|  |  | E/ECE/324/Rev.2/Add.120/Rev.1/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.120/Rev.1/Amend.2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15 August 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 120: Правила № 121

Пересмотр 1 − Поправка 2

Дополнение 6 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 26 июля 2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении расположения и идентификации ручных органов управления, контрольных сигналов и индикаторов

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 2.5 изменить следующим образом:

"2.	"Контрольный сигнал" означает оптический сигнал, загорание которого указывает на приведение в действие или деактивацию устройства, правильное или неправильное функционирование или состояние либо же на несрабатывание".

Таблицу 1 изменить следующим образом:

"

| 2. | Ближний свет |  | Орган управления | Нет | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Контрольный сигнал | Да | Зеленый |
| 3. | Дальний свет |  | Орган управления | Нет | - |
|  |  |  | Контрольный сигнал | Да | Синий |

"

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

# Text boxes

1, 6, 13

1, 13