|  |  | E/ECE/324/Rev.2/Add.130/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.130/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 February 2014 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 130: Правила № 131

Поправка 1

Поправки серии 01 − Дата вступления в силу: 26 января 2014 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения механических транспортных средств в отношении опережающих систем экстренного 
торможения (ОСЭТ)

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 1 изменить следующим образом (текст сноски 1 остается без изменений):

"1.		Область применения и цель

Настоящие Правила применяются к официальному утверждению транспортных средств категорий М2, N2, M3 и N31 в отношении бортовых систем, предупреждающих наезд сзади в одной полосе движения либо смягчающих последствия такого наезда".

Пункт 4.2 изменить следующим образом:

"4.2			Каждому официально утвержденному типу присваивается номер официального утверждения, первые две цифры которого (в настоящее время 01, что соответствует поправкам серии 01) указывают…".

Включить новые пункты 12−12.5 следующего содержания:

"12.		Переходные положения

12.1		Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 01 ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих поправки серии 01 к настоящим Правилам, не должна отказывать в предоставлении официальных утверждений типа на основании поправок серии 01 к настоящим Правилам.

12.2		Начиная с даты вступления в силу поправок серии 01 к настоящим Правилам Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут продолжать предоставлять официальные утверждения типа и распространения официальных утверждений типа в контексте поправок серии 00 к настоящим Правилам.

В соответствии со статьей 12 Соглашения 1958 года поправки серии 00 могут использоваться в качестве альтернативы поправкам серии 01. Договаривающиеся стороны уведомляют Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о том, какой из альтернативных вариантов они применяют. Если Договаривающиеся стороны не уведомляют соответствующим образом Генерального секретаря, то считается, что Договаривающиеся стороны применяют поправки серии 01.

12.3		Начиная с даты вступления в силу поправок серии 01 ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не отказывает в национальном или региональном официальном утверждении типа транспортного средства, которое официально утверждено по типу конструкции на основании поправок серии 01 к настоящим Правилам.

12.4		До 1 ноября 2016 года ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не отказывает в национальном или региональном официальном утверждении типа транспортного средства, которое официально утверждено по типу конструкции на основании поправок серии 00 к настоящим Правилам.

12.5		Начиная с 1 ноября 2016 года Договаривающиеся стороны, применяющие поправки серии 01 к настоящим Правилам, не обязаны принимать − для целей национального или регионального официального утверждения типа − транспортные средства, тип которых официально утвержден на основании поправок серии 00 к настоящим Правилам".

Приложение 2 изменить следующим образом:

"Приложение 2

Схемы знаков официального утверждения

(см. пункты 4.4−4.4.2 настоящих Правил)

a = 8 мм мин.

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на транспортном средстве, указывает, что данный тип транспортного средства был официально утвержден − в отношении опережающих систем экстренного торможения (ОСЭТ) − в Бельгии (Е 6) на основании Правил № 131. Первые две цифры номера официального утверждения указывают, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с предписаниями Правил № 131 с поправками серии 01".

Приложение 3, изменить таблицу следующим образом:

"Требования к испытанию на предупреждение и введение в действие: значения для прохождения/
непрохождения испытания

| A | B | C | D | E | F | G | H |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стационарная цель | Движущаяся цель |  |
|  | Время срабатывания для режимов предупреждения | Снижение скорости (см. пункт 6.4.4) | Время срабатывания для режимов предупреждения | Снижение скорости (см. пункт 6.5.3) | Заданная скорость (см. пункт 6.5.1) |  |
|  | По крайней мере, 1 тактильный либо акустический (см. пункт 6.4.2.1) | По крайней мере, 2 (см. пункт 6.4.2.2) |  | По крайней мере, 1 тактильный либо акустический (см. пункт 6.5.2.1) | По крайней мере, 2 (см. пункт 6.5.2.2) |  |  |  |
| M31, N2 > 8 т и N3 | Не позднее 1,4 с до начала этапа экстренного торможения | Не позднее 0,8 с до начала этапа экстренного торможения | Не менее 20 км/ч | Не позднее 1,4 с до начала этапа экстренного торможения | Не позднее 0,8 с до начала этапа экстренного торможения | Без столкновения | 12 ± 2 км/ч | 1 |
| N2 ≦ 8 т2 и M22 | Значения для прохождения/непрохождения испытания с учетом требований о предупреждении и введении в действие в разделах В2−Н2, применимых к транспортным средствам категории N2 ≦ 8 т и категории M2, будут определены GRRF и приняты WP.29 по меньшей мере за 36 месяцев до 1 ноября 2016 года. До принятия таких значений Договаривающиеся стороны должны воздерживаться от выдачи официальных утверждений по типу конструкции этих транспортных средств в соответствии с поправками серии 01 к Правилам, касающимся ОСЭТ. | 2 |

1  Транспортные средства категории М3 с гидравлической тормозной системой должны соответствовать требованиям, указанным на строке 2.

2  Транспортные средства с пневматическими тормозными системами должны соответствовать требованиям, указанным на строке 1".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.