| E/ECE/324/Rev.1/Add.73/Rev.2/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.73/Rev.2/Amend.2 |
| --- |
|  | 17 octobre 2014 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_______________

Additif 73: Règlement no 74

Révision 2 − Amendement 2

Complément 8 à la série 01 d’amendements − Date d’entrée en vigueur: 9 octobre 2014

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules
de catégorie L1 en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

Insérer un nouveau paragraphe 2.5.14, libellé comme suit:

«2.5.14	“Signal de détresse”, le fonctionnement simultané de tous les feux indicateurs de direction, destiné à signaler le danger particulier que constitue momentanément le véhicule pour les autres usagers de la route;».

Modifier le paragraphe 5.13, comme suit (la note de bas de page 3 demeure inchangée):

«5.13	Couleur des feux3

La couleur des feux visés au présent Règlement doit être la suivante:

Feu-route:	blanc

Feu-croisement:	blanc

Catadioptre avant, non triangulaire:	blanc

Catadioptre latéral, non triangulaire:	orange à l’avant,
	orange ou rouge à l’arrière

Catadioptre de pédale:	orange

Catadioptre arrière, non triangulaire:	rouge

Feu indicateur de direction:	orange

Feu-stop:	rouge

Feu-position arrière:	rouge

Dispositif d’éclairage de la plaque
d’immatriculation arrière:	blanc

Signaux de détresse du véhicule:	orange.».

Insérer un nouveau paragraphe 5.15.5, libellé comme suit:

«5.15.5	Signal de détresse (par. 6.12).».

Insérer de nouveaux paragraphes 6.12 à 6.12.4, libellés comme suit:

«6.12	Signal de détresse

6.12.1	Le signal doit être donné par fonctionnement simultané des feux indicateurs de direction conformément aux prescriptions du paragraphe 6.8 ci-dessus.

6.12.2	Branchements électriques

Le signal doit être activé par une commande manuelle distincte permettant à tous les feux indicateurs de direction d’être alimentés simultanément.

6.12.3	“Témoin d’enclenchement”

Voyant clignotant obligatoire de couleur rouge ou, dans le cas de témoins distincts, le fonctionnement simultané du témoin prescrit au paragraphe 6.8.11.

6.12.4	Autres prescriptions

Lumière clignotante à une fréquence de 90 ( 30 fois par minute.

L’actionnement de la commande du signal lumineux doit être suivi de l’émission de lumière dans le délai de 1 s au maximum et de sa première extinction dans le délai de 1,5 s au maximum.».