|  | E/ECE/324/Rev.1/Add.73/Rev.2/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.73/Rev.2/Amend.2 |
| --- | --- |
|  |  | 17 October 2014 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 73 − Правила № 74

Пересмотр 2 − Поправка 2

Дополнение 8 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 9 октября 2014 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категории L1 в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Включить новый пункт 2.5.14 следующего содержания:

"2.5.14	"аварийный сигнал" означает одновременное включение всех указателей поворота транспортного средства в целях сигнализации особой опасности, которую представляет в данный момент транспортное средство для других участников дорожного движения".

Пункт 5.13 изменить следующим образом (сноска 3 остается без изменений):

"5.13	Цвета огней3

Цвета огней, упомянутые в настоящих Правилах, являются следующими:

| фара дальнего света: | белый |
| --- | --- |
| фара ближнего света: | белый |
| передний светоотражатель нетреугольной формы: | белый |
| боковой светоотражатель нетреугольной формы: | автожелтый спереди |
|  | автожелтый или красный сзади |
| светоотражатель, устанавливаемый на педалях: | автожелтый |
| задний светоотражатель нетреугольной формы: | красный |
| указатель поворота: | автожелтый |
| сигнал торможения: | красный |
| задний габаритный огонь: | красный |
| фонарь освещения заднего номерного знака: | белый |
| аварийный сигнал транспортного средства: | автожелтый" |

Включить новый пункт 5.15.5 следующего содержания:

"5.15.5	аварийный сигнал транспортного средства (пункт 6.12)"

Включить новые пункты 6.12−6.12.4 следующего содержания:

"6.12	Аварийный сигнал транспортного средства

6.12.1	Этот сигнал подается в результате одновременного включения указателей поворота в соответствии с требованиями пункта 6.8 выше.

6.12.2	Схема электрических соединений

Включение сигнала должно производиться отдельным устройством управления, позволяющим подавать ток на все указатели поворота одновременно.

6.12.3	Контрольный сигнал включения

Обязательный мигающий сигнал красного цвета или (в случае отдельных контрольных сигналов) обязательный одновременно работающий контрольный сигнал, предписанный в пункте 6.8.11.

6.12.4	Прочие требования

Мигающий огонь с частотой 90 ± 30 периодов в минуту.

После включения органа управления этого светового сигнала включение огня должно происходить с задержкой максимум в одну секунду, а первое выключение огня − с задержкой максимум в полторы секунды".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.