|  | E/ECE/324/Rev.1/Add.76/Rev.2/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.76/Rev.2/Amend.3 |
| --- | --- |
|  |  | 25 January 2013 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов 
оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 76: Правила № 77

Пересмотр 2 − Поправка 3

Дополнение 14 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 23 июня 2011 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения стояночных огней механических транспортных средств

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Содержание изменить следующим образом:

"…

Приложения

1.		Сообщение, касающееся официального утверждения, распространения официального утверждения, отказа в официальном утверждении, отмены официального утверждения или окончательного прекращения производства типа стояночного огня на основании Правил № 77

2.		Примеры схем знаков официального утверждения

3.		Минимальные углы, требуемые для пространственного распределения силы света

4.		Фотометрические измерения

5.		Минимальные требования в отношении процедур контроля за соответствием производства

6.		Минимальные требования в отношении отбора образцов, производимого инспектором"

Текст Правил,

Пункты 8−8.2 изменить следующим образом:

"8.		Процедура испытания

8.1		Все изменения (фотометрические и колориметрические) проводят:

8.1.1		в случае огня со сменным источником света, если электропитание подается неэлектронным механизмом управления источником света с использованием бесцветной или окрашенной стандартной лампы накаливания, относящейся к категории, предписанной для данного устройства − при напряжении, необходимом для создания контрольного светового потока, требующегося для ламп накаливания данной категории;

8.1.2		в случае огня с несменными источниками света (лампами накаливания и другими источниками света) − с подачей напряжения 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В соответственно;

8.1.3		в случае системы, в которой используется электронный механизм управления источником света, являющийся частью огня − с подачей на входные клеммы огня напряжения, заявленного изготовителем, или, если это не указано, напряжения 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В соответственно;

8.1.4		в случае системы, в которой используется электронный механизм управления источником света, не являющийся частью огня − с подачей на входные клеммы огня напряжения, заявленного изготовителем.

8.2		Испытательная лаборатория требует от изготовителя предоставления механизма управления источником света, необходимого для питания источника света и выполнения применимых функций".

Включить новые пункты 8.3 и 8.4 следующего содержания:

"8.3		Напряжение, подаваемое на огонь, указывают в карточке сообщения, приведенной в приложении 1 к настоящим Правилам.

8.4		Пределы поверхности, видимой в направлении исходной оси устройства световой сигнализации, подлежат определению".

Пункт 9 изменить следующим образом:

"9.		Цвет испускаемого света

Цвет света, испускаемого в пределах поля решетки распределения света, определение которой приведено в пункте 2 приложения 4, должен быть красным, белым или автожелтым. Для проверки этих колориметрических характеристик применяют процедуру испытания, описанную в пункте 8 настоящих Правил. За пределами этого поля не должно наблюдаться никаких резких изменений цвета.

Однако проверку колориметрических характеристик огней с несменными источниками света (лампами накаливания и другими источниками света) проводят с использованием имеющихся в огне источников света согласно соответствующим подпунктам пункта 8.1 настоящих Правил".

Пункт 12.2 изменить следующим образом:

"12.2		Должны соблюдаться минимальные требования в отношении процедур контроля за соответствием производства, изложенные в приложении 5 к настоящим Правилам".

Пункт 12.3 изменить следующим образом:

"12.3		Должны соблюдаться минимальные требования в отношении производимого инспектором отбора образцов, изложенные в приложении 6 к настоящим Правилам".

Приложение 1

Пункт 9 изменить следующим образом:

"9.		Краткое описание:

…

Геометрические условия установки и соответствующие допуски, если таковые предусмотрены:

Применение электронного механизма управления источником света/регулятора силы света:

a)	являющегося частью огня: да/нет/неприменимо2,

b)	не являющегося частью огня: да/нет/неприменимо2.

Значение(я) входного напряжения, подаваемого электронным механизмом управления источником света/регулятором силы света:

Изготовитель электронного механизма управления источником света/регулятора силы света и идентификационный номер (когда механизм управления источником света является частью огня, но не находится в корпусе огня):	"

Приложение 2, название изменить следующим образом:

"Примеры схем знаков официального утверждения"

Приложение 4

Пункт 3.1 изменить следующим образом:

"3.1		на несменных источниках света (лампах накаливания и других источниках света):

с использованием имеющихся в огне источников света согласно соответствующему подпункту пункта 8.1 настоящих Правил".

Приложение 5 исключить.

Приложение 6 (прежнее), изменить нумерацию на 5.

Приложение 5 (новое)

Пункты 2.4 и 2.5 изменить следующим образом:

"2.4		Измеряемые и регистрируемые фотометрические характеристики

Отобранный огонь подвергают фотометрическим измерениям на предмет минимальных значений в точках, перечисленных в приложении 4, и требуемых координат цветности.

2.5		Критерии приемлемости

Изготовитель несет ответственность за …

Критерии приемлемости должны быть такими, чтобы при уровне уверенности 95% минимальная вероятность успешного прохождения выборочной проверки в соответствии с требованиями приложения 6 (первый отбор образцов) составляла 0,95".

Приложение 7 (прежнее), изменить нумерацию на 6.

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

Для целей настоящих Правил фраза "являющийся частью огня" означает физическое нахождение в корпусе огня или нахождение вне корпуса огня с отделением либо без отделения от него при условии поставки изготовителем огня в качестве части системы огня. Условия работы и установки этих дополнительных систем будут определены специальными положениями.