|  | E/ECE/324/Rev.2/Add.114/Amend.4/Corr.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.114/Amend.4/Corr.1 |
| --- | --- |
|  |  | 31 January 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 114: Правила № 115

Поправка 4 – Исправление 1

Исправление 1 к дополнению 4 к первоначальному варианту Правил в соответствии с уведомлением депозитария C.N.792.2011.TREATIES-2 от 5 января 2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения:

I.	Специальных модифицированных систем СНГ (сжиженный нефтяной газ), предназначенных для установки на механических транспортных средствах, в двигателях которых используется СНГ

II.	Специальных модифицированных систем КПГ (компримированный природный газ), предназначенных для установки на механических транспортных средствах, в двигателях которых используется КПГ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 6.1.2.4.1 исправить следующим образом:

"6.1.2.4.1	Особые требования в отношении испытания типа I (проверка среднего уровня выбросов загрязняющих выхлопных газов после запуска холодного двигателя):"

Пункты 6.1.2.4.2.1 и 6.1.2.4.2.2 исправить следующим образом (включение ссылок на существующую сноску 4):

"6.1.2.4.2.1	Один образец модифицированной системы СНГ… согласно Правилам № 834.

6.1.2.4.2.2	Несмотря на требования Правил № 834, испытание типа II проводят по просьбе изготовителя системы с использованием только одного эталонного топлива СНГ, выбранного по усмотрению технической службы, ответственной за проведение испытания для официального утверждения по типу конструкции".

Пункт 6.1.4.3 исправить следующим образом (включение ссылок на существующую сноску 4):

"6.1.4.3	Модифицированная система СНГ, описание которой приводится в пункте 2.2 настоящих Правил, установленная на базовом(ых) транспортном(ых) средстве(ах), должна отвечать требованиям Правил № 834 и соответствующим критериям испытаний в режиме работы как на бензине, так и СНГ".

Пункт 6.1.4.4.2 исправить следующим образом (включение ссылок на существующую сноску 4):

"6.1.4.4.2	Несмотря на требования пункта 6.1.4.3, модифицированную систему СНГ подвергают указанным ниже испытаниям, которые − в случае испытаний типа I − проводят в соответствии с предписаниями Правил № 834".

Пункт 6.2.2.4.1 исправить следующим образом:

"6.2.2.4.1	Особые требования в отношении испытания типа I (проверка среднего уровня выбросов загрязняющих выхлопных газов после запуска холодного двигателя):"

Пункты 6.2.2.4.2.1 и 6.2.2.4.2.2 исправить следующим образом (включение ссылок на существующую сноску 4):

"6.2.2.4.2.1	Один образец модифицированной системы КПГ… согласно Правилам № 834.

6.2.2.4.2.2	Несмотря на требования Правил № 834, испытание типа II проводят по просьбе изготовителя системы с использованием только одного эталонного топлива КПГ, выбранного по усмотрению технической службы, ответственной за проведение испытания для официального утверждения по типу конструкции".

Пункт 6.2.4.3 исправить следующим образом (включение ссылок на существующую сноску 4):

"6.2.4.3	Модифицированная система КПГ, описание которой приводится в пункте 2.2 настоящих Правил, установленная на базовом(ых) транспортном(ых) средстве(ах), должна отвечать требованиям Правил № 834 и соответствующим критериям испытаний в режиме работы как на бензине, так и КПГ".

Пункт 6.2.2.4.2 исправить следующим образом (включение ссылок на существующую сноску 4):

"6.2.4.4.2	Несмотря на требования пункта 6.2.4.3, модифицированную систему КПГ подвергают указанным ниже испытаниям, которые − в случае испытаний типа I − проводят в соответствии с предписаниями Правил № 834".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.