| E/ECE/324/Rev.1/Add.36/Rev.7−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.36/Rev.7 |
| --- |
|  |  | 3 July 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 36: Правила № 37

Пересмотр 7

Включает все тексты, действующие на настоящий момент:

Дополнение 37 к поправкам серии 03 – Дата вступления в силу: 28 октября 2011 года

Исправление 1 к пересмотру 6 Правил − Дата вступления в силу: 14 марта 2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения ламп накаливания, предназначенных для использования в официально утвержденных фарах механических транспортных средств и их прицепов

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Правила № 37

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения ламп накаливания, предназначенных для использования в официально утвержденных фарах механических транспортных средств и их прицепов

Содержание

Стр.

1.	Область применения		2

2.	Административные предписания		2

3.	Технические предписания		7

4.	Соответствие производства		12

5.	Санкции, налагаемые за несоответствие производства		13

6.	Окончательное прекращение производства		14

7.	Названия и адреса технических служб, уполномоченных проводить испытания 
для официального утверждения, и органов, предоставляющих официальное 
утверждение типа		14

8.	Переходные положения		14

Приложения

1.	Спецификации для ламп накаливания		17

2.	Сообщение		179

3.	Образец знака официального утверждения		181

4.	Световой центр и формы нитей накала ламп		182

5.	Проверка цвета ламп накаливания		183

6.	Минимальные предписания в отношении процедур контроля качества,
производимого изготовителем		186

7.	Размеры выборки и уровни соответствия для протоколов испытаний,
подготавливаемых изготовителем 		188

8.	Минимальные предписания в отношении выборочных проверок, проводимых 
органом, предоставляющим официальное утверждение типа		192

9.	Подтверждение соответствия путем выборочной проверки		193

1.	Область применения

Настоящие Правила применяются к лампам накаливания, указанным в приложении 1 и предназначенным для использования в официально утвержденных фарах механических транспортных средств и их прицепов.

2.	Административные предписания

2.1	Определения

2.1.1	Определение "категории"

В настоящих Правилах термин "категория" используется для описания ламп накаливания, в основе стандартизации которых лежат различные конструктивные концепции. Каждой категории соответствует специальное обозначение, например "Н4", "P21W", "T4W", "PY21W" или "RR10W".

2.1.2	Определение "типа"

Лампами накаливания различных "типов" являются лампы накаливания одной и той же категории, которые различаются между собой в таких существенных аспектах, как:

2.1.2.1	фабричная или торговая марка (Лампы накаливания, имеющие одну и ту же фабричную или торговую марку, но изготовленные различными изготовителями, рассматриваются в качестве ламп различных типов. Лампы накаливания, изготовленные одним и тем же изготовителем, но имеющие различную фабричную или торговую марку, могут рассматриваться в качестве ламп одного типа);

2.1.2.2	конструкция колбы и/или цоколя, если эти различия в конструкции влияют на оптические результаты;

2.1.2.3	номинальное напряжение;

2.1.2.4	галоген.

2.2	Заявка на официальное утверждение

2.2.1	Заявка на официальное утверждение представляется владельцем фабричной или торговой марки либо его надлежащим образом уполномоченным представителем.

2.2.2	К каждой заявке прилагают (см. также пункт 2.4.2):

2.2.2.1	достаточно подробные для идентификации типа чертежи в трех экземплярах;

2.2.2.2	краткое техническое описание;

2.2.2.3	пять образцов каждого цвета, на которые представлена заявка.

2.2.3	Если речь идет о типе лампы накаливания, отличающегося от ранее официально утвержденного типа только фабричной или торговой маркой, то достаточно представить:

2.2.3.1	заявление изготовителя лампы о том, что представленный тип идентичен (за исключением фабричной или торговой марки) уже официально утвержденному типу и производится тем же изготовителем, причем это удостоверяется по его коду официального утверждения;

2.2.3.2	два образца с новой фабричной или торговой маркой.

2.2.4	Перед предоставлением официального утверждения по типу конструкции компетентный орган проверяет наличие удовлетворительных процедур для обеспечения эффективного контроля за соответствием производства.

2.3	Маркировка

2.3.1	На цоколе или колбе ламп накаливания, представляемых на официальное утверждение, должна быть нанесена следующая маркировка:

2.3.1.1	фабричная или торговая марка подателя заявки;

2.3.1.2	номинальное напряжение. Однако в случае ламп накаливания, в отношении которых используется только стандарт типа 12 В и у которых максимальный допустимый диаметр колбы не превышает 7,5 мм, в маркировке номинального напряжения нет необходимости;

2.3.1.3	международное обозначение соответствующей категории. В случае, когда максимальный допустимый диаметр колбы лампы накаливания данного типа не превышает 7,5 мм, использовать маркировку мощности "W" в этом обозначении нет необходимости;

2.3.1.4	номинальная мощность (в следующем порядке: нить с высокой номинальной мощностью/с низкой номинальной мощностью для ламп с двумя нитями накала); номинальную мощность необязательно указывать отдельно, если она является частью международного обозначения соответствующей категории лампы накаливания;

2.3.1.5	на лампе должно быть предусмотрено достаточное место для знака официального утверждения.

2.3.2	Упомянутое в пункте 2.3.1.5 выше место обозначают на чертежах, прилагаемых к заявке на официальное утверждение.

2.3.3	Галогенные лампы накаливания, отвечающие предписаниям пункта 3.7 ниже, обозначают буквой "U".

2.3.4	Помимо маркировки, предусмотренной в пунктах 2.3.1 и 2.4.3, может наноситься другая маркировка, если она не будет неблагоприятно влиять на световые характеристики.

2.4	Официальное утверждение

2.4.1	Если все образцы типа лампы накаливания, представленные во исполнение пунктов 2.2.2.3 или 2.2.3.2 выше, отвечают предписаниям настоящих Правил, то данный тип лампы считается официально утвержденным.

2.4.2	Каждому официально утвержденному типу лампы присваивается код официального утверждения, первый знак которого (в настоящее время 2, что соответствует поправкам серии 02, вступившим в силу 27 октября 1983 года, и поправкам серии 03 (не требующим изменения знака официального утверждения), которые вступили в силу 1 июня 1984 года) указывает на серию поправок, включающих последние основные технические изменения, внесенные в настоящие Правила к моменту предоставления официального утверждения. За ним следует обозначение кода, включающего не более двух знаков. Для этого используют только арабские цифры и заглавные буквы, перечисленные в сноске. Одна и та же Договаривающаяся сторона не может присвоить этот код другому типу лампы накаливания. В соответствии с настоящими Правилами Стороны Соглашения, применяющие настоящие Правила, уведомляются об официальном утверждении, распространении официального утверждения, отказе в официальном утверждении, отмене официального утверждения или окончательном прекращении производства типа лампы накаливания посредством карточки, соответствующей образцу, приведенному в приложении 2 к настоящим Правилам, и чертежа, представляемого подателем заявки на официальное утверждение в формате, не превышающем А4 (210 ( 297 мм), и в масштабе не менее 2 : 1. При желании подателя заявки один и тот же код официального утверждения может быть присвоен лампе накаливания, излучающей белый свет, и лампе накаливания, излучающей селективный желтый свет (см. пункт 2.1.2.3).

2.4.3	Помимо маркировки, предписанной в пункте 2.3.1, на каждой лампе накаливания, соответствующей типу, официально утвержденному на основании настоящих Правил, проставляют в указанном в пункте 2.3.1.5 месте международный знак официального утверждения, состоящий из:

2.4.3.1	усеченного круга, в котором проставлена буква "Е", за которой следует отличительный номер страны, предоставившей официальное утверждение,

2.4.3.2	номера официального утверждения, проставленного рядом с усеченным кругом.

2.4.4	Если податель заявки получил один и тот же код официального утверждения для различных фабричных или торговых марок, то для выполнения требований пункта 2.3.1.1 достаточно проставить одну или несколько из этих марок.

2.4.5	Знаки и надписи, перечисленные в пунктах 2.3.1 и 2.4.3, должны быть четкими и нестираемыми.

2.4.6	Пример знака официального утверждения приводится в приложении 3 к настоящим Правилам.

3.		Технические предписания

3.1	Определения

3.1.1	Номинальное напряжение: напряжение (в вольтах), указанное на лампе накаливания.

3.1.2	Номинальная мощность: потребляемая мощность (в ваттах), указанная на лампе накаливания, которая может быть включена в международное обозначение соответствующей категории.

3.1.3	Испытательное напряжение: напряжение на контактах лампы накаливания, которому соответствуют и при котором испытываются электрические и фотометрические характеристики.

3.1.4	Фактические значения: значения, которые должны достигаться в пределах установленных допусков при подаче на лампу накаливания испытательного напряжения.

3.1.5	Стандартная (эталонная) лампа накаливания: лампа накаливания с меньшими размерными допусками, излучающая белый, автожелтый или красный свет, служащая для контроля фотометрических характеристик устройств освещения и световой сигнализации. Для каждой категории эталонных ламп накаливания указывается только одно номинальное напряжение.

3.1.6	Контрольный световой поток: конкретный световой поток эталонной лампы накаливания, к которому должны быть отнесены оптические характеристики осветительного прибора.

3.1.7	Измерительный световой поток: указанное значение светового потока, которое используется для испытания лампы накаливания в эталонной фаре в соответствии с положениями пункта 3.8.

3.1.8	Ось отсчета: ось, устанавливаемая относительно цоколя, по отношению к которой определяются некоторые размеры лампы накаливания.

3.1.9	Плоскость отсчета: плоскость, устанавливаемая относительно цоколя, по отношению к которой определяются некоторые размеры лампы накаливания.

3.1.10	Источник света с нитью накала (лампа накаливания): источник света, в котором элемент для генерирования видимого излучения состоит из одной или более нагреваемых нитей накала, испускающих тепловое излучение.

3.2	Общие технические требования

3.2.1	Каждый представляемый образец должен отвечать соответствующим техническим требованиям, приведенным в настоящих Правилах.

3.2.2	Лампы накаливания должны быть сконструированы таким образом, чтобы они исправно работали при нормальных условиях эксплуатации. Кроме того, они не должны иметь конструктивных или производственных дефектов.

3.2.3	Нить (нити) накала, указанная (указанные) в спецификации соответствующей категории в приложении 1, является (являются) единственным(и) элементом (элементами) лампы накаливания, который (которые) при подаче тока генерирует(ют) и излучает(ют) свет.

3.3	Качество изготовления

3.3.1	На колбах ламп накаливания не должно быть ни бороздок, ни пятен, которые могли бы неблагоприятно повлиять на их эффективность и оптические характеристики.

3.3.2	Лампы накаливания должны иметь цоколь стандартного типа в соответствии со спецификациями, приведенными в третьем издании публикации МЭК 60061, как это указано в соответствующих предписаниях приложения 1.

3.3.3	Цоколь должен быть прочным и должен надежно крепиться к колбе.

3.3.4	Проверку соответствия ламп накаливания предписаниям пунктов 3.3.1–3.3.3 выше производят посредством осмотра, контроля размеров и в случае необходимости посредством пробного монтажа.

3.4	Испытания

3.4.1	Лампы накаливания предварительно в течение приблизительно одного часа подвергают старению при испытательном напряжении. Для ламп с двумя нитями накала каждую нить подвергают старению отдельно. В случае ламп накаливания, для которых указано более чем одно значение испытательного напряжения, для целей старения используют наиболее высокое значение испытательного напряжения.

3.4.2	В случае лампы накаливания, имеющей цветную колбу, после прохождения цикла старения, упомянутого в пункте 3.4.1, поверхность колбы слегка протирают хлопчатобумажной тканью, пропитанной раствором, состоящим из 70% (по объему) н-гептана и 30% толуола. Приблизительно через пять минут поверхность осматривают. На ней не должно быть никаких видимых изменений.

3.4.3	При определении положения и размеров нитей накала лампа должна находиться под напряжением, составляющим 90−100% от испытательного напряжения. В случае ламп накаливания, для которых указано более чем одно значение испытательного напряжения, при определении положения и размеров нитей накала используют наиболее высокое значение испытательного напряжения.

3.4.4	При отсутствии иных указаний измерения электрических и фотометрических характеристик производят при значении (значениях) испытательного напряжения.

3.4.5	Электрические измерения производят при помощи измерительных приборов как минимум класса 0.2.

3.4.6	Величина светового потока (в люменах), указанная в спецификациях ламп накаливания в приложении 1, должна обеспечиваться на лампах накаливания, излучающих белый свет, если в спецификациях не указан какой-либо иной цвет.

Если допускается селективный желтый цвет, то величина светового потока лампы накаливания с внешней колбой селективного желтого цвета должна составлять не менее 85% от установленной величины светового потока соответствующей лампы накаливания, излучающей белый свет.

3.5	Положение и размеры нитей накала

3.5.1	Геометрические формы нитей накала в принципе соответствуют геометрическим формам, указанным в спецификациях приложения 1.

3.5.2	Для прямолинейных нитей накала правильное положение и форму проверяют таким образом, как это указано в соответствующих спецификациях.

3.5.3	Если в спецификации лампы накаливания нить накала представлена хотя бы в одной проекции точкой, то положение светового центра определяют в соответствии с предписаниями приложения 4.

3.5.4	Длину прямолинейной нити накала идентифицируют по ее крайним точкам, определяемым – при отсутствии иных указаний в соответствующей спецификации – по верхним точкам первого и последнего витков, рассматриваемым в плоскости, перпендикулярной оси отсчета лампы накаливания. Верхняя точка крайнего витка должна отвечать условию, согласно которому угол, образованный его сторонами, не должен превышать 90°. При биспиральных нитях накала измерение производят от верхних точек вторичных витков.

3.5.4.1	Для осевых нитей накала крайнее положение рассматриваемых верхних точек определяют при повороте лампы накаливания вокруг оси отсчета. Длину измеряют в направлении, параллельном оси отсчета.

3.5.4.2	Для поперечных нитей накала ось нити накала располагают перпендикулярно направлению излучения света. Длину измеряют в направлении, перпендикулярном оси отсчета.

3.6	Цвет

3.6.1	Лампа накаливания должна излучать белый свет, если в соответствующей спецификации не содержится других указаний.

3.6.2	К настоящим Правилам применяются определения цвета излучаемого света, содержащиеся в Правилах № 48 и в сериях поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа.

3.6.3	Цвет излучаемого света измеряют при помощи метода, указанного в приложении 5. Каждое измеренное значение должно находиться в пределах установленных допусков. Кроме того, в случае ламп накаливания, излучающих белый свет, измеренные значения не должны отклоняться по оси х и/или y более чем на 0,020 значений от точки, отобранной на линии цветности черного тела (публикация МЭК 15.2 − Колориметрия, 1986 год). Лампы накаливания, предназначенные для использования в устройствах световой сигнализации, должны отвечать предписаниям, указанным в пункте 2.4.2 публикации МЭК 60809, поправка 5 к изданию 2.

3.7		УФ-излучение

УФ-излучение галогенной лампы должно быть таким, чтобы:

400 нм

∫  Ee(()∙d(

(=315 нм

k1 =    ____________________   ≤  2 ∙ 10-4  Вт/лм

780 нм

km ∙  ∫  Ee(()∙V(()∙d(

(=380 нм

315 нм

∫  Ee(()∙d(

(=250 нм

k2 =    ____________________   ≤  2 ∙ 10-6  Вт/лм,

780 нм

km ∙  ∫  Ee(()∙V(()∙d(

(=380 нм

где:

Ee (()		(Вт/нм)	−	спектральное распределение потока излучения;

V (()		(л)		−	спектральная световая эффективность;

km = 683	(лм/Вт)	−	фотометрический эквивалент излучения;

(		(нм)		−	длина волны.

Эту величину рассчитывают с использованием интервалов в пять нанометров.

3.8		Замечания относительно селективного желтого цвета

Официальное утверждение типа лампы накаливания на основании настоящих Правил может предоставляться в силу пункта 3.6 выше на тип лампы накаливания, излучающей белый свет, а также селективный желтый свет; статья 3 Соглашения, к которому прилагаются настоящие Правила, не препятствует Договаривающимся сторонам запрещать установку на регистрируемых ими транспортных средствах ламп накаливания, излучающих либо белый, либо селективный желтый свет.

3.9		Проверка оптических показателей

(Применяется только к лампам накаливания категорий R2, H4 и HS1.)

3.9.1		Данную проверку оптических характеристик проводят при напряжении, при котором достигается измерительный световой поток; соответственно должны соблюдаться предписания пункта 3.4.6.

3.9.2		Для 12-вольтных ламп накаливания, излучающих белый свет:

образец, который в наибольшей степени соответствует требованиям, предписываемым для эталонной лампы накаливания, подвергают испытанию в эталонной фаре, отвечающей предписаниям пункта 3.9.5, для выяснения того, отвечает ли состоящее из этой фары и испытываемой лампы накаливания приспособление требованиям в отношении светового распределения луча ближнего света, определенным в соответствующих Правилах.

3.9.3		Для 6- и 24-вольтных ламп накаливания, излучающих белый свет:

образец, который в наибольшей степени соответствует номинальным значениям размеров, подвергают испытанию в эталонной фаре, соответствующей предписаниям пункта 3.9.5, для выяснения того, отвечает ли состоящее из этой фары и испытываемой лампы накаливания приспособление требованиям в отношении светового распределения луча ближнего света, определенным в соответствующих Правилах. Допускаются отклонения, превышающие минимальные значения не более чем на 10%.

3.9.4		Лампы накаливания, излучающие селективный желтый цвет, подвергают испытанию таким образом, как это указано в пунктах 3.9.2 и 3.9.3, в эталонной фаре, соответствующей предписаниям пункта 3.9.5, с целью проверки освещенности, которая должна достигать для 12-вольтных ламп накаливания не менее 85% и для 6-вольтных и 24-вольтных ламп накаливания не менее 77% от минимальных величин светового распределения луча ближнего света, определенных в соответствующих Правилах. Максимальная освещенность остается неизменной.

Для лампы накаливания с колбой селективного желтого цвета это испытание не проводят, если официальное утверждение предоставляется также для того же типа лампы накаливания, излучающей белый свет.

3.9.5		Эталонной считается фара:

3.9.5.1	отвечающая соответствующим требованиям официального утверждения;

3.9.5.2	эффективный диаметр которой составляет не менее 160 мм;

3.9.5.3	дающая при использовании эталонной лампы накаливания в различных точках и на различных участках, определенных для данного типа фары, следующую освещенность:

3.9.5.3.1	не более 90% от максимальных пределов,

3.9.5.3.2	не менее 120% от минимальных пределов, установленных для данного типа фары.

3.10		Эталонные лампы накаливания

Дополнительные предписания в отношении стандартных (эталонных) ламп накаливания приводятся в соответствующих спецификациях приложения 1.

Колбы стандартных (эталонных) ламп накаливания, излучающих белый свет, не должны вызывать изменения координат цветности МЭК источника света, имеющего цветовую температуру 2 856 К, более чем на 0,010 значений по оси х и/или у.

В случае стандартных (эталонных) ламп накаливания, излучающих автожелтый или красный свет, изменения температуры колбы не должны влиять на световой поток, что могло бы отразиться на точности измерения фотометрических характеристик сигнальных устройств.

4.		Соответствие производства

4.1		Официально утвержденные на основании настоящих Правил лампы накаливания должны быть изготовлены таким образом, чтобы они соответствовали официально утвержденному типу, отвечая требованиям в отношении надписей и техническим предписаниям, предусмотренным в пункте 3 выше и в приложениях 1, 3 и 4 к настоящим Правилам.

4.2		Для проверки соблюдения требований, предусмотренных в пункте 4.1, осуществляют надлежащие мероприятия по контролю за производством.

4.3		Держатель официального утверждения, в частности:

4.3.1		обеспечивает принятие мер для эффективного контроля за качеством продукции;

4.3.2		имеет доступ к необходимому контрольному оборудованию для проверки соответствия продукции каждому официально утвержденному типу;

4.3.3		обеспечивает регистрацию результатов испытаний и хранение связанных с этим документов в течение периода времени, определяемого по согласованию с административной службой;

4.3.4		анализирует результаты каждого типа испытания в свете критериев, изложенных в приложении 7, для проверки и обеспечения стабильности характеристик продукции с учетом отклонений, допустимых в условиях промышленного производства;

4.3.5		обеспечивает, чтобы каждый тип лампы накаливания подвергался по крайней мере тем испытаниям, которые предписаны в приложении 6 к настоящим Правилам;

4.3.6		обеспечивает, чтобы в случае несоответствия производства, выявленного при проведении данного типа испытания на любой выборке образцов, производилась новая выборка образцов и проводились новые испытания. В этой связи предпринимаются все необходимые шаги для восстановления соответствия производства.

4.4		Компетентный орган, предоставивший официальное утверждение типа, может в любое время проверить соответствие применяемых методов контроля в отношении каждой производственной единицы.

4.4.1		При каждой проверке инспектору представляют протоколы испытаний и производственные журналы технического контроля.

4.4.2		Инспектор может произвести произвольную выборку образцов, проверка которых проводится в лаборатории изготовителя. Минимальное количество образцов может быть определено на основании результатов, полученных при проверке, проведенной самим изготовителем.

4.4.3		Если качество является неудовлетворительным или если представляется необходимым проверить правильность испытаний, проведенных в соответствии с пунктом 4.4.2 выше, то инспектор производит отбор образцов, которые направляются технической службе, проводившей испытания для официального утверждения данного типа.

4.4.4		Компетентный орган может проводить любые испытания, предписываемые настоящими Правилами. Если компетентный орган решает проводить выборочные проверки, то применяют критерии, изложенные в приложениях 8 и 9 к настоящим Правилам.

4.4.5		Компетентный орган разрешает проводить проверку, как правило, один раз в два года. Если в ходе одной из таких проверок регистрируются отрицательные результаты, то компетентный орган обеспечивает принятие всех необходимых мер для скорейшего восстановления соответствия производства.

5.		Санкции, налагаемые за несоответствие производства

5.1		Официальное утверждение типа лампы накаливания, предоставленное на основании настоящих Правил, может быть отменено, если не соблюдаются соответствующие требования или если лампа накаливания, на которой проставлен знак официального утверждения, не соответствует официально утвержденному типу.

5.2		Если какая-либо из Договаривающихся сторон Соглашения, применяющих настоящие Правила, отменяет предоставленное ею ранее официальное утверждение, она сообщает об этом другим Договаривающимся сторонам, применяющим настоящие Правила, посредством карточки сообщения, соответствующей образцу, приведенному в приложении 2 к настоящим Правилам.

6.		Окончательное прекращение производства

Если держатель официального утверждения полностью прекращает производство типа лампы накаливания, официально утвержденного на основании настоящих Правил, он сообщает об этом компетентному органу, предоставившему официальное утверждение типа. По получении соответствующего сообщения компетентный орган уведомляет об этом другие Стороны Соглашения 1958 года, применяющие настоящие Правила, посредством карточки сообщения, соответствующей образцу, приведенному в приложении 2 к настоящим Правилам.

7.	Названия и адреса технических служб, уполномоченных проводить испытания для официального утверждения, и органов, предоставляющих официальное утверждение типа

Стороны Соглашения 1958 года, применяющие настоящие Правила, сообщают в Секретариат Организации Объединенных Наций названия и адреса технических служб, уполномоченных проводить испытания для официального утверждения, и соответствующих компетентных органов, которые предоставляют официальное утверждение и которым следует направлять выдаваемые в других странах регистрационные карточки официального утверждения, распространения официального утверждения, отказа в официальном утверждении, отмены официального утверждения или окончательного прекращения производства.

8.		Переходные положения

8.1		Официальные утверждения, предоставленные на основании поправок предыдущих серий, остаются в силе, за тем исключением, что для целей соответствия производства изготавливаемые в настоящее время лампы накаливания должны соответствовать предписаниям поправок последней серии по истечении 12 месяцев с даты принятия настоящей поправки.

8.2		Соответствие между прежними и новыми обозначениями указаны в следующей таблице:

| Прежние обозначения | Новые обозначения в поправках серии 03 |
| --- | --- |
| P25-1 P25-2 R19/5 R19/10 C11 C15 T8/4 W10/5 W10/3 | P21W P21/5W R5W R10W C5W C21W T4W W5W W3W |

8.3		Лампы накаливания перечисленных ниже категорий не должны использоваться в фарах, представляемых на официальное утверждение типа, по истечении определенного периода после вступления в силу дополнений к поправкам серии 03, как указано применительно к каждой категории в таблице ниже:

| Категория | Дополнение | Период |
| --- | --- | --- |
| C21W | 28 | 12 месяцев |
| P19W | 37 | 60 месяцев |
| PC16W | 37 | 60 месяцев |
| PCR16W | 37 | 12 месяцев |
| PCY16W | 37 | 60 месяцев |
| PR19W | 37 | 12 месяцев |
| PR24W | 37 | 12 месяцев |
| PSR19W | 37 | 12 месяцев |
| PSR24W | 37 | 12 месяцев |
| PY19W | 37 | 60 месяцев |
| R2 | 28 | 12 месяцев |
| S1 | 28 | 12 месяцев |

8.4		Однако Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут продолжать предоставлять официальные утверждения в отношении фар, в которых используются лампы накаливания перечисленных ниже категорий, при условии, что эти фары предназначены для установки в качестве запасных частей на транспортных средствах, находящихся в эксплуатации, в течение следующего указанного ниже периода после вступления в силу дополнений к поправкам серии 03:

| Категория | Дополнение | Период |
| --- | --- | --- |
| C21W | 28 | бессрочно |
| P19W | 37 | бессрочно |
| PC16W | 37 | бессрочно |
| PCR16W | 37 | бессрочно |
| PCY16W | 37 | бессрочно |
| PR19W | 37 | бессрочно |
| PR24W | 37 | бессрочно |
| PSR19W | 37 | бессрочно |
| PSR24W | 37 | бессрочно |
| PY19W | 37 | бессрочно |
| R2 | 28 | бессрочно |
| S1 | 28 | бессрочно |

Приложение 1

Спецификации* для ламп накаливания

Перечень категорий ламп накаливания, по группам, и номера их спецификаций:

| Группа 1 |
| --- |
| Без общих ограничений: |
|  | Категория |  | Номер(а) спецификации (спецификаций) |
|  | H1 |  | H1/1−3 |  |
|  | H3 |  | H3/1−4 |  |
|  | H4 |  | H4/1−5 |  |
|  | H7 |  | H7/1−4 |  |
|  | H8 |  | H8/1−4 |  |
|  | H8B |  | H8/1−4 |  |
|  | H9 | *** | H9/1−4 |  |
|  | H9B | *** | H9/1−4 |  |
|  | H10 |  | H10/1−3 |  |
|  | H11 |  | H11/1−4 |  |
|  | H11B |  | H11/1−4 |  |
|  | H12 |  | H12/1−3 |  |
|  | H13 |  | H13/1−4 |  |
|  | H13A |  | H13/1−4 |  |
|  | H14 |  | H14/1−4 |  |
|  | H15 |  | H15/1−5 |  |
|  | H16 |  | H16/1−4 |  |
|  | H16B |  | H16/1−4 |  |
|  | H21W | ** | H21W/1−2 |  |
|  | H27W/1 |  | H27W/1−3 |  |
|  | H27W/2 |  | H27W/1−3 |  |
|  | HB3 |  | HB3/1−4 |  |
|  | HB3A |  | HB3/1−4 |  |
|  | HB4 |  | HB4/1−4 |  |
|  | HB4A |  | HB4/1−4 |  |
|  | HIR1 | *** | HIR1/1−3 |  |
|  | HIR2 |  | HIR2/1−3 |  |
|  | HS1 |  | HS1/1−5 |  |
|  | HS2 |  | HS2/1−3 |  |
|  | HS5 |  | HS5/1−4 |  |
|  | HS5A | ***** | HS5A/1−3 |  |
|  | HS6 | **** | HS6/1−4 |  |
|  | PSX24W | ** | P24W/1−3 |  |
|  | PSX26W | ** | PSX26W1−3 |  |
|  | PX24W | ** | P24W/1−3 |  |
|  | S2 |  | S1/S2/1−2 |  |
|  | S3 |  | S3/1 |  |

| Группа 2 |
| --- |
| Только для использования в сигнальных фонарях, боковых фонарях, задних фонарях и фонарях заднего регистрационного знака: |
|  | Категория |  | Номер(а) спецификации (спецификаций) |  |
|  | C5W |  | C5W/1 |  |
|  | H6W |  | H6W/1 |  |
|  | H10W/1 |  | H10W/1−2 |  |
|  | HY6W |  | H6W/1 |  |
|  | HY10W |  | H10W/1−2 |  |
|  | HY21W |  | H21W/1−2 |  |
|  | P13W |  | P13W/1−3 |  |
|  | P21W |  | P21W/1−2 |  |
|  | P21/4W |  | P21/4W/1 | (P21/5W/2−3) |
|  | P21/5W |  | P21/5W/1−3 |  |
|  | P24W |  | P24W/1−3 |  |
|  | P27W |  | P27W/1−2 |  |
|  | P27/7W |  | P27/7W/1−3 |  |
|  | PR21W |  | PR21W/1 | (P21W/2) |
|  | PR21/4W |  | PR21/4W/1 | (P21/5W/2−3) |
|  | PR21/5W |  | PR21/5W/1 | (P21/5W/2−3) |
|  | PR27/7W |  | PR27/7W/1 | (P27/7W/2−3) |
|  | PS19W |  | P19W/1−3 |  |
|  | PS24W |  | P24W/1 −3 |  |
|  | PSY19W |  | P19W/1−3 |  |
|  | PSY24W |  | P24W/1−3 |  |
|  | PW13W |  | P13W/1−3 |  |
|  | PW16W |  | PC16W/1−3 |  |
|  | PWR16W |  | PC16W/1−3 |  |
|  | PWY16W |  | PC16W/1−3 |  |
|  | PW19W |  | P19W/1−3 |  |
|  | PWR19W |  | P19W/1−3 |  |
|  | PWY19W |  | P19W/1−3 |  |
|  | PW24W |  | P24W/1−3 |  |
|  | PWR24W |  | P24W/1−3 |  |
|  | PWY24W |  | P24W/1−3 |  |
|  | PY21W |  | PY21W/1 | (P21W/2) |
|  | PY24W |  | P24W/1−3 |  |
|  | PY27/7W |  | PY27/7W/1 | (P27/7W/2−3) |
|  | R5W |  | R5W/1 |  |
|  | R10W |  | R10W/1 |  |
|  | RR5W |  | R5W/1 |  |
|  | RR10W |  | R10W/1 |  |
|  | RY10W |  | R10W/1 |  |
|  | T1.4W |  | T1.4W/1 |  |
|  | T4W |  | T4W/1 |  |
|  | W2.3W |  | W2.3W/1 |  |
|  | W3W |  | W3W/1 |  |
|  | W5W |  | W5W/1 |  |
|  | W10W |  | W10W/1 |  |
|  | W15/5W |  | W15/5W/1−3 |  |
|  | W16W |  | W16W/1 |  |
|  | W21W |  | W21W/1−2 |  |
|  | W21/5W |  | W21/5W/1−3 |  |
|  | WP21W |  | WP21W/1−2 |  |
|  | WPY21W |  | WP21W/1−2 |  |
|  | WR5W |  | W5W/1 |  |
|  | WR21/5W |  | WR21/5W/1 | (W21/5W/2−3) |
|  | WY2.3W |  | WY2.3W/1 |  |
|  | WY5W |  | W5W/1 |  |
|  | WY10W |  | W10W/1 |  |
|  | WY16W |  | W16W/1 |  |
|  | WY21W |  | WY21W/1−2 |  |

| Группа 3 |
| --- |
| Только для целей замены (см. переходные положения в пунктах 8.3 и 8.4): |
|  | Категория |  | Номер(а) спецификации (спецификаций) |  |
|  | C21W |  | C21W/1−2 |  |
|  | P19W |  | P19W/1−3 |  |
|  | PC16W |  | PC16W/1−3 |  |
|  | PCR16W |  | PC16W/1−3 |  |
|  | PCY16W |  | PC16W/1−3 |  |
|  | PR19W |  | P19W/1−3 |  |
|  | PR24W |  | P24W/1−3 |  |
|  | PSR19W |  | P19W/1−3 |  |
|  | PSR24W |  | P24W/1−3 |  |
|  | PY19W |  | P19W/1−3 |  |
|  | R2 |  | R2/1−3 |  |
|  | S1 |  | S1/S2/1−2 |  |

*	Таблицы, электрические и фотометрические характеристики:
напряжение указывается в вольтах (В);
мощность указывается в ваттах (Вт);
величина светового потока указывается в люменах (лм).

В том случае, когда для той или иной категории лампы накаливания указывается более одной величины контрольного светового потока, для целей официального утверждения устройства освещения применяют значение напряжения около 12 В, а устройства световой сигнализации − приблизительно 13,5 В, если только Правилами, используемыми для официального утверждения конкретного устройства, не предусматривается иное.

**	Не для использования в фарах ближнего света.

***	Не для использования в передних противотуманных фарах с маркировкой "B" в соответствии с определением, приведенным в Правилах № 19.

****	Не для использования в фарах, указанных в Правилах № 112.

*****	Не для использования в фарах, которые не относятся к фарам класса С, указанным в Правилах № 113.

Перечень спецификаций для ламп накаливания и порядок их следования в настоящем приложении:

| Номер(а) спецификации (спецификаций) |  |
| --- | --- |
| C5W/1 |  |
| C21W/1−2 |  |
| H1/1−3 |  |
| H3/1−4 |  |
| H4/1−5 |  |
| H7/1−4 |  |
| H8/1−4 |  |
| H9/1−4 |  |
| H10/1−3 |  |
| H11/1−4 |  |
| H12/1−3 |  |
| H13/1−4 |  |
| H14/1−4 |  |
| H15/1−5 |  |
| H16/1−4 |  |
| H6W/1 |  |
| H10W/1−2 |  |
| H21W/1−2 |  |
| H27W/1−3 |  |
| HB3/1−4 |  |
| HB4/1−4 |  |
| HIR1/1−3 |  |
| HIR2/1−3 |  |
| HS1/1−5 |  |
| HS2/1−3 |  |
| HS5/1−4 |  |
| HS5A/1−3 |  |
| HS6/1−4 |  |
| P13W/1−3 |  |
| P19W/1−3 |  |
| P21W/1−2 |  |
| P21/4W/1 |  |
| P21/5W/1−3 |  |
| P24W/1−3 |  |
| P27W/1−2 |  |
| P27/7W/1−3 |  |
| PC16W/1−3 |  |
| PR21W/1 |  |
| PR21/4W/1 |  |
| PR21/5W/1 |  |
| PR27/7W/1 |  |
| PSX26W/1−3 |  |
| PY21W/1 |  |
| PY27/7W/1 |  |
| R2/1−3 |  |
| R5W/1 |  |
| R10W/1 |  |
| S1/S2/1−2 |  |
| S3/1 |  |
| T1.4W/1 |  |
| T4W/1 |  |
| W2.3W/1 |  |
| W3W/1 |  |
| W5W/1 |  |
| W10W/1 |  |
| W15/5W/1−3 |  |
| W16W/1 |  |
| W21W/1−2 |  |
| W21/5W/1−3 |  |
| WP21W/1−2 |  |
| WR21/5W/1 |  |
| WY2.3W/1 |  |
| WY21W/1−2 |  |

Категория C5W	Спецификация C5W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| b1/ | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 35,0 ( 0,5 |
| f2/, 3/ | 7,54/ |  | 155/ | 9 ( 1,5 |
| Цоколь SV8.5 в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-81-4) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 6 | 12 | 24 | 12 |
|  | Ватты | 5 | 5 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 6,75 | 13,5 | 28,0 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 5,5 макс. | 7,7 макс. | 5,5 макс. |
|  | Световой поток | 45 ( 20% |  |
| Контрольный световой поток: 45 лм при напряжении около 13,5 В |

1/  Эта величина соответствует расстоянию между двумя отверстиями диаметром 3,5 мм у каждого цоколя.

2/	Нить накала находится внутри коаксиального с осью лампы накаливания цилиндра длиной 19 мм, расположенного симметрично по отношению к середине лампы.

Диаметр этого цилиндра для 6- и 12-вольтных ламп накаливания: d + 4 мм (для эталонных ламп накаливания: d + 2 мм) и для 24-вольтных ламп накаливания: d + 5 мм, где "d" – номинальный диаметр нити накала, указываемый изготовителем.

3/	Отклонение центра нити накала относительно середины лампы по ее длине не превышает ( 2 мм (для эталонных ламп накаливания ( 0,5 мм) по направлению оси отсчета.

4/	4,5 мм для 6-вольтных ламп накаливания.

5/	16,5 мм для 24-вольтных ламп накаливания.

Категория C21W	Спецификация C21W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

Лампа накаливания только для задней фары

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| b1/ | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 41,0 ( 0,5 |
| f2/ | 7,5 |  | 10,5 | 8 ( 1,0 |
| Цоколь SV8.5 в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-81-4) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты |  | 12 |  | 12 |
|  | Ватты | 21 | 21 |
| Испытательное напряжение | Вольты |  | 13,5 |  | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты |  | 26,5 макс. |  | 26,5 макс. |
|  | Световой поток | 460 ( 15% |  |
| Контрольный световой поток: 460 лм при напряжении около 13,5 В |

1/  Эта величина соответствует расстоянию между двумя отверстиями диаметром 3,5 мм.

2/  Положение нити накала проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация C21W/2.

Категория C21W	Спецификация C21W/2

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и центра лампы по длине.

| 12 В | a | h | k |
| --- | --- | --- | --- |
| Лампа накаливания серийного производства | 4,0 + d | 14,5 | 2,0 |
| Эталонная лампа накаливания | 2,0 + d | 14,5 | 0,5 |

d = номинальный диаметр нити накала, указываемый изготовителем.

Метод испытания и предписания

1.	Лампа накаливания устанавливается в патроне, который может поворачиваться на 360° вокруг оси отсчета таким образом, чтобы на экране, на который проецируется изображение нити накала, был получен вид спереди. Плоскость отсчета на экране должна совпадать с центром лампы накаливания. Искомая центральная ось должна совпадать на экране со средней точкой длины лампы накаливания.

2.	Вид спереди

2.1	При повороте лампы на 360° проекция нити накала должна находиться полностью внутри прямоугольника.

2.2	Центр нити накала не должен смещаться относительно искомой центральной оси на расстояние, превышающее "k".

Категория H1	Спецификация H1/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

1/	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через точку, определенную с помощью габаритов, обозначенных 1.

2/	У ламп с двумя электродами для подвода тока внутрь колбы более длинный электрод должен находиться над нитью накала (вид лампы накаливания, представленный на чертеже). Конструкция внутренней части лампы должна быть такой, чтобы паразитные зеркальные изображения и световые отражения были по возможности уменьшены, например путем установки муфт охлаждения на неспиральных частях нити накала.

3/	Цилиндрическая часть колбы на отрезке длиной "f" является такой, чтобы проекция нити накала не деформировалась до такой степени, чтобы это могло оказывать заметное влияние на оптические результаты.

4/	Цвет излучаемого света является белым или селективным желтым.

Категория H1 	Спецификация H1/2

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | 6 В | 12 В | 24 В | 12 В |
| e6/,10/ | 25,0 9/ | 25,0 ( 0,15 |
| f6/,10/ | 4,5 ( 1,0 | 5,0 ( 0,5 | 5,5 ( 1,0 | 5,0 +0,50/–0,00 |
| g7/,8/ | 0,5 d ( 0,5 d | 0,5 d ( 0,25 d |
| h1 | 9/ | 0 ( 0,205/ |
| h2 | 9/ | 0 ( 0,255/ |
| ( | 45( ( 12( | 45( ( 3( |
| Цоколь P14.5s в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-46-2) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 6 | 12 | 24 | 12 |
|  | Ватты | 55 | 70 | 55 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 6,3 | 13,2 | 28,0 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 63 макс. | 68 макс. | 84 макс. | 68 макс. |
|  | Световой поток (% | 1 350 | 1 550 | 1 900 |  |
|  |  | 15 |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | 1 150 |
|  | 13,2 В | 1 550 |

5/	Эксцентриситет измеряется лишь в горизонтальном и вертикальном направлениях лампы накаливания в том виде, в каком она представлена на чертеже. Точками, между которыми должны производиться измерения, являются точки, в которых проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

6/	Направление визирования представляет собой перпендикуляр к оси отсчета, расположенный в плоскости, определяемой осью отсчета и центром второго прилива цоколя.

7/	Смещение нити накала относительно оси колбы на 27,5 мм от плоскости отсчета.

8/	d – диаметр нити накала.

9/	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация Н1/3.

10/	Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось отсчета; направление визирования определено в сноске 6/ выше (специальные указания в отношении биспиральных нитей накала изучаются).

Категория H1	Спецификация H1/3

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством правильного расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

|  | а1 | а2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 B |  |  |  |  | 6 | 3,5 |
| 12 B | 1,4 d | 1,9 d | 0,25 | 6 | 4,5 |
| 24 B |  |  |  |  | 7 | 4,5 |

d = диаметр нити накала

Положение нити накала проверяется только в направлениях А и В, показанных на чертеже спецификации Н1/1.

Нить накала полностью находится в указанных пределах.

Начало нити накала в соответствии с определением, приведенным в сноске 10/ спецификации Н1/2, находится между линиями Z1 и Z2.

Категория H3	Спецификация H3/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

1/	Цвет излучаемого света является белым или селективным желтым.

2/	Минимальная длина цилиндрической части колбы над излучающим свет центром ("е").

3/	Деформация колбы со стороны цоколя не должна быть видимой в любом направлении вне угла затемнения максимум 80°. Экраны не должны давать паразитных отражений. Угол между осью отсчета и плоскостью каждого экрана, измеряемый со стороны колбы, не превышает 90°.

Категория H3	Спецификация H3/2

4/	Допустимое отклонение от центра кольца относительно оси отсчета составляет 0,5 мм в направлении, перпендикулярном линии Z-Z, и 0,05 мм в направлении, параллельном линии Z−Z.

5/	Цоколь вдавливают в этих направлениях.

Категория H3	Спецификация H3/3

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | 6 В | 12 В | 24 В | 12 В |
| e | 18,06/ | 18,0 |
| f 8/ | 3,0 мин. | 4,0 мин. | 5,0 + 0,50 |
| k | 06/ | 0 ( 0,20 |
| h1, h3 | 06/ | 0 ( 0,15 7/ |
| h2, h4 | 06/ | 0 ( 0,25 7/ |
| Цоколь РК22s в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-47-4) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 6 | 12 | 24 | 12 |
|  | Ватты | 55 | 70 | 55 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 6,3 | 13,2 | 28,0 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 63 макс. | 68 макс. | 84 макс. | 68 макс. |
|  | Световой поток лм (% | 1 050 | 1 450 | 1 750 |  |
|  |  | 15 |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | 1 100 |
|  | 13,2 В | 1 450 |

6/  Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация Н3/4.

7/  Для эталонных ламп накаливания: точками, между которыми должны производиться измерения, являются точки, в которых проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала.

8/  Положения первого и последнего витков нити накала определяются по точкам пересечения внешней стороны первого и последнего светящихся витков с плоскостью, параллельной плоскости отсчета и находящейся от нее на расстоянии 18 мм (дополнительные предписания в отношении биспиральных нитей накала изучаются).

Категория H3	Спецификация H3/4

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

|  | a | c | k | g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 V | 1,8 d | 1,6 d | 1,0 | 2,0 |
| 12 V |  |  |  | 2,8 |
| 24 V |  |  |  | 2,9 |

d = диаметр нити накала

Нить накала полностью находится в указанных пределах.

Центр нити накала находится в пределах размера "k".

Категория H4	Спецификация H4/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

Рис. 2	Максимальные контуры лампы 4/	Рис. 3

1/	Плоскость отсчета представляет собой плоскость, образуемую точками нижней части всех трех выступов кольца цоколя.

2/	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр окружности диаметром "М".

3/	Цвет излучаемого света является белым или селективным желтым.

4/	Колба и держатели не выступают за пределы оболочки, как показано на рис. 2. Однако при использовании внешней колбы селективного желтого цвета колба и держатели не выступают за пределы оболочки, как показано на рис. 3.

5/	Светонепроницаемое покрытие доходит по крайней мере до цилиндрической части колбы. Кроме того, оно перекрывает внутреннюю экранирующую часть колбы, если на нее смотреть в направлении, перпендикулярном оси отсчета.

Категория H4	Спецификация H4/2

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | 12 В | 24 В | 12 В |
| e | 28,5 + 0,35/–0,25 | 29,0 ( 0,35 | 28,5 + 0,20/–0,00 |
| ( | 28,95 | 29,25 | 28,95 |
| ( | макс. 40° | макс. 40° |
| Цоколь Р43t в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-39-6) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 126/ | 246/ | 126/ |
|  | Ватты | 60 | 55 | 75 | 70 | 60 | 55 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 28,0 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 75 макс. | 68 макс. | 85 макс. | 80 макс. | 75 макс. | 68 макс. |
|  | Световой поток (% | 1 650 | 1 000 | 1 900 | 1 200 |  |
|  |  | 15 |  |
| Измерительный световой поток7/ лм | – | 750 | – | 800 |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | 1 250 | 750 |
|  | 13,2 В | 1 650 | 1 000 |

6/	Значение, указанное в левой колонке, касается нити накала фары дальнего света. Значения, указанные в правой колонке, касаются нити накала фары ближнего света.

7/	Измерительный световой поток для проведения измерений в соответствии с пунктом 3.9 настоящих Правил.

Категория Н4	Спецификация H4/3

Положение экранирующей части

Категория Н4	Спецификация Н4/4

Таблица размеров (в мм), которые указываются на чертежах спецификации Н4/3

| Обозначение* | Размеры** | Допуск |
| --- | --- | --- |
|  |  | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| 12 В | 24 В | 12 В | 24 В | 12 В | 24 В | 12 В |
| a/26 | 0,8 | ( 0,35 | ( 0,20 |
| a/23,5 | 0,8 | ( 0,60 | ( 0,20 |
| b1/29,5 | 30,0 | 0 | ( 0,30 | ( 0,35 | ( 0,20 |
| b1/33 | b1/29,5 mv | 30,0mv | ( 0,30 | ( 0,35 | ( 0,15 |
| b2/29,5 | 30,0 | 0 | ( 0,30 | ( 0,35 | ( 0,20 |
| b2/33 | b1/29,5 mv | 30,0mv | ( 0,30 | ( 0,35 | ( 0,15 |
| c/29,5 | 30,0 | 0,6 | 0,75 | ( 0,35 | ( 0,20 |
| c/33 | c/29,5 mv | 30,0mv | ( 0,35 | ( 0,15 |
| d | мин. 0,1 | – | – |
| e 13/ | 28,5 | 29,0 | +0,35 −0,25 | ( 0,35 | + 0,20 − 0,00 |
| f 11/, 12/, 13/ | 1,7 | 2,0 | +0,50 −0,30 | ( 0,40 | + 0,30 − 0,10 |
| g/26 | 0 | ( 0,50 | ( 0,30 |
| g/23,5 | 0 | ( 0,70 | ( 0,30 |
| h/29,5 | 30,0 | 0 | ( 0,50 | ( 0,30 |
| h/33 | h/29,5 mv | 30,0mv | ( 0,35 | ( 0,20 |
| IR11/, 14/ | 4,5 | 5,25 | ( 0,80 | ( 0,40 |
| IC11/, 14/ | 5,5 | 5,25 | ( 0,50 | ( 0,80 | ( 0,35 |
| p/33 | В зависимости от формы экранизирующей части колбы | – | – |
| q/33 | (p+q)/2 | ( 0,60 | ( 0,30 |

*	"../26" означает размер, измеряемый (в мм) на указанном после знака дроби расстоянии от плоскости отсчета.

**	"29,5 mv" или "30,0 mv" означает показатель, измеренный на расстоянии 29,5 или 30,0 мм от плоскости отсчета.

Категория Н4	Спецификация Н4/5

8/	Плоскость V-V представляет собой плоскость, перпендикулярную плоскости отсчета и проходящую через ось отсчета и через точку пересечения окружности диаметром "М" и оси контрольного выступа.

9/	Плоскость Н-Н представляет собой плоскость, перпендикулярную как плоскости отсчета, так и плоскости V-V, и проходящую через ось отсчета.

10/	30,0 мм для 24-вольтного типа.

11/	Конечные витки нити накала представляют собой первый и последний светящиеся витки, которые имеют вид правильной спирали, т. е. образуют правильный угол ее навивки. В случае биспиральной нити накала конечные витки определяются контуром внешних витков.

12/	Для нити накала фары ближнего света точками измерения являются точки пересечения (вид в направлении 1) бокового края экранирующей части колбы с внешней частью конечных витков, определение которых приведено в сноске 11/.

13/	"е" означает расстояние от плоскости отсчета до начальной точки нити накала фары ближнего света, определение которой дано выше.

14/	Для нити накала фары дальнего света точками измерения являются точки пересечения (вид в направлении 1) плоскости, параллельной плоскости Н-Н и расположенной на расстоянии 0,8 мм ниже этой плоскости, с конечными витками, определение которых приведено в сноске 11/.

Дополнительные пояснения к спецификации Н4/3

Указанные ниже размеры определяются в трех направлениях:

1	для размеров a, b1, c, d, e, f, IR и IC;

2	для размеров g, h, p и q;

3	для размера b2.

Размеры p и q измеряются в плоскостях, параллельных плоскости отсчета, на расстоянии 33 мм от нее.

Размеры b1, b2, c и h измеряются в плоскостях, параллельных плоскости отсчета, на расстоянии 29,5 мм (30,0 мм для 
24-вольтных ламп накаливания) и 33 мм от нее.

Размеры а и g измеряются в плоскостях, параллельных плоскости отсчета, на расстоянии 26,0 мм и 23,5 мм от нее.

Примечание: Метод измерения см. в добавлении Е к публикации МЭК 60809.

Категория H7	Спецификация H7/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

1/	Плоскость отсчета определяется по точкам поверхности патрона, на которые опираются три опорных прилива кольца цоколя.

2/	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через точку пересечения двух перпендикулярных линий, как показано на рис. 3.

3/	Цвет излучаемого света является белым или селективным желтым.

4/	Примечания, касающиеся диаметра нити накала:

а)	никаких ограничений на фактический диаметр не устанавливается, однако цель будущих разработок − довести его до d макс. = 1,3 мм для 12-вольтных и d макс. = 1,7 для 24-вольтных ламп накаливания;

b)	один и тот же изготовитель обеспечивает одинаковый диаметр в конструкции стандартной (эталонной) лампы накаливания и лампы накаливания серийного производства.

5/	Стеклянная колба и держатели не выступают за пределы оболочки, как показано на рис. 2.  Центр оболочки совпадает с осью отсчета.

Категория H7	Спецификация H7/2

6/	Стеклянная колба не дает оптического искажения в пределах углов (1 и (2. Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов (1 и (2.

7/	Светонепроницаемое покрытие доходит по крайней мере до цилиндрической части колбы по всей ее верхней окружности. Кроме того, оно доходит по крайней мере до плоскости, параллельной плоскости отсчета, где угол (3 пересекает поверхность внешней колбы (вид В, как показано в спецификации Н7/1).

8/	Конструкция внутренней части лампы должна быть такой, чтобы паразитные зеркальные изображения и световые отражения находились только над самой нитью накала, видимой в горизонтальном направлении (вид А, как показано на рис. 1 спецификации Н7/1.)

В заштрихованной зоне, показанной на рис. 5, не должно быть никаких металлических частей, за исключением витков нити накала.

Категория H7	Спецификация H7/3

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | 12 В | 24 В | 12 В |
| e9/ | 25,0 10/ | 25,0 + 0,1 |
| f9/ | 4,110/ | 4,910/ | 4,1 + 0,1 |
| g12/ | 0,5 мин. | Рассматривается |
| h111/ | 010/ | 0 ( 0,10 |
| h211/ | 0 10/ | 0 ( 0,15 |
| (1 | 40º мин. | 40º мин. |
| (2 | 50º мин. | 50º мин. |
| (3 | 30º мин. | 30º мин. |
| Цоколь PX26d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-5-6) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 24 | 12 |
|  | Ватты | 55 | 70 | 55 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 28,0 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 58 макс. | 75 макс. | 58 макс. |
|  | Световой поток | 1 500 ( 10% | 1 750 ( 10% |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | 1 100 |
|  | 13,2 В | 1 500 |

9/  Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала, причем направлением визирования является направление A, как показано на рис. 1 спецификации H7/1. (Особые инструкции в отношении биспиральных нитей накала изучаются.)

10/  Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация H7/4.

11/  Смещение нити накала относительно оси отсчета измеряется только в направлениях визирования А и В, как показано на рис. 1 спецификации H7/1. Точками измерения являются точки, в которых проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

12/  Смещение оси нити накала относительно оси колбы, измеренное в двух плоскостях, параллельных плоскости отсчета, где проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

Категория H7	Спецификация H7/4

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

Размеры в мм

|  | a1 | а2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 B | d + 0,30 | d + 0,50 | 0,2 | 4,6 | 4,0 |
| 24 B | d + 0,60 | d + 1,00 | 0,25 | 5,9 | 4,4 |

d – диаметр нити накала

Положение нити накала проверяется только в направлениях A и B, показанных на рис. 1 в спецификации H7/1.

Нить накала полностью находится в указанных пределах.

Крайние точки нити накала, определенные в сноске 9/ к спецификации H7/3, находятся между линиями Z1 и Z2 и между линиями Z3 и Z4.

Категории H8 и H8B 	Спецификация H8/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

1/	Плоскостью отсчета является плоскость, образованная нижней поверхностью основания цоколя со скошенными краями.

2/	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр цоколя диаметром 19 мм.

3/	Стеклянная колба и держатели не выступают за пределы оболочки, как показано на рис. 2. Центр оболочки совпадает с осью отсчета.

4/	Цвет излучаемого света является белым или селективным желтым.

5/	Примечания, касающиеся диаметра нити накала:

а)	никаких ограничений на фактический диаметр не устанавливается, однако цель будущих разработок − довести его до d макс. = 1,2 мм;

b)	один и тот же изготовитель обеспечивает одинаковый диаметр в конструкции стандартной (эталонной) лампы накаливания и лампы накаливания серийного производства.

Категории Н8 и Н8В	Спецификация Н8/2

6/	Стеклянная колба не дает оптического искажения в пределах углов (1 и (2. Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов (1 и (2.

7/	Светонепроницаемое покрытие доходит по крайней мере до цилиндрической части колбы по всей ее верхней окружности. Кроме того, оно доходит по крайней мере до плоскости, параллельной плоскости отсчета, где угол (3 пересекает поверхность внешней колбы (вид В, как показано в спецификации H8/1).

8/	Конструкция внутренней части лампы должна быть такой, чтобы паразитные зеркальные изображения и световые отражения находились только над самой нитью накала, видимой в горизонтальном направлении (вид A, как показано на рис. 1 спецификации H8/1). В заштрихованной зоне, показанной на рис. 4, не должно быть никаких металлических частей, за исключением витков нити накала.

9/	Смещение нити накала относительно оси отсчета измеряется только в направлениях визирования A и B, как показано на рис. 1 спецификации H8/1. Точками измерения являются точки, в которых проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

10/	Смещение нити накала относительно оси колбы, измеренное в двух плоскостях, параллельных плоскости отсчета, где проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

Категории H8 и H8B 	Спецификации H8/3

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | 12 В | 12 В |
| e11/ | 25,012/ | 25,0 ( 0,1 |
| f11/ | 3,712/ | 3,7 ( 0,1 |
| g | 0,5 мин. | рассматривается |
| h1 | 0 12/ | 0 ( 0,1 |
| h2 | 0 12/ | 0 ( 0,15 |
| (1 | 50° мин. | 50° мин. |
| (2 | 40° мин. | 40° мин. |
| (3 | 30° мин. | 30° мин. |
| Цоколь: | H8: PGJ19-1 H8B: PGJY19-1 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-110-2) в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-146-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 35 | 35 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 43 макс. | 43 макс. |
|  | Световой поток | 800 ( 15% |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | 600 |
|  | 13,2 В | 800 |

11/	Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала, причем направлением визирования является направление A, как показано на рис. 1 спецификации H8/1.

12/	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация H8/4.

Категории H8 и H8B	Спецификация H8/4

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

| a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d + 0,50 | d + 0,70 | 0,25 | 4,6 | 3,5 |

d = диаметр нити накала

Положение нити накала проверяется только в направлениях A и B, показанных на рис. 1 спецификации H8/1.

Нить накала полностью находится в указанных пределах.

Крайние точки нити накала, определенные в сноске 11/ к спецификации H8/3, находятся между линиями Z1 и Z2 и между линиями Z3 и Z4.

Категории Н9 и Н9В	Спецификация Н9/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

Рис. 2.  Максимальные контуры лампы 3/

1/	Плоскостью отсчета является плоскость, образованная нижней поверхностью основания цоколя со скошенными краями.

2/	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр цоколя диаметром 19 мм.

3/	Стеклянная колба и держатели не выступают за пределы оболочки, как показано на рис. 2. Центр оболочки совпадает с осью отсчета.

4/	Примечания, касающиеся диаметра нити накала:

а)	никаких ограничений на фактический диаметр не устанавливается, однако цель будущих разработок − довести его до d макс. = 1,4 мм;

b)	один и тот же изготовитель обеспечивает одинаковый диаметр в конструкции стандартной (эталонной) лампы накаливания и лампы накаливания серийного производства.

Категории H9 и H9B	Спецификация H9/2

5/	Стеклянная колба не дает оптического искажения в пределах углов (1 и (2. Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов (1 и (2.

6/	Конструкция внутренней части лампы должна быть такой, чтобы паразитные зеркальные изображения и световые отражения находились только над самой нитью накала, видимой в горизонтальном направлении (вид A, как показано на рис. 1 спецификации H9/1). В заштрихованной зоне, показанной на рис. 4, не должно быть никаких металлических частей, за исключением витков нити накала.

7/	Смещение нити накала относительно оси отсчета измеряется только в направлениях визирования A и B, как показано на рис. 1 спецификации H9/1. Точками измерения являются точки, в которых проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

8/	Смещение нити накала относительно оси колбы, измеренное в двух плоскостях, параллельных плоскости отсчета, где проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

Категории H9 и Н9В	Спецификация H9/3

| Размеры в мм | Допуски |
| --- | --- |
|  | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
|  | 12 В | 12 В |
| e9/, 10/ | 25 | 11/ | ( 0,10 |
| f9/, 10/ | 4,8 | 11/ | ( 0,10 |
| g9/ | 0,7 | ( 0,5 | ( 0,30 |
| h1 | 0 | 11/ | ( 0,10 12/ |
| h2 | 0 | 11/ | ( 0,15 12/ |
| (1 | 50° мин. | – | – |
| (2 | 40° мин. | – | – |
| Цоколь: | H9: PGJ19-5 H9B: PGJY19-5 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-110-2) в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-146-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 65 | 65 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 12,2 | 13,2 | 12,2 |
| Фактические значения | Ватты | 73 макс. | 65 макс. | 73 макс. | 65 макс. |
|  | Световой поток | 2 100 ( 10% | 1 650 ( 10% |  |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | 1 500 |
|  | 12,2 В | 1 650 |
|  | 13,2 В | 2 100 |

9/	Направлением визирования является направление A, как показано на рис. 1 спецификации H9/1.

10/	Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала; направление визирования определено в сноске 9/ выше.

11/	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация H9/4.

12/	Эксцентриситет измеряется только в направлениях визирования A и B, как показано на рис. 1 спецификации H9/1. Точками измерения являются точки, в которых проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

Категории H9 и H9B	Спецификация H9/4

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

| a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d + 0,4 | d + 0,7 | 0,25 | 5,7 | 4,6 |

d − диаметр нити накала

Положение нити накала проверяется только в направлениях A и B, показанных на рис. 1 спецификации H9/1.

Нить накала полностью находится в указанных пределах.

Крайние точки нити накала, определенные в сноске 10/ к спецификации H9/3, находятся между линиями Z1 и Z2 и между линиями Z3 и Z4.

Категория H10	Спецификация H10/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

1/	Плоскость отсчета представляет собой плоскость, образуемую соприкасающимися точками нижней части держателя цоколя.

2/	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр цоколя с исходным диаметром.

3/	Стеклянная колба и держатели не выступают за пределы оболочки и не препятствуют установке лампы в байонетном замке. Центр оболочки совпадает с осью отсчета.

4/	Пазик в байонетном замке является обязательным.

5/	Лампу накаливания поворачивают в измерительном патроне до тех пор, пока контрольный выступ не соприкоснется с плоскостью С патрона.

6/	Стеклянная колба не дает осевого и цилиндрического оптического искажения в  пределах углов γ1 и γ2. Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов γ1 и γ2, и проверка его соблюдения в зоне, закрытой светонепроницаемым покрытием, не требуется.

7/	Светонепроницаемое покрытие, как минимум, охватывает поверхность, ограниченную углом γ3, и доходит до неискаженной части колбы, находящейся в пределах угла γ1.

Категория H10	Спецификация H10/2

| Размеры в мм8/ | Допуски |
| --- | --- |
|  | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| e 9/, 10/ | 28,9 | 11/ | ( 0,16 |
| f 9/, 10/ | 5,2 | 11/ | ( 0,16 |
| h1, h2 | 0 | 11/ | ( 0,15 12/ |
| (1 | 50º мин. | − | − |
| (2 | 52º мин. | − | − |
| (3 | 45º | ( 5º | ( 5º |
| Цоколь PY20d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-31-2) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 42 | 42 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 50 макс. | 50 макс. |
|  | Световой поток | 850 ( 15% |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | 600 |
|  | 13,2 В | 850 |

8/  Размеры проверяются при снятом O-образном кольце.

9/  Направлением визирования является направление* B, указанное на рисунке спецификации H10/1.

10/  	Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала;  направление визирования* определено в сноске 9/ выше.

11/  	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация H10/3*.

12/  Эксцентриситет измеряется только в направлениях визирования* A и B, показанных на рисунке спецификации H10/1. Точками измерения являются точки, в которых проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

*  Изготовители могут выбрать другие перпендикулярные виды направления визирования. Направления визирования, определенные изготовителем, должны использоваться испытательной лабораторией при проверке размеров и расположения нити накала.

Категория H10	Спецификация H10/3

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

|  | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 В | 1,4 d | 1,8 d | 0,25 | 6,1 | 4,9 |

d − диаметр нити накала

Положение нити накала проверяется только в направлениях А и В, показанных на рисунке спецификации Н10/1.

Нить накала полностью находится в указанных пределах.

Крайние точки нити накала, определенные в сноске 10/ к спецификации Н10/2, находятся между линиями Z1 и Z2 и между линиями Z3 и Z4.

Категории H11 и H11B	Спецификация H11/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

1/	Плоскостью отсчета является плоскость, образованная нижней поверхностью основания цоколя со скошенными краями.

2/	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр цоколя диаметром 19 мм.

3/	Стеклянная колба и держатели не выступают за пределы оболочки, как показано на рис. 2. Центр оболочки совпадает с осью отсчета.

4/	Цвет излучаемого света является белым или селективным желтым.

5/	Примечания, касающиеся диаметра нити накала:

а)	никаких ограничений на фактический диаметр не устанавливается, однако цель будущих разработок − довести его до d макс. = 1,4 мм;

b)	один и тот же изготовитель обеспечивает одинаковый диаметр в конструкции стандартной (эталонной) лампы накаливания и лампы накаливания серийного производства.

Категории H11 и H11B	Спецификация H11/2

6/  	Стеклянная колба не дает оптического искажения в пределах углов (1 и (2. Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов (1 и (2.

7/  	Светонепроницаемое покрытие доходит по крайней мере до цилиндрической части колбы по всей ее верхней окружности. Кроме того, оно доходит по крайней мере до плоскости, параллельной плоскости отсчета, где угол (3 пересекает поверхность внешней колбы (вид В, как показано в спецификации Н11/1).

8/  	Конструкция внутренней части лампы должна быть такой, чтобы паразитные зеркальные изображения и световые отражения находились только над самой нитью накала, видимой в горизонтальном направлении (вид A, как показано на рис. 1 спецификации H11/1). В заштрихованной зоне, показанной на рис. 4, не должно быть никаких металлических частей, за исключением витков нити накала.

9/  	Смещение нити накала относительно оси отсчета измеряется только в направлениях визирования A и B, как показано на рис. 1 спецификации H11/1. Точками измерения являются точки, в которых проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

10/  	Эксцентриситет оси колбы относительно оси нити накала, измеренный в двух плоскостях, параллельных плоскости отсчета, где проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

Категории H11 и H11B 	Спецификация H11/3

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | 12 В | 24 В | 12 В |
| e11/ | 25,012/ | 25,0 ( 0,1 |
| f11/ | 4,5 | 5,312/ | 4,5 ( 0,1 |
| g | 0,5 мин. | рассматривается |
| h1 | 0 12/ | 0 ( 0,1 |
| h2 | 0 12/ | 0 ( 0,15 |
| (1 | 50° мин. | 50° мин. |
| (2 | 40° мин. | 40° мин. |
| (3 | 30° мин. | 30° мин. |
| Цоколь: | H11: PGJ19-2 H11B: PGJY19-2 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-110-2) в соответствии с публикацией МЭП IEC 60061 (спецификация 7004-146-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 24 | 12 |
|  | Ватты | 55 | 70 | 55 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 28,0 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 62 макс. | 80 макс. | 62 макс. |
|  | Световой поток | 1 350 ( 10% | 1 600 ( 10% |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | 1 000 |
|  | 13,2 В | 1 350 |

11/	Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала, причем направлением визирования является направление A, как показано на рис. 1 спецификации H11/1.

12/	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация H11/4.

Категории H11 и H11B	 Спецификации H11/4

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

|  | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 В | d + 0,3 | d + 0,5 | 0,2 | 5,0 | 4,0 |
| 24 В | d + 0,6 | d + 1,0 | 0,25 | 6,3 | 4,6 |

d = диаметр нити накала

Положение нити накала проверяется только в направлениях A и B, показанных на рис. 1 спецификации H11/1.

Нить накала полностью находится в указанных пределах.

Крайние точки нити накала, определенные в сноске 11/ к спецификации H11/3, находятся между линиями Z1 и Z2 и между линиями Z3 и Z4.

Категория H12	Спецификация H12/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

1/	Плоскость отсчета представляет собой плоскость, образуемую соприкасающимися точками нижней части держателя цоколя.

2/	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр цоколя с исходным диаметром.

3/	Стеклянная колба и держатели не выступают за пределы оболочки и не препятствуют установке байонетного замка лампы. Центр оболочки совпадает с осью отсчета.

4/	Пазик в байонетном замке является обязательным.

5/	Лампу накаливания поворачивают в измерительном патроне до тех пор, пока контрольный выступ не соприкоснется с плоскостью С патрона.

6/	Стеклянная колба не дает осевого и цилиндрического оптического искажения в пределах углов γ1 и γ2. Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов γ1 и γ2, и проверка его соблюдения в зоне, закрытой светонепроницаемым покрытием, не требуется.

7/	Светонепроницаемое покрытие, как минимум, охватывает поверхность, ограниченную углом γ3, и доходит до неискаженной части колбы, находящейся в пределах угла γ1.

Категория H12	Спецификация H12/2

| Размеры в мм8/ | Допуски |
| --- | --- |
|  | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| e9/, 10/ | 31,5 | 11/ | ( 0,16 |
| f9/, 10/ | 5,5 | 4,8 мин. | ( 0,16 |
| h1, h2, h3, h4 | 0 | 11/ | ( 0,1512/ |
| k | 0 | 11/ | ( 0,1513/ |
| γ1 | 50( мин. | – | – |
| γ2 | 52( мин. | – | – |
| γ3 | 45( | (5( | ( 5( |
| Цоколь PZ20d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-31-2) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 53 | 53 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 61 макс. | 61 макс. |
|  | Световой поток | 1 050 ( 15% |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | 775 |
|  | 13,2 В | 1 050 |

8/  	Размеры проверяются при снятом О-образном кольце.

9/  	Направлением визирования является направление А, показанное на рисунке в спецификации Н12/1.

10/  	Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала; направление визирования определено в сноске 9/ выше.

11/  	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация Н12/3.

12/  	Размеры h1 и h2 измеряются в направлении визирования А, размер h3 – в направлении С, а размер h4 – в направлении В, показанных на рисунке в спецификации Н12/1. Точками измерения являются точки, в которых проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

13/  	Размер k измеряется только в направлении визирования А.

Категория H12	Спецификация H12/3

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

| a1 | a2 | b1 | b2 | c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 d | 1,3 d | 0,30 | 0,30 | 2,8 |

d = диаметр нити накала.

Направления применительно к видам А, В и С см. спецификацию H12/1.

Нить накала полностью находится в указанных пределах.

Центр нити накала находится в пределах размеров b1 и b2.

Категории H13 и H13A	Спецификация H13/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

1/	Плоскость отсчета представляет собой плоскость, образуемую обратной стороной трех изогнутых по радиусу контактов цоколя.

2/	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через точку пересечения двух перпендикулярных линий, как показано на рис. 2 в спецификации Н13/2.

3/	Как показано, стеклянная колба и держатели не выступают за пределы оболочки. Центр оболочки совпадает с осью отсчета.

4/	Лампу накаливания поворачивают в измерительном патроне до тех пор, пока контрольный выступ не соприкоснется с плоскостью С патрона.

5/	Плоскость V−V перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через ось отсчета параллельно плоскости С.

Категории H13 и H13А	Спецификация H13/2

6/	Стеклянная колба не должна давать осевого и цилиндрического оптического искажения в пределах углов ( и (. Это требование применяется ко всей окружности колбы в пределах углов ( и (, и проверка его соблюдения в зоне, закрытой непрозрачным покрытием, не требуется.

7/	Непрозрачное покрытие должно доходить по крайней мере до цилиндрической части колбы по всей ее верней окружности. Кроме того, оно должно доходить по крайней мере до плоскости, параллельной плоскости отсчета, где угол ( пересекает поверхность внешней колбы (вид В, как показано в спецификации Н13/1).

8/	Вмещение нити накала фары ближнего света по отношению к оси колбы измеряется в двух плоскостях, параллельных плоскости отсчета, где проекция наружной части конечных витков, наиболее приближенных к плоскости отсчета и наиболее удаленных от нее, пересекает ось нити накала фары ближнего света.

9/	Свет блокируется за крайней точкой цоколя колбы вплоть до угла (. Это требование применяется в отношении всех направлений вокруг оси отсчета.

6/	Стеклянная колба не дает осевого и цилиндрического оптического искажения в пределах углов ( и (. Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов ( и (, и проверка его соблюдения в зоне, закрытой непрозрачным покрытием, не требуется.

7/	Непрозрачное покрытие доходит по крайней мере до цилиндрической части колбы по всей ее верней окружности. Кроме того, оно доходит по крайней мере до плоскости, параллельной плоскости отсчета, где угол ( пересекает поверхность внешней колбы (вид В, как показано в спецификации Н13/1).

8/	Смещение нити накала фары ближнего света относительно оси колбы измеряется в двух плоскостях, параллельных плоскости отсчета, где проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала фары ближнего света.

9/	Свет блокируется за крайней точкой цоколя колбы вплоть до угла (. Это требование применяется в отношении всех направлений вокруг оси отсчета.

Категории Н13 и Н13А	Спецификация Н13/3

10/	Размеры j, k и p измеряются по направлению от центра нити накала фары ближнего света к центру нити накала фары дальнего света.

11/	Размеры m и n измеряются по направлению от оси отсчета к центру нити накала фары ближнего света.

12/	Ось обеих нитей накала должна находиться в пределах 2-градусного наклона по отношению к оси отсчета в центре соответствующей нити накала.

13/	Примечание, касающееся диаметров нитей накала:

а)	один и тот же изготовитель обеспечивает одинаковый диаметр в конструкции стандартной (эталонной) лампы накаливания и лампы накаливания серийного производства.

14/	В случае фар как дальнего, так и ближнего света деформация нити накала не превышает ± 5% от диаметра нити накала у цилиндра.

15/	Зона без металлических частей ограничивает положение подводящих проводов в пределах оптического пути. В заштрихованной зоне, показанной на рис. 6, не должно быть никаких металлических частей.

Категория H13 и H13А	Спецификация H13/4

| Размеры в мм | Допуски |
| --- | --- |
|  | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| d1 13/, 17/ | 1,8 макс. | − | − |
| d2 13/, 17/ | 1,8 макс. | − | − |
| e 16/ | 29,45 | ( 0,20 | ( 0,10 |
| f 1 16/ | 4,6 | ( 0,50 | ( 0,25 |
| f 2 16/ | 4,6 | ( 0,50 | ( 0,25 |
| g 8/, 17/ | 0,5 d1 | ( 0,40 | ( 0,20 |
| h 8/ | 0 | ( 0,30 | ( 0,15 |
| j 10/ | 2,5 | ( 0,20 | ( 0,10 |
| k 10/ | 2,0 | ( 0,20 | ( 0,10 |
| m 10/ | 0 | ( 0,20 | ( 0,13 |
| n 10/ | 0 | ( 0,20 | ( 0,13 |
| p 10/ | 0 | ( 0,08 | ( 0,08 |
| ( | 42° мин. | – | – |
| ( | 52° мин. | – | – |
| ( | 43° | + 0°/–5° | + 0°/–5° |
| (9/ | 41° | ( 4° | ( 4° |
| Цоколь: | H13: P26.4t H13A: PJ26.4t | в соответствии с публикацией МЭК 600061 (спецификация 7004–128-3) |
| Электрические и фотометрические характеристики 18/ |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 55 | 60 | 55 | 60 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 13,2 |
| Фактически значения | Ватты | 68 макс. | 75 макс. | 68 макс. | 75 макс. |
|  | Световой поток | 1 100 ( 15% | 1 700 ( 15% |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | 800 | 1 200 |
|  | 13,2 В | 1 100 | 1 700 |

16/	Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала, причем направлением визирования является направление А, как показано в спецификации H13/1.

17/	d1 − фактический диаметр нити накала фары ближнего света. d2 − фактический диаметр нити накала фары дальнего света.

18/	Значения, указанные в левых колонках, касаются нити накала фары ближнего света, а значения, указанные в правых колонках, − нити накала фары дальнего света.

Категория H14	Спецификация H14/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

1/  Плоскость отсчета определяется по точкам поверхности патрона, на которые опираются три выступа кольца цоколя.

2/  Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр кольца цоколя диаметром "М".

3/  Стеклянная колба и держатели не выступают за пределы оболочки, как показано на рис. 2. Центр оболочки совпадает с осью отсчета.

Категория H14	Спецификация H14/2

4/	Стеклянная колба не дает оптического искажения в пределах углов γ1 и γ2. Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов γ1 и γ2, и проверки его соблюдения в зоне, закрытой светонепроницаемым покрытием, не требуется.

5/	Светонепроницаемое покрытие доходит по крайней мере до цилиндрической части колбы по всей ее верхней окружности. Кроме того, оно доходит по крайней мере до плоскости, параллельной плоскости отсчета, где угол γ3 пересекает поверхность внешней колбы (вид В, как показано в спецификации Н14/1).

6/	Эксцентриситет оси колбы относительно оси нити накала фары ближнего света измеряется в двух плоскостях, параллельных плоскости отсчета, где проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала фары ближнего света.

7/	Смещение нитей накала относительно оси отсчета измеряется только в направлениях визирования А, В и С, как показано на рис. 1 спецификации Н14/1. Точками измерения являются точки, в которых проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

Категория Н14	Спецификация Н14/3

| Размеры в мм | Лампа накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
| е8/ | 26,15 | 10/ | ± 0,1 |
| f18/, 9/ | 5,3 | 10/ | ± 0,1 |
| f28/, 9/ | 5,0 | 10/ | ± 0,1 |
| g | 0,3 |  |  |
| h1 | 0 | 10/ | ± 0,1 |
| h2 | 0 | 10/ | ± 0,15 |
| h3 | 0 | 10/ | ± 0,15 |
| h4 | 0 | 10/ | ± 0,15 |
| i | 2,7 |  | − |
| j | 2,5 | 10/ | ± 0,1 |
| γ1 | 55° мин. | − | − |
| γ2 | 52° мин. | − | − |
| γ3 | 43° | 0/-5° | 0/-5° |
| Цоколь Р38t в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-133-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 55 | 60 | 55 | 60 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 68 макс. | 75 макс. | 68 макс. | 75 макс |
|  | Световой поток | 1 150 ± 15% | 1 750 ± 15% |  |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | 860 | 1 300 |
|  | 13,2 В | 1 150 | 1 750 |

8/  Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала, причем направлением визирования является направление А, как показано на рис. 1 спецификации Н14/1.

9/  "f1" – длина нити накала фары ближнего света, а "f2" – длина нити накала фары дальнего света.

10/  Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация Н14/4.

Категория H14	Спецификация H14/4

Предписание в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нитей накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

| a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 | c3 | i | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1 +0,5 | 1,6 * d2 | 0,2 | 5,8 | 5,1 | 5,75 | 2,7 | 0,15 |

d1 − диаметр нити накала фары ближнего света, а d2 – диаметр нити накала фары дальнего света.

Примечания, касающиеся диаметра нитей накала:

а)	никаких ограничений на фактический диаметр не устанавливается, однако цель будущих разработок − довести его до d1 макс. = 1,6 мм и d2 макс. = 1,6 мм;

b)	один и тот же изготовитель обеспечивает одинаковый диаметр в конструкции эталонной лампы накаливания и лампы накаливания серийного производства.

Расположение нитей накала проверяется только в направлениях А, В и С, как показано на рис. 1 спецификации H14/1.

Нить накала фары ближнего света полностью располагается в пределах прямоугольника А, а нить накала фары дальнего света – прямоугольника В.

Крайние точки нити накала фары ближнего света, определенные в сноске 8/ к спецификации H14/3, находятся между линиями Z1 и Z2 и между линиями Z3 и Z4.

Категория H15	Спецификация H15/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

1/	Плоскость отсчета определяется по точкам, в которых патрон соприкасается с тремя выступами кольца цоколя со стороны патрона. Она предназначена для использования в качестве внутренней плоскости отсчета.

Вспомогательная плоскость отсчета определяется по точкам поверхности патрона, на которые опираются три опорных прилива кольца цоколя. Она предназначена для использования в качестве внешней плоскости отсчета.

Применительно к цоколю используется (внутренняя) плоскость отсчета, однако для некоторых применений может использоваться (внешняя) вспомогательная плоскость отсчета.

2/	Ось отчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через точку пересечения двух перпендикулярных линий, как показано на рис. 2 спецификации H15/1.

3/	Стеклянная колба и держатели не выступают за пределы оболочки, как показано на рис. 3. Центр оболочки совпадает с осью отсчета.

4/	Стеклянная колба на дает оптического искажения в пределах углов (1 и (2, как показано на рис. 4. Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов (1 и (2.

Категория H15	Спецификация H15/2

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | 12 В | 24 В | 12 В |
| e | 30,0 +0,35/−0,25 | 30,0 +0,35/−0,25 | 30,0 +0,20/−0,15 |
| (1 | 50° мин. | 50° мин. | 50° мин. |
| (2 | 50° мин. | 50° мин. | 50° мин. |
| r | Подробные данные содержатся в спецификациях цоколя |
| Цоколь PGJ23t-1 в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-155-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 5/ | 24 5/ | 12 5/ |
|  | Ватты | 15 | 55 | 20 | 60 | 15 | 55 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 28,0 | 13,2 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 19 макс. | 64 макс. | 24 макс. | 73 макс. | 19 макс. | 64 макс. |
|  | Световой поток | 260 | 1 350 | 300 | 1 500 |  |  |
|  | ( 10% |  |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 12 В |  | 1 000 |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,2 В |  | 1 350 |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В | 290 |  |

5/	Значения, указанные в левых колонках, касаются нити накала при низкой номинальной мощности. Значения, указанные в правых колонках, касаются нити накала при высокой номинальной мощности.

Категория Н15	Спецификация Н15/3

Категория H15 	Спецификации H15/4

Таблица размеров (в мм), которые указываются на чертежах спецификации H15/3

| Обозначение* | Размеры** | Допуск |
| --- | --- | --- |
|  |  | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| 12 В | 24 В | 12 В | 24 В | 12 В | 24 В | 12 В | 24 В |
| a/24,0 | a/24,5 | 1,8 | (0,35 | (0,20 |
| a/26,0 | 1,8 | (0,35 | (0,20 |
| b1/31,0 | 0 | (0,30 | (0,15 |
| b1/33,5 | b1/34,0 | b1/31,0 mv | (0,30 | (0,15 |
| b2/31,0 | 0 | (0,30 | (0,15 |
| b2/33,5 | b2/34,0 | b2/31,0 mv | (0,30 | (0,15 |
| c1/31,0 | 0 | (0,30 | (0,50 | (0,15 | (0,25 |
| c1/33,5 | c1/34,0 | c1/31,0 mv | (0,30 | (0,50 | (0,15 | (0,25 |
| c2/33,5 | c2/34,0 | 1,1 | (0,30 | (0,50 | (0,15 | (0,25 |
| d | мин. 0,1 | − | − |
| f8/, 9/, 10/ | 2,7 | (0,30 | (0,40 | +0,20 −0,10 | +0,25 −0,15 |
| g/24,0 | g/24,5 | 0 | (0,50 | (0,70 | (0,25 | (0,35 |
| g/26,0 | 0 | (0,50 | (0,70 | (0,25 | (0,35 |
| h/31,0 | 0 | (0,50 | (0,60 | (0,25 | (0,30 |
| h/33,5 | h/34,0 | h/31,0 mv | (0,30 | (0,40 | (0,15 | (0,20 |
| IR8/, 11/ | 4,2 | 4,6 | (0,40 | (0,60 | (0,20 | (0,30 |
| IC8/, 9/ | 4,4 | 5,4 | (0,40 | (0,60 | (0,20 | (0,30 |
| p/33,5 | p/34,0 | В зависимости от формы экранирующей части колбы | − | − |
| q/33,5 | q/34,0 | p/33,5 | p/34,0 | (1,20 | (0,60 |

*	"…/26,0" означает размер, измеряемый (в мм) на указанном после знака дроби расстоянии от плоскости отсчета.

**	"31,0 mv" означает показатель, измеренный на расстоянии 31,0 мм от плоскости отсчета.

Категория H15	Спецификация H15/5

6/	Плоскость V-V представляет собой плоскость, перпендикулярную плоскости отсчета и проходящую через ось отсчета и через ось контрольного выступа.

7/	Плоскость Н-Н представляет собой плоскость, перпендикулярную как плоскости отсчета, так и плоскости V-V, и проходящую через ось отсчета.

8/	Конечные витки нити накала представляют собой первый и последний светящиеся витки, которые имеют вид правильной спирали, т. е. образуют правильный угол ее навивки.

9/	Для нити накала при высокой номинальной мощности точками измерения являются точки пересечения (вид в направлении 1) бокового края экранирующей части колбы с внешней частью конечных витков, определение которых приведено в сноске 8/.

10/	"е" означает расстояние от плоскости отсчета до начальной точки нити накала фары ближнего света, определение которой дано выше.

11/	Для нити накала при низкой номинальной мощности точками измерения являются точки пересечения (вид в направлении 1) плоскости, параллельной плоскости Н-Н и расположенной на расстоянии 1,8 мм выше этой плоскости, с конечными витками, определение которых приведено в сноске 8/.

12/	34,0 для 24-вольтного типа.

13/	24,5 для 24-вольтного типа.

Дополнительные пояснения к спецификации Н15/3

Указанные ниже размеры определяются в четырех направлениях:

1)	для размеров a, c1, c2, d, e, f, IR и IC;

2)	для размеров g, h, p и q;

3)	для размера b1;

4)	для размера b2.

Размеры b1, b2, c1 и h измеряются в плоскостях, параллельных плоскости отсчета, на расстоянии 31,0 мм и 33,5 мм (34,0 мм для 24-вольтных типов) от нее.

Размеры c2, p и q измеряются в плоскости, параллельной плоскости отсчета, на расстоянии 33,5 мм (34,0 мм для 24-вольтных типов) от нее.

Размеры a и g измеряются в плоскостях, параллельных плоскости отсчета на расстоянии 24,0 мм (24,5 мм для 24-вольтных типов) и 26,0 мм от нее.

Категории H16 и Н16В	Спецификация H16/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

Рис. 1. Основной чертеж

Рис. 2. Максимальные контуры лампы 3/

1/	Плоскостью отсчета является плоскость, образованная нижней поверхностью основания цоколя со скошенными краями.

2/	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр цоколя диаметром 19 мм.

3/	Стеклянная колба и держатели не выступают за пределы оболочки, как показано на рис. 2. Центр оболочки совпадает с осью отсчета.

4/	Излучаемый свет является белым или селективным желтым.

5/	Примечания, касающиеся диаметра нити накала:

а)	никаких ограничений на фактический диаметр не устанавливается, однако цель будущих разработок − довести его до d макс. = 1,1 мм;

b)	один и тот же изготовитель обеспечивает одинаковый диаметр в конструкции стандартной (эталонной) лампы накаливания и лампы накаливания серийного производства.

Категории H16 и H16B	Спецификация H16/2

6/	Стеклянная колба не дает оптического искажения в пределах углов (1 и (2. Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов (1 и (2.

7/	Светонепроницаемое покрытие доходит по крайней мере до угла (3 и по меньшей мере до цилиндрической части колбы по всей ее верхней окружности.

8/	Конструкция внутренней части лампы должна быть такой, чтобы паризитные зеркальные изображения и световые отражения находились только над самой нитью накала, видимой в горизонтальном направлении (вид А, как показано на рис. 1 спецификации Н16/1). В заштрихованной зоне, показанной на рис. 4, не должно быть никаких металлических частей, за исключением витков нити накала.

9/	Смещение нити накала относительно оси отсчета измеряется только в направлениях визирования А и В, как показано на рис. 1 спецификации Н16/1. Точками измерения являются точки, в которых проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

10/	Смещение нити накала относительно оси колбы, измеренное в двух плоскостях, параллельных плоскости отсчета, где проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

Категории H16 и Н16В	Спецификация H16/3

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | 12 В | 12 V |
| e11/ | 25,012/ | 25,0 ( 0,1 |
| f11/ | 3,212/ | 3,2 ( 0,1 |
| g | 0,5 мин. | рассматривается |
| h1 | 0 12/ | 0 ( 0,1 |
| h2 | 0 12/ | 0 ( 0,15 |
| (1 | 50° мин. | 50° мин. |
| (2 | 40° мин. | 40° мин. |
| (3 | 30° мин. | 30° мин. |
| Цоколь: | H16: PGJ19-3 H16B: PGJY19-3 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-110-2) в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-146-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 19 | 19 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 26 макс. | 26 макс. |
|  | Световой поток | 500 +10%/−15% |  |
| Контрольный световой поток: 370 лм при значениях около 12 В | 370 лм |
| Контрольный световой поток: 500 лм при значениях около 13,2 В | 500 лм |
| Контрольный световой поток: 550 лм при значениях около 13,5 В | 550 лм |

11/  Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала, причем направлением визирования является направление А, как показано на рис. 1 спецификации Н16/1.

12/  Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация H16/4.

Категории H16 и Н16В	Спецификация H16/4

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

| a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d + 0,50 | d + 0,70 | 0,25 | 3,6 | 2,6 |

d − диаметр нити накала

Положение нити накала проверяется только в направлениях A и B, показанных на рис. 1 спецификации H16/1.

Нить накала полностью находится в указанных пределах.

Крайние точки нити накала, определенные в сноске 11/ к спецификации H16/3, находятся между линиями Z1 и Z2 и между линиями Z3 и Z4.

Категории H6W и HY6W	Спецификация H6W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| е | 14,25 | 15,0 | 15,75 | 15,0 ( 0,25 |
| Боковое отклонение 1/ |  |  | 0,75 | 0,4 макс. |
| β | 82,5° | 90° | 97,5° | 90° ( 5° |
| (1, (2 2/ | 30° |  |  | 30° мин. |
| Цоколь: | H6W: HY6W: | BAX9s BAZ9s | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-8-1) в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-150-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 6 | 6 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 7,35 макс. | 7,35 макс. |
|  | Световой поток | H6W | 125 ( 12% |  |
|  |  | HY6W | 75 ( 17% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В | Белый: 125 лм |
|  | Автожелтый: 75 лм |

1/	Максимальное боковое отклонение центра нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось Х–Х.

2/	В зоне между внешними сторонами углов (1 и (2 колба не имеет участков оптического искажения, а радиус кривизны колбы составляет не менее 50% от фактического диаметра колбы.

3/	По всей длине цоколя не имеется каких-либо выступов или мест пайки, выходящих за максимально допустимый диаметр цоколя.

4/	Свет, излучаемый лампами накаливания серийного производства, является белым для категории H6W и автожелтым – для категории HY6W.

5/	Свет, излучаемый эталонными лампами накаливания, является белым для категории H6W и автожелтым или белым – для категории HY6W.

Категории H10W/1 и HY10W	Спецификация H10W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| е | 14,25 | 15,0 | 15,75 | 15,0 ( 0,25 |
| Боковое отклонение1/ |  |  | 0,75 | 0,4 макс. |
| ( | 82,5° | 90° | 97,5° | 90° ( 5° |
| (1, (22/ | 30° |  |  | 30° мин. |
| Цоколь: | H10W/1 HY10W | BAU9s BAUZ9s | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-150А-1) в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-150В-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 10 | 10 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 12 макс. | 12 макс. |
|  | Световой поток | H10W/1 | 200 ( 12% |  |
|  |  | HY10W | 120 ( 17% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В | Белый: 200 лм Автожелтый: 120 лм |

Категории H10W/1 и HY10W	Спецификация H10W/2

1/	Максимальное боковое отклонение центра нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось Х–Х.

2/	В зоне между внешними сторонами углов (1 и (2 колба не имеет участков оптического искажения, а радиус кривизны колбы составляет не менее 50% от фактического диаметра колбы.

3/	По всей длине цоколя не имеется каких-либо выступов или мест пайки, выходящих за максимально допустимый диаметр цоколя.

4/	Свет, излучаемый лампами накаливания серийного производства, является белым для категории H10W/1 и автожелтым − для категории HY10W.

5/	Свет, излучаемый эталонными лампами накаливания, является белым для категории H10W/1 и автожелтым или белым  − для категории HY10W.

Категории H21W и HY21W	Спецификация H21W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| e |  | 20,0 1/ |  | 20,0 ( 0,25 |
| f | 12 В |  |  | 3,8 | 3,8 + 0/ −1 |
|  | 24 В |  |  | 4,5 |  |
| Боковое отклонение 2/ |  |  | 1/ | 0,0 ( 0,15 3/ |
| ( | 82,5° | 90° | 97,5° | 90° ( 5° |
| (1, (2 4/ | 45° |  |  | 45° мин. |
| Цоколь: | H21W: | BAY9s | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-9-1) |
|  | HY21W: | BAW9s | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-149-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 24 | 12 |
|  | Ватты | 21 | 21 | 21 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 28,0 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 26,25 макс. | 29,4 макс. | 26,25 макс. |
|  | Световой поток | H21W | 600 ( 12% | 600 ( 15% |  |
|  |  | HY21W | 300 ( 17% | 300 ( 20% |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | Белый: 415 лм |
|  | 13,2 В | Белый: 560 лм |
|  | 13,5 В | Белый: 600 лм |
|  |  | Автожелтый: 300 лм |

1/	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация H21W/2.

2/	Максимальное боковое отклонение центра нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось Х–Х.

3/	Боковое отклонение относительно плоскости, перпендикулярной оси Х–Х, измеряется в положении, описанном в пункте 1 метода испытания, указанного в спецификации H21W/2.

4/	В зоне между внешними сторонами углов (1 и (2 колба не имеет участков оптического искажения, а радиус кривизны колбы составляет не менее 50% от фактического диаметра колбы.

5/	Свет, излучаемый лампами накаливания серийного производства, является белым для категории H21W и автожелтым − для категории HY21W.

6/	Свет, излучаемый эталонными лампами накаливания, является белым для категории H21W и автожелтым или белым − для категории HY21W.

Категории H21W и HY21W	Спецификация H21W/2

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета и оси, перпендикулярной, в пределах ( 7,5(, плоскости, проходящей через центр контрольного штифта и ось отсчета.

Вид сбоку		Вид спереди

| Обозначение | a | b | h | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры | d + 1,0 | d +1,0 | f + 1,2 | 0,50 |

d	– фактический диаметр нити накала

f	– фактическая длина нити накала

Метод испытания и предписания

1.	Лампа накаливания устанавливается в патроне, который может поворачиваться вокруг своей оси; на этом патроне имеются либо градуированная круглая шкала, либо упоры, установленные в соответствии с допускаемыми пределами углового смещения. Затем патрон поворачивается таким образом, чтобы на экране, на который проецируется изображение нити накала, был получен вид конца нити. Вид конца нити накала получают в допускаемых пределах углового смещения.

2.	Вид сбоку

В условиях, когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета и нити накала, видимой с конца, проекция нити накала должна находиться полностью внутри прямоугольника высотой "а" и шириной "b", центр которого совмещается с теоретическим центром нити накала.

3.	Вид спереди

В условиях, когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета и рассматривается в направлении, перпендикулярном оси нити накала:

3.1	проекция нити накала должна полностью находиться внутри прямоугольника высотой "a" и шириной "h", центр которого совмещается с теоретическим центром нити канала;

3.2	центр нити накала не должен смещаться относительно оси отсчета на расстояние, превышающее "k".

Категории H27W/1 и H27W/2	Спецификация H27W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

1/	Плоскостью отсчета является плоскость, образованная нижней поверхностью основания цоколя со скошенными краями.

2/	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр цоколя диаметром 13,10 мм.

3/	Стеклянная колба и держатели не выступают за рамки теоретического цилиндра с центром на оси отсчета.

4/	Светонепроницаемое покрытие охватывает всю вершину колбы, включая ее цилиндрическую часть до пересечения с γ1.

Категории H27W/1 и H27W/2	Спецификация H27W/2

Размеры и расположение нити накала

(Размеры f для всех ламп накаливания)
(Размеры h1, h2, h3, h4 и k только для эталонных ламп накаливания)

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
| e | 31,756/ | 31,75 ( 0,25 |
| f8/ | 4,8 макс. | 4,2 ( 0,20 |
| k | 0 6/ | 0,0 ( 0,25 |
| h1, h2, h3, h47/ | 0 6/ | 0,0 ( 0,25 |
| γ15/ | 38( ном. | 38( ном. |
| γ25/ | 44( ном. | 44( ном. |
| Цоколь: | H27W/1: PG13 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-107-4) |
|  | H27W/2: PGJ13 |  |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 27 | 27 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 31 макс. | 31 макс. |
|  | Световой поток | 477 ( 15% |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | 350 лм |
|  | 13,2 В | 450 лм |
|  | 13,5 В | 477 лм |

5/	Стеклянная колба не дает оптического искажения в пределах углов γ1 и γ2.  Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов γ1 и γ2.

6/	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация H27W/3.

7/	Для эталонных ламп накаливания точками измерения являются точки, в которых проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала.

8/	Крайние точки нити накала определяются как точки пересечения наружной части первого и последнего светоиспускающих витков с плоскостью, параллельной плоскости отсчета и находящейся на расстоянии 31,75 мм от нее.

Категории H27W/1 и H27W/2	Спецификация H27W/3

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

Размеры в мм

| Обозначение | a | c | k | g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры | d + 1,2 | d + 1,0 | 0,5 | 2,4 |

d – фактический диаметр нити накала

Нить накала полностью находится в указанных пределах.

Центр нити накала находится в пределах размера "k".

Категории HВ3 и НВ3А	Спецификация HВ3/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

1/  Плоскость отсчета представляет собой плоскость, образуемую соприкасающимися точками нижней части держателя цоколя.

2/  Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр цоколя с исходным диаметром.

3/  Стеклянная колба и держатели не выступают за пределы оболочки и не препятствуют установке лампы в байонетном замке.

4/  Пазик в байонетном замке обязателен для категории НВЗА и факультативен для категории НВЗ.

5/  Лампу накаливания поворачивают в измерительном патроне до тех пор, пока контрольный выступ не соприкоснется с плоскостью С патрона.

Категории НB3 и HB3A	Спецификация НB3/2

6/  	Цвет излучаемого света является белым или селективным желтым.

7/  	Края стеклянной колбы не дают осевого оптического искажения в пределах углов (1 и (2. Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов (1 и (2.

Категории НB3 и HB3A	Спецификация НB3/3

| Размеры в мм12/ | Допуски |
| --- | --- |
|  | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| e9/, 11/ | 31,5 | 10/ | ( 0,16 |
| f9/, 11 | 5,1 | 10/ | ( 0,16 |
| h1, h2 | 0 | 10/ | ( 0,158/ |
| h3 | 0 | 10/ | ( 0,088/ |
| (1 | 45° мин. | – | – |
| (2 | 52° мин. | – | – |
| Цоколь P20d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-31-2) 13/ |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 60 | 60 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 73 макс. | 73 макс. |
|  | Световой поток | 1 860 ( 12% |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | 1 300 |
|  | 13,2 В | 1 860 |

8/	Эксцентриситет измеряется только в направлениях визирования* А и В, показанных на рисунке спецификации НВ3/1. Точками измерения являются точки, в которых проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого или наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

9/	Направлением визирования является направление* В, показанное на рисунке спецификации НВ3/1.

10/	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация НВ3/4*.

11/	Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала; направление визирования* определено в сноске 9/ выше.

12/	Размеры проверяются при снятом О-образном кольце.

13/	Лампу накаливания НВ3 оснащают прямоугольным цоколем, а лампу накаливания НВ3А – прямым цоколем.

*	Изготовители могут выбрать другие перпендикулярные направления визирования. Направления визирования, определенные изготовителем, должны использоваться испытательной лабораторией при проверке размеров и положения нити накала.

Категории НВ3 и НВ3А	Спецификация НВ3/4

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

|  | p | q | r | s | t | u | v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 В | 1,3 d | 1,6 d | 3,0 | 2,9 | 0,9 | 0,4 | 0,7 |

d − диаметр нити накала

Положение нити накала проверяется только в направлениях А и В, показанных на рисунке спецификации НВ3/1.

Нить накала полностью находится в указанных пределах.

Начало нити накала, как оно определено в сноске 11/ к спецификации НВ3/3, находится в зоне "В", а конец нити накала – в зоне "С".

В зоне "А" никаких требований в отношении расположения центра нити накала не предъявляется.

Категории HB4 и HB4A	Спецификация HB4/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

Вид А

1/	Плоскость отсчета представляет собой плоскость, образуемую соприкасающимися точками нижней части держателя цоколя.

2/	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр цоколя с исходным диаметром.

3/	Стеклянная колба и держатели не выступают за пределы оболочки и не препятствуют установке лампы в байонетном замке. Центр оболочки совпадает с осью отсчета.

4/	Пазик в байонетном замке обязателен для категории НВ4А и факультативен для категории НВ4.

5/	Лампу накаливания поворачивают в измерительном патроне до тех пор, пока контрольный выступ не соприкоснется с плоскостью С патрона.

Категории HB4 и HB4A	Спецификация HB4/2

Положение и размеры нити накала

6/	Цвет излучаемого света является белым или селективным желтым.

7/	Стеклянная колба не дает осевого и цилиндрического оптического искажения в пределах углов (1 и (2. Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов (1 и (2, и проверка его соблюдения в зоне, закрытой светонепроницаемым покрытием, не требуется.

8/	Светонепроницаемое покрытие, как минимум, охватывает поверхность, ограниченную углом (3, и доходит до неискаженной части колбы, находящейся в пределах угла (1.

Категории НВ4 и НВ4А	Спецификация НВ4/3

| Размеры в мм13/ | Допуски |
| --- | --- |
|  | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| e10/, 12/ | 31,5 | 11/ | ( 0,16 |
| f10/, 12/ | 5,1 | 11/ | ( 0,16 |
| h1, h2 | 0 | 11/ | ( 0,15 9/ |
| h3 | 0 | 11/ | ( 0,08 9/ |
| g10/ | 0,75 | ( 0,5 | ( 0,3 |
| (1 | 50° мин. | − | − |
| (2 | 52° мин. | − | − |
| (3 | 45° | ( 5° | ( 5° |
| Цоколь P22d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-32-2) 14/ |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 51 | 51 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 62 макс. | 62 макс. |
|  | Световой поток | 1 095 ( 15% |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | 825 |
|  | 13,2 В | 1 095 |

9/	Эксцентриситет измеряется только в направлениях визирования* А и В, показанных на рисунке спецификации НВ4/1. Точками измерения являются точки, в которых проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого или наиболее удаленного от плоскости отчета, пересекает ось нити накала.

10/	Направлением визирования является направление* В, показанное на рисунке спецификации НВ4/1.

11/	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация НВ4/4*.

12/	Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала; направление визирования* определено в сноске 10/ выше.

13/	Размеры проверяются при снятом О-образном кольце.

14/	Лампу накаливания НВ4 оснащают прямоугольным цоколем, а лампу накаливания НВ4А – прямым цоколем.

*	Изготовители могут выбрать другие перпендикулярные направления визирования. Направления визирования, определенные изготовителем, должны использоваться испытательной лабораторией при проверке размеров и положения нити накала.

Категории HB4 и HB4A	Спецификация HB4/4

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

|  | p | q | r | s | t | u | v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 B | 1,3 d | 1,6 d | 3,0 | 2,9 | 0,9 | 0,4 | 0,7 |

d − диаметр нити накала

Положение нити накала проверяется только в направлениях А и В, показанных на рисунке спецификации НВ4/1.

Нить накала полностью находится в указанных пределах.

Начало нити накала, как оно определено в сноске 12/ к спецификации НВ4/3, находится в зоне "В", а конец нити накала − в зоне "С".

В зоне "А" никаких требований в отношении расположения центра нити накала не предъявляется.

Категория HIR1	Спецификация HIR1/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

1/  Плоскость отсчета представляет собой плоскость, образуемую тремя опорными выступами на фланце цоколя.

2/  Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр цоколя с исходным диаметром.

3/  Стеклянная колба и держатели не выступают за пределы оболочки. Центр оболочки совпадает с осью отсчета.

4/  Шпоночная канавка является обязательной.

5/  Лампу накаливания поворачивают в измерительном патроне до тех пор, пока контрольный выступ не соприкоснется с плоскостью C патрона.

6/  Края стеклянной колбы не дают осевого оптического искажения в пределах углов γ1 и γ2. Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов γ1 и γ2.

Категория HIR1	Спецификация HIR1/2

| Размеры в мм11/ | Допуски |
| --- | --- |
|  | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| e8/, 10/ | 29 | 9/ | ( 0,16 |
| f8/, 10/ | 5,1 | 9/ | ( 0,16 |
| g8/ | 0 | +0,7/ −0,0 | +0,4/ −0,0 |
| h1, h2 | 0 | 9/ | ( 0,157/ |
| d | 1,6 макс. |  |  |
| (1 | 50° мин. | − | − |
| (2 | 50° мин. | − | − |
| Цоколь PX20d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-31-2) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 65 | 65 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 73 макс. | 73 макс. |
|  | Световой поток | 2 500 ( 15% |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | 1 840 |
|  | 13,2 В | 2 500 |

7/	Эксцентриситет измеряется только в направлениях визирования A и B, как показано на рисунке спецификации HIR1/1. Точками измерения являются точки, в которых проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

8/	Направлением визирования является направление B, как показано на рисунке спецификации HIR1/1.

9/	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация HIR1/3.

10/	Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала; направление визирования определено в сноске 8/ выше.

11/	Размеры проверяются при установленном О-образном кольце.

Категория HIR1	Спецификация HIR1/3

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

|  | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 В | d + 0,4 | d + 0,8 | 0,35 | 6,1 | 5,2 |

d − диаметр нити накала

Положение нити накала проверяется только в направлениях A и B, показанных на рисунке спецификации HIR1/1.

Крайние точки нити накала, определенные в сноске 10/ к спецификации HIR1/2, находятся между линиями Z1 и Z2 и между линиями Z3 и Z4.

Категория HIR2	Спецификация HIR2/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

1/	Плоскость отсчета представляет собой плоскость, образуемую соприкасающимися точками нижней части держателя цоколя.

2/	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр цоколя с исходным диаметром.

3/	Стеклянная колба и держатели не выступают за пределы оболочки. Центр оболочки совпадает с осью отсчета.

4/	Шпоночная канавка является обязательной.

5/	Лампу накаливания поворачивают в измерительном патроне до тех пор, пока контрольный выступ не соприкоснется с плоскостью C патрона.

6/	Края стеклянной колбы не дают осевого оптического искажения в пределах углов (1 и (2. Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов (1 и (2.

Категория НIR2	Спецификация НIR2/2

| Размеры в мм11/ | Допуски |
| --- | --- |
|  | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| e8/, 10/ | 28,7 | 9/ | ( 0,16 |
| f8/, 10/ | 5,3 | 9/ | ( 0,16 |
| g8/ | 0 | +0,7 / −0,0 | +0,4 / −0,0 |
| h1, h2 | 0 | 9/ | ( 0,157/ |
| d | 1,6 макс. | − | − |
| (1 | 50° мин. | − | − |
| (2 | 50° мин. | − | − |
| Цоколь PX22d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-32-2) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 55 | 55 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 63 макс. | 63 макс. |
|  | Световой поток | 1 875 ( 15% |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | 1 355 |
|  | 13,2 В | 1 875 |

7/	Эксцентриситет измеряется только в направлениях визирования A и B, как показано на рисунке спецификации HIR2/1. Точками измерения являются точки, в которых проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

8/	Направлением визирования является направление В, как показано на рисунке спецификации HIR2/1.

9/	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация HIR2/3.

10/	Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала; направление визирования определено в сноске 8/ выше.

11/	Размеры проверяются при снятом О-образном кольце.

Категория HIR2	Спецификация HIR2/3

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания  предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

|  | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 В | d + 0,4 | d + 0,8 | 0,35 | 6,6 | 5,7 |

d − диаметр нити накала

Положение нити накала проверяется только в направлениях A и B, показанных на рисунке спецификации HIR2/1.

Крайние точки нити накала, определенные в сноске 10/ к спецификации HIR2/2, находятся между линиями Z1 и Z2 и между линиями Z3 и Z4.

Категория HS1	Спецификация HS1/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

1/	Плоскость отсчета представляет собой плоскость, образуемую точками нижней части всех трех выступов кольца цоколя.

2/	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр окружности диаметром "М".

3/	Цвет излучаемого света является белым или селективным желтым.

4/	Колба и держатели не выступают за пределы оболочки, как показано на рис. 2. Однако при использовании внешней колбы селективного желтого цвета колба и держатель не выступают за пределы оболочки, как показано на рис. 3.

5/	Светонепроницаемое покрытие доходит по крайней мере до цилиндрической части колбы. Кроме того, оно перекрывает внутреннюю экранирующую часть колбы, если на нее смотреть в направлении, перпендикулярном оси отсчета.

Категория HS1	Спецификация HS1/2

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | 6 В | 12 В | 12 В |
| e | 28,5 + 0,45/ –0,25 | 28,5 + 0,20/−0,00 |
| p | 28,95 | 28,95 |
| ( | макс. 40° | макс. 40° |
| Цоколь PX43t в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-34-2) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 6 6/ | 12 6/ | 12 6/ |
|  | Ватты | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 6,3 | 13,2 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  | ( % | 5 | 5 |
|  | Световой поток | 700 | 440 | 825 | 525 |  |
|  | ( % | 15 |  |
| Измерительный световой поток 7/ лм | – |  | – | 450 |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | 700 | 450 |
|  | 13,2 В | 825 | 525 |

6/  Значения, указанные в левой колонке, касаются дальнего света. Значения, указанные в правой колонке, касаются ближнего света.

7/  Измерительный световой поток в соответствии с пунктом 3.9 настоящих Правил.

Категория НS1	Спецификация НS1/3

Положение экранирующей части

Категория HS1	Спецификация HS1/4

Таблица размеров (в мм), которые указываются на чертежах спецификации HS1/3

| Обозначение* | Размеры** | Допуск |
| --- | --- | --- |
|  |  | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| 6 В | 12 В | 6 В | 12 В | 6 В | 12 В | 12 В |
| a/26 | 0,8 | ( 0,35 | ( 0,20 |
| a/25 | 0,8 | ( 0,55 | ( 0,20 |
| b1/29,5 | 0 | ( 0,35 | ( 0,20 |
| b1/33 | b1/29,5 mv | ( 0,35 | ( 0,15 |
| b2/29,5 | 0 | ( 0,35 | ( 0,20 |
| b2/33 | b1/29,5 mv | ( 0,35 | ( 0,15 |
| c/29,5 | 0,6 | ( 0,35 | ( 0,20 |
| c/31 | c/29,5 mv | ( 0,30 | ( 0,15 |
| d | мин. 0,1/макс. 1,5 | – | – |
| e 13/ | 28,5 | + 0,45/−0,25 | +0,20/−0,00 |
| f 11/, 12/, 13/ | 1,7 | + 0,50/−0,30 | + 0,30/−0,10 |
| g/26 | 0 | ( 0,50 | ( 0,30 |
| g/25 | 0 | ( 0,70 | ( 0,30 |
| h/29,5 | 0 | ( 0,50 | ( 0,30 |
| h/31 | h/29,5 mv | ( 0,30 | ( 0,20 |
| IR 11/, 14/ | 3,5 | 4,0 | ( 0,80 | ( 0,40 |
| IC 11/, 12/ | 3,3 | 4,5 | ( 0,80 | ( 0,35 |
| p/33 | В зависимости от формы экранирующей части колбы | – | – |
| q/33 | (p+q)/2 | ( 0,60 | ( 0,30 |

*	"../26" означает размер, измеряемый (в мм) на указанном после знака дроби расстоянии от плоскости отсчета.

**	"29,5 mv" означает показатель, измеренный на расстоянии 29,5 мм от плоскости отсчета.

Категория HS1	Спецификация HS1/5

8/	Плоскость V-V представляет собой плоскость, перпендикулярную плоскости отсчета и проходящую через ось отсчета и через точку пересечения окружности диаметром "М" и оси контрольного выступа.

9/	Плоскость Н-Н представляет собой плоскость, перпендикулярную как плоскости отсчета, так и плоскости V-V, и проходящую через ось отсчета.

10/	 (Текст отсутствует.)

11/ 	Конечные витки нити накала представляют собой первый и последний светящиеся витки, которые имеют вид правильной спирали, т. е. образуют правильный угол ее навивки. В случае биспиральной нити витки определяются контуром внешних витков.

12/	Для нити накала фары ближнего света точками измерения являются точки пересечения (вид в направлении 1) бокового края экранирующей части колбы с внешней частью конечных витков, определение которых приведено в сноске 11/.

13/	"е" означает расстояние от плоскости отсчета до начальной точки нити накала фары ближнего света, определение которой дано выше.

14/	Для нити накала фары дальнего света точками измерения являются точки пересечения (вид в направлении 1) плоскости, параллельной плоскости Н-Н и расположенной на расстоянии 0,8 мм ниже этой плоскости, с конечными витками, определение которые приведено в сноске 11/.

Дополнительные пояснения к спецификации HS1/3

Указанные ниже размеры определяются в трех направлениях:

1	для размеров a, b1, c, d, e, f, IR и IC;

2	для размеров a, h, p и q;

3	для размера b2.

Размеры p и q измеряются в плоскостях, параллельных плоскости отсчета, на расстоянии 33 мм от нее.

Размеры b1 и b2 измеряются в плоскостях, параллельных плоскости отсчета, на расстоянии 29,5 мм и 33 мм от нее.

Размеры a и g измеряются в плоскостях, параллельных плоскости отсчета, на расстоянии 25,0 мм и 26,0 мм от нее.

Размеры с и h измеряются в плоскостях, параллельных плоскости отсчета, на расстоянии 29,5 мм и 31 мм от нее.

Примечание: Метод измерения см. в добавлении Е к публикации МЭК 60809.

Категория HS2	Спецификация HS2/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

1/	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через пересечение этой плоскости с осью кольца цоколя.

2/	Все части, которые могут давать тень или влиять на световой луч, находятся в пределах угла (.

3/	Угол ( указывает на положение плоскости, проходящей через внутренние проводники, по отношению к контрольному пазу.

4/	В зоне между внешними сторонами углов (1 и (2 колба не имеет участков оптического искажения, а радиус кривизны колбы составляет не менее 50% от фактического диаметра колбы.

Категория HS2	Спецификация HS2/2

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | мин. |  |
| e |  | 11,05/ |  | 11,0 ( 0,15 |
| f6/ | 6 В | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 ( 0,15 |
|  | 12 В | 2,0 | 3,0 | 4,0 |  |
| h1, h2 |  | 5/ |  | 0 ( 0,15 |
| (2/ |  |  | 40° |  |
| (3/ | 75° | 90° | 105° | 90° ( 5° |
| (14/ | 15° |  |  | 15° мин. |
| (24/ | 40° |  |  | 40° мин. |
| Цоколь PX13.5s в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-35-2) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальное напряжение | Вольты | 6 | 12 | 6 |
|  | Ватты | 15 | 15 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 6,75 | 13,5 | 6,75 |
| Фактические значения | Ватты | 15 ( 6% | 15 ( 6% |
|  | Световой поток | 320 ( 15% |  |
| Контрольный световой поток: 320 лм при напряжении около 6,75 В |

5/	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация HS2/3.

6/	Во избежание быстрого выхода лампы из строя напряжение питания не превышает 8,5 В для 6-вольтных ламп накаливания и 15 В для 12-вольтных ламп накаливания.

Категория HS2	Спецификация HS2/3

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

| Обозначение | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 (6 В) | c1 (12 В) | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | d + 1,0 | d + 1,4 | 0,25 | 0,25 | 4,0 | 4,5 | 1,75 |

d − фактический диаметр нити накала

Нить накала полностью находится в указанных пределах.

Начало нити накала находится между линиями Z1 и Z2.

Категория НS5	Спецификация НS5/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

Лампа накаливания для мотоциклов

1/	Плоскость отсчета определяется по внутренней поверхности трех контактов.

2/	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр цоколя диаметром 23 мм.

3/	Стеклянная колба и держатели не выступают за пределы оболочки, как показано на рис. 1. Центр оболочки совпадает с осью отсчета.

4/	Стеклянная колба не дает оптического искажения в пределах углов (1 и (2. Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов (1 и (2.

5/	Светонепроницаемое покрытие, как минимум, охватывает поверхность, ограниченную углом γ3, и доходит по крайней мере до цилиндрической части колбы по всей ее верхней окружности.

Категория НS5	Спецификация НS5/2

Категория HS5	Спецификация HS5/3

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | 12 В | 12 В |
| e | 26 | 6/ | ( 0,15 |
| lC7/ | 4,6 |  | ( 0,3 |
| k | 0 |  | ( 0,2 |
| h1, h3 | 0 |  | ( 0,15 |
| h2, h4 | 0 |  | ( 0,20 |
| lR7/ | 4,6 |  | ( 0,3 |
| j | 0 |  | ( 0,2 |
| g1, g3 | 0 |  | ( 0,30 |
| g2, g4 | 2,5 |  | ( 0,40 |
| γ1 | 50( мин. | − | − |
| γ2 | 23( мин. | − | − |
| γ3 | 50( мин. | − | − |
| Цоколь P23t в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-138-2) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Напряжение | В | 12 | 12 |
|  | Мощность | Вт | 35 | 30 | 35 | 30 |
| Испытательное напряжение | В | 13,2 | 13,2 |
| Фактические значения | Мощность | Вт | 40 макс. | 37 макс. | 40 макс. | 37 макс. |
|  | Световой поток | лм | 620 | 515 |  |  |
|  |  | ( % | 15 | 15 |  |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | 460 | 380 |
|  | 13,2 В | 620 | 515 |

6/  	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация HS5/4.

7/  	Положения первого и последнего витков нити накала определяются по точкам пересечения внешней стороны первого и внешней стороны последнего светящихся витков соответственно с плоскостью, параллельной плоскости отсчета и находящейся от нее на расстоянии 26 мм.

Категория HS5	Спецификация HS5/4

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки:

a)	правильности расположения нити накала фары ближнего света относительно оси отсчета и плоскости отсчета; и

b)	правильности расположения нити накала фары дальнего света относительно нити накала фары ближнего света.

Вид сбоку

| Обозначение | a | b | c | d | v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры | d1+0,6 | d1+0,8 | d2+1,2 | d2+1,6 | 2,5 |

d1 : диаметр нити накала фары ближнего света

d2 : диаметр нити накала фары дальнего света

Вид спереди

| Обозначение | h | k |
| --- | --- | --- |
| Размеры | 6,0 | 0,5 |

Нити накала полностью находятся в указанных пределах.

Центр нити накала находится в пределах размера k.

Категория HS5A	Спецификация HS5A/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (мм) лампы накаливания

Лампа накаливания для мотоциклов

Рис. 2. Зона без оптических искажений4/ и затемненная верхняя часть5/

1/	Плоскость отсчета определяется по внутренней поверхности трех контактов.

2/	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр цоколя диаметром 23 мм.

3/	Стеклянная колба и держатели не выступают за пределы оболочки, как показано на рис. 1. Центр оболочки совпадает с осью отсчета.

4/	Стеклянная колба не дает оптического искажения в пределах углов  и 2. Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов  и 2.

5/	Светонепроницаемое покрытие, как минимум, охватывает поверхность, ограниченную углом γ3, и доходит по крайней мере до цилиндрической части колбы по всей ее верхней окружности.

Категория НS5A	Спецификация НS5A/2

Категория HS5A	Спецификация HS5A/3

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | 12 В | 12 В |
| e | 26 | − | − |
| 1С6/ | 4,6 | ( 0,5 | ( 0,3 |
| k | 0 | ( 0,4 | ( 0,2 |
| h1, h3 | 0 | ( 0,3 | ( 0,15 |
| h2, h4 | 0 | ( 0,4 | ( 0,2 |
| 1R6/ | 4,6 | ( 0,5 | ( 0,3 |
| j | 0 | ( 0,6 | ( 0,3 |
| g1, g3 | 0 | ( 0,6 | ( 0,3 |
| g2, g4 | 2,5 | ( 0,4 | ( 0,2 |
| γ1 | 50( мин. | − | − |
| γ2 | 23( мин. | − | − |
| γ3 | 50( мин. | − | − |
| Цоколь PX23t в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-138A-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | В | 12 7/ | 12 7/ |
|  | Ватты | Вт | 45 | 40 | 45 | 40 |
| Испытательное напряжение | В | 13,2 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | Вт | 50 макс. | 45 макс. | 50 макс. | 45 макс. |
|  | Световой поток | лм | 750 | 640 |  |  |
|  |  | ( % | 15 | 15 |  |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | 550 лм | 470 лм |
|  | 13,2 В | 750 лм | 640 лм |

6/	Положения первого и последнего витков нити накала определяются по точкам пересечения внешней стороны первого и внешней стороны последнего светоизлучающих витков соответственно с плоскостью, параллельной плоскости отсчета и находящейся от нее на расстоянии 26 мм.

7/	Значения, указанные в левых колонках, касаются нити накала фары дальнего света, а значения, указанные в правых колонках, − нити накала фары ближнего света.

Категория HS6 	Спецификация HS6/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

Рис. 1 − Основные чертежи

1/  Плоскость отсчета представляет собой плоскость, образуемую обратной стороной трех изогнутых по радиусу контактов цоколя.

2/  Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через точку пересечения двух перпендикулярных линий, как показано на рис. 2 спецификации HS6/2.

3/  Как показано на рисунке, стеклянная колба и держатели не выступают за пределы оболочки. Центр оболочки совпадает с осью отсчета.

4/  Лампу накаливания поворачивают в измерительном патроне до тех пор, пока контрольный выступ не соприкоснется с плоскостью С патрона.

5/  Плоскость V-V представляет собой плоскость, которая перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через ось отсчета параллельно плоскости С.

Категория HS6	Спецификация HS6/2

6/  Стеклянная колба не дает осевого и цилиндрического оптического искажения в пределах углов ( и (. Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов ( и (, и проверка его соблюдения в зоне, закрытой непрозрачным покрытием, не требуется.

7/  Непрозрачное покрытие доходит по крайней мере до цилиндрической части колбы по всей ее верхней окружности. Кроме того, оно доходит по крайней мере до плоскости, параллельной плоскости отсчета, где угол γ пересекает поверхность внешней колбы, как показано на рис. 3 (вид в направлении В, как указано в спецификации HS6/1).

8/  Смещение нити накала фары ближнего света по отношению к оси колбы измеряется в двух плоскостях, параллельных плоскости отсчета, где проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала фары ближнего света.

9/  Свет блокируется за крайней точкой цоколя колбы вплоть до угла (. Это требование применяется в отношении всех направлений вокруг оси отсчета.

Категория HS6	Спецификация HS6/3

Рис. 6.  Положение и размеры нитей накала10/, 11/, 12/, 13/, 14/

10/  Размеры j, k и p измеряются по направлению от центра нити накала фары ближнего света к центру нити накала фары дальнего света.

11/  Размеры m и n измеряются по направлению от оси отсчета к центру нити накала фары ближнего света.

12/  Ось обеих нитей накала должна находиться в пределах 2-градусного наклона по отношению к оси отсчета в центре соответствующей нити накала.

13/  Примечание, касающееся диаметров нитей накала: один и тот же изготовитель обеспечивает одинаковый диаметр в конструкции стандартной (эталонной) лампы накаливания и лампы накаливания серийного производства.

14/  В случае фар как дальнего, так и ближнего света деформация нити накала не превышает ± 5% от диаметра нити накала у цилиндра.

15/  Зона без металлических частей ограничивает положение подводящих проводов в пределах оптического пути. В заштрихованной части, показанной на рис. 6, не должно быть никаких металлических частей.

Категория HS6	Спецификация HS6/4

| Размеры в мм | Допуск |
| --- | --- |
|  | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| d113/, 17/ | 1,4 макс. | − | − |
| d213/, 17/ | 1,4 макс. | − | − |
| e16/ | 29,45 | (0,20 | (0,10 |
| f116/ | 4,4 | (0,50 | (0,25 |
| f216/ | 4,4 | (0,50 | (0,25 |
| g8/, 17/ | 0,5 d1 | (0,50 | (0,30 |
| h8/ | 0 | (0,40 | (0,20 |
| j10/ | 2,5 | (0,30 | (0,20 |
| k10/ | 2,0 | (0,20 | (0,10 |
| m11/ | 0 | (0,24 | (0,20 |
| n11/ | 0 | (0,24 | (0,20 |
| p10/ | 0 | (0,30 | (0,20 |
| ( | 42° мин. | − | − |
| ( | 52° мин. | − | − |
| ( | 43° | +0° / −5° | +0° / −5° |
| ( 9/ | 41° | (4° | (4° |
| Цоколь: | PX26.4t в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-128-3) |
| Электрические и фотометрические характеристики 18/ |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 40 | 35 | 40 | 35 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 45 макс. | 40 макс. | 45 макс. | 40 макс. |
|  | Световой поток | 900 ( 15% | 600 ( 15% |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | 630/420 |
|  | 13,2 В | 900/600 |

16/	Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала, причем направлением визирования является направление А, как показано в спецификации HS6/1.

17/	d1 − фактический диаметр нити накала фары ближнего света.

d2 − фактический диаметр нити накала фары дальнего света.

18/	Значения, указанные в левых колонках, касаются нити накала фары дальнего света, а значения, указанные в правых колонках, − нити накала фары ближнего света.

Категории P13W и PW13W 	Спецификация P13W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

1/	Плоскость отсчета определяется соприкасающимися точками нижней части держателя цоколя.

2/	Никаких ограничений на фактический диаметр нити накала не устанавливается, однако целевое значение составляет d макс. = 1,0 мм.

3/	В заштрихованной части, показанной на рис.  2, не должно быть непрозрачных элементов, за исключением витков нити накала.  Это относится к поворачивающемуся элементу в пределах углов (1 + (2.

Категории P13W и PW13W 	Спецификация P13W/2

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
| e5/ | P13W | 25,04/ | 25,0 ( 0,25 |
|  | PW13W | 19,254/ | 19,25 ( 0,25 |
| f5/ | 4,34/ | 4,3 ( 0,25 |
| (16/ | 30,0° мин. | 30,0° мин. |
| (26/ | 58,0° мин. | 58,0° мин. |
| P13W Цоколь PG18.5d-1 PW13W Цоколь WP3.3x14.5-7 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-147-1) в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-164-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | В | 12 | 12 |
|  | Ватты | Вт | 13 | 13 |
| Испытательное напряжение | В | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | Вт | 19 макс. | 19 макс. |
|  | Световой поток | лм | 250 |  |
|  |  | ( | +15% / −20% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В | 250 лм |

4/	Проверяется с помощью "системы шаблона";  спецификация P13W/3.

5/	Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала, причем направление визирования перпендикулярно плоскости, проходящей через подводящие провода нити накала.

6/	Ни одна из частей цоколя, выступающих за плоскость отсчета, не находится в пределах угла (2, как показано на рис. 1 спецификации P13W/1. Колба не дает оптического искажения в пределах углов (1+ (2. Эти требования распространяются на всю окружность колбы.

Категории P13W и PW13W	Спецификация P13W/3

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия ламп накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

|  | p | q | u1, u2 | r, s | t, v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампы накаливания серийного производства | 1,7 | 1,9 | 0,3 | 2,6 | 0,9 |
| Эталонные лампы накаливания | 1,5 | 1,7 | 0,25 | 2,45 | 0,6 |

Положение нити накала проверяется в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, в одной из которых расположены подводящие провода нити накала.

Крайние точки нити накала, определенные в сноске 4/ к спецификации P13W/2, находятся между линиями Z1 и Z2 и линиями Z3 and Z4.

Нить накала полностью находится в указанных пределах.

Спецификация P19W/1
	Категории P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W, PSR19W,PW19W, PWY19W и PWR19W

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

1/  Плоскость отсчета определяется соприкасающимися точками нижней части держателя цоколя.

2/  Никаких ограничений на фактический диаметр нити накала не устанавливается, однако целевое значение составляет d макс. = 1,1 мм.

3/  Свет, излучаемый лампами серийного производства, является белым для категорий P19W, PS19W и PW19W; автожелтым для категорий PY19W, PSY19W и PWY19W; красным для категорий PR19W, PSR19W и PWR19W (см. также сноску 8/).

Спецификация P19W/2	Категории P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W, PSR19W, PW19W, PWY19W и PWR19W

| Размеры в мм4/ | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. | 8/ |
| e5/, 6/ | P19W, PS19W, PY19W, PSY19W, PR19W, PSR19W |  | 24,0 |  | 24,0 |
|  | PW19W, PWY19W, PWR19W |  | 18,1 |  | 18,1 |
| f5/, 6/ |  | 4,0 |  | 4,0 ( 0,2 |
| (7/ | 58° |  |  | 58° мин. |
| P19W Цоколь PGU20-1 PY19W Цоколь PGU20-2 PR19W Цоколь PGU20-5 PS19W Цоколь PG20-1 PSY19W Цоколь PG20-2 PSR19W Цоколь PG20-5 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-127-2) |
| PW19W Цоколь WP3.3x14.5-1 PWY19W Цоколь WP3.3x14.5-2 PWR19W Цоколь WP3.3x14.5-5 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-164-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 19 | 19 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты |  | 20 макс. | 20 макс. |
|  | Световой поток | P19W PS19W PW19W | 350 ( 15% |  |
|  |  | PY19W PSY19W PWY19W | 215 ( 20% |  |
|  |  | PR19W PSR19W PWR19W | 80 ( 20% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В | Белый: 350 лм Автожелтый: 215 лм Красный: 80 лм |

4/  Для категорий PS19W, PSY19W и PSR19W размеры могут проверяться при снятом 
О-образном кольце для обеспечения правильной установки в ходе испытания.

5/  Положение нити накала проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация P19W/3.

6/  Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала, причем направление визирования перпендикулярно плоскости, проходящей через подводящие провода нити накала, как показано на чертеже спецификации P19W/1.

7/  Ни одна из частей цоколя, выступающих за плоскость отсчета, не находится в пределах угла (. Колба не дает оптического искажения в пределах угла 2( + 180°.

8/  Свет, излучаемый эталонными лампами накаливания, является белым для категорий P19W, PS19W и PW19W; белым или автожелтым для категорий PY19W, PSY19W и PWY19W; белым или красным для категорий PR19W, PSR19W и PWR19W.

Спецификация P19W/3	Категории P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W, PSR19W, PW19W, PWY19W и PWR19W

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

| P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W, PSR19W | a1 | a2 | b1, b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампы накаливания серийного производства | 2,9 | 3,9 | 0,5 | 5,2 | 3,8 |
| Эталонные лампы накаливания | 1,5 | 1,7 | 0,25 | 4,7 | 3,8 |

| PW19W, PWY19W и PWR19W | a1 | a2 | b1, b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампы накаливания серийного производства | 2,5 | 2,5 | 0,4 | 5,2 | 3,8 |
| Эталонные лампы накаливания | 1,5 | 1,7 | 0,25 | 4,7 | 3,8 |

Положение нити накала проверяется в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, в одной из которых расположены подводящие провода нити накала.

Крайние точки нити накала, определенные в сноске 6/ к спецификации P19W/2, находятся между линиями Z1 и Z2 и между линиями Z3 и Z4.

Нить накала полностью находится в указанных пределах.

Категория P21W	Спецификация P21W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| e | 6, 12 В |  | 31,83/ |  | 31,8 ( 0,3 |
|  | 24 В | 30,8 | 31,8 | 32,8 |  |
| f | 12 В | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 ( 0,5 |
|  | 6 В |  |  | 7,0 |  |
| Боковое отклонение1/ | 6, 12 В |  |  | 3/ | 0,3 макс. |
|  | 24 В |  |  | 1,5 |  |
| ( | 75° | 90° | 105° | 90° ( 5° |
| Цоколь ВА15s в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-11А-9)2/ |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 6 | 12 | 24 | 12 |
|  | Ватты | 21 | 21 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 6,75 | 13,5 | 28,0 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 27,6 макс. | 26,5 макс. | 29,7 макс. | 26,5 макс. |
|  | Световой поток | 460 ( 15% |  |
| Контрольный световой поток: 460 лм при напряжении около 13,5 В |

1/  Максимальное боковое отклонение центра нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось цокольных штифтов.

2/  Лампы накаливания с цоколем ВА15d могут использоваться в специальных целях; они имеют те же размеры.

3/  Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация Р21W/2.

4/  В данной проекции нить накала 24-вольтовых ламп может быть прямой либо иметь V-образную форму. Это указывают в заявке на официальное утверждение. Если нить накала прямая, то применяются предписания в отношении контрольного экрана, указанные в спецификации P21W/2. Если она имеет V-образную форму, то крайние точки нити накала находятся на одинаковом расстоянии ( 3 мм от плоскости отсчета.

Категория P21W	Спецификация P21W/2

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета и оси, перпендикулярной, в пределах ( 15°, плоскости, проходящей через центр цокольных штифтов (P/21W) или контрольного штифта (PY21W и PR21W) и ось отсчета.

Вид сбоку								Вид спереди

| Обозначение | a | b | h | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры | 3,5 | 3,0 | 9,0 | 1,0 |

Метод испытания и предписания

1.		Лампа накаливания устанавливается в патроне, который может поворачиваться вокруг своей оси; на этом патроне имеются либо градуированная круглая шкала, либо упоры, закрепленные в соответствии с допускаемыми пределами углового смещения. Затем патрон поворачивается таким образом, чтобы на экране, на который проецируется изображение нити накала, был получен вид конца нити. Вид конца нити накала получают в допускаемых пределах углового смещения.

2.		Вид сбоку

В условиях, когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета и нити накала, видимой с конца, проекция нити накала должна находиться полностью внутри прямоугольника высотой "а" и шириной "b", центр которого совмещается с теоретическим центром нити накала.

3.		Вид спереди

В условиях, когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета и рассматривается в направлении, перпендикулярном оси нити накала:

3.1		проекция нити накала должна полностью находиться внутри прямоугольника высотой "а" и шириной "h", центр которого совмещается с теоретическим центром нити накала;

3.2		центр нити накала не должен смещаться относительно оси отсчета на расстояние, превышающее "k".

Категория Р21/4W	Спецификация P21/4W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс |  |
| e |  | 31,81/ |  | 31,8 ( 0,3 |
| f |  |  | 7,0 | 7,0 + 0/−2 |
| Боковое отклонение |  |  | 1/ | 0,3 макс.2/ |
| x, y | 1/ | 2,8 ( 0,5 |
| ( | 751/ | 901/ | 1051/ | 90° ( 5° |
| Цоколь BAZ15d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-11C-3) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 24 | 12 |
|  | Ватты | 21 | 4 | 21 | 4 | 21/4 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 28,0 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 26,5 макс. | 5,5 макс. | 29,7 макс. | 8,8 макс. | 26,5/5,5 макс. |
|  | Световой поток | 440 | 15 | 440 | 20 |  |
|  | ( % | 15 | 20 | 15 | 20 |  |
| Контрольный световой поток: 440 лм и 15 лм при напряжении около 13,5 В |

1/	Эти размеры проверяют с помощью "системы шаблона" 3/, основанной на вышеупомянутых размерах и допусках. "х" и "у" относятся к основной (с высокой номинальной мощностью) нити накала, а не к оси отсчета. Вопрос о повышении точности расположения нити накала и соединения "цоколь–патрон" изучается.

2/	Максимальное боковое отклонение центра основной нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось контрольного штифта.

3/	"Система шаблона" та же, что и для лампы накаливания P21/5W.

Категория Р21/5W 	Спецификация P21/5W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| e | 6, 12 V |  | 31,8 1/ |  | 31,8 ( 0,3 |
|  | 24 V | 30,8 | 31,8 | 32,8 |  |
| f | 6, 12 V |  |  | 7,0 | 7,0 + 0/−2 |
| Боковое отклонение 2/ | 6, 12 V |  |  | 1/ | 0,3 макс. |
|  | 24 V |  |  | 1,5 |  |
| x, y | 6, 12 V |  | 1/ |  | 2,8 ( 0,3 |
| x | 24 V 3/ | −1,0 | 0 | 1,0 |  |
| y | 24 V 3/ | 1,8 | 2,8 | 3,8 |  |
| ( |  | 75° | 90° | 105° | 90° ( 5° |
| Цоколь BAY15d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (сертификация 7004-11B-7) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 6 | 12 | 24 | 12 |
|  | Ватты | 21 | 5 | 21 | 5 | 21 | 5 | 21/5 |
| Испытательные значения | Вольты | 6,75 | 13,5 | 28,0 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 27,6 макс. | 6,6 макс. | 26,5 макс. | 6,6 макс. | 29,7 макс. | 11,0 макс. | 26,5 и 6,6 макс. |
|  | Световой поток | 440 | 35 | 440 | 35 | 440 | 40 |  |
|  | ( % | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 |  |
| Контрольный световой поток: 440 лм и 35 лм при напряжении около 13,5 В |

1/	Эти размеры проверяют с помощью "системы шаблона". См. спецификации P21/5W/2 и P21/5W/3. "х" и "y" относятся к основной (с высокой номинальной мощностью) нити накала, а не к оси отсчета.

2/	Максимальное боковое отклонение центра основной (с высокой номинальной мощностью) нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось контрольного штифта.

Категория P21/5W 	Спецификация P21/5W/2

3/	В данной проекции нити накала 24-вольтовых ламп могут быть прямыми либо иметь 
V-образную форму. Это указывают в заявке на официальное утверждение. Если нити накала прямые, то применяются предписания в отношении контрольного экрана. Если они имеют V-образную форму, то крайние точки каждой нити накала находятся на одинаковом расстоянии ± 3 мм от плоскости отсчета.

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки:

а)	правильности расположения основной (с высокой номинальной мощностью) нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета и оси, перпендикулярной, в пределах ± 15°, плоскости, проходящей через центры цокольных штифтов и ось отсчета; и

b)	правильности расположения вспомогательной (с низкой номинальной мощностью) нити накала относительно основной (с высокой номинальной мощностью) нити накала.

Метод испытания и предписания

1.	Лампа накаливания устанавливается в патроне, который может поворачиваться вокруг своей оси; на этом патроне имеются либо градуированная круглая шкала, либо упоры, установленные в соответствии с допускаемыми пределами углового смещения (например, 15°). Затем патрон поворачивается таким образом, чтобы на экране, на который проецируется изображение нити накала, был получен вид конца основной нити накала. Вид конца этой нити накала получают в допускаемых пределах углового смещения.

2.	Вид сбоку

В условиях, когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета, контрольном штифте справа и основной нити накала, видимой с конца,

2.1	проекция основной нити накала должна находиться полностью внутри прямоугольника высотой "а" и шириной "b", центр которого совмещается с теоретическим центром нити накала;

2.2	проекция вспомогательной нити накала должна находиться полностью:

2.2.1	внутри прямоугольника шириной "с" и высотой "d", центр которого находится на расстоянии "v" справа от теоретического центра основной нити накала и на расстоянии "u" над ним;

2.2.2	над прямой линией, проходящей по касательной к верхнему краю проекции основной нити накала вверх слева направо под углом 25°;

2.2.3	справа от проекции основной нити накала.

3.	Вид спереди

В условиях, когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета и рассматривается в направлении, перпендикулярном оси основной нити накала,

3.1	проекция основной нити накала должна находиться полностью внутри прямоугольника высокой "а" и шириной "h", центр которого совмещается с теоретическим центром нити накала;

3.2	центр основной нити накала не должен смещаться относительно оси отсчета на расстояние, превышающее "k";

3.3	центр вспомогательной нити накала не должен смещаться относительно оси отсчета более чем на ± 2 мм (± 0,4 мм для эталонных ламп накаливания).

Категория P21/5W	Спецификация P21/5W/3

Размеры в мм

Спецификация P24W/1

Категории P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W, PSR24W, PW24W, 	PWY24W и PWR24W

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

1/  Плоскость отсчета определяется соприкасающимися точками нижней части держателя цоколя.

2/  Никаких ограничений на фактический диаметр нити накала не устанавливается, однако целевое значение составляет d макс. = 1,1 мм.

3/  Свет, излучаемый лампами серийного производства, является белым для категорий P24W, PX24W, PS24W, PSX24W и PW24W; автожелтым для категорий PY24W, PSY24W и PWY24W; красным для категорий PR24W, PSR24W и PWR24W (см. также сноску 8/).

Спецификация P24W/2
Категории P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W, PSR24W, PW24W, 
PWY24W и PWR24W

| Размеры в мм4/ | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. | 8/ |
| e5/, 6/ | P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W, PX24W, PSX24W |  | 24,0 |  | 24,0 |
|  | PW24W, PWY24W, PWR24W |  | 18,1 |  | 18,1 |
| f5/,6/ | P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W, PW24W, PWY24W, PWR24W |  | 4,0 |  | 4,0 |
|  | PX24W, PSX24W |  | 4,2 |  | 4,2 |
| (7/ | 58,0° |  |  | 58,0° мин. |
| P24W Цоколь PGU20-3 PX24W Цоколь PGU20-7 PY24W Цоколь PGU20-4 PR24W Цоколь PGU20-6 PS24W Цоколь PG20-3 PSX24W Цоколь PG20-7 PSY24W Цоколь PG20-4 PSR24W Цоколь PG20-6 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-127-2) |
| PW24W Цоколь WP3.3x14.5-3 PWY24W Цоколь WP3.3x14.5-4 PWR24W Цоколь WP3.3x14.5-6 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-164-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 24 | 24 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты |  | 25 макс. | 25 макс. |
|  | Световой поток | P24W PS24W PW24W | 500 + 10/−20% |  |
|  |  | PX24W PSX24W | 500 + 10/−15% |  |
|  |  | PY24W PSY24W PWY24W | 300 + 15/−25% |  |
|  |  | PR24W PSR24W PWR24W | 115 + 15/−25% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около | 12 В | Белый: 345 лм |
|  | 13,2 В | Белый: 465 лм |
|  | 13,5 В | Белый: 500 лм Автожелтый: 300 лм Красный: 115 лм |

4/	Для категорий PS24W, PSX24W, PSY24W и PSR24W размеры могут проверяться при снятом О-образном кольце для обеспечения правильной установки в ходе испытаний.

5/	Положение нити накала проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация P24W/3.

6/	Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала, причем направление визирования перпендикулярно плоскости, проходящей через подводящие провода нити накала, как показано на чертеже спецификации P24W/1.

7/	Ни одна из частей цоколя, выступающих за плоскость отсчета, не находится в пределах угла (. Колба не дает оптического искажения в пределах угла 2( + 180°.

8/	Свет, излучаемый эталонными лампами накаливания, является белым для категорий P24W, PX24W, PS24W, PSX24W и PW24W; белым или автожелтым для категорий PY24W, PSY24W и PWY24W; белым или красным для категорий PR24W, PSR24W и PWR24W.

Спецификация P24W/3

Категории P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W, PSR24W, PW24W, 
PWY24W и PWR24W

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

| P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W | a1 | a2 | b1, b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампы накаливания серийного производства | 2,9 | 3,9 | 0,5 | 5,2 | 3,8 |
| Эталонные лампы накаливания | 1,5 | 1,7 | 0,25 | 4,7 | 3,8 |

| PW24W, PWY24W, PWR24W | a1 | a2 | b1, b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампы накаливания серийного производства | 2,5 | 2,5 | 0,4 | 5,0 | 3,8 |
| Эталонные лампы накаливания | 1,5 | 1,7 | 0,25 | 4,7 | 3,8 |

| PX24W, PSX24W | a1 | a2 | b1, b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампы накаливания серийного производства | 1,9 | 1,9 | 0,35 | 5,0 | 4,0 |
| Эталонные лампы накаливания | 1,5 | 1,5 | 0,25 | 4,7 | 4,0 |

Положение нити накала проверяется в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, в одной из которых расположены подводящие провода нити накала.

Крайние точки нити накала, определенные в сноске 6/ к спецификации P24W/2, находятся между линиями Z1 и Z2 и между линиями Z3 и Z4.

Нить накала полностью находится в указанных пределах.

Категория P27W	Спецификация P27W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| e |  | 27,9 3/ |  | 27,9 ( 0,3 |
| f |  |  | 9,9 | 9,9 + 0/−2 |
| Боковое отклонение 2/ |  |  | 3/ | 0,0 ( 0,4 |
| β | 75( 3/ | 90( | 105( 3/ | 90( ( 5( |
| Цоколь W2.5(16d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-104-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 27 | 27 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 32,1 макс. | 32,1 макс. |
|  | Световой поток | 475 ( 15% |  |
| Контрольный световой поток: 475 лм при напряжении около 13,5 В |

1/	Ось отсчета определяется относительно контрольных выступов и перпендикулярна плоскости отсчета.

2/	Максимальное боковое отклонение центра нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось контрольных выступов.

3/	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация P27W/2.

Категория P27W	Спецификация P27W/2

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета и оси, перпендикулярной, в пределах ( 15(, плоскости, проходящей через центры выступов и ось отсчета.

Вид сбоку							Вид спереди

| Обозначение | a | b | h | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры | 3,5 | 3,0 | 11,9 | 1,0 |

Метод испытания и предписания

1.	Лампа накаливания устанавливается в патроне, который может поворачиваться вокруг своей оси; на этом патроне имеются либо градуированная круглая шкала, либо упоры, установленные в соответствии с допускаемыми пределами углового смещения. Затем патрон поворачивается таким образом, чтобы на экране, на который проецируется изображение нити накала, был получен вид конца нити. Вид конца нити накала получают в допускаемых пределах углового смещения.

2.	Вид сбоку

В условиях, когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета и нити накала, видимой с конца, проекция нити накала должна находиться полностью внутри прямоугольника высотой "a" и шириной "b", центр которого совмещается с теоретическим центром нити канала.

3.	Вид спереди

В условиях, когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета и рассматривается в направлении, перпендикулярном оси нити накала:

3.1	проекция нити накала должна полностью находиться внутри прямоугольника высотой "a" и шириной "h", центр которого совмещается с теоретическим центром нити канала;

3.2	центр нити накала не должен смещаться относительно оси отсчета на расстояние, превышающее "k".

Категория P27/7W	Спецификация P27/7W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| е |  | 27,93/ |  | 27,9 ( 0,3 |
| f |  |  | 9,9 | 9,9 + 0/ −2 |
| Боковое отклонение2/ |  |  | 3/ | 0,0 ( 0,4 |
| x4/ |  | 5,13/ |  | 5,1 ( 0,5 |
| y4/ |  | 0,03/ |  | 0,0 ( 0,5 |
| β | 75(3/ | 90( | 105( 3/ | 90( ( 5( |
| Цоколь W2.5(16q в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-104-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 27 | 7 | 27 | 7 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 32,1 макс. | 8,5 макс. | 32,1 макс. | 8,5 макс. |
|  | Световой поток | 475 ( 15% | 36 ( 15% |  |
| Контрольный световой поток: 475 лм и 36 лм при напряжении около 13,5 В |

1/	Ось отсчета определяется относительно контрольных выступов и перпендикулярна плоскости отсчета.

2/	Максимальное боковое отклонение центра основной (с высокой номинальной мощностью) нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось контрольных выступов.

3/	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификации P27/7W/2 и 3.

4/	"х" и "у" обозначают смещение оси вспомогательной (с низкой номинальной мощностью) нити накала по отношению к оси основной (с высокой номинальной мощностью) нити накала.

Категория Р27/7W	Спецификация P27/7W/2

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки:

a)	правильности расположения основной (с высокой номинальной мощностью) нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета и оси, перпендикулярной, в пределах ( 15(, плоскости, проходящей через центры выступов и ось отсчета; и

b)	правильности расположения вспомогательной (с низкой номинальной мощностью) нити накала относительно основной (с высокой номинальной мощностью) нити накала.

Метод испытания и предписания

1.	Лампа накаливания устанавливается в патроне, который может поворачиваться вокруг своей оси; на этом патроне имеются либо градуированная круглая шкала, либо упоры, установленные в соответствии с допускаемыми пределами углового смещения. Затем патрон поворачивается таким образом, чтобы на экране, на который проецируется изображение нити накала, был получен вид конца основной нити накала. Вид конца этой нити накала получают в допускаемых пределах углового смещения.

2.	Вид сбоку

В условиях, когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета, контрольном выступе справа и основной нити накала, видимой с конца:

2.1	проекция основной нити накала должна находиться полностью внутри прямоугольника высотой "a" и шириной "b", центр которого совмещается с теоретическим центром нити накала;

2.2	проекция вспомогательной нити накала должна находиться полностью внутри прямоугольника шириной "с" и высотой "d", центр которого находится на расстоянии "u" над теоретическим центром основной нити накала.

3.	Вид спереди

В условиях, когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета и рассматривается в направлении, перпендикулярном оси основной нити накала:

3.1	проекция основной нити накала должна находиться полностью внутри прямоугольника высотой "a" и шириной "h", центр которого совмещается с теоретическим центром нити канала;

3.2	центр основной нити накала не должен смещаться относительно оси отсчета на расстояние, превышающее "k";

3.3	центр вспомогательной нити накала не должен смещаться относительно оси отсчета более чем на ( 2 мм (( 0,4 мм для эталонных ламп накаливания).

Категория Р27/7W	Спецификация P27/7W/3

| Обозначение | а | b | c | d | u |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры | 3,5 | 3,0 | 4,8 | 5,1 |

| Обозначение | a | h | k |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры | 3,5 | 11,9 | 1,0 |

Спецификация PC16W/1

Категории PC16W, PCY16W, PCR16W, PW16W, PWY16W и PWR16W

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

1/	Плоскость отсчета определяется соприкасающимися точками нижней части держателя цоколя.

2/	Никаких ограничений на фактический диаметр нити накала не устанавливается, однако целевое значение составляет d макс. = 1,1 мм.

3/	Свет, излучаемый лампами серийного производства, является белым для категорий PC16W и PW16W; автожелтым для категорий PCY16W и PWY16W; красным для категорий PCR16W и PWR16W (см. также сноску 7/).

Спецификация PC16W/2

Категории PC16W, PCY16W, PCR16W, PW16W, PWY16W и PWR16W

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. | 7/ |
| e4/, 5/ | PC16W PCY16W PCR16W |  | 18,5 |  | 18,5 |
|  | PW16W PWY16W PWR16W |  | 17,1 |  | 17,1 |
| f4/, 5/ |  | 4,0 |  | 4,0 ( 0,2 |
| α6/ | 54° |  |  | 54° мин. |
| PC16W Цоколь PU20d-1 PCY16W Цоколь PU20d-2 PCR16W Цоколь PU20d-7 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-157-1) |
| PW16W Цоколь WP3.3x14.5-8 PWY16W Цоколь WP3.3x14.5-9 PWR16W Цоколь WP3.3x14.5-10 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-164-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 16 | 16 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты |  | 17 макс. | 17 макс. |
|  | Световой поток | PC16W PW16W | 300 ( 15% |  |
|  |  | PCY16W PWY16W | 180 ( 20% |  |
|  |  | PCR16W PWR16W | 70 ( 20% |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 13,5 В | Белый: 300 лм Автожелтый: 180 лм Красный: 70 лм |

4/	Положение нити накала проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация PC16W/3.

5/	Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала, причем направление визирования перпендикулярно плоскости, проходящей через подводящие провода нити накала, как показано на чертеже спецификации PC16W/1.

6/	Ни одна из частей цоколя, выступающих за плоскость отсчета, не находится в пределах угла (. Колба не дает оптического искажения в пределах угла 2( + 180°.

7/	Цвет света, излучаемого эталонными лампами накаливания, является белым для категорий PC16W и PW16W; белым или автожелтым для категорий PCY16W и PWY16W; белым или красным для категорий PCR16W и PWR16W.

Спецификация PC16W/3

Категории PC16W, PCY16W, PCR16W, PW16W, PWY16W и PWR16W

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

| PC16W, PCY16W, PCR16W | a1 | a2 | b1, b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампы накаливания серийного производства | 2,9 | 3,9 | 0,5 | 5,2 | 3,8 |
| Эталонные лампы накаливания | 1,5 | 1,7 | 0,25 | 4,7 | 3,8 |

| PW16W, PWY16W и PWR16W | a1 | a2 | b1, b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампы накаливания серийного производства | 2,5 | 2,5 | 0,4 | 5,2 | 3,8 |
| Эталонные лампы накаливания | 1,5 | 1,7 | 0,25 | 4,7 | 3,8 |

Положение нити накала проверяется в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, в одной из которых расположены подводящие провода нити накала.

Крайние точки нити накала, определенные в сноске 5/ к спецификации PC16W/2, находятся между линиями Z1 и Z2 и между линиями Z3 и Z4.

Нить накала полностью находится в указанных пределах.

Категория PR21W	Спецификация PR21W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. | 4/ |
| e | 12 В |  | 31,8 3/ |  | 31,8 ( 0,3 |
|  | 24 В | 30,8 | 31,8 | 32,8 |  |
| f | 12 В | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 ( 0,5 |
| Боковое отклонение 1/ | 12 В |  |  | 3/ | 0,3 макс. |
|  | 24 В |  |  | 1,5 |  |
| ( | 75° | 90° | 105° | 90° ( 5° |
| Цоколь BAW15s в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-11E-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 24 | 12 |
|  | Ватты | 21 | 21 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 28,0 |  |
| Фактические значения | Ватты | 26,5 макс. | 29,7 макс. | 26,5 макс. |
|  | Световой поток | 110 ( 20% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В: | Белый: 460 лм Красный: 110 лм |

1/	Максимальное боковое отклонение центра нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось контрольного штифта.

2/	Свет, излучаемый лампами серийного производства, является красным (см. также сноску 4/).

3/	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация P21W/2.

4/	Свет, излучаемый эталонными лампами накаливания, является белым или красным.

5/	В данной проекции нить накала 24-вольтовой лампы может быть прямой либо иметь 
V-образную форму. Это указывают в заявке на официальное утверждение. Если нить накала прямая, то применяются предписания в отношении контрольного экрана, указанные в спецификации P21W/2. Если она имеет V-образную форму, то крайние точки нити накала находятся на одинаковом расстоянии (3 мм от плоскости отсчета.

Категория PR21/4W	Спецификация PR21/4W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства 5/ | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. | 6/ |
| e |  | 31,8 1/ |  | 31,8 ( 0,3 |
| f |  |  | 7,0 | 7,0 + 0/−2 |
| Боковое отклонение |  |  | 1/ | 0,3 макс. 2/ |
| x, y | 1/ | 2,8 ( 0,5 |
| ( | 75° 1/ | 90° 1/ | 105° 1/ | 90° ( 5° |
| Цоколь BAU15d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-19-2) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 24 4/ | 12 |
|  | Ватты | 21 | 4 | 21 | 4 | 21/4 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 28,0 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 26,5 макс. | 5,5 макс. | 29,7 макс. | 8,8 макс. | 26,5/5,5 макс. |
|  | Световой поток | 105 | 4 | 105 | 5 |  |
|  | ( % | 20 | 25 | 20 | 25 |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В: | Белый: 440 лм и 15 лм Красный: 105 лм и 4 лм |

1/  Эти размеры проверяют с помощью "системы шаблона" 3/, основанной на вышеупомянутых размерах и допусках. "х" и "у" относятся к основной (с высокой номинальной мощностью) нити накала, а не к оси отсчета. Вопрос о повышении точности расположения нити накала и соединения "цоколь–патрон" изучается.

2/  Максимальное боковое отклонение центра основной нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось контрольного штифта.

3/  "Система шаблона" та же, что и для лампы накаливания P21/5W.

4/  24-вольтную лампу накаливания использовать в будущем не рекомендуется.

5/  Свет, излучаемый лампами серийного производства, является красным (см. также сноску 6/).

6/  Свет, излучаемый эталонными лампами накаливания, является белым или красным.

Категория PR21/5W	Спецификация PR21/5W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства4/ | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. | 5/ |
| e | 12 В |  | 31,8 1/ |  | 31,8 ( 0,3 |
|  | 24 В | 30,8 | 31,8 | 32,8 |  |
| f | 12 В |  |  | 7,0 | 7,0 + 0/−2 |
| Боковое отклонение2/ | 12 В |  |  | 1/ | 0,3 макс. |
|  | 24 В |  |  | 1,5 |  |
| x, y | 12 В |  | 1/ |  | 2,8 ( 0,3 |
| x | 24 В 3/ | −1,0 | 0 | 1,0 |  |
| y | 24 В 3/ | 1,8 | 2,8 | 3,8 |  |
| ( |  | 75° | 90° | 105° | 90° ( 5° |
| Цоколь BAW15d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-11E-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 24 | 12 |
|  | Ватты | 21 | 5 | 21 | 5 | 21/5 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 28,0 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 26,5 макс. | 6,6 макс. | 29,7 макс. | 11,0 макс. | 26,5 и 6,6 макс. |
|  | Световой поток | 105 | 8 | 105 | 10 |  |
|  | + % | 20 | 25 | 20 | 25 |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В: | Белый: 440 лм и 35 лм Красный: 105 лм и 8 лм |

1/	См. сноску 1/ в спецификации P21/5W/2.

2/	См. сноску 2/ в спецификации P21/5W/2.

3/	См. сноску 3/ в спецификации P21/5W/2.

4/	Свет, излучаемый лампами серийного производства, является красным (см. также сноску 5/).

5/	Свет, излучаемый эталонными лампами накаливания, является белым или красным.

Категория PR27/7W	Спецификация PR27/7W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. | 6/ |
| e |  | 27,93/ |  | 27,9 ( 0,3 |
| f |  |  | 9,9 | 9,9 + 0/ −2 |
| Боковое отклонение2/ |  |  | 3/ | 0,0 ( 0,4 |
| x4/ |  | 5,1 3/ |  | 5,1 ( 0,5 |
| y4/ |  | 0,0 3/ |  | 0,0 ( 0,5 |
| ( | 75° 3/ | 90° | 105° 3/ | 90° ( 5° |
| Цоколь WU2.5x16 в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-104D-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 27 | 7 | 27 | 7 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 32,1 макс. | 8,5 макс. | 32,1 макс. | 8, 5 макс. |
|  | Световой поток | 110 ( 20% | 9 ( 20% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В: | Белый: 475 лм и 36 лм Красный: 110 лм и 9 лм |

1/	Ось отсчета определяется относительно контрольных выступов и перпендикулярна плоскости отсчета.

2/	Максимальное боковое отклонение центра основной (с высокой номинальной мощностью) нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось контрольных выступов.

3/	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификации P27/7W/2 и 3.

4/	"х" и "у" обозначают смещение оси вспомогательной (с низкой номинальной мощностью) нити накала по отношению к оси основной (с высокой номинальной мощностью) нити накала.

5/	Свет, излучаемый лампами серийного производства, является красным (см. также сноску 6/).

6/	Свет, излучаемый эталонными лампами накаливания, является белым или красным.

Категория PSX26W	Спецификация PSX26W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

1/	Плоскость отсчета определяется соприкасающимися точками нижней части держателя цоколя.

2/	Никаких ограничений на фактический диаметр нити накала не устанавливается, однако целевое значение составляет d макс. = 1,1 мм.

3/	В заштрихованной части, показанной на рис. 2, не должно быть непрозрачных элементов, за исключением витков нити канала. Это относится к поворачивающемуся элементу в пределах углов (1 + (2.

Категория PSX26W	Спецификация PSX26W/2

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
| e5/ | 24,04/ | 24,0 ( 0,25 |
| f5/ | 4,2 4/ | 4,2 ( 0,25 |
| (16/ | 35,0° мин. | 35,0° мин. |
| (26/ | 58,0° мин. | 58,0° мин. |
| Цоколь PG18,5d-3 в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-147-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | В | 12 | 12 |
|  | Ватты | Вт | 26 | 26 |
| Испытательное напряжение | В | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | Вт | 26 макс. | 26 макс. |
|  | Световой поток | лм | 500 |  |
|  |  | ( | +10% / –10% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 12 В | 345 лм |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,2 В | 465 лм |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В | 500 лм |

4/	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация PSX26W/3.

5/	Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала, причем направление визирования перпендикулярно плоскости, проходящей через подводящие провода нити накала.

6/	Ни одна из частей цоколя, выступающих за плоскость отсчета, не находится в пределах угла (2, как показано на рис. 1 спецификации PSX26W/1. Колба не дает оптического искажения в пределах углов (1 + (2. Эти требования распространяются на всю окружность колбы.

Категория PSX26W	Спецификация PSX26W/3

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

|  | a1 | a2 | b1, b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампы накаливания серийного производства | 1,7 | 1,7 | 0,30 | 5,0 | 4,0 |
| Эталонные лампы накаливания | 1,5 | 1,5 | 0,25 | 4,7 | 4,0 |

Положение нити накала проверяется в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, в одной из которых расположены подводящие провода нити накала.

Крайние точки нити накала, определенные в сноске 4/ к спецификации PSX26W/2, находятся между линиями Z1 и Z2 и между линиями Z3 и Z4.

Нить накала полностью находится в указанных пределах.

Категория PY21W	Спецификация PY21W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. | 4/ |
| e | 12 В |  | 31,83/ |  | 31,8 ± 0,3 |
|  | 24 В | 30,8 | 31,8 | 32,8 |  |
| f | 12 В |  |  | 7,0 | 7,0 +0/−2 |
| Боковое отклонение 1/ | 12 В |  |  | 3/ | 0,3 макс. |
|  | 24 В |  |  | 1,5 |  |
| β | 75° | 90° | 105° | 90° ± 5° |
| Цоколь BAU15s в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-19-2) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 24 | 12 |
|  | Ватты | 21 | 21 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 28,0 | 13,5 |
| Нормальное значение | Ватты | 26,5 макс. | 29,7 макс. | 26,5 макс. |
|  | Световой поток | 280 ± 20% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В: | Белый: 460 лм Автожелтый: 280 лм |

1/  Максимальное боковое отклонение центра нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось контрольного штифта.

2/  Свет, излучаемый лампами серийного производства, является автожелтым 
(см. также сноску 4/).

3/  Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация R21W/2.

4/  Свет, излучаемый эталонными лампами накаливания, является автожелтым или белым.

5/  В данной проекции нить накала 24-вольтовой лампы может быть прямой либо иметь V-образную форму. Это указывают в заявке на официальное утверждение. Если нить накала прямая, то применяются предписания в отношении контрольного экрана, указанные в спецификации P21W/2. Если она имеет V-образную форму, то крайние точки нити накала находятся на одинаковом расстоянии ( 3 мм от плоскости отсчета.

Категория PY27/7W	Спецификация PY27/7W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. | 6/ |
| e |  | 27,93/, 2/ |  | 27,9 ( 0,3 |
| f |  |  | 9,9 | 9,9 + 0/ −2 |
| Боковое отклонение2/ |  |  | 3/ | 0,0 ( 0,4 |
| x4/ |  | 5,13/ |  | 5,1 ( 0,5 |
| y4/ |  | 0,03/ |  | 0,0 ( 0,5 |
| β | 75(3/ | 90( | 105( 3/ | 90( ( 5( |
| Цоколь WX2.5x16q в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-104А-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 27 | 7 | 27 | 7 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 32,1 макс. | 8,5 макс. | 32,1 макс. | 8,5 макс. |
|  | Световой поток | 280 ( 15% | 21 ( 15% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В: | Белый: 475 лм и 36 лм Автожелтый: 280 лм и 21 лм |

1/  Ось отсчета определяется по отношению к контрольным выступам и перпендикулярна плоскости отсчета.

2/  Максимальное боковое отклонение центра основной (с высокой номинальной мощностью) нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось контрольных выступов.

3/  Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификации PY27W/2 и 3.

4/  "х и y" обозначают смещение оси вспомогательной (с низкой номинальной мощностью) нити накала по отношению к оси основной (с высокой номинальной мощностью) нити накала.

5/  Свет, излучаемый лампами накаливания серийного производства, является автожелтым (см. также сноску 6/).

6/  Свет, излучаемый эталонными лампами накаливания, является автожелтым или белым.

Категория R2	Спецификация R2/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Электрические и фотометрические характеристики |
| --- |
|  | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| Номинальные значения | Вольты | 64/ | 124/ | 244/ | 124/ |
|  | Ватты | 45 | 40 | 45 | 40 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 6,3 | 13,2 | 28 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 53 макс. | 47 макс. | 57 макс. | 51 макс. | 76 макс. | 69 макс. | 52 +0% −10% | 46 ( 5% |
|  | Световой поток | 720 мин. | 570 ( 15% | 860 мин. | 675 ( 15% | 1 000 мин. | 860 ( 15% |  |
| Измерительный световой поток5/ | – | 450 | – | 450 | – | 450 |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 12 В | 700 | 450 |

1/	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр цоколя диаметром 45 мм.

2/	Цвет излучаемого света является белым или селективным желтым.

3/	Когда лампа накаливания находится в обычных эксплуатационных условиях на транспортном средстве, ни одна из частей цоколя не должна – в результате отражения света, излучаемого нитью накала фары ближнего света, – давать посторонний луч, направленный вверх.

4/	Значения, указанные слева, касаются нити накала фары дальнего света, а справа – нити накала фары ближнего света, соответственно.

5/	Измерительный световой поток для проведения измерений в соответствии с пунктом 3.9 настоящих Правил.

Категория R2	Спецификация R2/2

Положение и размеры (в мм) экранирующей части и нитей накала

Чертежи не носят характер предписания в отношении формы экранирующей части и нитей накала

Категория R2 	Спецификация R2/3

| Положение и размеры нитей накала и экранирующей части1/ |
| --- |
| Размеры в мм | Допуск |
|  | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
|  | 6В 12В 24В | 12В |
| a | 0,60 | (0,35 | (0,15 |
| b1/30,02/ b1/33,0 | 0,20 b1/30,0 mv3/ | (0,35 | (0,15 |
| b2/30,02 b2/33,0 | 0,20 b2/30,0 mv3/ | (0,35 | (0,15 |
| c/30,02/ c/33,0 | 0,50 c/30,0 mv3/ | (0,30 | (0,15 |
| e | 6, 12 V 24 V | 28,5 28,8 | (0,35 | (0,15 |
| f | 6, 12 V 24 V | 1,8 2,2 | (0,40 | (0,20 |
| g | 0 | (0,50 | (0,30 |
| h/30,0 2/ h/33,0 | 0 h/30,0 mv 3/ | (0,50 | (0,30 |
| 1/2(p-q) | 0 | (0,60 | (0,30 |
| Ic | 5,5 | (1,50 | (0,50 |
| ( 4/ | 15( ном. |  |  |
| Цоколь P45t-41 в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-95-5) |

1/	Положение и размеры экранирующей части и нитей накала проверяют при помощи метода измерения, описанного в публикации МЭК 60809.

2/	Должно измеряться на указанном в мм за наклонной чертой расстоянии от плоскости отсчета.

3/	mv − измеренная величина.

4/	Угол ( касается только формы экранирующей части и не должен проверяться на готовых лампах накаливания.

Категории R5W и RR5W	Спецификация R5W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. | 4/ |
| e | 17,5 | 19,0 | 20,5 | 19,0 ( 0,3 |
| Боковое отклонение2/ |  |  | 1,5 | 0,3 макс. |
| ( | 60° | 90° | 120° | 90° ( 5° |
| Цоколь: | R5W: BA15s RR5W: BAW15s | в соответствии с публикацией МЭК 60061 | (спецификация 7004-11A-9)1/ (спецификация 7004-11E-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 65/ | 12 | 24 | 12 |
|  | Ватты | 5 | 5 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 6,75 | 13,5 | 28,0 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 5,5 макс. | 7,7 макс. | 5,5 макс. |
|  | Световой поток | R5W | 50 ( 20% |  |
|  |  | RR5W | 5/ | 12 ( 25% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В: | Белый: 50 лм Красный: 12 лм |

1/ 	Лампы накаливания с цоколем ВА15d могут использоваться в специальных целях; они имеют те же размеры.

2/ 	Максимальное боковое отклонение центра нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось контрольного штифта.

3/ 	Свет, излучаемый лампами накаливания серийного производства, является белым для категории R5W и красным для категории RR5W (см. также сноску 4/).

4/ 	Свет, излучаемый эталонными лампами накаливания, является белым для категории R5W; белым или красным для категории RR5W.

5/ 	Для ламп категории RR5W тип номинального напряжения 6 В не указан.

Категории R10W, RY10W и RR10W	Спецификация R10W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. | 4/ |
| e | 17,5 | 19,0 | 20,5 | 19,0 ( 0,3 |
| Боковое отклонение2/ |  |  | 1,5 | 0,3 макс. |
| ( | 60° | 90° | 120° | 90° ( 5° |
| Цоколь: | R10W: BA15s RY10W: BAU15s RR10W: BAW15s | в соответствии с публикацией МЭК 60061 | (спецификация 7004-11A-9) 1/ (спецификация 7004-19-2) (спецификация 7004-11E-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 6 5/ | 12 | 24 | 12 |
|  | Ватты | 10 | 10 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 6,75 | 13,5 | 28 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | R10W RY10W | 11 макс. | 14 макс. | 11 макс. |
|  |  | RR10W | 5/ | 11 макс. |  | 11 макс. |
|  | Световой поток | R10W | 125 ( 20% |  |
|  |  | RY10W | 75 ( 20% |  |
|  |  | RR10W | 5/ | 30 ( 25% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В: | Белый: 125 лм Автожелтый: 75 лм Красный: 30 лм |

1/	Лампы накаливания категории R10W с цоколем ВА15d могут использоваться в специальных целях; они имеют те же размеры.

2/	Максимальное боковое отклонение центра нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось контрольного штифта.

3/	Свет, излучаемый лампами накаливания серийного производства, является белым для категории R10W, автожелтым для категории RY10W и красным для категории RR10W (см. также сноску 4/).

4/	Свет, излучаемый эталонными лампами накаливания, является белым для категории R10W; белым или автожелтым для категории RY10W; белым или красным для категории RR10W.

5/	Для ламп категории RR10W тип номинального напряжения 6 В не указан.

Категории S1 и S2	Спецификация S1/S2/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

Лампы накаливания для мотоциклов

1/	Цвет излучаемого света является белым или селективным желтым.

2/	Плоскость отсчета перпендикулярна оси отсчета и касается верхней поверхности направляющего выступа, ширина которого составляет 4,5 мм.

3/	Через плоскость V−V проходят ось отсчета и осевая линия выступов.

4/	Плоскость Н−Н (обычное положение экранирующей части) перпендикулярна плоскости V−V, и через нее проходит ось отсчета.

Категории S1 и S2	Спецификация S1/S2/2

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| e | 32,35 | 32,70 | 33,05 | 32,7 ( 0,15 |
| f | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 1,8 ( 0,2 |
| l | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 5,5 ( 0,5 |
| c5/ | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,5 ( 0,15 |
| b5/ | −0,15 | 0,2 | 0,55 | 0,2 ( 0,15 |
| a5/ | 0,25 | 0,6 | 0,95 | 0,6 ( 0,15 |
| h | −0,5 | 0 | 0,5 | 0 ( 0,2 |
| g | −0,5 | 0 | 0,5 | 0 ( 0,2 |
| (5/ 6/ | −2°30' | 0° | +2°30' | 0° ( 1° |
| Цоколь BA20d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-12-7) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | S1 | 67/ | 127/ | 6 |
|  |  | S2 |  |  | 12 |
|  | Ватты | S1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  | S2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Испытательное напряжение | Вольты | S1 | 6,75 | 13,5 | 6,75 |
|  |  | S2 | 6,3 | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | S1 | 25 ( 5% | 25 ( 5% | 25 ( 5% | 25 ( 5% | 25 ( 5% | 25 ( 5% |
|  |  | S2 | 35 ( 5% | 35 ( 5% | 35 ( 5% | 35 ( 5% | 35 ( 5% | 35 ( 5% |
|  | Световой поток | S1 | 435 ( 20% | 315 ( 20% | 435 ( 20% | 315 ( 20% |  |
|  |  | S2 | 650 (20% | 465 ( 20% | 650 ( 20% | 465 ( 20% |  |
| Контрольный световой поток: | S1 | при значениях около | 6В | 398 | 284 |
|  | S2 | при значениях около | 12 В | 568 | 426 |
|  |  |  | 13,2 В | 634 | 457 |
|  |  |  | 13,5 В | 650 | 465 |

5/	Размеры a, b, c и ( измеряются в плоскости, параллельной плоскости отсчета и пересекающей оба края экранирующей части на расстоянии е + 1,5 мм.

6/	Допустимое угловое отклонение плоскости экранирующей части от обычного положения.

7/	Значения, указанные в левой колонке, касаются нити накала фары дальнего света. Значения, указанные в правой колонке, касаются нити накала фары ближнего света.

Категория S3	Спецификация S3/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

Лампа накаливания для мопедов

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| e2/ | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 19,5 ( 0,25 |
| f | 6 В |  |  | 3,0 | 2,5 ( 0,5 |
|  | 12 В |  |  | 4,0 |  |
| h1, h23/ | −0,5 | 0 | 0,5 | 0 ( 0,3 |
| Цоколь P26s в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-36-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 6 | 12 | 6 |
|  | Ватты | 15 | 15 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 6,75 | 13,5 | 6,75 |
| Фактические значения | Ватты | 15 ( 6% | 15 ( 6% |
|  | Световой поток | 240 ( 15% |  |
| Контрольный световой поток: 240 лм при напряжении около 6,75 В |

1/	Цвет излучаемого света является белым или селективным желтым.

2/	Расстояние до центра свечения.

3/	Боковое отклонение оси нити накала по отношению к оси отсчета. Это отклонение достаточно проверить в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Категория T1.4W 	Спецификация T1.4W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| e | 7,6 | 8,3 | 9,0 | 8,3 ( 0,35 |
| Боковое отклонение 1/ |  |  | 0,7 | 0,35 макс. |
| ( | 55° | 70° | 85° | 70° ( 5° |
| Цоколь P11.5d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-79-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 1,4 | 1,4 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 13,5 |
| Физические значения | Ватты | 1,54 макс. | 1,54 макс. |
|  | Световой поток | 8 ( 15% |  |
| Контрольный световой поток: 8 лм при напряжении около 13,5 В |

1/	Максимальное боковое отклонение центра нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось Х–Х.

2/	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр окружности диаметром "М".

Категория T4W 	Спецификация T4W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| e | 13,5 | 15,0 | 16,5 | 15,0 ( 0,3 |
| Боковое отклонение1/ |  |  | 1,5 | 0,5 макс. |
| ( |  | 90° |  | 90° ( 5° |
| Цоколь BA9s в соответствии с публикацией МЭК 60061 (сертификация 7004-14-9) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 6 | 12 | 24 | 12 |
|  | Ватты | 4 | 4 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 6,75 | 13,5 | 28,0 | 13,5 |
| Физические значения | Ватты | 4,4 макс. | 5,5 макс. | 4,4 макс. |
|  | Световой поток | 35 ( 20% |  |
| Контрольный световой поток: 35 лм при напряжении около 13,5 В |

1/	Максимальное боковое отклонение центра нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось цокольных штифтов.

2/	На цоколе по всей его длине не должно быть ни выступов, ни припоя, выходящих за пределы максимального допустимого диаметра цоколя.

Категория W2.3W 	Спецификация W2.3W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| e | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 10,8 ( 0,3 |
| Боковое отклонение 1/ |  |  | 1,0 | 0,5 макс. |
| ( | −15° | 0° | +15° | 0° ( 5° |
| Цоколь W2x4.6d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-94-2) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 2,3 | 2,3 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 2,5 макс. | 2,5 макс. |
|  | Световой поток | 18,6 ( 20% |  |
| Контрольный световой поток: 18,6 лм при напряжении около 13,5 В |

1/	Максимальное боковое отклонение центра нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось X-X.

Категория W3W 	Спецификация W3W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| e | 11,2 | 12,7 | 14,2 | 12,7 ( 0,3 |
| Боковое отклонение1/ |  |  | 1,5 | 0,5 макс. |
| ( | −15° | 0° | +15° | 0° ( 5° |
| Цоколь W2.1x9.5d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-91-3) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 6 | 12 | 24 | 12 |
|  | Ватты | 3 | 3 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 6,75 | 13,5 | 28,0 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 3,45 макс. | 4,6 макс. | 3,45 макс. |
|  | Световой поток | 22 ( 30% |  |
| Контрольный световой поток: 22 лм при напряжении около 13,5 В |

1/	Максимальное боковое отклонение центра нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось X-X.

Категории W5W, WY5W и WR5W	Спецификация W5W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. | 3/ |
| е | 11,2 | 12,7 | 14,2 | 12,7 ( 0,3 |
| Боковое отклонение1/ |  |  | 1,5 | 0,5 макс. |
| ( | – 15° | 0° | + 15° | 0° ( 5° |
| Цоколь W2.1x9.5d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-91-3) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 64/ | 12 | 24 | 12 |
|  | Ватты | 5 | 5 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 6,75 | 13,5 | 28,0 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 5,5 макс. | 7,7 макс. | 5,5 макс. |
|  | Световой поток | W5W | 50 ( 20% |  |
|  |  | WY5W | 30 ( 20% |  |
|  |  | WR5W | 4/ | 12 ( 25% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5В: | Белый: 50 лм Автожелтый: 30 лм Красный: 12 лм |

1/	Максимальное боковое отклонение центра нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось X-X.

2/	Свет, излучаемый лампами накаливания серийного производства, является белым для категории W5W, автожелтым для категории WY5W и красным для категории WR5W (см. также сноску 3/).

3/	Свет, излучаемый эталонными лампами накаливания, является белым для категории W5W; белым или автожелтым для категории WY5W; белым или красным для категории WR5W.

4/	Для ламп категории WR5W тип номинального напряжения 6 В не указан.

Категории W10W и WY10W	Спецификация W10W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| e | 15,5 | 17,0 | 18,5 | 17,0 ( 0,3 |
| Боковое отклонение 1/ |  |  | 1,0 | 0,5 макс. |
| ( | –15° | 0° | + 15° | 0° ( 5° |
| Цоколь W2.1x9.5d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-91-3) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 6 | 12 | 12 |
|  | Ватты | 10 | 10 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 6,75 | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 11 макс. | 11 макс. |
|  | Световой поток | Белый | 125 ( 20% |  |
|  |  | Авто-желтый | 75 ( 20% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В: | Белый: 125 лм Автожелтый: 75 лм |

1/	Максимальное боковое отклонение центра нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось Х-Х.

Категория W15/5W	Спецификация W15/5W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

Лампа накаливания для мотоциклов

a = основная (с высокой номинальной мощностью) нить накала

b = вспомогательная (с низкой номинальной мощностью) нить накала

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| e |  | 25,0 1/ |  | 25,0 ( 0,3 |
| f |  |  | 7,5 | 7,5 + 0/ −2 |
| Боковое отклонение 2/ |  |  | 1/ | 0,3 макс. |
| x 3/ |  | 2,8 1/ |  | 2,8 ( 0,3 |
| y 3/ |  | 0,0 1/ |  | 0,0 ( 0,3 |
| ( | −15° 1/ | 0° | +15° 1/ | 0° ( 5° |
| Цоколь WZ3(16q в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-151-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 15 | 5 | 15 | 5 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 19,1 макс. | 6,6 макс. | 19,1 макс. | 6,6 макс. |
|  | Световой поток | 280 ( 15% | 35 ( 20% |  |
| Контрольный световой поток: 280 лм и 35 лм при напряжении около 13,5 В |

1/  Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификации W15/5W/2 и 3.

2/ 	Максимальное боковое отклонение центра основной нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось Х-Х.

3/  "х" и "у" обозначают смещение оси вспомогательной нити накала по отношению к оси основной нити накала.

Категория W15/5W	Спецификация W15/5W/2

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки:

a)	правильности расположения основной нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета и оси, перпендикулярной, в пределах (15(, плоскости, проходящей через 
ось Х-Х и ось отсчета; и

b)	правильности расположения вспомогательной нити накала относительно основной нити накала.

Метод испытания и предписания

1.	Лампа накаливания устанавливается в патроне, который может поворачиваться вокруг своей оси;  на этом патроне имеются либо градуированная круглая шкала, либо упоры, установленные в соответствии с допускаемыми пределами углового смещения. Затем патрон поворачивается таким образом, чтобы на экране, на который проецируется изображение нити накала, был получен вид конца основной нити накала. Вид конца этой нити накала получают в допустимых пределах углового смещения ((15().

2.	Вид сбоку

В условиях, когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета и основной нити накала, видимой с конца:

2.1	проекция основной нити накала должна полностью находиться внутри прямоугольника высотой "a" и шириной "b", центр которого совмещается с теоретическим центром нити накала;

2.2	проекция вспомогательной нити накала должна полностью находиться внутри прямоугольника шириной "с" и высотой "d", центр которого находится на расстоянии "u" над теоретическим центром основной нити накала.

3.	Вид спереди

В условиях, когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета и рассматривается в направлении, перпендикулярном оси основной нити накала:

3.1	проекция основной нити накала должна полностью находиться внутри прямоугольника высотой "a" и шириной "h", центр которого совмещается с теоретическим центром нити канала;

3.2	центр основной нити накала не должен смещаться относительно оси отсчета на расстояние, превышающее "k".

3.3	центр вспомогательной нити накала не должен смещаться относительно оси отсчета более чем на (2 мм ((0,4 мм для эталонных ламп накаливания).

Категория W15/5W	Спецификация W15/5W/3

Вид сбоку

Размеры в мм

| Обозначение | a | b | с | d | u |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры | 3,3 | 2,8 | 4,8 | 2,8 |

| Обозначение | a | h | к |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры | 3,3 | 9,5 | 1,0 |

Категории W16W и WY16W	Спецификация W16W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| e | 18,3 | 20,6 | 22,9 | 20,6 ( 0,3 |
| Боковое отклонение1/ |  |  | 1,0 | 0,5 макс. |
| β | –15( | 0( | +15( | 0( ( 5( |
| Цоколь W2.1(9.5d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-91-3) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 16 | 16 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 21,35 макс. | 21,35 макс. |
|  | Световой поток | Белый | 310 ( 20% |  |
|  |  | Автожелтый | 190 ± 20% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В: | Белый: 310 лм Автожелтый: 190 лм |

1/	Максимальное боковое отклонение центра нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось Х-Х.

Категория W21W	Спецификация W21W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| e |  | 29,02/ |  | 29,0 ( 0,3 |
| f |  |  | 7,5 | 7,5 ( 0/ −2 |
| Боковое отклонение1/ |  |  | 2/ | 0,5 макс. |
| β | −15(2/ | 0( | +15( 2/ | 0( ( 5( |
| Цоколь W3(16d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-105-2) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 21 | 21 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 26,5 макс. | 26,5 макс. |
|  | Световой поток | 460 ( 15% |  |
| Контрольный световой поток: 460 лм при напряжении около 13,5 В |

1/	Максимальное боковое отклонение центра нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось Х-Х.

2/	Проверяется с помощью "системы шаблона"; см. спецификацию W21W/2.

Категория W21W	Спецификация W21W/2

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета и оси, перпендикулярной, в пределах (15(, плоскости, проходящей через ось Х-Х и ось отсчета.

Вид сбоку								Вид спереди

| Обозначение | a | b | h | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры | 3,5 | 3,0 | 9,5 | 1,0 |

Метод испытания и предписания

1.	Лампа накаливания устанавливается в патроне, который может поворачиваться вокруг своей оси; на этом патроне имеются либо градуированная круглая шкала, либо упоры, установленные в соответствии с допускаемыми пределами углового смещения, т.е. (15(. Затем патрон поворачивается таким образом, чтобы на экране, на который проецируется изображение нити накала, был получен вид конца нити. Вид конца нити накала получают в допускаемых пределах углового смещения ((15().

2.	Вид сбоку

В условиях, когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета и нити накала, видимой с конца, проекция нити накала должна находиться полностью внутри прямоугольника высотой "а" и шириной "b", центр которого совмещается с теоретическим центром нити накала.

3.	Вид спереди

В условиях, когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета и рассматривается в направлении, перпендикулярном оси нити накала:

3.1	проекция нити накала должна полностью находиться внутри прямоугольника высотой "a" и шириной "h", центр которого совмещается с теоретическим центром нити канала;

3.2	центр нити накала не должен смещаться относительно оси отсчета на расстояние, превышающее "k".

Категория W21/5W	Спецификация W21/5W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

a – основная (с высокой номинальной мощностью) нить накала
b – вспомогательная (с низкой номинальной мощностью) нить накала

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| e |  | 25,01/ |  | 25,0 ( 0,3 |
| f |  |  | 7,5 | 7,5 ( 0/ −2 |
| Боковое отклонение2/ |  |  | 1/ | 0,3 макс. |
| х3/ |  | 2,81/ |  | 2,8 ( 0,3 |
| у3/ |  | 0,0 1/ |  | 0,0 ( 0,3 |
| β | –15(1/ | 0( | +15(1/ | 0( ( 5( |
| Цоколь W3(16q в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-106-3) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 21 | 5 | 21 | 5 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 26,5 макс. | 6,6 макс. | 26,5 макс. | 6,6 макс. |
|  | Световой поток | 440 ( 15% | 35 ( 20% |  |  |
| Контрольный световой поток: 440 лм и 35 лм при напряжении около 13,5 В |

1/	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификации W21/5W/2 и 3.

2/	Максимальное боковое отклонение центра основной нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось Х-Х.

3/	"х" и "у" обозначают смещение оси вспомогательной нити накала по отношению к оси основной нити накала.

Категория W21/5W	Спецификация W21/5W/2

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки:

a)	правильности расположения основной нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета и оси, перпендикулярной, в пределах (15(, плоскости, проходящей через 
ось Х-Х и ось отсчета; и

b)	правильности расположения вспомогательной нити накала относительно основной нити накала.

Метод испытания и предписания

1.	Лампа накаливания устанавливается в патроне, который может поворачиваться вокруг своей оси; на этом патроне имеются либо градуированная круглая шкала, либо упоры, установленные в соответствии с допускаемыми пределами углового смещения. Затем патрон поворачивается таким образом, чтобы на экране, на который проецируется изображение нити накала, был получен вид конца основной нити накала. Вид конца этой нити накала получают в допускаемых пределах углового смещения ((15().

2.	Вид сбоку

В условиях, когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета и основной нити накала, видимой с конца:

2.1	проекция основной нити накала должна находиться полностью внутри прямоугольника высотой "a" и шириной "b", центр которого совмещается с теоретическим центром нити накала;

2.2	проекция вспомогательной нити накала должна находиться полностью внутри прямоугольника шириной "с" и высотой "d", центр которого находится на расстоянии "u" над теоретическим центром основной нити накала.

3.	Вид спереди

В условиях, когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета и рассматривается в направлении, перпендикулярном оси основной нити накала:

3.1	проекция основной нити накала должна находиться полностью внутри прямоугольника высотой "a" и шириной "h", центр которого совмещается с теоретическим центром нити канала;

3.2	центр основной нити накала не должен смещаться относительно оси отсчета на расстояние, превышающее "k";

3.3	центр вспомогательной нити накала не должен смещаться относительно оси отсчета более чем на (2 мм ((0,4 мм для эталонных ламп накаливания).

Категория W21/5W	Спецификация W21/5W/3

| Обозначение | a | h | k |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры | 3,5 | 9,5 | 1,0 |

Категории WР21W и WPY21W	Спецификация WР21W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| е |  | 27,93/ |  | 27,9 ± 0,3 |
| f | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 ± 0,5 |
| Боковое отклонение2/ |  |  | 3/ | 0,0 ± 0,4 |
| β | 75°3/ | 90° | 105°3/ | 90° ± 5° |
| Цоколь: | WP21W: WY2.5x16d WPY21W: WZ2.5x16d | в соответствии с публикацией МЭК 60061 | (спецификация 7004-104B-1) (спецификация 7004-104C-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 21 | 21 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 26,5 макс. | 26,5 макс. |
|  | Световой поток | WP21W | 460 ± 15% |  |
|  |  | WPY21W | 280 ± 20% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В | Белый: 460 лм Автожелтый: 280 лм |

1/	Ось отсчета определяется относительно контрольных выступов и перпендикулярна плоскости отсчета.

2/	Максимальное боковое отклонение центра нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось контрольных выступов.

3/	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация WP21W/2.

4/	Свет, излучаемый лампами накаливания серийного производства, является белым для категории WP21W и автожелтым для категории WPY21W (см. также сноску 5/).

5/	Свет, излучаемый эталонными лампами накаливания, является белым для категории WP21W и белым или автожелтым для категории WPY21W.

Категории WР21W и WPY21W	Спецификация WР21W/2

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета и оси, перпендикулярной, в пределах (15(, плоскости, проходящей через центры выступов и ось отсчета.

| Обозначение | а | b | h | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | 3,5 | 3,0 | 9,0 | 1,0 |

Метод испытания и предписания

1.	Лампа накаливания устанавливается в патроне, который может поворачиваться вокруг своей оси; на этом патроне имеются либо градуированная круглая шкала, либо упоры, установленные в соответствии с допускаемыми пределами углового смещения. Затем патрон поворачивается таким образом, чтобы на экране, на который проецируется изображение нити накала, был получен вид конца нити. Вид конца нити накала получают в допускаемых пределах углового смещения.

2.	Вид сбоку

В условиях, когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета и нити накала, видимой с конца, проекция нити накала должна находиться полностью внутри прямоугольника высотой "а" и шириной "b", центр которого совмещается с теоретическим центром нити накала.

3.	Вид спереди

В условиях, когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета и рассматривается в направлении, перпендикулярном оси нити накала;

3.1	проекция нити накала должна находиться полностью внутри прямоугольника высотой "а" и шириной "h", центр которого совмещается с теоретическим центром нити накала;

3.2	центр нити накала не должен смещаться относительно оси отсчета на расстояние, превышающее "k".

Категория WR21/5W	Спецификация WR21/5W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

a – основная (с высокой номинальной мощностью) нить накала

b – вспомогательная (с низкой номинальной мощностью) нить накала

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| e |  | 25,0 1/ |  | 25,0 ( 0,3 |
| f |  |  | 7,5 | 7,5 + 0/ −2 |
| Боковое отклонение 2/ |  |  | 1/ | 0,3 макс. |
| x 3/ |  | 2,8 1/ |  | 2,8 ( 0,3 |
| y 3/ |  | 0,0 1/ |  | 0,0 ( 0,3 |
| ( | −15° 1/ | 0° | 15° 1/ | 0° ( 5° |
| Цоколь WY3x16q в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-106-3) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 21 | 5 | 21 | 5 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 26,5 макс. | 6,6 макс. | 26,5 макс. | 6,6 макс. |
|  | Световой поток | 105 ( 20% | 8 ( 25% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении 13,5 B | Белый: 440 лм и 35 лм Красный: 105 лм и 8 лм |

1/  Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификации W21/5W/2 и 3.

2/  Максимальное боковое отклонение центра нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось X-X.

3/  "x" и "y" обозначают смещение оси вспомогательной нити накала по отношению к оси основной нити накала.

4/  Свет, излучаемый лампами серийного производства, является красным (см. также сноску 5/).

5/  Свет, излучаемый эталонными лампами накаливания, является белым или красным.

Категория WY2.3W	Спецификация WY2.3W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| e | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 10,8 ( 0,3 |
| Боковое отклонение1/ |  |  | 1,0 | 0,5 макс. |
| ( | −15° | 0° | +15° | 0° ( 5° |
| Цоколь W2x4.6d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-94-2) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 2,3 | 2,3 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 2,5 макс. | 2,5 макс. |
|  | Световой поток | 11,2 ( 20% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 B | Белый: 18,6 лм Автожелтый: 11,2 лм |

1/  Максимальное боковое отклонение центра нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось Х-Х.

2/  Свет, излучаемый лампами серийного производства, является автожелтым (см. также сноску 3/).

3/  Свет, излучаемый эталонными лампами накаливания, является автожелтым или белым.

Категория WY21W 	Спецификация WY21W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс |  |
| e |  | 29,0 2/ |  | 29,0 ( 0,3 |
| f |  |  | 7,5 | 7,5 + 0/ −2 |
| Боковое отклонение 1/ |  |  | 2/ | 0,5 макс. |
| ( | −15° | 0° | +15° | 0° ( 5° |
| Цоколь WX3x16d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-105-2) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 21 | 21 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 26,5 макс. | 26,5 макс. |
|  | Световой поток | 280 ( 20% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В: | Белый: 460 лм Автожелтый: 280 лм |

1/	Максимальное боковое отклонение центра нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось Х-Х.

2/	Свет, излучаемый лампами накаливания серийного производства, является автожелтым (см. также сноску 4/).

3/	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация WY21W/2.

4/	Свет, излучаемый эталонными лампами накаливания, является автожелтым или белым.

Категория WY21W 	Спецификация WY21W/2

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета и оси, перпендикулярной, в пределах (15(, плоскости, проходящей через ось X-X и ось отсчета.

Вид сбоку 						Вид спереди

| Обозначение | a | b | h | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры | 3,5 | 3,0 | 9,5 | 1,0 |

Метод испытания и предписания

1.	Лампа накаливания устанавливается в патроне, который может поворачиваться вокруг своей оси; на этом патроне имеются либо градуированная круглая шкала, либо упоры, установленные в соответствии с допускаемыми пределами углового смещения, т.е. (15(. Затем патрон поворачивается таким образом, чтобы на экране, на который проецируется изображение нити накала, был получен вид конца нити. Вид конца нити накала получают в допускаемых пределах углового смещения ((15().

2.	Вид сбоку

В условиях, когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета и нити накала, видимой с конца, проекция нити накала должна находиться полностью внутри прямоугольника высотой "a" и шириной "b", центр которого совмещается с теоретическим центром нити накала.

3.	Вид спереди

В условиях, когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета и рассматривается в направлении, перпендикулярном оси нити накала:

3.1	проекция нити накала должна полностью находиться внутри прямоугольника высотой "a" и шириной "h", центр которого совмещается с теоретическим центром нити канала;

3.2	центр нити накала не должен смещаться относительно оси отсчета на расстояние, превышающее "k".

Приложение 2

Сообщение

(максимальный формат: A4 (210 x 297 мм))

касающееся2:	предоставления официального утверждения

распространения официального утверждения

отказа в официальном утверждении

отмены официального утверждения

окончательного прекращения производства

типа лампы накаливания на основании Правил № 37.

Официальное утверждение № .............    Распространение № .......

1.	Фабричная или торговая марка устройства:

2.	Наименование, присвоенное типу устройства изготовителем:

3.	Название и адрес изготовителя:

4.	В соответствующих случаях фамилия и адрес 
представителя изготовителя:

5.	Представлено на официальное утверждение (дата):

6.	Техническая служба, уполномоченная проводить испытания 
для официального утверждения:

7.	Дата протокола, выданного этой службой:

8.	Номер протокола, выданного этой службой:

9.	Краткое описание:

Категория лампы накаливания:

Номинальное напряжение:

Номинальная мощность:

Цвет излучаемого света: белый/селективный желтый/
автожелтый/красный2

Цветное покрытие на стеклянной колбе: да/нет2

Галогенная лампа накаливания: да/нет2

10.	Расположение знака официального утверждения:

11.	Причина (причины) распространения официального утверждения 
(в случае необходимости):

12.	Официальное утверждение предоставлено/в официальном утверждении отказано/официальное утверждение распространено/официальное утверждение отменено2:

13.	Место:

14.	Дата:

15.	Подпись:

16.	По запросу предоставляются следующие документы, на которых проставлен указанный выше знак официального утверждения:

Приложение 3

Образец знака официального утверждения

(см. пункт 2.4.3)

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на лампе накаливания, указывает, что данная лампа накаливания была официально утверждена в Соединенном Королевстве (Е11) под кодом официального утверждения А1.

Первый знак кода официального утверждения указывает, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с предписаниями Правил № 37 с внесенными в них поправками серии 02 и 03*.

Приложение 4

Световой центр и формы нитей накала ламп

При отсутствии иных возможных указаний в спецификациях на лампы накаливания настоящий стандарт применяется для определения светового центра ламп, имеющих различные формы нитей накала.

Положение светового центра зависит от формы нити накала.

| № | Формы нити накала | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | При b > 1,5 h отклонение оси нити накала относительно плоскости, перпендикулярной оси отсчета, не должно превышать 15(. |
| 2 |  | Применяется только к нитям накала, которые могут вписываться в прямоугольник, у которого b > 3 h. |
| 3 |  | Применяется только к нитям накала, которые могут вписываться в прямоугольник, у которого b ( 3 h, но все же k < 2 h. |

Боковые стороны прямоугольников, в которые на рисунках под № 2 и 3 вписаны нити накала, соответственно параллельны и перпендикулярны оси отсчета.

Световой центр представляет собой точку пересечения пунктирных линий.

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров.

Приложение 5

Проверка цвета ламп накаливания

1.	Общие положения

1.1	Измерения производят на готовых лампах. Лампы накаливания с вторичной (внешней) колбой, выполняющей функцию цветного цветофильтра, рассматривают как лампы накаливания с первичной колбой.

1.2	Испытания проводят при температуре окружающей среды 23°С ± 5°С.

1.3	Испытания проводят при значении (значениях) испытательного напряжения, указанном(ых) в спецификации соответствующей лампы.

1.4	Измерение характеристик ламп накаливания предпочтительнее производить в позиции, соответствующей нормальным условиям ее эксплуатации. В случае ламп с двумя нитями накала функционирует только нить накала, предназначенная для высокой номинальной мощности (основного огня или огня дальнего света).

1.5	Перед началом испытания обеспечивают стабилизацию температуры лампы накаливания посредством ее включения на 10 мин. под испытательным напряжением. В случае ламп накаливания, для которых указано более чем одно значение испытательного напряжения, для целей обеспечения стабилизации используют соответствующее значение испытательного напряжения.

2.	Цвет

2.1	Колориметрические испытания проводят с использованием измерительного оборудования, позволяющего определять координаты цветности МЭК полученного света с точностью ± 0,002.

2.2	Измерение координат цветности производят с использованием колориметрического приемника внутри прямого кругового конуса, стягивающего угол минимум 5° и максимум 15°, по центру нити накала.

2.3	Направления измерения (см. рисунок ниже).

2.3.1	Первоначально приемник устанавливают перпендикулярно оси лампы и оси нити накала (или плоскости последней в случае изогнутой нити накала). После проведения измерения приемник перемещают вокруг лампы накаливания в двухмерных осевых направлениях с диапазоном 30° до полного охвата площади, указанной в пунктах 2.3.2 или 2.3.3. Измерение производят в каждой из позиций. Однако никаких измерений не производят в тех случаях, когда:

а)	осевая линия приемника совпадает с осью нити накала; или

b)	линия визирования между приемником и нитью накала блокируется такими светонепроницаемыми (не пропускающими свет) источниками света, как вводные провода или вторая нить накала, если они имеются.

2.3.2	В случае ламп накаливания, используемых в фарах, измерения производят в направлении вокруг лампы накаливания, причем осевая линия приемника при апертуре с углом в пределах ± 30° находится в плоскости, перпендикулярной оси лампы, с вершиной в центре нити накала. В случае ламп накаливания с двумя нитями накала за исходную точку принимают центр нити накала фары дальнего света.

2.3.3	В случае ламп накаливания, используемых в устройствах световой сигнализации, измерения производят разупорядоченно вокруг лампы накаливания, за исключением:

а)	участка, покрываемого или охватываемого цоколем лампы накаливания; и

b)	участка прямого перехода вдоль цоколя.

В случае ламп накаливания с двумя нитями накала за исходную точку принимают центр основной нити накала.

Рисунок, иллюстрирующий размещение колориметрического приемника

Приложение 6

Минимальные предписания в отношении процедур контроля качества, производимого изготовителем

1.	Общие положения

Предписания в отношении соответствия считаются выполненными, если фотометрические, геометрические, оптические и электрические характеристики изделий находятся в пределах допусков, предусмотренных для ламп накаливания серийного производства в соответствующих спецификациях приложения 1 и соответствующих спецификациях для цоколей.

2.	Минимальные предписания в отношении проверки соответствия, проводимой изготовителем

Для каждого типа ламп накаливания изготовитель или держатель знака официального утверждения через соответствующие промежутки времени проводит испытания согласно положениям настоящих Правил.

2.1	Характер испытаний

Испытания на соответствие этим спецификациям охватывают их фотометрические, геометрические и оптические характеристики.

2.2	Методы, используемые при испытаниях

2.2.1	Испытания проводят, как правило, в соответствии с методами, предусмотренными в настоящих Правилах.

2.2.2	Применение пункта 2.2.1 предполагает регулярную калибровку испытательной аппаратуры и сравнение ее показателей с измерениями, проводимыми компетентным органом.

2.3	Характер отбора образцов

Образцы ламп накаливания отбирают произвольно из единообразной производственной партии. Под единообразной партией понимается серия ламп накаливания одного и того же типа, определяемая в соответствии с производственными методами изготовителя.

2.4	Характеристики, подлежащие проверке и регистрации

Лампы накаливания проверяют и результаты испытаний регистрируют по группам характеристик, перечисленным в таблице 1 приложения 7.

2.5	Критерии приемлемости

Изготовитель или держатель официального утверждения несет ответственность за проведение статистического анализа результатов испытаний, с тем чтобы обеспечить соблюдение спецификаций, предусмотренных для проверки соответствия производства в пункте 4.1 настоящих Правил.

Соблюдение обеспечивается в том случае, если не превышается уровень приемлемого несоблюдения по группам характеристик, приведенным в таблице 1 приложения 7. Это означает, что число ламп накаливания, не соответствующих предписанию для любой группы характеристик в отношении любого типа ламп накаливания, не превышает допустимых пределов, указанных в соответствующих таблицах 2, 3 или 4 приложения 7.

Примечание: Характеристикой считается каждое предписание в отношении отдельной лампы накаливания.

Приложение 7

Размеры выборки и уровни соответствия для протоколов испытаний, подготавливаемых изготовителем

Таблица 1
Характеристики

| Группы характеристик | Объединение* протоколов испытаний по типам ламп | Минимальный размер 12-месячной выборки по группам* | Приемлемый уровень несоответствия по группам характеристик (в %) |
| --- | --- | --- | --- |
| Маркировка, четкость и стойкость | Все типы с одинаковыми внешними размерами | 315 | 1 |
| Качество колбы | Все типы с одинаковой колбой | 315 | 1 |
| Цвет колбы | Все типы (излучающие красный и автожелтый свет), характеризующиеся одинаковой категорией и технологией нанесения цветного покрытия | 20 | 1 |
| Внешние размеры лампы (за исключением цоколя/основания) | Все типы одинаковой категории | 200 | 1 |
| Размеры цоколей и оснований | Все типы одинаковой категории | 200 | 6,5 |
| Размеры внутренних элементов** | Все лампы одного типа | 200 | 6,5 |
| Первоначальные значения мощности и силы света** | Все лампы одного типа | 200 | 1 |
| Испытание на цветостойкость | Все лампы (излучающие красный, автожелтый и белый свет), характеризующиеся одной технологией нанесения цветного покрытия | 20*** | 1 |

*	Как правило, оценка охватывает лампы накаливания серийного производства, изготавливаемые отдельными заводами. Изготовитель может объединять протоколы в отношении одного и того же типа ламп, изготавливаемых несколькими заводами, если на них используется одинаковая система контроля и управления качеством.

**	Если лампа накаливания состоит из нескольких внутренних элементов (нити накала, экрана), то группа характеристик (размеры, мощность, светосила) применяется в отношении каждого элемента в отдельности.

***	Характерное распределение ламп с цветным покрытием, наносимым по одной и той же технологии и с одной и той же отделкой, по категориям, включающим лампы с самым малым и самым большим диаметром внешней колбы, каждая из которых должна быть под максимальным номинальным напряжением.

Допустимые пределы приемлемости по результатам испытаний различных количеств ламп на соответствие каждой группе характеристик показаны в таблице 2 как максимальное количество случаев несоответствия. Эти пределы основаны на допустимом уровне несоответствия, равном 1%, причем вероятность приемлемости составляет не менее 0,95%.

Таблица 2*

| Количество испытаний по каждой характеристике | Допустимые пределы приемлемости |
| --- | --- |
| 20 21−50 51−80 81−125 126−200 201−260 261−315 316−370 371−435 436−500 501−570 571−645 646−720 721−800 801−860 861−920 921−990 991−1,060 1 061−1 125 1 126−1 190 1 191−1 249 | 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |

*  В соответствии с ISO 2859-1:1999 "Правила отбора образцов для проверки по конкретным свойствам − Часть 1: Процедуры отбора образцов для проверки по партиям, индексируемым по уровню приемлемого качества", включая техническое исправление 1:2001.

Допустимые пределы приемлемости по результатам испытаний различных количеств ламп на соответствие каждой группе характеристик показаны в таблице 3 как максимальное количество случаев несоответствия. Эти пределы основаны на допустимом уровне несоответствия, равном 6,5%, причем вероятность приемлемости составляет не менее 0,95.

Таблица 3

| Количество ламп в протоколах | Допустимый предел | Количество ламп в протоколах | Допустимый предел | Количество ламп в протоколах | Допустимый предел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –200 | 21 | 541–553 | 47 | 894–907 | 73 |
| 201–213 | 22 | 554–567 | 48 | 908–920 | 74 |
| 214–227 | 23 | 568–580 | 49 | 921–934 | 75 |
| 228–240 | 24 | 581–594 | 50 | 935–948 | 76 |
| 241–254 | 25 | 595–608 | 51 | 949–961 | 77 |
| 255–268 | 26 | 609–621 | 52 | 962–975 | 78 |
| 269–281 | 27 | 622–635 | 53 | 976–988 | 79 |
| 282–295 | 28 | 636–648 | 54 | 989–1002 | 80 |
| 296–308 | 29 | 649–662 | 55 | 1 003–1 016 | 81 |
| 309–322 | 30 | 663–676 | 56 | 1 017–1 029 | 82 |
| 323–336 | 31 | 677–689 | 57 | 1 030–1 043 | 83 |
| 337–349 | 32 | 690–703 | 58 | 1044–1056 | 84 |
| 350–363 | 33 | 704–716 | 59 | 1 057–1 070 | 85 |
| 364–376 | 34 | 717–730 | 60 | 1 071–1 084 | 86 |
| 377–390 | 35 | 731–744 | 61 | 1 085–1 097 | 87 |
| 391–404 | 36 | 745–757 | 62 | 1 098–1 111 | 88 |
| 405–417 | 37 | 758–771 | 63 | 1 112–1 124 | 89 |
| 418–431 | 38 | 772–784 | 64 | 1 125–1 138 | 90 |
| 432–444 | 39 | 785–798 | 65 | 1 139–1 152 | 91 |
| 445–458 | 40 | 799–812 | 66 | 1 153–1 165 | 92 |
| 459–472 | 41 | 813–825 | 67 | 1 166–1 179 | 93 |
| 473–485 | 42 | 826–839 | 68 | 1 180–1 192 | 94 |
| 486–499 | 43 | 840–852 | 69 | 1 193–1 206 | 95 |
| 500–512 | 44 | 853–866 | 70 | 1 207–1 220 | 96 |
| 513–526 | 45 | 867–880 | 71 | 1 221–1 233 | 97 |
| 527–540 | 46 | 881–893 | 72 | 1 234–1 249 | 98 |

Допустимые пределы приемлемости по результатам испытаний различных количеств ламп на соответствие каждой группе характеристик показаны в таблице 4 как процентная доля результатов с вероятностью приемлемости не менее 0,95.

Таблица 4

| Количество испытаний по каждой характеристике | Допустимые пределы как процентная доля результатов. Приемлемый уровень несоответствия в 1% | Допустимые пределы как процентная доля результатов. Приемлемый уровень несоответствия в 6,5% |
| --- | --- | --- |
| 1 250 | 1,68 | 7,91 |
| 2 000 | 1,52 | 7,61 |
| 4 000 | 1,37 | 7,29 |
| 6 000 | 1,30 | 7,15 |
| 8 000 | 1,26 | 7,06 |
| 10 000 | 1,23 | 7,00 |
| 20 000 | 1,16 | 6,85 |
| 40 000 | 1,12 | 6,75 |
| 80 000 | 1,09 | 6,68 |
| 100 000 | 1,08 | 6,65 |
| 1 000 000 | 1,02 | 6,55 |

Приложение 8

Минимальные предписания в отношении выборочных проверок, проводимых органом, предоставляющим официальное утверждение типа

1.	Общие положения

Предписания в отношении соответствия считаются выполненными, если фотометрические, геометрические, оптические и электрические характеристики изделий находятся в пределах допусков, предусмотренных для ламп накаливания серийного производства в соответствующих спецификациях приложения 1 и соответствующих спецификациях для цоколей.

2.	Соответствие ламп накаливания серийного производства не оспаривается, если результаты проверки согласуются с приложением 9 к настоящим Правилам.

3.	Если результаты проверки не согласуются с приложением 9 к настоящим Правилам, то соответствие оспаривается и изготовителю предлагается привести производство в соответствие с предписаниями.

4.	Если применяется пункт 3 настоящего приложения, то в течение двухмесячного периода производят дополнительную произвольную выборку из одной из последних производственных партий в объеме 250 ламп накаливания.

Приложение 9

Подтверждение соответствия путем выборочной проверки

Решение о подтверждении или отказе в подтверждении соответствия принимают на основе значений таблицы 1. Что касается каждой группы характеристик, то лампы накаливания либо принимают, либо выбраковывают в соответствии со значениями, указанными в таблице 1*.

Таблица 1

|  | 1%** | 6,5%** |
| --- | --- | --- |
|  | Приемлемо | Неприемлемо | Приемлемо | Неприемлемо |
| Размер первой выборки: 125 | 2 | 5 | 11 | 16 |
| Если количество несоответствующих образцов больше 2 (11), но меньше 5 (16), то следует произвести вторую выборку в размере 125 образцов и оценить 250 образцов | 6 | 7 | 26 | 27 |

*	Цель предлагаемой схемы состоит в оценке соответствия ламп накаливания приемлемому уровню несоответствия в пределах 1% и 6,5%, соответственно; она основана на плане двойной выборки для обычной инспекции согласно публикации МЭК 60410 "Планы и процедуры выборки для инспекции по характерным признакам".

**	Лампы накаливания проверяют и результаты испытаний регистрируют по группам характеристик, перечисленным в таблице 1 приложения 7.

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

Тип лампы накаливания остается неизменным, если используется колба селективного желтого цвета или внешняя дополнительная колба селективного желтого цвета, предусмотренная с целью изменения только цвета, а не других характеристик лампы накаливания, испускающей белый свет.

В последнем случае это не должно неблагоприятно влиять на световые характеристики лампы.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z.

Отличительные номера Договаривающихся сторон Соглашения 1958 года перечислены в приложении 3 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.

Для целей соответствия производства и только применительно к автожелтому и красному цвету по крайней мере 80% результатов измерений не должны выходить за пределы установленных допусков.

Измененный текст этого пункта был включен на основании дополнения 14 к поправкам серии 03. Это дополнение вступило в силу 3 сентября 1997 года, и на его основании в текст Правил также включены новые пункты 2.3.3 и 3.7, а в приложение 1 – новые спецификации HIR1 и PY27/7W.

Отличительный номер страны, которая предоставила/распространила/отменила официальное утверждение/отказала в официальном утверждении (см. положения Правил, касающиеся официального утверждения).

2 	Ненужное вычеркнуть.

*	Не требующими изменения номера официального утверждения.

# Text boxes

Ось отсчета

Ø 3,5

Ø 15 макс.

b

f

Допустимое смещение оси нити накала

Ось отсчета

Ось нити накала

Плоскость отсчета

h2

h1

Вид C

Предел угла
затемнения

ε

ε

f

e

Сечение A−B

Контрольный прилив

Ось отсчета

Второй прилив

120o

20

3 1/

Номинальное
расположение приливов патрона

7,5 1/

C

E

B

d

Ось нити накала

g

A

B

Ось колбы

Сечение D−E

2/

4/

3/

27,5

Плоскость отсчета

Ось отсчета

8,5 макс.

A	D

44 макс.

Контрольный паз

Положение и размеры нити накала

Центр кольца

Ось нити накала

h3

h1

9,6

Z

2,5

k

f

Z

Z

C

A

Вид сверху

Ось отсчета

Ось отсчета

Вид B

Вид сверху

Центр нити накала

плоскости отсчета

18,0 до

Вид А: для измерения h2

Вид В: для измерения k, h1, h3, f

Вид С: для измерения h4

Вид сверху

Ось нити накала

Контрольная отметка

h2

h4

20,8

5/

r = 2,5

Z

Z

Z

B

A

C

B

5/

Определение линии Z-Z

Определение: Центр кольца 
и ось отсчета4/

Рис. 1.  Основные чертежи

e

f

Плоскость отсчета1/

e

f

Категория H8

Категория H8B

B

A

B

A

Рис. 1 − Основные чертежи

Ось отсчета2/

5/

4/

4/

5/

Ось отсчета2/

Рис. 2.  Максимальные контуры лампы3/

44,0

Рис. 1.  Основные чертежи

А

4,1

25,0

Ø 25,0

Ø 19,0

Ø 15,0

Ось отсчета

Плоскость отсчета

e

f

Ось отсчета2/

Плоскость отсчета 1/

e

f

Категория Н9

Категория H9B

B

### A

B

4/

### А

4/

Ось отсчета2/

Рис. 2 – Максимальные размеры лампы 3/

Плоскость отсчета

Рис. 5
Допустимое смещение оси нити накала 7/ (только для эталонных ламп накаливания)

Рис. 6
Эксцентриситет оси колбы 8/

Ось нити накала

Ось отсчета

25,0

Вид А

Рис. 4 − Зона без металлических частей 6/

Ось нити накала

Плоскость отсчета

Ось колбы

Вид В

Рис. 3 − Зона без искажений 5/

Первый виток нити накала

Ось нити накала

3,0

Вид А

Ось отсчета

плоскость отсчета

Ось отсчета

25,0 мм до

Ось отсчета

28,9 мм
до плоскости отсчета

Категория H16

Рис. 2.  Максимальные контуры лампы3/

44,0

50°

ø 25,0

ø 19,0

ø 15,0

Ось отсчета

Плоскость отсчета

25,0

4,1

b

Рис. 1.  Основные чертежи

e

f

Ось отсчета2/

Ось отсчета2/

Плоскость отсчета1/

e

f

Категория H11

Категория H11B

B

A

5/

4/

5/

4/

A

B

Плоскость отсчета

Рис. 5

Допустимое смещение оси нити накала 9/

(только для эталонных ламп накаливания)

3,0

25,0

Рис. 6

Эксцентриситет оси колбы 10/

Ось нити накала

Вид А

Ось отсчета

Ось колбы

Ось нити накала

Плоскость отсчета

Рис. 4

Зона без металлических частей 8/

Рис. 3

Зона без искажений 6/ и затемненная верхняя часть 7/

Вид В

Вид А

Ось нити накала

Первый виток нити накала

Ось отсчета

Ось отсчета

плоскости отсчета

25,0 мм до

Вид А

Ось отсчета

Виды В и С

31,5 до

оси отсчета

Дальний свет

Контрольный выступ

Ближний свет

Заземление

26,4 макс.

Плоскость С

Контрольный выступ

Плоскость С

Ближний свет

Заземление

Дальний свет

Рис. 1.  Основной чертеж

Дальний свет

Заземление

##### Passing

e

56,0 макс.

Ось колбы

Плоскость отсчета1/

Контрольный выступ

Plane C

4/

26,4 макс.

Ось отсчета2/

4,28

V

B

3/

A

V5/

Вид со стороны C

Passing

Ground

Driving

e

56,0 макс.

Ось колбы

3/

Ось отсчета2/

##### 26.4 max

A

Plane C
4/

V5/

B

V

4,28

##### Reference lug

C

Категория H13A

Категория H13

Ось колбы

R = 13,21

Ось нити накала

Ось отсчета

Вид со стороны В

Ось колбы

Рис. 2

Определение оси отсчета 2/

Ось нити накала

29,45

29,45

Ось отсчета

Вид со стороны А

Рис. 4

Смещение колбы 8/

Плоскость отсчета

Ось отсчета

Ось колбы

Рис. 3

Зона без искажения 6/
и непрозрачное покрытие 7/

Рис. 5

Световая блокировка в направлении цоколя 9/

d1

Рис. 6.  Положение и размеры нитей накала10/, 11/, 12/, 13/, 14/

Зона без металлических частей 15/

1,25
макс.

V

V

m

1,25
макс.

n

p

Ось отсчета

Ось отсчета

n

m

p

d2

e

f1

k

j

Ось нити накала фары ближнего света

Ось нити накала фары дальнего света

Ось нити накала
фары дальнего света

Ось нити накала фары ближнего
света

f2

Центры нитей накала

Вид со стороны B

Вид со стороны А

Рис. 2. Максимальные контуры лампы3/

Ближний свет

Дальний свет

Контрольный выступ

Ось отсчета2/

Заземление

Плоскость отсчета

55,0

Рис. 1. Основной чертеж

Плоскость отсчета1/

Ось колбы

Ось отсчета

26,15

55о

33,1

26,4

Рис. 5. Смещение оси нити накала
(только для эталонных ламп накаливания)7/

Ось нити накала 
фары ближнего 
света

Рис. 3. Зона без искажений 4/ и
затемненная верхняя часть 5/

Плоскость отсчета

Вид В

Плоскость отсчета

Ось
отсчета

Ось нити накала фары ближнего света

Вид A

Ось нити накала фары дальнего света

Вид B, C

Ось нити накала фары дальнего света

Рис. 4. Эксцентриситет оси колбы 6/

Вид А

Ось отсчета

Ось отсчета

Плоскость отсчета

Ось колбы

26,15 мм до плоскости отсчета

Для нити накала фары 
ближнего света

Ось отсчета

Для нити накала фары дальнего света

Вид А

Ось отсчета

Виды В, С

Рис. 4.  Зона без искажения  4/

Рис. 2.  Определение оси отсчета  2/

Плоскость

отсчета

Рис. 3.  Максимальные контуры лампы  3/

Ось отсчета  2/

Контрольный выступ

Рис.1.  Основной чертеж

(1

30 °

30.0

30 °

2

V

H

Ось нити накала при высокой 
номинальной мощности

33,512/

31,0

26,0

24,0 13/

Ось нити накала при низкой 
номинальной мощности

V

g

Ось отсчета

V

g

h

1

H

a

c1

f

IR

e

IC

c2

d

h

V6/

H7/

Ось колбы

Положение нитей накала

2

Чертеж не носит характер предписания в отношении формы экранирующей части

33,512/

31,0

3

1

15(

b1

q

p

V

V

b2

4

15(

H

Ось отсчета

V

p

q

V6/

H7/

Положение экранирующей части

y

Категория H16B

Первый виток нити накала

Плоскость отсчета

Ось нити накала

25,0

Ось отсчета

3,0

Вид А

Вид В

Рис. 3  
Зона без искажений6/ и затемненная верхняя часть 7/

Рис. 4 
Зона без металлических частей8/

Ось нити накала

Плоскость 
отсчета

Ось колбы

Вид А

Ось нити накала

Ось отсчета

Рис. 6  
Электриситет оси колбы10/

Рис. 5  
Допустимое смещение оси нити накала9/ 
(только для эталонных ламп накаливания)

Ось отсчета

25,0 мм до

плоскости отсчета

28,0 макс.

ø 9,25 макс.

H6W

HY6W

4/, 5/

3/

Ось отсчета

Плоскость отсчета

3/

4/, 5/

β

Х

Х

(2

HY10W

Ø 9,25 макс.

е

Ось отсчета

H10W/1

(1

28,0 макс.

Ось отсчета

33,0 макс

HY21W

5/, 6/

Ø 9,25 макс

Плоскость отсчета

Ось отсчета

H21W

b

a

a

плоскости отсчета

20,0 мм до

h

k

k

Ось отсчета

Плоскость отсчета

Ось отсчета

31,5 мм до плоскости отсчета

3/

f

Плоскость отсчета 1/

Исходный диаметр

Исходный диаметр

Контрольный выступ

Контрольный выступ

Плоскость C 5/

Плоскость C5/

e

e

A

A

B

B

4/

4/

3/

55,0 макс.

55,0 макс.

2,0

2,0

( 19,81 макс.

( 19,81 макс.

Ось отсчета 2/

Ось отсчета2/

Категория HB4A

Вид A

Категория HB4

f

e

g

31,5

γ1

γ3

γ2

6/

8/

h3

h2

h1

Зона без оптических искажений7/ и затемненная верхняя часть8/

Центр нити накала

Ось отсчета

Эксцетриситет колбы

Ось нити накала

Ось колбы

Ось колбы

Плоскость отсчета

Плоскость отсчета

( 19,8 макс.

Ось отсчета2/

B

4/

Контрольный выступ

Плоскость C5/

6,0

A

h1

e

f

d

Плоскость отсчета

h2

Ось отсчета

Вид B

g

6/

29,0

Ось колбы

Плоскость отсчета1/

Вид A

Исходный диаметр

3/

e

65,0 макс.

Ось отсчета

29,0 мм до

плоскости отсчета

6/

ø 19,8 макс.

g

B

A

d

60,0 макс.

e

e

f

Ось нити накала

6,0

h1

h2

4/

28,7

3/

Контрольный
выступ

Ось отсчета2/

Ось колбы

Ось 
отсчета

Исходный диаметр

Плоскость С5/

Плоскость отсчета1/

Плоскость отсчета

Ось нити накала

Вид В

Вид А

3/

Ось отсчета

Рис. 2 		Максимальные контуры лампы 4/		Рис. 3

Плоскость отсчета 1/

Ось отсчета 2/

Ближний свет

Контрольный выступ

Плоскость отсчета

Рис. 1. Основной чертеж

ЗЗаземление

Ось колбы

p

e

5/

M

Дальний свет

Figure 2

Figure 3

Maximum lamp outlines 4/

Reference axis

Ось колбы

Ось нити накала фары ближнего света

Ось нити накала фары дальнего света

Чертеж не носит характер предписания в отношении формы экранирующей части

Ось отсчета

Ось отсчета

V 8/

H 9/

V 8/

H 9/

Положение нитей накала

Ось отсчета

# Рис. 1. Основной чертеж

#### A

e

## B

Плоскость отсчета1/

50 макс.

Ø 24,5 макс.

Ось отсчета2/

3/

# Ближний свет

# Дальний свет

# Заземление

Рис. 2. Зона без оптических искажений4/ и затемненная верхняя часть5/







4/

5/

Ось отсчета2/

Центр нити накала

Вид нити накала фары ближнего света
со стороны A

lC

k

h1

h3

e

Вид нити накала фары дальнего света
со стороны B

lR

j

g1

g3

e

Центр нити накала

Рис. 3. Расположение и размеры нити накала

Ось отсчета

Вид нити накала фары дальнего света сверху

g2

g4

Вид нити накала фары ближнего света сверху

h2

h4

Ось отсчета

# Нить накала фары 
ближнего света

Ось отсчета

c

d

v

b

a

# 26,0 до плоскости 
отсчета

# Нить накала фары 
ближнего света

Нить накала фары 
дальнего света

Размеры в мм

Ось отсчета

k    k

//

h

26,0 до плоскости
отсчета

//

#### A

50 макс.

3/

e

Ø 24,5 макс.

Ближний свет

## B

Ось отсчета2/

Заземление

Дальний свет

Плоскость отсчета1/

Рис. 1. Основной чертеж

Плоскость отсчета1/





5/

4/



e

Ось отсчета2/

Ось отсчета

Ось нити накала фары ближнего света

Рис. 3
Расположение и размеры нити накала

Вид А: нить накала фары ближнего света

Центр нити накала

Центр нити накала

Вид нитей накала фары ближнего света и фары дальнего света сверху

Ось нити накала фары дальнего света

Ось отсчета

Ось отсчета

h2

g2

h4

g4

lC

h1

k

lR

g1

j

g3

e

h3

e

Вид В: нить накала фары дальнего света

26,4 макс

V

5,75

56,0 макс

Плоскость C

4/

Контрольный выступ

Плоскость отсчета1/

Дальний свет
Заземление
Ближний свет

A

Ось отсчета2/

3 x 120°

V5/

Ось колбы

3/

e

V

29,45

(

Ось 
отсчета

Плоскость отсчета

(

(

(

29,45

Ось колбы

g

g

h

h

R = 13,21

Ось отсчета

# V

30(

30(

Рис. 3 − Зона без искажений6/
и непрозрачное покрытие7/

Рис. 4 − Смещение колбы8/

Рис. 2 − Определение оси отсчета2/

Ось нити накала

Вид со стороны В

Ось колбы

Ось колбы

Ось нити накала

Вид со стороны А

Плоскость отсчета

##### Рис. 5. Световая блокировка в направлении цоколя 9/

1,25
макс.

1,25
макс.

n

k

p

d2

f2

j

m

Центры нитей накала

Ось отсчета

Ось нити накала 
фары дальнего света

Ось нити накала 
фары ближнего 
света

e

f1

d1

m

V

Вид со стороны B

##### Зона без металлических 
частей15/

Ось отсчета

Ось нити накала фары ближнего света

Ось нити накала фары
дальнего света

Вид со стороны А

V

p

n

1,25
макс

2

1

e

f

##### 37,0 макс.

##### Плоскость отсчета

##### Ø 16,6 макс.

##### Увеличенный центр в случае вида B

##### 40°

##### Рис. 2.  Зона без металлических частей3/

##### Ось отсчета

##### Рис. 1.  Основной чертеж P13W

1

2

##### Ø 16,6 макс.

##### 44,0 макс.

##### Плоскость отсчета 1/

##### Ось отсчета

##### e

##### f

##### 2/

##### Вид B

##### Вид A

##### Рис. 3.  Основной чертеж PW13W

r

s

Ось отсчета

t

v

z4

z3

z2

z1

p

q

u1

u2

e

Вид A

36 макс.

e

f

Ось отсчета

3/

2/

Ø 18,5 макс.

Плоскость отсчета1/

P19W, PY19W, PR19W,

PS19W, PSY19W, PSR19W

PW19W, PWY19W, PWR19W

α

Ось отсчета

Плоскость отсчета

37 макс.

e

f

Ø 18,5 макс.

e

Ось отсчета

β

f

Ось отчета

Плоскость отчета

Ø 26,5 макс.

4/

е

45,0 макс.

a = основная (с высокой номинальной мощностью) нить накала

b = вспомогательная (с низкой номинальной мощностью) нить накала

b

45 макс.

y

Контрольный штифт

Плоскость отсчета

( 26,5 макс.

Ось отсчета

(

f

x

e

a

b

| Обозначение | а | h | k |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры | 3,5 | 9,0 | 1,0 |

| Обозначение | а | b | c | d | u | v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры | 3,5 | 3,0 | 4,8 | 2,8 |

a =	основная (с высокой номинальной 
мощностью) нить накала

b =	вспомогательная (с низкой номинальной мощностью) нить накала

Контрольный шрифт

Плоскость отсчета

а

b

( 26,5 макс.

а

e

45 макс.

Ось отсчета

f

b

a

b

3/

x

25°

d

u

a

с

v

b

Ось отсчета

a

k

k

h

31,8 мм до

плоскости отсчета

31,8 мм до

плоскости отсчета

Вид спереди

Нить накала с высокой 
номинальной мощностью

Нить накала с низкой 
номинальной мощностью

Ось отсчета

Вид сбоку

P24W,

PX24W,

PY24W, PR24W,

PS24W,

PSX24W,

PSY24W, PSR24W

( 18,5 макс.

2/

α

Плоскость отсчета1/

3/

f

e

36 макс.

Ось отсчета

37 макс.

α

PW24W, PWY24W, PWR24W

( 18,5 макс.

f

e

Плоскость отсчета

Ось отсчета

e

Ось отсчета

Вид сбоку

Нить накала с высокой
номинальной мощностью

Нить накала с низкой 
номинальной мощностью

Ось отсчета

27,9 мм до

плоскости отсчета

27,9 мм до

Ось отсчета

Вид спереди

плоскости отсчета

PC16W, PCY16W, PCR16W

Плоскость отсчета1/

e

28 макс.

Ø 16,6 макс.

f



Ось отсчета

3/

2/

37,0 макс.

e

Ø 16,6 макс.

f

PW16W, PWY16W, PWR16W

Ось отсчета

Плоскость отсчета

α

е

Ось отсчета

f

e

2/

Ø 26,5 макс.

Плоскость отсчета

Ось отсчета

Контрольный штифт

45 макс.

5/

a −	основная (с высокой номинальной мощностью) нить накала

b −	вспомогательная (с низкой номинальной мощностью) нить накала

45 макс.

y

β

f

e

a

b

b

a

b

a

х

Ø 26,5 макс.

Плоскость отсчета

Контрольный штифт

Ось отсчета

5/

4/

а – основная (с высокой номинальной мощностью) нить накала

b – вспомогательная (с низкой номинальной мощностью) нить накала

45,0 макс.

º

b

Контрольный штифт

Плоскость отсчета

4/

x

(

f

a

a

b

e

3/

a

b

y

Ось отсчета

( 26,5 макс.

а −	основная (с высокой номинальной мощностью) нить накала

b −	вспомогательная (с низкой номинальной мощностью) нить накала

β

b

a

e

b

a

b

a

f

y

x

Контрольный выступ

Ось отсчета 1/

Плоскость отсчета

Ø 26,5 макс.

44 макс.

5/

Увеличенный центр
в случае вида А

Увеличенный центр в случае вида В

Ось отсчета

Плоскость отсчета 1/

Ось отсчета

Рис. 1. Основной чертеж

Нить накала

Вид А

Вид В

44,0 макс.

Ø18,5 макс.

f

e



2/

40°

0,45 макс.



e

Рис. 2. Зона без металлических частей3/

24,0 мм до плоскости отсчета

Ось отсчета

24.0

а – основная (с высокой номинальной мощностью) нить накала.

b – вспомогательная (с низкой номинальной мощностью) нить накала.

(26,5 макс.

e

2/

45 макс.

5/

Плоскость отсчета

Ось отсчета

Контрольный штифт

f

(

5/

Плоскость отсчета

Экранирующая часть

Вид сверху

Вид из точки

Вид из точки

Вид из точки

Ось отсчета

Контрольный штифт

Ось отсчета

30 макс.

Плоскость отсчета

е

R5W

RR5W

( 19 макс._

(

(

3/

Контрольный штифт

Плоскость отсчета

(

(

(

(19 макс.

30 макс.

e

RR10W

RY10W

R10W

Ось отсчета

3/

###### RR10W

###### 

Нить накала ближнего света

Плоскость отсчета2/

( 36 макс.

е

54 макс.

Экранирующая часть

Положение экранирующей части3/, 4/

Ось нити накала

Выступ шириной 3 мм

е + 1,5

Нить накала ближнего света

Ось нити накала

Нить накала дальнего света

1/

Нить накала дальнего света

Положение и размеры нитей накала

Ось отсчета

Ось нити

Ось отсчета

Ось отсчета

3, 4

Плоскость отсчета

(

X

20°

X

e

(5,8 макс.

Ось отсчета2/

11,7 макс.

Reference axis2

21,5 макс.

(

Ось отсчета

e

( 8,8 макс.

Плоскость отсчета

2/

14,5 мин.

Ось отсчета

Плоскость отсчета

20 макс.

X

X

(

e

(5 макс.

25,6 макс.

7,1 мин.

β

Х

Х

Ось отсчета

Плоскость отсчета

е

31,7 макс.

Ø 13,5 макс.

Плоскость отсчета

Контрольный контакт

Ось отсчета

X

X

y

ß

a

a

a

b

b

b

f

Ø 20,5 макс.

x

e

39 макс.

8,5 макс.

Нить накала с высокой номинальной мощностью

Ось отсчета

Нить накала с низкой номинальной мощностью

d

u

c

a

b

25,0 мм до плоскости отсчета

Вид спереди

h

25,0 мм до
плоскости отсчета

k    k

Ось отсчета

=

a

=

f

4/

е

β

# Плоскость отсчета

Контрольный выступ

Ось отсчета1/

ø 26,5 макс.

44 макс.

Вид спереди

Вид сбоку

k

а

а

b

k

h

от плоскости отсчета

27,9 мм

# Ось отсчета

а = 2,5 мм мин.

Зона без металлических частей15/

26,5

(

X

X

2/

Ось отсчета

Плоскость отсчета

( 0,5 макс.

e

20 макс.

14,5 макс.

f

( 20,5 макс.

Плоскость отсчета

Ось отсчета

X

(

4,5 макс.

2/

e

43 макс.

Контрольный контакт

X

a

плоскость отсчета

k

a

k

h

b

Ось отсчета

29,0 мм до

1

направленное:	название административного органа

..............................................................

....................…………………………..

....................…………………………..

Лампы накаливания для фар

Осевая линия приемника смещается
в пределах угла ( и перемещается 
вокруг лампы накаливания

Лампы накаливания для устройств световой сигнализации

Приемник перемещают вокруг лампы
накаливания, причем апертура не должна
захватывать никакую часть цоколя
и ее зону прямого перехода

Ось отсчета

Плоскость отсчета

( 10,29 макс.

(

X

X

e

20,7 макс.

26,8 макс.

a

b

a

a

b

(

X

e

8,5 макс.

39 макс.

( 20,5 макс.

X

Ось отсчета

Плоскость отсчета

Контрольный контакт

4/, 5/

x