| E/ECE/324/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.11−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.11 |
| --- |
|  | 6 décembre 2012 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_______________

Additif 47: Règlement no 48

Révision 6 − Amendement 11

Série 06 d’amendements − Date d’entrée en vigueur: 18 novembre 2012

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules
en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage
et de signalisation lumineuse

Table des matières, lire:

«…

Annexes

…

13.	Zones d’observation de la surface apparente des feux de manœuvre et feux de courtoisie extérieurs…».

Texte du Règlement,

Paragraphe 4.2, lire:

«4.2		Un numéro d’homologation est attribué à chaque homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 06 correspondant à la série 06 d’amendements) indiquent la série d’amendements correspondant…».

Paragraphes 6.24 à 6.24.3, lire:

«6.24	Feu de courtoisie extérieur

6.24.1	Présence

Facultative sur les véhicules automobiles.

6.24.2		Nombre

Deux; toutefois des feux de courtoisie extérieurs supplémentaires éclairant les marches d’entrée et/ou poignées de portes sont autorisés. Chaque poignée de porte ou marche ne doit être éclairée que par un seul feu.

6.24.3		Schéma de montage

Pas de prescriptions particulières, toutefois les prescriptions du paragraphe 6.24.9.3 s’appliquent».

Paragraphes 6.24.9 et 6.24.9.1, lire:

«6.24.9	Autres prescriptions

6.24.9.1	Les feux de courtoisie extérieurs  ne doivent pouvoir être allumés que si le véhicule est à l’arrêt et si l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

a)	Le moteur…

…».

Ajouter de nouveaux paragraphes, libellés comme suit:

«6.24.9.2	Les feux homologués émettant une lumière blanche, à l’exception des feux de route, feux de circulation diurne et feux de marche arrière, peuvent être allumés pour assurer la fonction de feux de courtoisie extérieurs. Ils peuvent aussi être allumés simultanément avec les feux de courtoisie extérieurs; dans ce cas, les conditions des paragraphes 5.11 et 5.12 ci-dessus ne s’appliquent pas.

6.24.9.3	Le service technique doit effectuer, à la satisfaction de l’autorité responsable de l’homologation de type, un essai visuel pour vérifier que la surface apparente des feux de courtoisie extérieurs n’est pas directement visible pour l’œil d’un observateur se déplaçant dans une zone délimitée par un plan transversal situé à 10 m en avant du véhicule, un plan transversal situé à 10 m en arrière du véhicule, et deux plans longitudinaux situés à 10 m de chaque côté du véhicule, ces quatre plans s’étendant de 1 à 3 m au-dessus du sol perpendiculairement à celui-ci conformément au schéma de l’annexe 13.

À la demande du demandeur de l’homologation et avec l’accord du service technique le respect des prescriptions ci-dessus peut être vérifié sur schéma ou par simulation».

Ajouter de nouveaux paragraphes, libellés comme suit:

«12.30	Les Parties contractantes appliquant le présent Règlement doivent continuer d’accorder des homologations aux types de véhicules qui satisfont aux prescriptions du présent Règlement tel qu’il a été modifié par les précédentes séries d’amendements pendant les soixante mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la série 06 d’amendements. Les homologations accordées au titre du présent Règlement avant ces dates demeureront valables indéfiniment et des extensions de ces homologations continueront d’être délivrées par la suite.

12.31		Aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne doit refuser l’homologation nationale ou régionale d’un type de véhicule homologué en vertu de la série 06 d’amendements au présent Règlement».

Annexe 1,

Ajouter un nouveau point 9.27, libellé comme suit:

«9.27	Feux de courtoisie extérieurs: oui/non1

…».

Les anciens points 9.27 et 9.28 deviennent respectivement les points 9.28 et 9.29.

Annexe 2, lire:

«Annexe 2

Exemples de marque d’homologation

Modèle A

(Voir par. 4.4 du présent Règlement.)

a = 8 mm min.

La marque d’homologation ci-dessus, …, en application du Règlement no 48 tel que modifié par la série 06 d’amendements. Le numéro d’homologation indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du Règlement no 48 modifié par la série 06 d’amendements.

Modèle B

(Voir par. 4.5 du présent Règlement.)

a = 8 mm min.

La marque d’homologation ci-dessus, …, en application du Règlement no 48 tel que modifié par la série 06 d’amendements et au Règlement no 331. Le numéro d’homologation indique qu’aux dates auxquelles les homologations respectives ont été accordées, le Règlement no 48 était modifié par la série 06 d’amendements et le Règlement no 33 était encore sous sa forme d’origine».

Annexe 13, lire:

«Annexe 13

Zones d’observation de la surface apparente des feux
de manœuvre et feux de courtoisie extérieurs

…».