| E/ECE/324/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.7−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.7 |
| --- |
|  |  | 15 August 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 47: Правила № 48

Пересмотр 6 − Поправка 7

Дополнение 8 к поправкам серии 04 − Дата вступления в силу: 26 июля 2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 2.7.1.1.3 изменить следующим образом:

"2.7.1.1.3	"модуль источника света" означает оптическую часть устройства, которая является неотъемлемым элементом этого устройства. Он содержит один или более несменных источников света и может факультативно содержать один или более патронов для официально утвержденных сменных источников света;".

Пункт 2.7.1.1.7 изменить следующим образом:

"2.7.1.1.7	"модуль СИД" означает модуль источника света, в котором источником света является только СИД. Однако факультативно он может содержать один или более патронов для официально утвержденных сменных источников света;".

Пункт 2.7.1.2 изменить следующим образом:

"2.7.1.2	"механизм электронного регулирования источника света" означает один или более компонентов между источником питания и источником света, будь то интегрированных или нет с источником света или используемым огнем, для регулирования напряжения и/или электрического тока, питающего источник света;".

Пункт 2.7.1.2.1 изменить следующим образом:

"2.7.1.2.1	"пускорегулирующее устройство" означает механизм электронного регулирования источника света между источником питания и источником света, будь то интегрированный или нет с источником света или используемым огнем, для стабилизации электрического тока, питающего газоразрядный источник света;".

Пункт 2.7.27 исправить следующим образом:

"2.7.27	"Номинальный световой поток" означает:

a)	в случае источника света:

значение номинального светового потока без учета каких-либо допусков, которое указано в соответствующих технических спецификациях применимых правил, касающихся источника света, на основании которых этот источник света официально утвержден;

b)	в случае модуля СИД:

значение номинального светового потока, которое указано в соответствующих технических спецификациях, представленных вместе с модулем СИД для официального утверждения огня, составной частью которого этот модуль СИД является;".

Пункт 5.23 изменить следующим образом:

"5.23		Огни, официально утвержденные с источником(ами) света в соответствии с Правилами № 37, устанавливают на транспортном средстве таким образом, чтобы можно было правильно заменить источник света без профессиональной помощи и использования специальных инструментов, помимо предоставленных изготовителем вместе с транспортным средством. Изготовитель транспортного средства предоставляет вместе с транспортным средством подробное описание процедуры замены".

Включить новый пункт 5.23.1 следующего содержания:

"5.23.1	В случае, если модуль источника света имеет патрон для официально утвержденного сменного источника света в соответствии с Правилами № 37, этот источник света должен быть сменным, как предписано выше".

Включить новые пункты 5.29 и 5.29.1 следующего содержания:

"5.29		Конструкция модуля источника света должна быть такой, чтобы:

а)	его можно было извлечь из устройства только с помощью инструментов и

b)	несмотря на использование инструмента(ов), его нельзя было заменить механическим способом любым иным официально утвержденным сменным источником света.

5.29.1		Модуль СИД необязательно должен быть сменным, если это указано в спецификации официального утверждения типа".

Пункт 6.2.9 изменить следующим образом:

"6.2.9		Прочие требования

Требования, содержащиеся в пункте 5.5.2, не применяют к фарам ближнего света.

Фары ближнего света с источником света или модулем(ями) СИД, создающим(и) основной луч ближнего света и имеющим(и) номинальный световой поток более 2 000 люмен, устанавливаются только совместно с устройством(ами) для очистки фар в соответствии с Правилами № 4511.

В отношении вертикального наклона положения пункта 6.2.6.2.2 выше не применяют к фарам ближнего света:

a)	с модулем(ями) СИД, создающим(и) основной луч ближнего света, или

b)	с источником света, создающим основной луч ближнего света и имеющим номинальный световой поток более 2 000 люмен.

В случае ламп накаливания, в отношении которых указано более одного испытательного напряжения, применяют значение номинального светового потока, создающего основной луч ближнего света, как указано в бланке сообщения для официального утверждения типа устройства.

В случае фар ближнего света, оснащенных официально утвержденным источником света, применимым номинальным световым потоком является значение при соответствующем испытательном напряжении, которое указано в соответствующих технических спецификациях правил, на основании которых был утвержден применяемый источник света, без учета допусков по этому номинальному световому потоку, указанных в этих технических спецификациях.

Для целей подсветки поворотов могут использоваться только фары ближнего света, отвечающие требованиям правил № 98 или 112.

Если подсветка поворотов обеспечивается за счет горизонтального перемещения всего светового луча или изменения контурной линии светотеневой границы, то данная функция приводится в действие только при движении транспортного средства по прямой; это условие не применяют, если подсветку поворотов используют для поворота направо при правостороннем движении (для поворота налево при левостороннем движении)".

Пункт 6.3.2 изменить следующим образом:

"6.3.2		Число

Две; в соответствии с требованиями поправок серии 03 и последующих серий поправок к Правилам № 19".

Пункт 6.11.4.2 изменить следующим образом:

"6.11.4.2	По высоте: не менее 250 мм и не более 1 000 мм над уровнем грунта. Для задних противотуманных огней, сгруппированных с любым задним огнем, или для транспортных средств категории N3G (повышенной проходимости) максимальная высота может быть увеличена до 1 200 мм".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.