| E/ECE/324/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.8−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.8 |
| --- |
|  | 15 août 2012 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_______________

Additif 47: Règlement no 48

Révision 6 − Amendement 8

Complément 1 à la série 05 d’amendements − Date d’entrée en vigueur: 26 juillet 2012

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules
en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage
et de signalisation lumineuse

Paragraphe 6.9.8, modifier comme suit:

«6.9.8	… avec les feux de position avant.

Cette prescription ne s’applique pas lorsque le système de signalisation lumineuse fonctionne conformément au paragraphe 6.2.7.6.2.».

Paragraphe 6.10.8, modifier comme suit:

«6.10.8	… Il doit être combiné avec celui des feux de position avant.

Cette prescription ne s’applique pas lorsque le système de signalisation lumineuse fonctionne conformément au paragraphe 6.2.7.6.2.».

Paragraphe 12.25, supprimer

Le paragraphe 12.26 devient le 12.25 et il est modifié comme suit:

«12.25		Les homologations accordées au titre du présent Règlement avant la date d’entrée en vigueur de la série 05 d’amendements au présent Règlement restent valables et les Parties contractantes appliquant le présent Règlement doivent continuer à les accepter.».