| E/ECE/324/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.8−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.8 |
| --- |
|  |  | 15 August 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 47: Правила № 48

Пересмотр 6 − Поправка 8

Дополнение 1 к поправкам серии 05 − Дата вступления в силу: 
26 июля 2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 6.9.8 исправить следующим образом:

"6.9.8		… с передними габаритными огнями.

Это требование не применяется, когда система световой сигнализации работает в соответствии с пунктом 6.2.7.6.2".

Пункт 6.10.8 исправить следующим образом:

"6.10.8	… Он должен быть скомбинирован с контрольным сигналом включения передних габаритных огней.

Это требование не применяется, когда система световой сигнализации работает в соответствии с пунктом 6.2.7.6.2".

Пункт 12.25 исключить.

Пункт 12.26 (прежний), изменить нумерацию на 12.25 и изложить в следующей редакции:

"12.25	Существующие официальные утверждения, предоставленные на основании настоящих Правил до даты вступления в силу поправок серии 05 к настоящим Правилам, остаются в силе, и Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают их признавать".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.