|  |  | E/ECE/324/Rev.1/Add.47/Rev.6/Corr.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.47/Rev.6/Corr.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 27 October 2010 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 47: Правила № 48

Пересмотр 6 − Исправление 1

Исправление 2 к дополнению 3 к поправкам серии 04 к Правилам в соответствии с уведомлением депозитария C.N.557.2010.TREATIES-9 от 3 сентября 2010 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 5.7.2.1 изменить следующим образом:

"5.7.2.1	либо общая площадь проекции отдельных частей на плоскость, проходящую по касательной внешним рассеивателям и перпендикулярную исходной оси, должна занимать не менее 60% наименьшего прямоугольника, описанного вокруг этой проекции, либо расстояние между двумя смежными/ прилегающими друг к другу отдельными частями, измеренное перпендикулярно исходной оси, должно составлять не более 15 мм. Это требование не применяется к светоотражателю".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.