| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.68/Rev.1/Amend.1 |
| --- | --- | --- |

19 February 2010

СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

________

Добавление 68: Правила № 69

Пересмотр 1 - Поправка 1

Дополнение 5 к поправкам серии 01 - Дата вступления в силу: 24 октября 2009 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАДНИХ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ
ТИХОХОДНЫХ (В СИЛУ СВОЕЙ КОНСТРУКЦИИ)
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ПРИЦЕПОВ

________

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Включить новый пункт 2.4.4 следующего содержания:

"2.4.4	"Цвет отраженного света устройства".  Определения цвета отраженного света приведены в пунктах 2.30 и 2.31 Правил № 48".

Пункт 2.5 изменить следующим образом:

"2.5		Флуоресценция

2.5.1		Некоторые предметы, если их поднести близко… чем обычно, цветов".

Включить новый пункт 2.5.2 следующего содержания:

"2.5.2	"Цвет флуоресцентного света устройства".  Определения цвета флуоресцентного света приведены в пункте 2.32 Правил № 48".

Приложение 6

Пункт 2.1 изменить следующим образом:

"2.1		При проведении измерений с помощью спектрофотометра в соответствии с положениями документа МКО № 15 (1971 год) и при освещении лампой-эталоном МКО D65 под углом 45º к нормали, а также при наблюдении вдоль нормали (геометрическое соотношение 45/0) цвет нового материала должен находиться в пределах в соответствии с пунктом 2.31 Правил № 48".

Включить новый пункт 2.1.1 следующего содержания:

"2.1.1	Коэффициент силы света для красного цвета должен быть ( 0,3".

Пункт 2.2 изменить следующим образом:

"2.2		При освещении лампой-эталоном МКО А и при значениях угла падения (1 = (2 = 0º либо в случае бесцветного отражения от поверхности при значениях угла (1 =  (5º, (2 = 0º и при проведении измерений при значениях угла наблюдения в 20' цвет нового материала должен находиться в пределах в соответствии с пунктом 2.30 Правил № 48".

Пункт 3.1 изменить следующим образом:

"3.1		При проведении измерений с помощью спектрофотометра в соответствии с положениями документа МКО № 15 (1971 год) и при полихроматическом освещении лампой-эталоном МКО D65 под углом в 45º к нормали, а также при наблюдении вдоль нормали (геометрическое соотношение 45/0) цвет нового материала должен находиться в пределах в соответствии с пунктом 2.32 Правил № 48".

Включить новый пункт 3.1.1 следующего содержания:

"3.1.1	Коэффициент силы света должен быть ( 0,3".

Приложение 8

Пункт 1.3 изменить следующим образом:

"1.3		Стойкость цветов - Цвета подвергнутого испытанию образца должны по-прежнему отвечать требованиям, указанным в приложении 6".

- - - - -

# Footnotes

Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

# Text boxes

GE.10-20885 (R)   010410   070410