|  | E/ECE/324/Rev.1/Add.82/Rev.4/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.82/Rev.4/Amend.2 |
| --- | --- |
|  |  | 23 May 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включая поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 82: Правила № 83

Пересмотр 4 − Поправка 2

Дополнение 2 к поправкам серии 06 к Правилам – Дата вступления в силу: 13 апреля 2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении выбросов загрязняющих веществ в зависимости от топлива, необходимого для двигателей

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Включить новый пункт 12.1.2 (Переходные положения) следующего содержания:

"По истечении 36 месяцев после даты вступления в силу Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальное утверждение только в том случае, если тип транспортного средства, подлежащий официальному утверждению, соответствует требованиям настоящих Правил с внесенными в них поправками в соответствии с дополнением 2 к поправкам серии 06".

Приложение 4,

Пункт 6.1.3 изменить следующим образом:

"6.1.3		На транспортное средство направляют с переменной скоростью поток воздуха. Скорость подачи воздуха должна находиться в рабочих пределах от 10 км/ч до не менее максимальной скорости используемого цикла испытания. Линейная скорость воздуха на выходе из воздуходувки должна быть в пределах ±5 км/ч по отношению к окружной скорости соответствующего бегового барабана в диапазоне от 10 км/ч до 50 км/ч. В диапазоне свыше 50 км/ч линейная скорость воздуха должна оставаться в пределах ±10 км/ч по отношению к окружной скорости соответствующего бегового барабана. При окружной скорости бегового барабана менее 10 км/ч скорость воздуха может быть равна нулю.

Вышеуказанная скорость воздуха определяется как среднее значение ряда измерительных точек.

а)	Для воздуходувок с прямоугольными выпускными отверстиями − точки расположены в центре каждого прямоугольника, разделяющего все выпускное отверстие воздуходувки на девять секторов (причем как по горизонтали, так и по вертикали это выпускное отверстие делят на три равные части). В центральной зоне измерение не проводится (как показано на схеме ниже).

| + | + | + |
| --- | --- | --- |
| + |  | + |
| + | + | + |

b)	Для воздуходувок с круглыми выпускными отверстиями − выпускное отверстие делится на восемь равных секторов вертикальными, горизонтальными и наклоненными под углом 45( линиями. Измерительные точки располагаются на пересечениях биссектрис каждого из секторов (22,5() с окружностью радиусом в две трети радиуса выпускного отверстия (как показано на схеме ниже).

Эти измерения проводятся в условиях отсутствия транспортного средства или иного препятствия перед воздуходувкой.

Устройство, используемое для измерения линейной скорости воздушного потока, должно располагаться на расстоянии 0−20 см от воздуховыпускного отверстия.

Окончательно выбранная воздуходувка должна иметь следующие характеристики:

а)	площадь не менее 0,2 м2;

b)	высота от пола до нижнего края: приблизительно 20 см;

с)	расстояние от передней части транспортного средства: приблизительно 30 см.

Высота и поперечное положение вентилятора охлаждения может изменяться по просьбе изготовителя и если орган, предоставляющий официальное утверждение, считает это целесообразным.

В случаях, описанных выше, положение и конфигурация вентилятора охлаждения регистрируются в протоколе испытаний на официальное утверждение и используются для проверки соответствия производства (СП) и эксплуатационного соответствия (ЭС)".

Приложение 4a,

Пункт 3.4.2 изменить следующим образом:

"3.4.2		На транспортное средство направляется с переменной скоростью поток воздуха. Скорость подачи воздуха должна находиться в рабочих пределах от 10 км/ч до не менее максимальной скорости используемого цикла испытания. Линейная скорость воздуха на выходе из воздуходувки должна быть в пределах ±5 км/ч по отношению к окружной скорости соответствующего бегового барабана в диапазоне от 10 км/ч до 50 км/ч. В диапазоне свыше 50 км/ч линейная скорость воздуха должна оставаться в пределах ±10 км/ч по отношению к окружной скорости соответствующего бегового барабана. При окружной скорости бегового барабана менее 10 км/ч скорость воздуха может быть равна нулю.

Вышеуказанная скорость воздуха определяется как среднее значение ряда измерительных точек.

а)	Для воздуходувок с прямоугольными выпускными отверстиями − точки расположены в центре каждого прямоугольника, разделяющего все выпускное отверстие воздуходувки на девять секторов (причем как по горизонтали, так и по вертикали это выпускное отверстие делят на три равные части). В центральной зоне измерение не проводится (как показано на схеме ниже).

| + | + | + |
| --- | --- | --- |
| + |  | + |
| + | + | + |

b)	Для воздуходувок с круглыми выпускными отверстиями − выпускное отверстие делится на восемь равных секторов вертикальными, горизонтальными и наклоненными под углом 45( линиями. Измерительные точки располагаются на пересечениях биссектрис каждого из секторов (22,5() с окружностью радиусом в две трети радиуса выпускного отверстия (как показано на схеме ниже).

Эти измерения проводятся в условиях отсутствия транспортного средства или иного препятствия перед воздуходувкой.

Устройство, используемое для измерения линейной скорости воздушного потока, должно располагаться на расстоянии 0−20 см от воздуховыпускного отверстия.

Окончательно выбранная воздуходувка должна иметь следующие характеристики:

а)	площадь не менее 0,2 м2;

b)	высота от пола до нижнего края: приблизительно 20 см;

с)	расстояние от передней части транспортного средства: приблизительно 30 см.

Высота и поперечное положение вентилятора охлаждения может изменяться по просьбе изготовителя и если орган, предоставляющий официальное утверждение, считает это целесообразным.

В случаях, описанных выше, положение и конфигурацию вентилятора охлаждения регистрируются в протоколе испытаний на официальное утверждение и используются для проверки соответствия производства (СП) и эксплуатационного соответствия (ЭС)".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.