|  | E/ECE/324/Rev.1/Add.90/Rev.2/Amend.2-E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.90/Rev.2/Amend.2 |
| --- | --- |
|  |  | 25 January 2011 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 90:  Правила № 91

Пересмотр 2 - Поправка 2

Дополнение 12 к первоначальному варианту Правил - Дата вступления в силу: 9 декабря 2010 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения боковых габаритных огней механических транспортных средств и их прицепов

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Включить новый пункт 6.3.3 следующего содержания:

"6.3.3		Конструкция модуля источника света должна быть такой, чтобы, несмотря на использование инструмента(ов), его нельзя было заменить механическим способом любым иным официально утвержденным сменным источником света".

Приложение 2, пункт 9 изменить следующим образом

"9.		Краткое описание3:

…

Конкретный идентификационный код модуля источника света: ……

только для ограниченной высоты установки, равной или меньшей 750 мм над уровнем грунта:  да/нет2

Геометрические условия установки и соответствующие варианты,
		если таковые допускаются: ………………………………………….".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.