|  |  | E/ECE/324/Rev.1/Add.90/Rev.2/Amend.4−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.90/Rev.2/Amend.4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 August 2013 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 90 − Правила № 91

Пересмотр 2 – Поправка 4

Дополнение 14 к первоначальному варианту Правил – Дата вступления в силу: 15 июля 2013 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения боковых габаритных фонарей механических транспортных средств и их прицепов

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 2.3 изменить следующим образом:

"2.3		Под "боковыми габаритными фонарями различных типов" понимаются фонари, которые различаются в отношении таких существенных элементов, как:

а)	торговое наименование или товарный знак;

b)	характеристики оптической системы (уровни силы света, углы распределения света, категория источника света, модуль источника света и т.д.);

Изменение цвета источника света или цвета любого фильтра не означает изменения типа".

Пункт 2.4 изменить следующим образом:

"2.4 		Приведенные в настоящих Правилах ссылки... на официальное утверждение типа.

Приведенные в настоящих Правилах ссылки на стандартный(е) (эталонный(е)) источник(и) света с СИД и на Правила № 128 относятся к Правилам № 128 и сериям поправок к ним, действующим на момент подачи заявки на официальное утверждение типа".

Пункт 3.2.2 изменить следующим образом:

"3.2.2		краткое... источниками света, указываются, в частности:

a)	категория…; и/или

b)	категория или категории предписанного(ых) источника(ов) света с СИД; эта категория источника света с СИД должна соответствовать одной из категорий, предусмотренных в Правилах № 128 и сериях поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа; и/или

с) 	конкретный… модуля источника света".

Пункт 4.3 изменить следующим образом:

"4.3		должна проставляться ... указывающая:

а)	категорию или категории предписываемого(ых) источника(ов) света; и/или

b)	конкретный идентификационный код модуля источника 
света".

Пункты 6.4−6.4.3 изменить следующим образом:

"6.4		В случае сменного(ых) источника(ов) света:

6.4.1		может (могут) использоваться источник(и) света любой категории или категорий, официально утвержденной(ых) на основании Правил № 37 и/или Правил № 128, при условии, что в Правилах № 37 и сериях поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа, или в Правилах № 128 и сериях поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа, никаких ограничений на его (их) применение не предусматривается.

6.4.2		Конструкция устройства должна быть такой, чтобы источник света мог устанавливаться только в правильном положении.

6.4.3		Патрон источника света должен соответствовать характеристикам, указанным в публикации 60061 МЭК. Применяется спецификация патрона, относящаяся к используемой категории источника света".

Пункты 9.1−9.1.4 изменить следующим образом (сноска 1 остается без изменений):

"9.1		Все измерения − фотометрические и колориметрические − производят с использованием бесцветного или окрашенного стандартного источника света, относящегося к категории, предписанной для данного устройства, с подачей следующего напряжения:

а)	в случае ламп накаливания – напряжения, необходимого для создания контрольного светового потока, требующегося для лампы накаливания данной категории;

b)	в случае источников света с СИД – 6,75 В или 13,5 В; значение создаваемого светового потока корректируют. Поправочный коэффициент представляет собой отношение величины номинального светового потока и среднего значения светового потока, получаемого при подаваемом напряжении;

с)	в случае фонарей с несъемными источниками света − 6,75 В и 13,5 В соответственно;

d)	в случае системы, использующей электронный механизм управления источником света, являющийся частью фонаря1, − с подачей на входные клеммы фонаря напряжения, заявленного изготовителем, или, если это не указано, напряжения 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В, соответственно;

e)	в случае системы, использующей электронный механизм управления источником света, не являющийся частью фонаря, − с подачей на входные клеммы фонаря напряжения, заявленного изготовителем.

___________

1	Для целей настоящих Правил…"

Приложение 2

Пункт 9 изменить следующим образом:

"9.		…

Число и категория(ии) источника(ов) света:

…"

Приложение 4

Пункт 3.2 изменить следующим образом:

"3.2		На сменных источниках света:

в случае оснащения источниками света, рассчитанными на напряжение 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В, полученные значения силы света корректируют. Для ламп накаливания поправочный коэффициент представляет собой отношение величины контрольного светового потока и среднего значения светового потока, получаемого при подаваемом напряжении (6,75 В, 13,5 В или 28,0 В).

Для источников света с СИД поправочный коэффициент представляет собой отношение величины номинального светового потока и среднего значения светового потока, получаемого при подаваемом напряжении (6,75 В, 13,5 В или 28,0 В).

Фактические световые потоки каждого используемого источника света не должны отклоняться от среднего значения более чем на ± 5%. В качестве альтернативы и только в случае ламп накаливания в каждом из отдельных положений можно последовательно использовать стандартную лампу накаливания при напряжении, соответствующем ее контрольному световому потоку, причем значения отдельных измерений в каждом положении суммируются".

Приложение 5

Пункт 1.2 изменить следующим образом:

"1.2		Что касается фотометрических характеристик... стандартным источником света, или боковых габаритных фонарей..."

Пункт 1.2.2 изменить следующим образом:

"1.2.2		Если боковой габаритный фонарь оснащен... с использованием другого стандартного источника света".

Пункт 1.3 изменить следующим образом:

"1.3		Координаты цветности... стандартным источником света или, в случае боковых габаритных фонарей, оснащенных..."

Приложение 6

Пункт 1.2 изменить следующим образом:

"1.2		Что касается фотометрических характеристик... стандартным источником света, или боковых габаритных фонарей…"

Пункт 1.2.2 изменить следующим образом:

"1.2.2		Если боковой габаритный фонарь оснащен... с использованием другого стандартного источника света".

Приложение 7, пункт 1.3 изменить следующим образом:

"1.3		Координаты цветности... стандартным источником света или, в случае боковых габаритных фонарей, оснащенных..."

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.