| E/ECE/324/Rev.1/Add.93/Rev.1/Amend.4−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.93/Rev.1/Amend.4 |
| --- |
|  | 15 août 2012 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_______________

Additif 93: Règlement no 94

Révision 1 − Amendement 4

Complément 2 à la série 02 d’amendements au Règlement − Date d’entrée en vigueur:
26 juillet 2012

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale

Paragraphe 2.20, modifier comme suit:

«2.20	Par “élément conducteur exposé”, un élément conducteur qui peut être facilement touché selon les dispositions relatives au degré de protection IPXXB et qui est mis sous tension en cas de défaillance de l’isolement. Il s’agit notamment des éléments protégés par un cache qui peut être enlevé sans avoir recours à des outils.».