| E/ECE/324/Rev.1/Add.93/Rev.1/Corr.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.93/Rev.1/Corr.2 |
| --- |
|  |  | 15 July 2011 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включая поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 93: Правила № 94

Пересмотр 1 – Исправление 2

Исправление 1 к пересмотру 1 в соответствии с уведомлением депозитария C.N.562.2009.TREATIES-1 от 17 сентября 2009 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении защиты водителя и пассажиров в случае лобового столкновения

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Приложение 3,

Пункт 2.1.1 изменить следующим образом:

"2.1.1	В соответствии с предписаниями, изложенными в приложении 5, на каждое боковое переднее сиденье устанавливается манекен, оснащенный голеностопным шарниром с углом смещения 45º, который  соответствует спецификациям манекена "Гибрид III" 1/ и отвечает предписаниям по регулировке. Голеностопный шарнир манекена должен быть сертифицирован в соответствии с процедурами, изложенными в приложении 10".

Приложение 5,

Пункт 2.4.3.1 изменить следующим образом:

"2.4.3.1	Точка "Н"

Точка "Н" испытательного манекена водителя и испытательного манекена пассажира должна находиться на одинаковом расстоянии в пределах 13 мм по вертикали и в пределах 13 мм по горизонтали от точки, расположенной в 6 мм под точкой "H", определенной в соответствии с процедурой, изложенной в приложении 6, за исключением того, что длина голеней и бедер механизма определения точки "H" должна быть скорректирована до 414 и 401 мм вместо 417 и 432 мм, соответственно".

Приложение 10,

Пункт 1.2 изменить следующим образом:

"1.2	Для испытания используются блоки голени манекена "Гибрид III", левый (86-5001-001) и правый (86-5001-002), оборудованного блоками стопы и голеностопного сустава, левым (78051-614) и правым (78051-615), включая коленный блок.

Для закрепления коленного блока (79051-16 Rev В) на испытательной арматуре используется имитатор нагрузки (78051-319 Rev А)".

Приложение 10,

Пункт 2.2 изменить следующим образом:

"2.2	Для испытания используются блоки голени манекена "Гибрид III", левый (86-5001-001) и правый (86-5001-002), оборудованные блоками стопы и голеностопного сустава, левым (78051-614) и правым (78051-615), включая коленный блок.

Для закрепления коленного блока (79051-16 Rev B) на испытательной арматуре используется имитатор нагрузки (78051-319 Rev A)".

Приложение 10,

Пункт 3.2 изменить следующим образом:

"3.2	Для испытания используются блоки голени манекена "Гибрид III", левый (86-5001-001) и правый (86-5001-002), оборудованные блоками стопы голеностопного сустава, левым (78051-614) и правым (78051-615), включая коленный блок.  Для закрепления коленного блока (79051-16 Rev B) на испытательной арматуре используется имитатор нагрузки (78051-319 Rev А).  На стопу надевается башмак, указанный в пункте 2.9.2  приложения 5".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.