|  | E/ECE/324/Rev.1/Add.96/Rev.1/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.96/Rev.1/Amend.2 |
| --- | --- |
|  |  | 7 July 2011 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 96: Правила № 97

Пересмотр 1 − Поправка 2

Дополнение 6 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 23 июня 2011 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения систем охранной сигнализации транспортных средств (СОСТС) и механических транспортных средств в отношении их систем охранной сигнализации (СОС)

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Включить новые пункты 2.12 и 2.13 следующего содержания:

"2.12		"компонент" означает устройство, подпадающее под требования настоящих Правил и предназначенное для того, чтобы служить частью транспортного средства, которое может быть официально утверждено по типу конструкции независимо от транспортного средства, если это четко предусмотрено в настоящих Правилах;

2.13		"отдельный технический элемент" означает устройство, подпадающее под действие предписаний настоящих Правил и предназначенное для того, чтобы служить частью транспортного средства, которое может быть официально утверждено по типу конструкции отдельно, но только в связи с одним или более конкретными типами транспортного средства, если это четко предусмотрено в настоящих Правилах;".

Пункт 3.2 изменить следующим образом:

"3.2		По каждому типу СОСТС вместе с заявкой представляется информационный документ, составленный в соответствии с образцом, приведенным в части 1 приложения 1А, с описанием технических характеристик СОСТС и метода установки на каждой модели и типе транспортного средства, на котором предполагается устанавливать СОСТС".

Пункты 3.2.1 и 3.2.2 следует исключить.

Пункты 3.2.1 и 3.2.4, изменить нумерацию на 3.2.1 и 3.2.2, соответственно.

Пункт 7.2.1 изменить следующим образом:

"7.2.1		Проверка рабочих характеристик

Проверка рабочих характеристик, предусмотренная в пунктах 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 и 7.2.8.4: если некоторые испытания, проведение которых предусмотрено в каждом из этих пунктов до проверки рабочих характеристик, проводятся серийно на одной и той же СОСТС, то проверку рабочих характеристик можно проводить только один раз после завершения указанных испытаний вместо проведения проверки рабочих характеристик, предусмотренных в этих пунктах, после каждого из указанных испытаний. Изготовители и поставщики транспортных средств должны гарантировать получение удовлетворительных результатов только по несовокупным процедурам".

Пункт 7.2.3 изменить следующим образом:

"7.2.3		… в соответствии с пунктом 7.2.1.

С согласия технической службы это требование применять не обязательно при следующих обстоятельствах:

а)	Официальное утверждение СОСТС, тип которой подлежит официальному утверждению в качестве отдельного технического элемента

В этом случае изготовитель СОСТС:

i)	указывает в пункте 4.5 информационного документа (приложение 1А, часть 1), что предписание этого пункта к данной СОСТС не применяется (в соответствии с частью 1 настоящих Правил), и

ii)	указывает в пункте 4.1 информационного документа перечень транспортных средств, для установки на которых предназначена данная СОСТС, и соответствующие условия установки в пункте 4.2.

b)	Официальное утверждение типа транспортного средства в отношении СОС

В этом случае изготовитель указывает в пункте 3.1.3.1.1 информационного документа (приложение 1А, часть 2), что предписание этого пункта не применяется к данной СОС в силу самого характера условий установки, и изготовитель транспортного средства удостоверяет это путем представления соответствующих документов.

с)	Официальное утверждение типа транспортного средства в отношении установки СОСТС, официально утвержденной по типу конструкции в качестве отдельного технического элемента

В этом случае изготовить транспортного средства указывает в пункте 3.1.3.1.1 информационного документа (приложение 1А, часть 2), что предписание этого пункта не применяется к установке данной СОСТС, если соблюдены соответствующие условия установки.

Это предписание не применяется в тех случаях, когда информация, предусмотренная в пункте 3.1.3.1.1 части 2 приложения 1A, уже представлена для официального утверждения отдельного технического элемента".

Пункт 7.2.7 изменить следующим образом:

"7.2.7		… включая дисплей индикации режима.

С согласия технической службы это предписание применять не обязательно при следующих обстоятельствах:

а)	Официальное утверждение СОСТС, тип которой подлежит официальному утверждению в качестве отдельного технического элемента

В этом случае изготовитель СОСТС:

i)	указывает в пункте 4.5 информационного документа (приложение 1A, часть 1), что предписание этого пункта к данной СОСТС не применяется (в соответствии с частью I настоящих Правил),

ii)	указывает в пункте 4.1 информационного документа перечень транспортных средств, для установки на которых предназначена данная СОСТС, и соответствующие условия установки в пункте 4.2, и

iii)	удостоверяет соблюдение предписаний в отношении потребления энергии путем представления соответствующих документов.

Приложение 1А − Часть 2

Информационный документ

в соответствии с частью II Правил № 97, касающейся официального утверждения ЕЭК по типу конструкции системы транспортного средства данного типа в отношении системы охранной сигнализации и системы иммобилизатора

(Максимальный формат: А4 (210 мм х 297 мм)

Без системы охранной сигнализации/с системой охранной сигнализации

Без иммобилизатора/с иммобилизатором1

1.	Общие положения

1.1	Модель (торговая марка изготовителя):

1.2	Тип:

1.3	Средства идентификации типа при наличии маркировки на устройстве:

1.3.1	Место проставления этой маркировки:

1.4	Категория транспортного средства:

1.5	Название и адрес изготовителя:

1.6	Место проставления знака официального утверждения ЕЭК:

1.7	Адрес(а) сборочного(сборочных) предприятия(предприятий):

2.	Общие характеристики конструкции транспортного средства

2.1	Фотографии и/или чертежи транспортного средства, представляющего данный тип:

2.2	Левостороннее движение/правостороннее движение1

3.	Различные данные

3.1	Противоугонные устройства транспортного средства

3.1.2	Иммобилизатор транспортного средства:

3.1.2.1	Номер официального утверждения, если он имеется:

3.1.2.2	Для иммобилизаторов, которые пока официально не утверждены

3.1.2.2.1	Подробное техническое описание иммобилизатора транспортного средства и мер, принятых для предотвращения его непреднамеренного приведения в действие:

3.1.2.2.2	Система(системы), на которую(которые) воздействует иммобилизатор транспортного средства:

3.1.2.2.3	Число применяемых взаимозаменяемых кодов, если они используются:

3.1.3	Система охранной сигнализации, если она имеется:

3.1.3.1	Номер официального утверждения, если он имеется:

3.1.3.1.1	Подробное описание типа транспортного средства в отношении расположения установленной СОСТС, проиллюстрированное на фотографиях и/или чертежах (если СОСТС официально утверждена по типу конструкции в качестве отдельного технического элемента, то может быть сделана ссылка на описание в пункте 4.2 информационного документа изготовителя СОСТС):

3.1.3.2	Для систем охранной сигнализации, которые пока официально не утверждены

3.1.3.2.1	Подробное описание системы охранной сигнализации и деталей транспортного средства, имеющих отношение к установленной системе охранной сигнализации:

3.1.3.2.2	Перечень основных компонентов, включая систему охранной сигнализации:

Приложение 1А − Часть 3

Информационный документ

в соответствии с частью III Правил № 97, касающейся официального утверждения ЕЭК типа компонента или типа отдельного технического элемента в отношении системы иммобилизатора

(Максимальный формат А4 (210 мм х 297 мм))

1.		Общие положения

1.1		Модель (торговая марка изготовителя):

1.2		Тип:

1.3		Средства идентификации типа при наличии маркировки на устройстве:

1.3.1		Место проставления этой маркировки:

1.4		Название и адрес изготовителя:

1.5		Место проставления знака официального утверждения ЕЭК:

1.6		Адрес(а) сборочного(сборочных) предприятия(предприятий):

2.		Описание устройства

2.1		Подробное описание системы охранной сигнализации и деталей транспортного средства, имеющих отношение к установленной системе охранной сигнализации:

2.1.1		Перечень основных элементов, включая систему охранной сигнализации:

2.1.2		Меры, принятые для предотвращения ложной сигнализации:

2.2		Объем защиты, обеспечиваемой устройством:

2.3		Метод включения/отключения устройства:

2.4		Число применяемых взаимозаменяемых кодов, если они используются:

2.5		Перечень основных элементов, включая устройство, и, если это применимо, их установочных знаков:

3.		Чертежи

3.1		Чертежи основных компонентов устройства (на чертежах должно быть указано место, отведенное для проставления знака официального утверждения ЕЭК по типу конструкции или установочного знака, если это применимо):

4.		Инструкции

4.1		Перечень транспортных средств, для установки на которых предназначено данное устройство:

4.2		Описание метода установки, проиллюстрированного на фотографиях и/или чертежах:

4.3		Инструкции по эксплуатации:

4.4		Инструкции по техническому обслуживанию, если они предусмотрены":

Приложение 9,

Пункт 1, изменить следующим образом:

"1.		Метод ИСО

Устойчивость к помехам, передаваемым по линиям питания

Передача испытательных импульсов 1, 2а/2b, 3а, 3b, 4 и 5a/5b в соответствии с ISO 7637-2:2004 по линиям питания, а также по другим соединениям СОСТС/СОС, которые могут быть функционально связаны с линиями питания.

Что касается импульса 5, то на транспортных средствах, оснащенных генератором переменного тока с внутренним ограничительным диодом, может применяться импульс 5b, а в других случаях − импульс 5а.

Что касается импульса 2, то в этом случае всегда применяется импульс 2а, а импульс 2b может применяться по договоренности между изготовителем легкового транспортного средства и техническими службами, предоставляющими официальное утверждение.

С согласия технической службы требование об испытательном импульсе 5а/5b необязательно применять при следующих обстоятельствах:

а)	Официальное утверждение СОСТС, тип которой подлежит официальному утверждению в качестве отдельного технического элемента и которая предназначена для установки на транспортном средстве (транспортных средствах), не оснащенном (не оснащенных) генераторами переменного тока

В этом случае изготовитель СОСТС:

i)	указывает в пункте 4.5 информационного документа (приложение 1А, часть 1), что предписание этого пункта не применяется к данной СОСТС (в соответствии с частью I настоящих Правил), и

ii)	указывает в пункте 4.1 информационного документа перечень транспортных средств, для установки на которых предназначена СОСТС, и соответствующие условия установки в пункте 4.2.

b)	Официальное утверждение типа транспортного средства в отношении СОС, предназначенной для установки на транспортном средстве (транспортных средствах), не оснащенном (не оснащенных) генераторами переменного тока

В этом случае изготовитель указывает в пункте 3.1.3.1.1 информационного документа (приложение 1А, часть 2), что предписание этого пункта не применяется к данной СОС в силу самого характера условий установки.

c)	Официальное утверждение типа транспортного средства в отношении установки СОСТС, которая официально утверждена по типу конструкции в качестве отдельного технического элемента и предназначена для установки на транспортном средстве (транспортных средствах), не оснащенном (не оснащенных) генераторами переменного тока

В этом случае изготовитель транспортного средства указывает в пункте 3.1.3.1.1 информационного документа (приложение 1А, часть 2), что предписание этого пункта не применяется к установке данной СОСТС, если соблюдены соответствующие условия установки.

Это предписание не применяется в тех случаях, когда информация, предусмотренная в пункте 3.1.3.1.1 части 2 приложения 1А, уже представлена для официального утверждения отдельного технического элемента.

СОСТС/СОС в отключенном и во включенном состоянии

Передаются испытательные импульсы 1−5. Требуемое функциональное состояние в отношении всех подаваемых испытательных импульсов указано в таблице 1.

Таблица 1
Интенсивность/функциональное состояние (для линий питания)

| Испытательный импульс номер | Уровень испытания | Функциональное состояние |
| --- | --- | --- |
| 1 | III | C |
| 2a | III | B |
| 2b | III | C |
| 3a | III | A |
| 3b | III | A |
| 4 | III | B |
| 5a/5b | III | A |

Устойчивость к помехам в сигналопроводящих линиях

…

Электрические помехи, создаваемые электростатическими разрядами

Испытание на устойчивость к электрическим помехам проводится в соответствии с техническим докладом ISO/TR 10605-1993.

С согласия технической службы это требование применять необязательно при следующих обстоятельствах:

а)	Официальное утверждение СОСТС, тип которой подлежит официальному утверждению в качестве отдельного технического элемента

В этом случае изготовитель СОСТС:

i)	указывает в пункте 4.5 информационного документа (приложение 1А, часть 2), что требование этого пункта не применяется к данной СОСТС (в соответствии с частью I настоящих Правил), и

ii)	указывает в пункте 4.1 информационного документа перечень транспортных средств, для установки на которых предназначена СОСТС, и соответствующие условия установки в пункте 4.2.

b)	Официальное утверждение типа транспортного средства в отношении СОС

В этом случае изготовитель указывает в пункте 3.1.3.1.1 информационного документа (приложение 1А, часть 2), что предписание этого пункта не применяется к данной СОС в силу самого характера условий установки.

c)	Официальное утверждение типа транспортного средства в отношении установки СОСТС, тип которой официально утвержден в качестве отдельного технического элемента

В этом случае изготовитель транспортного средства указывает в пункте 3.1.3.1.1 информационного документа (приложение 1А, часть 2), что предписание этого пункта не применяется к установке данной СОСТС, если соблюдены соответствующие условия установки.

Это предписание не применяется в тех случаях, когда информация, предусмотренная в пункте 3.1.3.1.1 части 2 приложения 1А, уже представлена для официального утверждения отдельного технического элемента.

Излучение…"

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

Ненужное вычеркнуть (в некоторых случаях ничего вычеркивать не нужно, если указывается несколько позиций).

Если средства идентификации типа включают обозначения, не имеющие отношения к описанию типов компонента или отдельного технического элемента, охватываемых данным информационным документом, то такие обозначения должны быть представлены в документации знаком "?" (например, АВС??123??).

В соответствии с определениями, приведенными в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ TRANS/WP.29/78/Rev.1 с поправками).

Если средства идентификации типа включают обозначения, не имеющие отношения к описанию типов компонента или отдельного технического элемента, охватываемых данным информационным документом, то такие обозначения должны быть представлены в документации знаком "?" (например, АВС??123??).