|  |  | E/ECE/324/Rev.1/Add.98/Rev.2/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.98/Rev.2/Amend.2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 25 January 2011 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 98: Правила № 99

Пересмотр 2 − Поправка 2

Дополнение 6 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 9 декабря 2010 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения газоразрядных источников света для использования в официально утвержденных оптических элементах механических транспортных устройств

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 3.10 изменить следующим образом:

"3.10.	Ультрафиолетовое излучение

Ультрафиолетовое излучение газоразрядного источника света должно быть таким, чтобы газоразрядный источник света относился к типу, характеризующемуся низкой интенсивностью ультрафиолетового излучения, и соответствовал следующей формуле:

400 нм

∫  Ee(()∙S(()∙d(

(=250 нм

kuv =    ____________________   ≤ 10-5  Вт/лм,

780 нм

km ∙  ∫  Ee(()∙V(()∙d(

(=380 нм

где...."

Приложение 1,

Перечень спецификаций для газоразрядных источников света и последовательность их указания в настоящем приложении изменить следующим образом:

| Номера спецификаций |  |
| --- | --- |
| DxR/1−7 | (Спецификация DxR/6: две страницы) |
| DxS/1−6 |  |

Спецификации DxR/1−3 и DxR/6 заменить новыми спецификациями нижеследующего содержания (см. последующие страницы).

Спецификации DxS/1−3 и DxS/6 заменить новыми спецификациями нижеследующего содержания (см. последующие страницы).

КАТЕГОРИИ D1R, D2R, D3R И D4R	Спецификация DxR/1

Чертежи предназначены только для указания основных габаритов (в мм)
газоразрядного источника света

Рисунок 1
Категория D1R − Типовой газоразрядный источник света с проводами −
Цоколь PK32d-3 PK32d-3

Рисунок 2
Категория D2R − Типовой газоразрядный источник света с соединительным устройством − Цоколь P32d-3

1	Плоскость отсчета проходит по поверхности патрона, на которую опираются три упора цокольного кольца.

2	См. спецификацию DxR/3.

3	Что касается оси отсчета, то при измерении на расстоянии 27,1 мм от плоскости отсчета эксцентриситет внешней колбы должен составлять менее (0,5 мм в направлении С и менее –1 мм/+0,5 мм в направлении А.

КАТЕГОРИИ D1R, D2R, D3R И D4R	Спецификация DxR/2

Чертежи предназначены только для указания основных габаритов (в мм)
газоразрядного источника света

Рисунок 3
Категория D3R − Типовой газоразрядный источник света с пусковым
устройством − Цоколь PK32d-6

Рисунок 4
Категория D4R − Типовой газоразрядный источник света
с соединительным устройством − Цоколь P32d-6

1	Плоскость отсчета проходит по поверхности патрона, на которую опираются три упора цокольного кольца.

2	См. спецификацию DxR/3.

3	Что касается оси отсчета, то при измерении на расстоянии 27,1 мм от плоскости отсчета эксцентриситет внешней колбы должен составлять менее (0,5 мм в направлении С 
и менее -1 мм/+0,5 мм в направлении А.

КАТЕГОРИИ D1R, D2R, D3R И D4R	Спецификация DxR/3

Рисунок 5
Определение оси отсчета1

Направление движения цоколя

1	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через точку пересечения двух параллельных линий, как показано на рис. 5.

2	Стеклянная колба и держатели не должны выходить за пределы внешнего контура, как показано на рис. 6.  Внешний контур представляет собой окружность, в центре которой находится ось отсчета.

КАТЕГОРИИ D1R, D2R, D3R И D4R	Спецификация DxR/6
			Стр. 1 (из двух)

Положение и форма дуги

Настоящее испытание проводится для определения формы и заостренности дуги, а также ее положения относительно оси и плоскости отсчета путем определения ее искривления и рассеивания;  измерения яркости в центральной части поперечного сечения D, где Lmaxc - это максимальная яркость дуги, измеренная в направлении наблюдения С;  см. спецификацию DxR/2.

LmaxC

| Распределение относительной яркости в центральной части поперечного сечения D | Форма дуги приводится только в качестве иллюстрации | Направление измерения C в соответствии со спецификацией DxR/7 |
| --- | --- | --- |

При измерении распределения относительной яркости в центральной части поперечного сечения D, как это показано на приведенном выше рисунке, максимальная величина LmaxC находится на расстоянии r от оси отсчета.  Точки 20% от LmaxC находятся на расстоянии s, как показано на приведенном выше рисунке.

| Размеры в мм | Источники света серийного производства | Стандартные источники света |
| --- | --- | --- |
|  | D1R/D2R | D3R/D4R |  |
| r (искривление арки) | 0,50 ( 0,25 | 0,50 ( 0,25 | 0,50 ( 0,20 |
| s (рассеивание арки) | 1,10 ( 0,25 | 1,10 + 0,25/-0,40 | 1,10 ( 0,25 |

КАТЕГОРИИ D1R, D2R, D3R И D4R	Спецификация DxR/6
			Стр. 2 (из двух)

Паразитный свет

Настоящее испытание проводится для выявления ненужного паразитного света посредством измерения яркости в зоне А и на линиях В и С, где LmaxB – это максимальная яркость дуги, измеренная в направлении наблюдения B;  см. спецификацию DxR/2.

LmaxB

| Распределение относительной яркости в центральной части поперечного сечения D | Форма дуги приводится только в качестве иллюстрации | Направление измерения В в соответствии со спецификацией DxR/7 |
| --- | --- | --- |

При измерении величин яркости в направлении измерения В, которая определяется спецификацией DxR/7 в соответствии со схемой, указанной в приложении 5, но во вращающемся поле с диаметром 0,2 М мм, относительная яркость, выраженная в процентах от LmaxB (в поперечном сечении D), должна составлять:

| Зона A | ≤4,5% |
| --- | --- |
| Линия B | ≤15% |
| Линия C | ≤5,0% |

Пределы зоны А определяются черным покрытием, внешней колбой и плоскостью на расстоянии 24,5 мм от плоскости отсчета.

КАТЕГОРИИ D1S, D2S, D3S И D4S	Спецификация DxS/1

Чертежи предназначены только для указания основных габаритов (в мм)
газоразрядного источника света

Рисунок 1
Категория D1S − Типовой газоразрядный источник света с проводами − Цоколь  PK32d-2

Рисунок 2
Категория D2S − Типовой газоразрядный источник света 
с соединительным устройством − Цоколь Р32d-2

1	Плоскость отсчета проходит по поверхности патрона, на которую опираются три упора цокольного кольца.

2	См. спецификацию DхS/3.

3	При изменении на расстоянии 27,1 мм от плоскости отсчета по отношению к средней точке внутренней колбы максимальный эксцентриситет внешней колбы должен составлять 1 мм.

КАТЕГОРИИ D1S, D2S, D3S И D4S	Спецификация DxS/2

Чертежи предназначены только для указания основных габаритов (в мм)
газоразрядного источника света

Рисунок 3
Категория D3S − Типовой газоразрядный источник света с пусковым
приспособлением − Цоколь PK32d-5

Рисунок 4
Категория D4S − Типовой газоразрядный источник света с соединительным устройством − Цоколь Р32d-5

1	Плоскость отсчета проходит по поверхности патрона, на которую опираются три упора цокольного кольца.

2	См. спецификацию DхS/3.

3	При изменении на расстоянии 27,1 мм от плоскости отсчета по отношению к средней точке внутренней колбы максимальный эксцентриситет внешней колбы должен составлять 1 мм.

КАТЕГОРИИ D1S, D2S, D3S И D4S	Спецификация DxS/3

Рисунок 5

Определение оси отсчета1

Направление движения цоколя

1	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через точку пересечения двух параллельных линий, как показано на рис. 5.

2	Стеклянная колба и держатели не должны выходить за пределы внешнего контура, как показано на рис. 6. Внешний контур представляет собой окружность, в центре которой находится ось отсчета.

КАТЕГОРИИ D1S, D2S, D3S И D4S	Спецификация DxS/6

Положение и форма дуги

Настоящее испытание проводится для определения формы дуги и ее положения относительно оси и плоскости отсчета путем измерения величины ее искривления и рассеивания в центральной части поперечного сечения на расстоянии 27,1 мм от плоскости отсчета.

| Распределение относительной яркости в центральной части поперечного сечения D | Форма дуги приводится только в качестве иллюстрации | Направление измерения В: вид источника света сбоку |
| --- | --- | --- |

При измерении распределения относительной яркости в центральной части поперечного сечения, как это показано на приведенном выше рисунке, максимальная величина находится на расстоянии r от оси отсчета. Точка 20% от максимальной величины находится в пределах s:

| Размеры в мм | Источники света серийного производства | Стандартные источники света |
| --- | --- | --- |
| r (искривление арки) | 0,50 ( 0,40 | 0,50 ( 0,20 |
| s (рассеивание арки) | 1,10 ( 0,40 | 1,10 ( 0,25 |

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, заключено в Женеве 20 марта 1958 года.

# Text boxes

Ось отсчета2

3

27,1

Плоскость отсчета1

Ось отсчета2

Плоскость отсчета1

3

27,1

3

27,1

Ось отсчета2

Плоскость отсчета1

3

27,1

Ось отсчета2

Плоскость отсчета1

Ось отсчета

Рисунок 6
Максимальный внешний контур лампы2

Ось отсчета

Ось отсчета

LmaxC

Яркость (относительная)

Номинальное положение электродов

D

Ось отсчета

r

27,1

20% от LmaxC

LmaxC

Плоскость отсчета

s

Яркость (относительная)

D

Ось

отсчета

Линия B

Линия C

Зона A

1,0
0,5

29,6

27,1

24,5

LmaxВ

≈    ≈    ≈

Плоскость отсчета

Номинальное

положение

электродов

3

27,1

Ось отcчета2

Плоскость отcчета1

3

2

3

27,1

Ось отcчета2

Плоскость отcчета1

Ось отcчета2

3

27,1

Плоскость отcчета1

Ось отcчета2

3

27,1

Плоскость отcчета1

Ось отсчета

Ось отсчета

Ось отсчета

Рисунок 6

Максимальный внешний контур лампы2

Lmax

Яркость (относительная)

Номинальное положение электродов

D

Ось отсчета

r

27,1

20% от Lmax

LmaxC

Плоскость отсчета

s

≈