|  |  | E/ECE/324/Rev.2/Add.117/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.117/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 25 January 2011 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 117: Правила № 118

Поправка 1

Поправки сессии 01 − Дата вступления в силу: 9 декабря 2010 года

Единообразные предписания, касающиеся характеристик горения и/или бензо- или маслоотталкивающих свойств материалов, используемых в конструкции механических транспортных средств определенных категорий

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Название Правил изменить следующим образом:

"Единообразные технические предписания, касающиеся характеристик горения и/или бензо- или маслоотталкивающих свойств материалов, используемых в конструкции механических транспортных средств определенных категорий"

Содержание изменить следующим образом:

"Правила № 118

Единообразные технические предписания, касающиеся характеристик горения и/или бензо- или маслоотталкивающих свойств материалов, используемых в конструкции механических транспортных средств определенных категорий

…

12.	Переходные положения……………………………………………………….".

Перечень приложений, включить новое приложение 9 следующего содержания:

…

"9.		Испытание на определение бензо- или маслоотталкивающих свойств материалов".

Текст Правил

Пункты 1−1.3 изменить следующим образом:

"1.		Область применения

1.1		Настоящие Правила применяют в отношении характеристик горения (воспламеняемость, скорость горения и плавкость) и бензо- или маслоотталкивающих свойств материалов, используемых в транспортных средствах категории M3, классы II и III.

Официальные утверждения типа предоставляются в отношении следующего:

1.2		Часть I − Официальное утверждение типа транспортного средства в отношении характеристик горения и/или бензо- или маслоотталкивающих свойств элементов оборудования, используемых во внутреннем отделении, моторном отделении и любом отдельном отопительном отсеке.

1.3		Часть II − Официальное утверждение элемента оборудования в отношении его характеристик горения и/или бензо- или маслоотталкивающих свойств, установленного в пассажирском салоне, моторном отделении или любом отдельном отопительном отсеке."

Включить новые пункты 2.3 и 2.4 следующего содержания:

"2.3		"Моторное отделение" означает отделение, в котором установлен двигатель и в котором может быть установлено отопительное устройство.

2.4		"Отдельный отопительный отсек" означает отсек для установки отопительного устройства, которое расположено вне внутреннего отделения и моторного отделения".

Пункты 2.3−2.6 (прежние), изменить нумерацию на пункты 2.5−2.8.

Пункты 3.3.2−3.3.3.1 изменить следующим образом:

"3.3.2		в случае элементов оборудования, уже официально утвержденных по типу конструкции,  к заявке на официальное утверждение типа транспортного средств должны прилагаться: перечень номеров официального утверждения и обозначения типа соответствующих частей, используемые изготовителем;

3.3.3		в случае элементов оборудования, не имеющих официального утверждения ЕЭК по типу конструкции:

3.3.3.1	образцы, число которых указано в приложениях 6−9, элементов оборудования, используемых в транспортных средствах, представляющих тип элемента оборудования, подлежащего официальному утверждению;".

Пункт 4.2 изменить следующим образом:

"4.2		Каждому официально утвержденному типу … (в настоящее время 01, что соответствует поправкам серии 01) указывают ...".

Пункт 4.4.1, изменить сноску 2 следующим образом:

…

"2		1 − Германия, … 35 − Казахстан, … 50 − Мальта, 51 − Республика Корея, 52 − Малайзия, 53 − Таиланд, 54 и 55 (не присвоены), 56 − Черногория, 57 (не присвоен) и 58 − Тунис. Последующие порядковые номера … Соглашения".

Пункт 5 изменить следующим образом:

"5.		Часть I: Официальное утверждение типа транспортного средства в отношении характеристик горения элементов оборудования, используемых во внутреннем отделении, моторном отделении и любом отдельном отопительном отсеке, и/или бензо- или маслоотталкивающих свойств изоляционных материалов, используемых в моторном отделении и любом отдельном отопительном отсеке"

Пункты 5.2.1−5.2.3 изменить следующим образом:

"5.2.1		Материалы, предназначенные для пассажирского салона, моторного отделения и любого отдельного отопительного отсека и используемые в транспортном средстве, подлежащем официальному утверждению по типу конструкции, должны удовлетворять предписаниям части II настоящих Правил.

5.2.2		Материалы и/или приспособление, используемые в пассажирском салоне, моторном отделении и любом отдельном отопительном отсеке и/или в устройствах, официально утвержденных в качестве элементов оборудования, должны размещаться таким образом, чтобы свести к минимуму опасность возгорания и распространения огня.

5.2.3		Такие материалы и/или приспособления подлежат размещению исключительно сообразно их предназначению и с учетом результатов испытания(й), которому(ым) они были подвергнуты (см. пункты 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 и 6.2.6), особенно в отношении их характеристик горения и плавления (в горизонтальной/вертикальной плоскости) и/или их бензо- или маслоотталкивающих свойств".

Пункт 6 изменить следующим образом:

"6.		Часть II: Официальное утверждение элемента оборудования в отношении его характеристик горения и/или его бензо- или маслоотталкивающих свойств"

Пункт 6.1.1.2 изменить следующим образом:

"6.1.1.2	предназначение (обивка сидений, внутренняя облицовка крыши, изоляция и т.д.),".

Пункт 6.1.4 изменить следующим образом:

"6.1.4		"Необлицованная поверхность" означает ту сторону материала, составляющего внутреннюю облицовку, которая обращена внутрь пассажирского салона, моторного отделения или любого отдельного отопительного отсека".

Включить новые пункты 6.1.7 и 6.1.8 следующего содержания:

"6.1.7		"Изоляционный(е) материал(ы)" означает(ют) материал(ы), используемый(ые) для снижения степени теплопередачи методом теплопроводности, излучения или конвекции и для звукоизоляции в моторном отделении и любом отдельном отопительном отсеке.

6.1.8		"Бензо- и маслоотталкивающие свойства" означают способность материалов отталкивать топливо или смазочный материал, измеряемую в соответствии с приложением 9 к настоящим Правилам".

Включить новые пункты 6.2.4 и 6.2.5 следующего содержания:

"6.2.4		Все изоляционные материалы, установленные в моторном отделении и любом отдельном отопительном отсеке, должны подвергаться испытанию, описанному в приложении 9 к настоящим Правилам.

Результат испытания считают удовлетворительным, если с учетом наихудших результатов увеличение веса испытуемого образца не превышает 1 г.

Оборудование проемов, необходимых по техническим причинам, например для пропускания трубок или конструктивных элементов через данный материал, допускается в том случае, если это не снижает уровня защиты (например, через уплотнитель, ленту… ).

6.2.5		Электропроводку подвергают испытанию на устойчивость к распространению пламени, описанному в пункте 12 стандарта ISO 6722:2006.

Результат испытания считают удовлетворительным, если с учетом наихудших результатов испытания пламя в результате горения изоляционного материала гаснет не позднее чем через 70 секунд и если как минимум 50 мм изоляции верхней части испытуемого образца не затронуты пламенем".

Пункты 6.2.4−6.2.4.3.2 (прежние), изменить нумерацию на 6.2.6−6.2.6.3.2.

Пункт 6.2.4.4 исключить.

Пункт 6.2.4.5, изменить нумерацию на 6.2.6.4.

Включить новые пункты 12−12.5 следующего содержания:

"12.		Переходные положения

12.1		Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 01 ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не может отказывать в предоставлении официальных утверждений ЕЭК на основании настоящих Правил с поправками серии 01.

12.2		По истечении 24 месяцев после официальной даты вступления в силу поправок серии 01 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения ЕЭК только в том случае, если данный тип транспортного средства или тип элемента оборудования, подлежащий официальному утверждению, удовлетворяет предписаниям настоящих Правил с поправками серии 01.

12.3		По истечении 60 месяцев после даты вступления в силу поправок серии 01 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут отказывать в первоначальной национальной или региональной регистрации (первоначальном вводе в эксплуатацию) транспортного средства, которое не удовлетворяет требованиям настоящих Правил с поправками серии 01.

12.4		Однако даже после даты вступления в силу поправок серии 01 к настоящим Правилам официальные утверждения элементов оборудования на основании предшествующих серий поправок к настоящим Правилам продолжают действовать и Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают их признавать.

12.5		Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не могут отказать в распространении официальных утверждений на основании настоящих Правил с поправками серии 00".

Приложение 1

Название изменить следующим образом:

"Справочный документ

(в соответствии с пунктом 3.2 настоящих Правил, касающихся официального утверждения ЕЭК типа транспортного средства в отношении характеристик горения элементов оборудования, используемых в пассажирском салоне, моторном отделении и любом отопительном отсеке, и/или бензо- или маслоотталкивающих свойств изоляционных материалов, используемых в моторном отделении и любом отдельном отопительном отсеке)".

Пункт 3 изменить следующим образом:

"3.		Кузов
		Внутреннее оборудование и/или изоляционные материалы"

Включить новые пункты 3.3, 3.3.1, 3.3.1.1, 3.4 и 3.4.1 следующего содержания:

"3.3		Бензо- или маслоотталкивающие свойства материалов, используемых в транспортном средстве

3.3.1		Материал(ы), используемый(е) в целях изоляции

3.3.1.1	Номер(а) официального утверждения элемента оборудования по типу конструкции:

3.4		Электропроводка

3.4.1		Номер(а) официального утверждения элемента оборудования по типу конструкции	".

Приложение 2

Название изменить следующим образом:

"Справочный документ

(в соответствии с пунктом 3.2 настоящих Правил, касающихся официального утверждения ЕЭК типа элемента оборудования, используемого в пассажирском салоне, моторном отделении и любом отдельном отопительном отсеке, в отношении его характеристик горения и/или бензо- или маслоотталкивающих свойств изоляционных материалов, используемых в моторном отделении и любом отдельном отопительном отсеке)".

Включить новые пункты 3−4.6 следующего содержания:

"3.		Изоляционные материалы

3.1		Материал(ы), используемый(е) для:

3.2		Основной(ые) материал(ы)/назначение: … / …

3.3		Составной/однородный (1) материал, количество слоев1:

3.4		Тип покрытия(1):

3.5		Максимальная/минимальная толщина 	 мм

3.6		Номер официального утверждения типа, в случае наличия:

4.		Электропроводка

4.1		Материал(ы), используемый(е) для:

4.2		Основной(ые) материал(ы)/назначение: … / …

4.3		Составной/однородный (1) материал, количество слоев1:

4.4		Тип покрытия (1):

4.5		Максимальная/минимальная толщина 	 мм

4.6		Номер официального утверждения типа, в случае наличия: 	".

Приложение 5 изменить следующим образом:

"Приложение 5

Схемы знаков официального утверждения

Образец 1

(см. часть I настоящих Правил)

а = 8 мм мин.

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на транспортном средстве, указывает, что этот тип транспортного средства официально утвержден в Нидерландах (Е4) на основании части I Правил № 118 под номером официального утверждения 011234. Первые две цифры (01) номера официального утверждения указывают, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с требованиями Правил № 118 с поправками серии 01.

Образец 2

(см. часть II настоящих Правил)

a = 8 мм мин.

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на элементе оборудования, указывает, что этот тип элемента оборудования официально утвержден в Нидерландах (Е4) на основании части II Правил № 118 под номером официального утверждения 011234. Первые две цифры (01) номера официального утверждения указывают, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с требованиями Правил № 118 с поправками серии 01.

Дополнительное условное обозначение…".

Включить новое приложение 9 следующего содержания:

"Приложение 9

Испытание на определение бензо- и маслоотталкивающих свойств материалов

1.		Область применения

В настоящем приложении перечислены предписания по испытанию материалов, используемых в моторных отделениях и отдельных отопительных отсеках, на указанные выше свойства.

2.		Отбор образцов и принцип

2.1		Размер образцов должен составлять: 140 мм х 140 мм.

2.2		Толщина образца должна быть 5 мм. Если толщина испытуемого образца больше 5 мм, то она должна быть доведена до 5 мм с помощью соответствующего механического процесса, применяемого к той стороне, которая не обращена внутрь моторного отделения или отдельного отопительного отсека.

2.3		Испытательной жидкостью является дизельное топливо, соответствующее стандарту EN 590:1999 (рыночные виды топлива) или альтернативное дизельное топливо, соответствующее Правилам ЕЭК № 83 (Приложение 10: Технические требования к эталонному топливу).

2.4		Испытанию подвергают четыре образца.

3.		Прибор (см. рис. 4а и 4b)

Прибор состоит из следующих элементов:

А	плоское основание твердостью менее 70 по шкале Шора D;

В	абсорбирующая поверхность на плоском основании (например, бумага);

С	металлический цилиндр (внутренним диаметром 120 мм, внешним диаметром 130 мм и высотой 50 мм), заполненный испытательной жидкостью;

D-D'	два винта с гайками-барашками;

Е	испытуемый образец;

F	верхняя пластина.

4.		Процедура

4.1		Испытуемый образец и прибор выдерживаются в течение не менее 24 часов при температуре 23 ± 2 ºС и относительной влажности 50 ± 5% и находятся в этих условиях до самого начала испытаний.

4.2		Испытуемый образец взвешивают.

4.3		Испытуемый образец кладут на основание прибора стороной, подвергаемой испытанию, кверху и фиксируют с помощью металлического цилиндра, установленного в центральное положение, за счет приложения достаточного давления с помощью винтов. Утечка испытательной жидкости не допускается.

4.4		Заполнить металлический цилиндр испытательной жидкостью на высоту 20 мм и оставить прибор на 24 часа.

4.5		Вылить испытательную жидкость и снять испытуемый образец с прибора. Если на испытуемом образце остаются следы испытательной жидкости, ее следует снять, не сжимая испытуемый образец.

4.6		Испытуемый образец взвешивают.

Рис. 4а
Прибор для проверки бензо- или маслоотталкивающих свойств
(размеры в миллиметрах)

Рис. 4b
Прибор для проверки бензо- и маслоотталкивающих свойств
(вид сбоку)

"

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

Как они определены в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), приложение 7 (документ TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).