|  |  | E/ECE/324/Rev.2/Add.118/Rev.1/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.118/Rev.1/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 December 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 118: Правила № 119

Пересмотр 1 − Поправка 1

Дополнение 1 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 18 ноября 2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения огней подсветки поворотов механических транспортных средств

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункты 8−8.2 исключить и заменить новым пунктом 8 следующего содержания:

"8.		Цвет испускаемого света

Цвет света, испускаемого в пределах поля решетки распределения света, определение которой приведено в пункте 2 приложения 3, должен быть белым. Порядок проведения испытаний см. в приложении 4 к настоящим Правилам. За пределами этого поля не должно наблюдаться никаких резких изменений цвета".

Приложение 4

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.		Для проверки этих колориметрических характеристик используют источник света с цветовой температурой 2 856 К, соответствующий стандартному источнику А Международной комиссии по освещению (МКО). Проверку колориметрических характеристик огней с несъемными источниками света (лампами накаливания и пр.) или источников света (съемных или несъемных) с электронным механизмом управления источником света проводят с использованием установленных в огнях источников света в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил."

# Footnotes

* 	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.