|  |  | E/ECE/324/Rev.1/Add.94/Rev.1/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.94/Rev.1/Amend.2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 August 2013 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 94 − Правила № 95

Пересмотр 1 − Поправка 2

Дополнение 2 к поправкам серии 03 − Дата вступления в силу: 15 июля 2013 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении защиты водителя и пассажиров в случае бокового столкновения

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 2.3.2 изменить следующим образом:

"2.3.2		"Салон с точки зрения… служащими для защиты водителей и пассажиров от прямого контакта с частями, находящимися под высоким напряжением."

Пункт 10.9 изменить следующим образом:

"10.9		Если… Стороны, применяющие настоящие Правила, могут отказывать в предоставлении национального официального утверждения таких транспортных средств…"

По всему тексту Правил на английском языке сокращение RESS исправить на REESS.

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.