| E/ECE/324/Rev.2/Add.122/Rev.1/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.122/Rev.1/Amend.3 |
| --- |
|  | 6 décembre 2012 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_______________

Additif 122: Règlement no 123

Révision 1 − Amendement 3

Complément 3 à la série 01 d’amendements − Date d’entrée en vigueur: 18 novembre 2012

Prescriptions uniformes concernant l’homologation des systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Paragraphe 2.2.2 k) ii), modifier comme suit:

«2.2.2	…

k)	…

ii)	Un dessin coté avec indication des valeurs électriques et photométriques de base et du flux lumineux normal, et pour chaque module DEL la mention indiquant s’il est remplaçable ou non;

…».

Paragraphe 5.3.3, modifier comme suit:

«5.3.3	Le faisceau de croisement du type C (de base) doit être produit seulement par des sources lumineuses remplaçables ou des modules DEL remplaçables ou non remplaçables.».

Ajouter un nouveau paragraphe, libellé comme suit:

«5.3.4	Dans le cas d’un module DEL remplaçable, une démonstration de la procédure de dépose et de remplacement du module, comme prescrit au paragraphe 1.4.1 de l’annexe 10, doit être effectuée à la satisfaction du service technique.».

Ajouter un nouveau paragraphe, libellé comme suit:

«5.15		Un module DEL:

a)	Doit pouvoir être extrait du dispositif qui le contient à l’aide d’outils uniquement, sauf si la fiche de communication indique qu’il n’est pas remplaçable;

b)	Doit être conçu de telle manière qu’avec ou sans l’aide d’outils, il ne soit pas mécaniquement interchangeable avec une source lumineuse homologuée remplaçable.».

Annexe 1,

Point 9.2.1, modifier comme suit:

«9.2.1	Nombre de modules DEL et codes d’identification propres à ces modules et pour chaque module DEL la mention indiquant s’il est remplaçable ou non: oui/non2.».

Annexe 3,

Tableau 1, modifier comme suit:

«

|  | Position/degrés | Faisceau de croisement |
| --- | --- | --- |
| Prescriptions exprimées en cd | horizontale | verticale | classe C | classe V | classe E | classe W |
|  | No | Élément | à/de | à | à | min | max | min | max | min | max | min | max |
| Partie A | 1 | B50L | L 3,43 |  | U 0,57 | 504 | 350 | 50 | 350 | 50 | 6258 | 50 | 625 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | BR | R 2,5 |  | U 1 | 504 | 1 750 | 50 | 880 | 50 | 1 750 | 50 | 2 650 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8a | S 50 + S 50LL + S 50RR5 |  |  | U 4 | 1907 |  |  |  | 1907 |  | 1907 |  |
|  | 9a | S 100 + S 100LL + S 100RR5 |  |  | U 2 | 3757 |  |  |  | 3757 |  | 3757 |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Emax3 |  |  |  | 16 900 | 44 100 | 8 400 | 44 100 | 16 900 | 79 3008 | 29 530 | 70 5002 |
| Partie B (modes d’éclairage en virage): le tableau 1, partie A est applicable après avoir remplacé les éléments des lignes 1, 2, 7, 13 et 18 par ceux figurant ci-dessous. |
| Partie B | 1 | B50L | L 3,43 |  | U 0,57 | 504 | 530 |  | 530 |  |  |  | 790 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Emax6 |  |  |  | 10 100 | 44 100 | 5 100 | 44 100 | 10 100 | 79 3008 | 20 300 | 70 5002 |

».

Annexe 4,

Paragraphes 2.2.1 et 2.2.2, modifier comme suit:

«2.2.1	Le résultat exprimé en milliradians (mrad) est considéré comme acceptable pour un feu de croisement quand la valeur absolue (r1 = ( r3 – r60 ( enregistrée sur le projecteur n’est pas supérieure à 1,0 mrad ((r1 ( 1,0 mrad) vers le haut ni à 2,0 mrad ((r1 ( 2,0 mrad) vers le bas.

2.2.2		Cependant, si cette valeur est:

| Sens de déplacement |  |
| --- | --- |
| Vers le haut | Supérieure à 1,0 mrad mais inférieure ou égale à 1,5 mrad (1,0 mrad < ΔrI ( 1,5 mrad) |
| Vers le bas | Supérieure à 2,0 mrad mais inférieure ou égale à 3,0 mrad (2,0 mrad < ΔrI ( 3,0 mrad) |

Un autre échantillon de projecteur est soumis à l’essai comme prévu au paragraphe 2.1, après avoir subi trois fois de suite le cycle de fonctionnement décrit ci-dessous afin de stabiliser le positionnement des parties mécaniques du projecteur, placé sur un support représentatif de son installation correcte sur le véhicule:

Allumage du feu de croisement pendant une heure (la tension d’alimentation étant réglée comme prévu au paragraphe 1.1.1.2);

À la fin de cette période d’une heure, le type de projecteur est considéré comme acceptable si la valeur absolue Δr mesurée sur l’échantillon satisfait aux prescriptions du paragraphe 2.2.1 ci-dessus.».

Annexe 5,

Paragraphe 1.2.1.1, modifier comme suit:

«1.2.1.1	Pour les valeurs ci-dessous du faisceau de croisement et de ses modes, l’écart maximum défavorable est le suivant:

a)	Pour les valeurs maximales au point B50L: 170 cd équivalant à 20 % et 255 cd équivalant à 30 %;

b)	Pour les valeurs maximales dans la zone III et sur le segment BLL: 255 cd équivalant à 20 % et 380 cd équivalant à 30 %;

c)	Pour les valeurs maximales sur les segments E, F1, F2 et F3: 170 cd équivalant à 20 % et 255 cd équivalant à 30 %;

d)	Pour les valeurs minimales aux points BR, P, S 50 + S 50LL + S 50RR et S 100 + S 100LL + S 100RR, et à ceux prescrits à la note 4 du tableau 1 de l’annexe 3 du présent Règlement (B50L, BR, BRR et BLL): la moitié de la valeur requise, équivalant à 20 %, et les trois quarts de la valeur requise, équivalant à 30 %.».

Annexe 7,

Paragraphe 1.2.1.1, modifier comme suit:

«1.2.1.1	Pour les valeurs ci-dessous du faisceau de croisement et de ses modes, l’écart maximum défavorable est le suivant:

a)	Pour les valeurs maximales au point B50L: 170 cd équivalant à 20 % et 255 cd équivalant à 30 %;

b)	Pour les valeurs maximales dans la zone III et sur le segment BLL: 255 cd équivalant à 20 % et 380 cd équivalant à 30 %;

c)	Pour les valeurs maximales sur les segments E, F1, F2 et F3: 170 cd équivalant à 20 % et 255 cd équivalant à 30 %;

d)	Pour les valeurs minimales aux points BR, P, S 50 + S 50LL + S 50RR et S 100 + S 100LL + S 100RR, et à ceux prescrits à la note 4 du tableau 1 de l’annexe 3 du présent Règlement (B50L, BR, BRR et BLL): la moitié de la valeur requise, équivalant à 20 %, et les trois quarts de la valeur requise, équivalant à 30 %.».