| E/ECE/324/Rev.2/Add.122/Rev.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.122/Rev.1 |
| --- |
|  |  | 10 June 2011 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 122: Правила № 123

Пересмотр 1

Включает все тексты, действующие на настоящий момент:

Дополнение 1 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 11 июля 2008 года

Исправление 1 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 12 марта 2008 года

Дополнение 2 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 15 октября 2008 года

Дополнение 3 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 26 февраля 2009 года

Исправление 2 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 10 марта 2009 года

Дополнение 4 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 19 августа 2010 года

Поправки серии 01 к Правилам − Дата вступления в силу: 9 декабря 2010 года

Исправление 1 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 9 декабря 2010 года

Исправление 2 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 9 марта 2011 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения адаптивных систем переднего освещения (АСПО) для автотранспортных средств

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Правила № 123

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения адаптивных систем переднего освещения (АСПО) для автотранспортных средств

Содержание

Стр.

Правила

А.	Административные положения 		5

0.	Область применения 		5

1.	Определения 		5

2.	Заявка на официальное утверждение системы 		8

3.	Маркировка 		11

4.	Официальное утверждение 		12

В.	Технические требования, касающиеся систем 		17

5.	Общие технические условия 		16

6.	Освещение 		20

7.	Цвет 		25

С.	Прочие административные положения		25

8.	Изменение типа системы и распространение официального утверждения 		25

9.	Соответствие производства 		26

10.	Санкции, налагаемые за несоответствие производства 		26

11.	Окончательное прекращение производства 		27

12.	Названия и адреса технических служб, уполномоченных проводить
			испытания для официального утверждения, и административных органов 		27

13.	Переходные положения 		27

Приложения

1	Сообщение, касающееся предоставления официального утверждения,
			распространения официального утверждения, отказа в официальном
			утверждении, отмены официального утверждения или окончательного
			прекращения производства типа системы на основании Правил № 123 		29

2	Схема знаков официального утверждения 		34

3	Фотометрические требования, касающиеся луча ближнего света 		42

4	Испытания на устойчивость фотометрических характеристик
			функционирующих систем 		46

5	Минимальные требования, касающиеся процедур контроля
			за соответствием производства 		53

6	Требования к системам, включающим рассеиватели из пластмассовых
			материалов: испытание образцов рассеивателей или материалов
			и комплектных систем или части(ей) систем 		56

Добавление 1 − Хронологическая последовательность испытаний
			для официального утверждения 		62

Добавление 2 − Метод измерения степени рассеивания и пропускания света 		63

Добавление 3 − Способ испытания разбрызгиванием 		65

Добавление 4 − Испытания на силу сцепления с клейкой лентой		66

7	Минимальные требования, касающиеся отбора образцов,
			производимого инспектором 		68

8	Положения, касающиеся светотеневой границы и регулировки луча
			ближнего света		74

9	Положения, касающиеся фотометрических измерений 		81

10	Бланки описания 		85

11	Требования, касающиеся модулей СИД и адаптивных систем переднего
			освещения (АСПО), содержащих модули СИД		87

Правила № 123

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения адаптивных систем переднего освещения (АСПО) для автотранспортных средств

А.		Административные положения

0.		Область применения

Настоящие Правила применяют к адаптивным системам переднего освещения (АСПО) для автотранспортных средств категорий М и N.

1.		Определения

Для целей настоящих Правил:

1.1	применяют определения, приведенные в Правилах № 48 и в сериях поправок, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа;

1.2	"адаптивная система переднего освещения" (или "система") означает осветительное устройство, в котором используются световые лучи с различными характеристиками для автоматической адаптации при изменяющихся условиях применения наклонного светового луча (луча ближнего света) и, если это применимо, главного светового луча (луча дальнего света) с минимальными функциями, указанными в пункте 6.1.1; такие системы состоят из управления системой, одного или нескольких устройств снабжения и управления, если это предусмотрено, и встраиваемых модулей с правой и с левой стороны транспортного средства;

1.3	"класс" луча ближнего света (C, V, E или W) − это обозначение луча ближнего света, определенное конкретными предписаниями в соответствии с настоящими Правилами и Правилами № 48;

1.4	"способ" переднего освещения, предусмотренный системой, означает луч, соответствующий положениям пунктов 6.2 и 6.3 настоящих Правил в отношении либо одного из классов луча ближнего света, либо главного светового луча, указанный и разработанный изготовителем для использования на конкретном транспортном средстве и в конкретных условиях;

1.4.1 	"способ поворотного освещения" − это обозначение способа переднего освещения с боковым смещением или изменением луча (для получения эквивалентного эффекта), предназначенный для использования в случае изгибов, поворотов или пересечений автодороги и определяемый конкретными фотометрическими предписаниями;

1.4.2	"способ поворотного освещения категории 1" означает способ поворотного освещения с горизонтальным смещением излома светотеневой границы;

1.4.3	"способ поворотного освещения категории 2" означает способ поворотного освещения без горизонтального смещения излома светотеневой границы;

1.5	"световой модуль" означает светоизлучающую часть системы, состоящую из оптических, механических и электрических элементов, предназначенную для обеспечения или усиления луча в рамках одной или более функций переднего освещения, предусматриваемых системой;

1.6	"встраиваемый модуль" означает, что в едином кожухе (корпусе фары) содержится один или более световых модулей;

1.7	"правая сторона" и соответственно "левая сторона" означают общую совокупность световых модулей, предназначенных для установки с соответствующей стороны продольной средней плоскости транспортного средства по отношению к оси его перемещения;

1.8	"управление системой" означает, что часть(и) системы принимает(ют) сигналы от транспортного средства и автоматически управляет(ют) работой световых модулей;

1.9		"нейтральное состояние" означает такое состояние системы, при котором установлен способ освещения для луча ближнего света класса С ("основной луч ближнего света") или для главного луча, если любой из них функционирует, и не подается управляющий сигнал АСПО;

1.10		"сигнал" означает любой управляющий сигнал АСПО, определенный в Правилах № 48, либо любой дополнительный управляющий сигнал, вводимый в систему, либо управляющий сигнал, выводимый из системы в транспортное средство;

1.11		"генератор сигнала" означает устройство, воспроизводящее один или более сигналов для испытаний системы;

1.12		"устройство снабжения и управления" означает один или более элементов системы, снабжающие энергией одну или более частей этой системы, в том числе такие ее части, как регулятор(ы) мощности и/или напряжения для одного или нескольких источников света, например электронные механизмы управления источником света;

1.13		"ось координат системы" означает линию пересечения продольной средней плоскости транспортного средства с горизонтальной плоскостью через исходный центр одного светового модуля, указанный на чертежах в соответствии с пунктом 2.2.1 ниже;

1.14		"рассеиватель" означает наиболее удаленный элемент светового модуля, который пропускает свет через освещающую поверхность;

1.15		"покрытие" означает любое(ые) вещество(а), нанесенное(ые) одним или более слоями на наружную поверхность рассеивателя;

1.16		системы различных "типов" означают системы, различающиеся в таких существенных аспектах, как

1.16.1		фабричная или торговая марка (марки);

1.16.2		добавление или снятие элементов, способных изменить оптические характеристики/фотометрические свойства системы;

1.16.3		пригодность для правостороннего или левостороннего движения либо возможность использования для движения в обоих направлениях;

1.16.4		функция(и), способ(ы) и классы переднего освещения;

1.16.5		материалы, из которых состоят рассеиватели и покрытия, если они имеются;

1.16.6		характеристика(и) сигнала(ов), предусмотренная(ые) для системы;

1.17		"регулировка" означает направление луча или его части на измерительный экран согласно соответствующим критериям;

1.18		"корректировка" означает использование предусмотренных системой средств для вертикальной и/или горизонтальной регулировки луча;

1.19		"функция изменения направления движения" означает любую функцию переднего освещения или один из его способов, либо один или несколько их элементов, либо любое сочетание этих элементов, которые предназначены для недопущения ослепления и обеспечения надлежащего освещения в том случае, когда транспортное средство, оснащенное системой, предназначенной для движения только с одной стороны дороги, временно используется в стране, где движение осуществляется с другой стороны дороги;

1.20		"функция замены" означает указанное переднее освещение и/или переднюю световую сигнализацию любого вида, независимо от того, идет ли речь о функции переднего освещения и/или передней световой сигнализации либо об их способе, либо только об их элементе(ах), либо о любом сочетании этих элементов, которые предназначены для замены функции/способа переднего освещения в случае неисправности;

1.21		приведенные в настоящих Правилах ссылки на стандартную(ые) (эталонную(ые)) лампу(ы) накаливания и газоразрядный(ые) источник(и) света относятся к правилам № 37 и 99, соответственно, и к сериям поправок к ним, действующим на момент подачи заявки на официальное утверждение типа.

2.		Заявка на официальное утверждение системы

2.1		Заявка на официальное утверждение подается владельцем фабричной или торговой марки или его надлежащим образом уполномоченным представителем.

В ней указываются:

2.1.1		функции переднего освещения, которые, как предполагается, будут обеспечиваться системой и в отношении которых требуется официальное утверждение на основании настоящих Правил;

2.1.1.1	любая(ые) другая(ые) функция(и) переднего освещения или передней световой сигнализации, обеспечиваемая(ые) любыми сгруппированными, комбинированными или совмещенными огнями, содержащимися в световых модулях системы, в отношении которых требуется официальное утверждение; достаточно полная информация для идентификации соответствующего(их) огня(ей) и обозначение одних или нескольких Правил, на основании которых они, как предполагается, должны быть (по отдельности) официально утверждены;

2.1.2		предназначен ли луч ближнего света и для левостороннего, и для правостороннего движения либо только для левостороннего или только для правостороннего движения;

2.1.3		оборудована ли система одним или несколькими корректируемыми световыми модулями:

2.1.3.1	положение(я) установки соответствующего(их) светового(ых) модуля(ей) по отношению к поверхности земли и к продольной средней плоскости транспортного средства;

2.1.3.2	максимальные углы наклона вверх и вниз по отношению к нормальному(ым) положению(ям), при которых может производиться вертикальная корректировка устройств(а);

2.1.4		категории (в соответствии с перечнем, приведенным в правилах № 37 или 99 и в сериях поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа) используемых сменных и/или несменных ламп накаливания либо газоразрядных источников света и/или конкретный(е) идентификационный(е) код(ы) источника света для модулей СИД, если они имеются;

2.1.5		оснащена ли система одним или более несменными источниками света:

2.1.5.1	идентификация светового(ых) модуля(ей), несменной частью которого(ых) является(ются) указанный(е) источник(и) света;

2.1.6		условия функционирования, например различные значения входного напряжения в соответствии с положениями приложения 9 к настоящим Правилам, если это применимо.

2.2		К каждой заявке на официальное утверждение прилагают:

2.2.1		чертежи в трех экземплярах, являющиеся достаточно подробными для того, чтобы можно было идентифицировать тип, с указанием положения(й), предусмотренного(ых) для номера(ов) официального утверждения и дополнительных обозначений по отношению к окружности(ям) знака(ов) официального утверждения, и геометрического положения установки световых модулей на транспортном средстве по отношению к поверхности земли и к продольной средней плоскости транспортного средства, а также изображений каждого из них в вертикальном (осевом) профиле и спереди с указанием основных деталей оптической конструкции, включая ось/оси координат и точку(и), принимаемую(ые) за исходный(е) центр(ы) при испытаниях, и любые оптические особенности рассеивателя, если это применимо;

если имеются, а в случае модуля(ей) СИД также место(а), предназначенное(ые) для конкретного идентификационного(ых) кода(ов) такого(их) модуля(ей);

2.2.2		краткое техническое описание системы с указанием:

a)	функции(й) освещения и их режимов, предусматриваемых системой;

b)	световых модулей, содействующих в выполнении каждой из них3, и сигналов с техническими характеристиками их функционирования;

c)	какие категории3 требований относительно поворотного освещения применяют, если они применяются;

d)	какой(ие) дополнительный(е) набор(ы) данных, предусмотренный(ые) положениями о лучах ближнего света класса Е в соответствии с таблицей 6, содержащейся в приложении 3 к настоящим Правилам, применяют, если они применяются;

e)	какой(ие) набор(ы) положений о луче ближнего света класса W в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам применяются, если они применяются;

f)	какие световые модули4 обеспечивают или участвуют в создании одной или более светотеневых границ луча ближнего света;

g)	данных3 в соответствии с положениями пункта 6.4.6 настоящих Правил в отношении пунктов 6.22.6.1.2.1 Правил № 48;

h)	какие световые модули предназначены для обеспечения минимального освещения лучом ближнего света в соответствии с пунктом 6.2.8.1 настоящих Правил;

i)	технических требований относительно установки и функционирования для испытательных целей;

j)	любой другой соответствующей информации;

k)	в случае модуля(ей) СИД оно должно включать:

i)	краткое техническое описание модуля(ей) СИД;

ii)	чертеж с указанием размеров и основных электрических и фотометрических величин, а также номинального светового потока;

iii)	в случае электронного механизма управления источником света − информацию об электрическом интерфейсе, необходимом для проведения испытания на официальное утверждение;

2.2.2.1	концепции безопасности, предусмотренной в документации, в которой, к удовлетворению технической службы, ответственной за проведение испытаний на официальное утверждение типа,

а)	перечислены предусмотренные системой меры по обеспечению соответствия положениям пунктов 5.7.3, 5.9, 6.2.5.4 ниже, и

b)	даны указания относительно проверки в соответствии с пунктом 6.2.7 ниже; и/или

c)	обеспечивается доступ к соответствующим документам, подтверждающим эффективность системы в плане достаточной надежности и безопасности на основе мер, указанных в соответствии с пунктом 2.2.2.1 a) выше; например, речь идет об анализе режима и последствий неисправности (АРПН), анализе причин неисправности (АПН) либо о любом аналогичном процессе, соответствующем требованиям об обеспечении безопасности;

2.2.2.2	модели и типа устройств(а) снабжения и управления, если они предусмотрены, при условии, что они не являются частью встраиваемого модуля;

2.2.3		один набор образцов системы данного типа, в отношении которого запрашивается официальное утверждение, включая приспособления для установки, устройства снабжения и управления, а также генераторы сигнала, если таковые предусмотрены;

2.2.4		для испытания пластмассового материала, из которого изготавливаются рассеиватели:

2.2.4.1	четырнадцать рассеивателей;

2.2.4.1.1	десять из этих рассеивателей могут быть заменены десятью образцами материала размером не менее 60 мм х 80 мм с плоской или выгнутой наружной поверхностью и в основном плоской зоной (с радиусом кривизны не менее 300 мм) в середине площади, составляющей не менее 15 мм х 15 мм;

2.2.4.1.2	каждый из таких рассеивателей или образцов материала должен изготавливаться при помощи метода, использующегося в серийном производстве;

2.2.4.2	световой элемент либо оптический комплект, если это применимо, на котором могут устанавливаться рассеиватели в соответствии с инструкциями изготовителя;

2.2.5		для проверки устойчивости светопропускающих элементов, изготовленных из пластмассового материала, к ультрафиолетовому излучению от этого(их) источника(ов) света внутри системы, например от газоразрядных источников света, модулей СИД, в соответствии с пунктом 2.2.4 приложения 6 к настоящим Правилам:

один образец каждого соответствующего материала, используемого в системе, либо одну систему, содержащую эти материалы, или ее часть. Каждый образец материала должен иметь такой же вид, и его поверхность должна быть обработана таким же образом, как и в случае предполагаемого использования в рамках системы, подлежащей официальному утверждению;

2.2.6		к материалам, используемым в целях изготовления рассеивателей и для покрытия, если это предусмотрено, должен прилагаться протокол испытания характеристик этих материалов и покрытия, если они уже были испытаны;

2.2.7		в случае системы, соответствующей пункту 4.1.7 ниже: транспортное средство, представляющее транспортное(ые) средство(а), указанное(ые) в соответствии с пунктом 4.1.6 ниже.

3.		Маркировка

3.1		На встраиваемые модули системы, представленные на официальное утверждение, должна быть нанесена фабричная или торговая марка подателя заявки.

3.2		На каждом из рассеивателей и на их основных корпусах должно быть предусмотрено достаточное место для знака официального утверждения и дополнительных обозначений, указанных в пункте 4; предусмотренные для них места должны быть обозначены на чертежах, упомянутых в пункте 2.2.1 выше.

3.2.1		Однако если рассеиватель не может быть отделен от основного корпуса встраиваемого модуля, то достаточно одной маркировки, указанной в пункте 4.2.5.

3.3		На встраиваемый модуль или системы, предназначенные для обеспечения соответствия требованиям в отношении как правостороннего, так и левостороннего движения, должна наноситься маркировка, указывающая оба варианта установки оптического(их) элемента(ов) на транспортном средстве либо источника(ов) света на отражателе(ях); эта маркировка должна состоять из букв "R/D" для правостороннего движения и "L/G" для левостороннего движения.

3.4		В случае АСПО с модулем(ями) СИД на соответствующем(их) встраиваемом(ых) модуле(ях) должны быть нанесены значения номинального напряжения и номинальной мощности, а также конкретный идентификационный код модуля источника света.

3.5		На модуле(ях) СИД, представленном(ых) наряду с официальным утверждением АСПО, должна быть нанесена следующая маркировка:

3.5.1		фирменное название или торговая марка заявителя. Эта маркировка должна быть четкой и нестираемой;

3.5.2		конкретный идентификационный код модуля. Эта маркировка должна быть четкой и нестираемой.

Этот конкретный идентификационный код включает начальные буквы "MD", означающих "MODULE" ("МОДУЛЬ"), за которыми следует знак официального утверждения без круга, предписанного в пункте 4.2.1 ниже, а в случае использования нескольких неидентичных модулей источников света − дополнительные символы или значки. Этот конкретный идентификационный код указывается на чертежах, упомянутых в пункте 2.2.1 выше. Знак официального утверждения необязательно должен быть таким же, как и на огне, в котором используется модуль, однако оба знака должны относиться к одному и тому же подателю заявки.

3.6		Если для обеспечения функционирования модуля(ей) СИД используется электронный механизм управления источником света, не являющийся частью модуля СИД, то на нем должен (должны) быть проставлен(ы) его конкретный(ые) идентификационный(ые) код(ы) и должны быть указаны значения номинального напряжения и номинальной мощности.

4.		Официальное утверждение

4.1		Общие положения

4.1.1		Если все образцы системы данного типа, представленной в соответствии с пунктом 2 выше, соответствуют положениям настоящих Правил, то предоставляется официальное утверждение.

4.1.2		В тех случаях, когда сгруппированные, комбинированные или совмещенные в рамках системы огни удовлетворяют требованиям более чем одних правил, может проставляться единый международный знак официального утверждения при условии, что каждые из сгруппированных, комбинированных или совмещенных огней удовлетворяют применимым в отношении этих огней положениям.

4.1.3		Каждому официально утвержденному типу присваивают номер официального утверждения, первые две цифры которого указывают серию поправок, соответствующих последним наиболее значительным техническим изменениям, внесенным в Правила к моменту официального утверждения. Одна и та же Договаривающаяся сторона не может присвоить этот номер другому типу системы, охватываемой положениями настоящих Правил.

4.1.4		Стороны Соглашения 1958 года, применяющие настоящие Правила, уведомляются об официальном утверждении, о распространении официального утверждения, об отказе в официальном утверждении или об окончательном прекращении производства системы данного типа на основании настоящих Правил посредством карточки, соответствующей образцу, приведенному в приложении 1 к настоящим Правилам, с указанием данных, упомянутых в пункте 2.1.3.

4.1.4.1	Если встраиваемый(е) модуль(и) оснащен(ы) регулируемым отражателем и если этот (эти) встраиваемый(е) модуль(и) предназначен(ы) для использования только в положениях установки, соответствующих указаниям, предусмотренным в пункте 2.1.3, то податель заявки обязан на основании официального утверждения надлежащим образом проинформировать пользователя о правильном(ых) положении(ях) установки.

4.1.5		Помимо марки, предписанной в пункте 3.1, на каждом встраиваемом модуле системы, соответствующей типу, который официально утвержден на основании настоящих Правил, в местах, указанных в пункте 3.2 выше, проставляют знак официального утверждения, описанный в пунктах 4.2 и 4.3 ниже.

4.1.6		Податель заявки указывает на бланке, соответствующем надлежащему образцу в приложении 1 к настоящим Правилам, транспортное(ые) средство(а), для которого(ых) предназначена данная система.

4.1.7		Если официальное утверждение запрашивают для системы, которая не предназначена для включения в качестве составной части официального утверждения типа транспортного средства на основании Правил № 48, то

4.1.7.1	податель заявки предоставляет достаточную документацию для доказательства того, что данная система может соответствовать положениям пункта 6.22 Правил № 48 при правильной установке и

4.1.7.2	система должна быть официально утверждена на основании Правил № 10.

4.2		Составляющие знака официального утверждения

Знак официального утверждения состоит из:

4.2.1		международной маркировки официального утверждения, включающей:

4.2.1.1	круг с проставленной в нем буквой "Е", за которой следует отличительный номер страны, предоставившей официальное утверждение;

4.2.1.2	номера официального утверждения, предписанного в пункте 4.1.3 выше;

4.2.2		следующего дополнительного обозначения (или следующих обозначений):

4.2.2.1	на системе: буква "Х" и буквы, соответствующие функциям, обеспечиваемым системой:

"С"	луч ближнего света класса С с добавлением обозначений других соответствующих классов луча ближнего света,

"Е"	луч ближнего света класса Е,

"V"	луч ближнего света класса V,

"W"	луч ближнего света класса W,

"R"	луч дальнего света;

4.2.2.2	над каждым обозначением: горизонтальная отметка, если функция или способ освещения обеспечиваются более чем одним встраиваемым модулем с одной стороны;

4.2.2.3	помимо этого, обозначение "Т" после обозначения(й) всех функций освещения и/или классов, предназначенных для обеспечения соответствия положениям, касающимся поворотного освещения, когда это(и) обозначение(я) группируются вместе слева;

4.2.2.4	на отдельном встраиваемом модуле: буква "Х" и буквы, указывающие на функцию(и), обеспечиваемую(ые) световым(и) модулем(ями), входящим(и) в него;

4.2.2.5	если функция или способ освещения обеспечиваются не только встраиваемым модулем, находящимся на данной стороне, то над обозначением функции должна быть нанесена горизонтальная отметка;

4.2.2.6	на системе или ее части, которая соответствует требованиям относительно лишь левостороннего движения: горизонтальная стрелка, указывающая направо по отношению к наблюдателю, находящемуся перед встраиваемым модулем, т.е. указывающая на ту сторону дороги, по которой осуществляется движение;

4.2.2.7	на системе или части системы, предназначенной для обеспечения соответствия требованиям относительно обоих направлений движения, например при помощи надлежащей корректировки оптического элемента или источника света: горизонтальная стрелка, указывающая одновременно как направо, так и налево;

4.2.2.8	на встраиваемом модуле, включающем рассеиватель из пластмассового материала: поблизости от обозначений, предписанных в пунктах 4.2.2.1−4.2.2.7 выше, проставляют буквы "РL";

4.2.2.9	на встраиваемом модуле, содействующем в выполнении требований, предусмотренных в настоящих Правилах в отношении луча дальнего света; указывают максимальную силу света при помощи установочной метки, определенной в пункте 6.3.2.1.2 ниже, которую наносят поблизости от круга с проставленной в нем буквой "Е".

4.2.3		В каждом случае в бланках официального утверждения и в карточках сообщения, передаваемых странам, являющимся Договаривающимися сторонами Соглашения и применяющим настоящие Правила, указывают соответствующий режим функционирования, используемый при проведении процедуры испытания в соответствии с пунктом 1.1.1.1 приложения 4, и допустимое(ые) значение(я) напряжения в соответствии с пунктом 1.1.1.2 приложения 4.

В соответствующих случаях систему или ее часть(и) маркируют следующим образом:

4.2.3.1	на встраиваемом модуле, соответствующем требованиям настоящих Правил, который сконструирован таким образом, что источник(и) света луча ближнего света не загорается(ются) одновременно с использованием любой другой функции освещения, с которой он(и) может(могут) быть совмещен(ы): после обозначения(й) луча ближнего света на знаке официального утверждения проставляют косую черту (/);

4.2.3.2	на встраиваемом модуле, соответствующем требованиям приложения 4 к настоящим Правилам, только в том случае, если он находится под напряжением 6В или 12В: поблизости от держателей источника(ов) света наносят обозначение, состоящее из числа 24, перечеркнутого крестиком (Х).

4.2.4		Две цифры номера официального утверждения, указывающие серию поправок, включающих последние наиболее значительные технические изменения, внесенные в Правила на момент предоставления официального утверждения, и при необходимости требующаяся стрелка могут наноситься поблизости от упомянутых выше дополнительных обозначений.

4.2.5		Знаки и обозначения, упомянутые в пунктах 4.2.1 и 4.2.2 выше, должны быть четкими и нестираемыми. Они могут проставляться на внутренней или внешней части (как прозрачной, так и непрозрачной) встраиваемого модуля, которая не может быть отделена от его светоизлучающей(их) поверхности(ей). В любом случае они должны быть видимы после установки встраиваемого(ых) модуля(ей) на транспортном средстве. Для выполнения этого предписания допускается снятие с транспортного средства съемной части.

4.3		Схема расположения знака официального утверждения

4.3.1		Независимые огни

На рис. 1−10 в приложении 2 к настоящим Правилам в качестве примера приведены схемы расположения знака официального утверждения с вышеупомянутыми дополнительными обозначениями.

4.3.2		Сгруппированные, комбинированные или совмещенные огни

4.3.2.1	Если установлено, что сгруппированные, комбинированные или совмещенные с системой огни соответствуют требованиям нескольких правил, может наноситься единый международный знак официального утверждения, состоящий из круга с указанной в нем буквой "Е", за которой следуют отличительный номер страны, предоставившей знак официального утверждения, и номер официального утверждения. Этот знак официального утверждения может проставляться в любом месте на сгруппированных, комбинированных или совмещенных огнях при условии, что:

4.3.2.1.1	обеспечивается его видимость в соответствии с пунктом 4.2.5;

4.3.2.1.2	ни одна из частей сгруппированных, комбинированных или совмещенных огней, которая пропускает свет, не может быть снята без одновременного снятия знака официального утверждения.

4.3.2.2	Идентификационное обозначение каждого огня, соответствующее каждым правилам, на основании которых было выдано официальное утверждение, вместе с поправками соответствующих серий, включающими последние наиболее важные технические изменения, внесенные в Правила на момент выдачи официального утверждения, и при необходимости требующуюся стрелку наносят:

4.3.2.2.1	либо на соответствующей светоизлучающей поверхности,

4.3.2.2.2	либо в группе таким образом, чтобы можно было четко идентифицировать каждый из сгруппированных, комбинированных или совмещенных огней (см. возможные примеры в приложении 2).

4.3.2.3	Размеры элементов единого знака официального утверждения не должны быть меньше минимальных размеров, предусмотренных для наименьших индивидуальных знаков Правилами, на основании которых предоставлено официальное утверждение.

4.3.2.4	Каждому официальному утвержденному типу присваивают номер официального утверждения. Одна и та же Договаривающаяся страна не может присвоить этот номер другому типу сгруппированных, комбинированных или совмещенных огней, охватываемых настоящими Правилами.

4.3.2.5	На рис. 11 и 12 в приложении 2 к настоящим Правилам приводятся примеры схем знаков официального утверждения для сгруппированных, комбинированных или совмещенных огней со всеми вышеупомянутыми дополнительными обозначениями в отношении системы, функции которой обеспечиваются более чем одним встраиваемым модулем в расчете на одну сторону транспортного средства.

4.3.2.6	На рис. 13 в приложении 2 к настоящим Правилам приводятся примеры знаков официального утверждения, касающихся комплектной системы.

В.		Технические требования, касающиеся систем или части(ей) системы

Если не предусмотрено иное, то фотометрические измерения производят в соответствии с положениями, изложенными в приложении 9 к настоящим Правилам.

5.		Общие технические условия

5.1		В том случае, если официальное утверждение запрашивают только в отношении правостороннего движения, каждый образец должен соответствовать техническим условиям, изложенным в пунктах 6 и 7 ниже; однако если его официальное утверждение запрашивают для левостороннего движения, то положения пункта 6 ниже, включая соответствующие приложения к настоящим Правилам, применяют с заменой правой стороны на левую и наоборот.

Таким образом, обозначение угловых положений и элементов корректируют путем замены "R" на "L" и наоборот.

5.1.2		Системы или их часть(и) изготавливают таким образом, чтобы сохранялись их предписанные фотометрические характеристики и чтобы они функционировали надлежащим образом при их обычном использовании, независимо от вибрации, которой они могут подвергаться.

5.2		Системы или их часть(и) оборудуют устройством, позволяющим корректировать их работу на транспортном средстве таким образом, чтобы они соответствовали применяемым к ним предписаниям.

5.2.1		Такое(ие) корректировочное(ые) устройство(а) необязательно устанавливать на системах или их части(ях), если их использование ограничено транспортными средствами, на которых регулировка может корректироваться при помощи других средств либо такие средства не нужны в соответствии с описанием системы, представленным подателем заявки.

5.3		Система не должна оснащаться источниками света (помимо модулей СИД), которые не были официально утверждены на основании правил № 37 или 99.

5.3.1		Если источник света является сменным:

5.3.1.1	патрон лампы должен соответствовать характеристикам, приведенным в спецификациях в публикации МЭК № 60061, как указано в правилах, касающихся соответствующего источника света;

5.3.1.2	конструкция устройства должна быть такой, чтобы лампа накаливания могла крепиться только в надлежащем положении.

5.3.2		Если источник света является несменным, то он не должен быть частью светового модуля, создающего луч ближнего света в нейтральном состоянии.

5.4		Система(ы) или ее(их) часть(и), предназначенная(ые) для обеспечения соблюдения требований как правостороннего, так и левостороннего движения, могут адаптироваться к движению по данной стороне дороги либо при помощи соответствующей первоначальной регулировки при установке на транспортном средстве, либо путем избирательной регулировки, производимой пользователем. В любом случае допускают только две различающиеся и четко выраженные регулировки: одну для правостороннего движения, а другую для левостороннего движения, и конструкция не должна допускать случайного изменения одной регулировки на другую либо перехода в промежуточное состояние.

5.5		В соответствии с требованиями приложения 4 к настоящим Правилам проводят дополнительные испытания для обеспечения того, чтобы в процессе использования не происходило чрезмерного изменения фотометрических характеристик.

5.6		Если рассеиватель светового модуля изготовлен из пластмассового материала, то испытания проводят в соответствии с требованиями приложения 6 к настоящим Правилам.

5.7		В системе или ее части(ях), предназначенной(ых) для попеременного испускания луча дальнего света и луча ближнего света, любое механическое, электромеханическое либо иное устройство, встроенное в световой(ые) модуль(и) для изменения одного луча на другой, изготавливают таким образом, чтобы:

5.7.1		оно было достаточно прочным, чтобы выдерживать 50 000 операций в обычных условиях эксплуатации. В целях проверки соответствия этому требованию техническая служба, уполномоченная проводить испытания для официального утверждения, может:

а)	потребовать у подателя заявки предоставления оборудования, необходимого для проведения этого испытания;

b)	воздержаться от проведения испытания, если вместе с фарой, представленной подателем заявки, предоставляется сопроводительный протокол испытания, выданный технической службой, уполномоченной проводить испытания для официального утверждения фар той же конструкции (в сборе), который подтверждает соответствие данному требованию;

5.7.2		всегда можно было получить либо луч ближнего света, либо луч дальнего света без перехода в промежуточное или неопределенное состояние; если этого достичь невозможно, то подобное состояние должно охватываться предписаниями, соответствующими пункту 5.7.3 ниже;

5.7.3		на случай несрабатывания предусматривалась возможность автоматического переключения на луч ближнего света либо режим фотометрических условий, в которых значения освещенности не превышают 1 300 кд в зоне IIIb, как это определено в приложении 3 к настоящим Правилам, и по меньшей мере 3 400 кд в точке "сегмент Емакс.", например при помощи таких средств, как отключение, уменьшение силы света, наведение сверху вниз и/или замена функции;

При проведении испытаний на проверку соответствия этим требованиям техническая служба, уполномоченная проводить испытания для официального утверждения, руководствуется инструкциями, представленными подателем заявки;

5.7.4		пользователь не мог при помощи обычных инструментов изменить форму или положение подвижных частей либо оказать воздействие на переключатель.

5.8		Системы должны быть оснащены средствами, допускающими их временную эксплуатацию на территории, где направление движения противоположно направлению, в отношении которого запрашивается официальное утверждение, без создания чрезмерных помех для транспортных средств, движущихся навстречу. Для этого система(ы) или ее(их) часть(и) должна(ы):

5.8.1		быть способной(ыми) обеспечивать выборочную регулировку пользователем в соответствии с пунктом 5.4 выше без применения специальных инструментов; или

5.8.2		обеспечивать средства реализации функции изменения направления движения, удовлетворяя значениям, указанным в нижеследующей таблице, при испытании в соответствии с пунктом 6.2 ниже без изменения регулировки, предусмотренной для первоначального направления движения;

5.8.2.1	Луч ближнего света, предназначенный для правостороннего движения и адаптированный к левостороннему движению:

при 0,86D-1,72L по меньшей мере 2 500 кд

при 0,57U-3,43R не более 880 кд.

5.8.2.2.	Луч ближнего света, предназначенный для левостороннего движения и адаптированный к правостороннему движению:

при 0,86D-1,72R по меньшей мере 2 500 кд

при 0,57U-3,43L не более 880 кд.

5.9		Система должна быть изготовлена таким образом, чтобы при несрабатывании источника света и/или модуля СИД подавался сигнал о неисправности с целью обеспечения соответствия надлежащим положениям Правил № 48.

5.10		Элемент(ы), к которому(ым) крепится сменный источник света, должен (должны) изготавливаться таким образом, чтобы источник света даже в темноте без труда устанавливался только в правильном положении.

5.11		В случае системы, соответствующей пункту 4.1.7 выше:

5.11.1		к системе должны быть приложены копия бланка в соответствии с пунктом 4.1.4 выше и инструкции, позволяющие установить ее в соответствии с положениями Правил № 48.

5.11.2		Техническая служба, ответственная за официальное утверждение типа, должна убедиться в том, что:

a)	система может быть правильно установлена в соответствии с этими инструкциями;

b)	после установки на транспортном средстве система соответствует положениям пункта 6.22 Правил № 48;

для подтверждения соответствия положениям пункта 6.22.7.4 Правил № 48 в обязательном порядке проводят испытание, в ходе которого апробируют любые ситуации, связанные с управлением системой, на основе описания, представленного подателем заявки. Должно быть указано, все ли режимы активированы, функционируют и дезактивированы в соответствии с описанием, представленным подателем заявки; любая явно выраженная неисправность, если она существует, должна становиться предметом разбирательства (например, угловой избыток или мерцание).

5.12		АСПО, если они оснащены модулями СИД, и сам(и) модуль(и) СИД должны удовлетворять соответствующим требованиям, указанным в приложении 11 к настоящим Правилам. Соблюдение этих требований должно проверяться на основе испытаний;

5.13		в случае АСПО, включающих источники света и/или модуль(и) СИД, создающие основной луч ближнего света и имеющие общий номинальный световой поток источников света (как это указано в пункте 9.3 бланка сообщения, соответствующего образцу, приведенному в приложении 1), величина которого превышает 2 000 люмен в расчете на одну сторону, должна быть сделана соответствующая ссылка в пункте 9.2.3 бланка сообщения, содержащегося в приложении 1. Значение номинального светового потока модуля(ей) СИД измеряют в соответствии с описанием, приведенным в пункте 5 приложения 11.

5.14		При нейтральном состоянии основного луча ближнего света, создаваемого исключительно модулями СИД, значение общего номинального светового потока этих модулей СИД должно быть не меньше 1 000 люмен на одну сторону; это значение измеряют в соответствии с описанием, содержащимся в пункте 5 приложения 11.

6.		Освещение

6.1		Общие положения

6.1.1		Каждая система должна обеспечивать луч ближнего света класса С в соответствии с пунктом 6.2.4 ниже и один или более лучей ближнего света другого(их) класса(ов); она должна предусматривать один или более дополнительных способов освещения в рамках каждого класса луча ближнего света и функций переднего освещения в соответствии с пунктом 6.3 и/или 2.1.1.1 настоящих Правил.

6.1.2		Система должна допускать автоматические изменения, с тем чтобы обеспечить надлежащее освещение дороги и не создавать неудобств ни для водителя, ни для других участников дорожного движения.

6.1.3		Систему считают приемлемой, если она отвечает соответствующим фотометрическим требованиям пунктов 6.2 и 6.3.

6.1.4		Фотометрические измерения проводят согласно указаниям подателя заявки:

6.1.4.1	в нейтральном состоянии в соответствии с пунктом 1.9;

6.1.4.2	при сигнале V, сигнале W, сигнале E, сигнале T в соответствии с пунктом 1.10 в зависимости от того, какой сигнал применяется;

6.1.4.3	если это применимо, то при любом(ых) другом(их) сигнале(ах) в соответствии с пунктом 1.10 и их комбинациях в соответствии с указаниями подателя заявки.

6.1.4.4 	В случае системы, в которой используется газоразрядный источник света, через четыре секунды после включения фары, которая была выключена в течение 30 минут или более:

6.1.4.4.1	освещенность в точке HV − в случае системы, создающей только луч дальнего света, − должна составлять не менее 37 500 кд;

6.1.4.4.2	освещенность в точке 50 V при активации луча ближнего света класса С − в случае систем, создающих только луч ближнего света, или же систем, предназначенных для попеременного испускания луча дальнего и ближнего света, как указано в пункте 5.7 настоящих Правил, − должна составлять не менее 3 100 кд;

6.1.4.4.3 	в любом случае электропитание должно быть достаточным для обеспечения требуемого резкого увеличения импульса тока.

6.2		Положения, касающиеся луча ближнего света

Перед любым новым испытанием систему устанавливают в нейтральное состояние, в котором испускается луч ближнего света класса С.

6.2.1		С каждой стороны системы (транспортного средства) луч ближнего света в нейтральном состоянии должен создавать при помощи не менее чем одного светового модуля светотеневую границу, соответствующую приложению 8 к настоящим Правилам, или

6.2.1.1	система должна обеспечивать возможность использования других средств, например оптических средств или временных вспомогательных световых лучей, позволяющих добиться четкой и правильной регулировки.

6.2.1.2	Приложение 8 не применяют к функции изменения направления движения в том виде, в каком она описана в пунктах 5.8–5.8.2.1 выше.

6.2.2		Регулировку системы или ее части(ей) производят согласно требованиям приложения 8 таким образом, чтобы положение светотеневой границы соответствовало требованиям, обозначенным в таблице 2 приложения 3 к настоящим Правилам.

6.2.3		При такой регулировке система или ее часть(и) – если официальное утверждение требуется исключительно для обеспечения луча ближнего света − должна (должны) удовлетворять требованиям, изложенным в соответствующих пунктах ниже; если она предназначена для обеспечения дополнительных функций освещения или световой сигнализации в соответствии с областью применения настоящих Правил, то она должна удовлетворять, кроме того, требованиям, изложенным в соответствующих пунктах ниже, при условии, что она не корректируется независимо.

6.2.4		При испускании луча ближнего света в конкретном режиме система должна отвечать требованиям соответствующего раздела (C, V, E, W) части А таблицы 1 (фотометрические значения) и таблицы 2 (Eмакс. и положения светотеневой границы) приложения 3 к настоящим Правилам, а также раздела 1 (требования относительно светотеневой границы) приложения 8 к настоящим Правилам.

6.2.5		Способ поворотного освещения может использоваться при условии, что:

6.2.5.1	система отвечает соответствующим требованиям части В таблицы 1 (фотометрические значения) и пункта 2 таблицы 2 (положения о светотеневой границе) приложения 3 к настоящим Правилам, когда измерения проводят в соответствии с процедурой, указанной в приложении 9, в зависимости от категории (либо категории 1, либо категории 2) способа поворотного освещения, в отношении которого запрашивают официальное утверждение;

6.2.5.2	точка Eмакс. не выходит за пределы прямоугольника, образуемого линией, соответствующей верхнему вертикальному положению, указанному на таблице 2 в приложении 3 к настоящим Правилам, для луча ближнего света соответствующего класса, линией, проходящей на 2º ниже Н-Н, а также линиями, проходящими под углом 45о влево и 45о вправо от оси координат системы;

6.2.5.3	когда сигнал Т соответствует наименьшему радиусу поворота транспортного средства влево (или вправо), сумма значений силы света из всех источников правой или левой стороны системы должна быть не менее 2 500 кд в одной или более точках зоны, образуемой линией Н-Н и линией, проходящей на 2º ниже линии Н-Н, а также в пределах от 10º до 45º слева (или справа);

6.2.5.4	если запрашивают официальное утверждение в отношении поворотного режима категории 1, то использование данной системы ограничивается транспортными средствами, у которых горизонтальная часть излома светотеневой границы, создаваемая системой, удовлетворяет соответствующим положениям пункта 6.22.7.4.5 i) Правил № 48;

6.2.5.5	если запрашивают официальное утверждение в отношении способа поворотного освещения категории 1, то систему конструируют таким образом, чтобы в случае несрабатывания, приводящего к боковому смещению или изменению освещения, можно было бы автоматически обеспечить либо фотометрические условия, соответствующие пункту 6.2.4 выше, либо состояние, соответствующее фотометрическим условиям, в которых значения освещенности составляют не более 1 300 кд в зоне IIIb, как определено в приложении 3 к настоящим Правилам, и не менее 3 400 кд в точке "сегмента Eмакс.";

6.2.5.5.1	однако этого не требуется, если в положениях по отношению к оси координат до 5º влево и 0,3º вверх от Н-Н и более 5º влево и 0,57º вверх от Н-Н ни в коем случае не превышается значение освещенности 880 кд.

6.2.6		Систему проверяют на основе соответствующих инструкций изготовителя, обозначенных в концепции обеспечения безопасности в соответствии с пунктом 2.2.2.1 выше.

6.2.7		Система или ее часть(и), разработанная(ые) с учетом требований как правостороннего, так и левостороннего движения, должны в каждом из двух положений регулировки в соответствии с пунктом 5.4 выше отвечать требованиям, указанным для соответствующего направления движения.

6.2.8		Система должна быть изготовлена таким образом, чтобы:

6.2.8.1	любой указанный режим луча ближнего света обеспечивал не менее 2 500 кд в точке 50 В с каждой стороны системы;

на режим(ы) луча ближнего света класса V данное требование не распространяется;

6.2.8.2	другие режимы:

при включении вводимых сигналов в соответствии с пунктом 6.1.4.3 настоящих Правил должны выполняться требования пункта 6.2.

6.3		Положения, касающиеся луча дальнего света

До проведения нового испытания система должна находиться в нейтральном состоянии.

6.3.1		Световой(ые) модуль(и) системы регулируют в соответствии с инструкциями изготовителя таким образом, чтобы зона максимального освещения центрировалась по точке (HV) пересечения линий H-Н и V-V;

6.3.1.1	любой(ые) световой(ые) модуль(и), которые не подлежат независимой корректировке или регулировка которых производилась с учетом любых измерений на основании пункта 6.2, испытывают в его/их неизменном положении.

6.3.2		При проведении измерений в соответствии с положениями, предусмотренными в приложении 9 к настоящим Правилам, освещение должно соответствовать нижеследующим предписаниям:

| Контрольная точка | Угловые координаты (градусы) | Требуемая сила света (кд) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Min |
| Im |  | 40 500 |
| H-5L | 0,0 , 5,0 L | 5 100 |
| H-2,5L | 0,0 , 2,5 L | 20 300 |
| H-2,5R | 0,0 , 2,5 R | 20 300 |
| H-5R | 0,0 , 5,0 R | 5 100 |

6.3.2.1	Точка пересечения (HV) линий Р-Р и V-V должна находиться в пределах изолюкса, составляющего 80% от максимального освещения луча дальнего света (Iмах).

6.3.2.1.1	Максимальное значение (IM) ни при каких обстоятельствах не должно превышать 215 000 кд.

6.3.2.1.2	Установочную метку (I'M) этой максимальной силы света, указанную в пункте 4.2.2.9 выше, получают при помощи следующего соотношения:

I'M = IM/4 300

Это значение округляют до значения 5 - 10 - 12,5 - 17,5 - 20 - 25 - 27,5 - 30 - 37,5 - 40 - 45 - 50.

6.3.3		Освещение, излучаемое системой, либо его часть может автоматически перемещаться в боковом направлении (либо изменяться для получения эквивалентного эффекта) при условии, что:

6.3.3.1	система соответствует требованиям пунктов 6.3.2.1.1 и 6.3.2.1.2 выше при проведении измерений на каждом световом модуле согласно соответствующей процедуре, указанной в приложении 9.

6.3.4		Система должна быть изготовлена таким образом, чтобы:

6.3.4.1	каждый из световых модулей с правой и с левой стороны обеспечивал не менее половины минимального значения силы света луча дальнего света, указанного в пункте 6.3.2 выше.

6.3.5		Если не соблюдаются требования, применимые к конкретному световому лучу, допускается перерегулировка светового луча в пределах 0,5( вверх или вниз и/или 1( вправо или влево по отношению к его первоначальной регулировке; в этом новом положении должны соблюдаться все фотометрические требования. Эти положения не применяют к световым модулям, указанным в пункте 6.3.1.1 настоящих Правил.

6.4		Прочие положения

В случае системы и ее части(ей) с корректируемыми световыми модулями требования пункта 6.2 (луч ближнего света) и 6.3 (луч дальнего света) применяют к каждому положению установки, указанному в соответствии с пунктом 2.1.3 (диапазон корректировки). Для целей проверки используют следующую процедуру:

6.4.1		каждое указанное положение обеспечивается при помощи испытательного гониометра по отношению к линии, соединяющей исходный центр и точку HV на измерительном экране. Затем корректируемую систему или ее часть(и) перемещают в такое положение, в котором оптическое изображение на экране соответствовало бы надлежащим предписаниям в отношении регулировки;

6.4.2		после первоначального закрепления системы или ее части(ей) в положении, указанном в пункте 6.4.1, устройство или его часть(и) должно (должны) отвечать соответствующим фотометрическим требованиям, предусмотренным в пунктах 6.2 и 6.3;

6.4.3		дополнительные испытания проводят после перемещения отражателя/системы или ее части(ей) при помощи корректировочного приспособления в вертикальной плоскости на ± 2( или по крайней мере до максимального значения, если оно меньше 2(, по отношению к их первоначальному положению. После перерегулировки всей системы или ее части(ей) (например, при помощи гониометра) в соответствующем противоположном направлении световой поток в указанных ниже направлениях должен соответствовать следующим пределам:

6.4.3.1	луч ближнего света: точки HV и 75R или 50R, если это применимо; луч дальнего света: IM и точка HV (в процентах от IM);

6.4.4		если податель заявки указал более одного положения установки, то процедуру, предусмотренную в пунктах 6.4.1–6.4.3, повторяют применительно ко всем другим положениям;

6.4.5		если податель заявки не указал особое положение установки, то систему или ее часть(и) регулируют с учетом измерений, предписанных в пунктах 6.2 (луч ближнего света) и 6.3 (луч дальнего света), при помощи соответствующего(их) приспособления(й) системы или ее части(ей), установленного(ых) в среднем положении. Дополнительные испытания, предусмотренные в пункте 6.4.3, проводят после помещения системы или ее части(ей) в крайние положения (а не под углом ± 2() при помощи их корректировочных(ого) устройств(а);

6.4.6		в карточке, соответствующей образцу, приведенному в приложении 1 к настоящим Правилам, должно быть указано, каким(и) световым(и) модулем(ями) обеспечивается светотеневая граница, определенная в приложении 8 к настоящим Правилам, которая проецируется в зону, находящуюся под углом от 6( влево до 4( вправо и вверх от горизонтальной линии, направленной под углом 0,8( вниз;

6.4.7		в карточке, соответствующей образцу, содержащемуся в приложении 1 к настоящим Правилам, указывают, какой(ие) режим(ы) луча ближнего света класса Е соответствует(ют) "набору данных", приведенному в таблице 6 в приложении 3 к настоящим Правилам.

7.		Цвет

7.1		Цвет излучаемого света должен быть белым.

C.		Прочие административные положения

8.		Изменение типа системы и распространение
		официального утверждения

8.1		Каждое изменение типа системы доводят до сведения административного органа, который предоставил официальное утверждение данного типа системы. Этот орган может:

8.1.1		либо прийти к заключению, что внесенные изменения вряд ли окажут ощутимое отрицательное воздействие и что в любом случае эта система по-прежнему отвечает требованиям;

8.1.2		либо потребовать нового протокола технической службы, уполномоченной проводить испытания.

8.2		Сообщение о подтверждении официального утверждения или об отказе в официальном утверждении с указанием изменений направляют в соответствии с процедурой, предусмотренной в пункте 4.1.4 выше, Договаривающимся сторонам Соглашения, применяющим настоящие Правила.

8.3		Компетентный орган, распространивший официальное утверждение, присваивает серийный номер каждой карточке сообщения, заполненной для такого распространения, и уведомляет об этом другие Стороны Соглашения 1958 года, применяющие настоящие Правила, посредством карточки сообщения, соответствующей образцу, приведенному в приложении 1 к настоящим Правилам.

9.		Соответствие производства

Процедуры обеспечения соответствия производства должны соответствовать тем процедурам, которые приводятся в добавлении 2 к Соглашению (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), с учетом следующих требований:

9.1		система, официально утвержденная на основании настоящих Правил, должна быть изготовлена таким образом, чтобы она соответствовала официально утвержденному типу, удовлетворяя требованиям, изложенным в пунктах 6 и 7;

9.2		должны быть выполнены минимальные требования о процедурах контроля за соответствием производства, изложенные в приложении 5 к настоящим Правилам;

9.3		должны быть выполнены минимальные требования относительно отбора образцов инспектором, изложенные в приложении 7 к настоящим Правилам;

9.4		орган, предоставивший официальное утверждение типа, может в любое время проверить соответствие методов контроля, применяемых на каждом производственном объекте. Такие проверки обычно проводят с периодичностью один раз в два года;

9.5		системы или их часть(и) с явными дефектами не принимают во внимание;

9.6		установочную метку не учитывают.

10.		Санкции, налагаемые за несоответствие
		производства

10.1		Официальное утверждение типа системы, предоставленное на основании настоящих Правил, может быть отменено, если не соблюдаются соответствующие требования или если эта система либо ее часть(и), на которой(ых) проставлен знак официального утверждения, не соответствует(ют) официально утвержденному типу.

10.2		Если какая-либо Договаривающаяся сторона Соглашения, применяющая настоящие Правила, отменяет предоставленное ею ранее официальное утверждение, она немедленно уведомляет об этом другие Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, посредством карточки сообщения, соответствующей образцу, приведенному в приложении 1 к настоящим Правилам.

11.		Окончательное прекращение производства

11.1		Если держатель официального утверждения полностью прекращает производство типа системы, официально утвержденного на основании настоящих Правил, он должен проинформировать об этом компетентный орган, предоставивший официальное утверждение. По получении соответствующего сообщения данный компетентный орган информирует об этом другие Договаривающиеся стороны Соглашения 1958 года, применяющие настоящие Правила, посредством карточки сообщения, соответствующей образцу, приведенному в приложении 1 к настоящим Правилам.

12.		Названия и адреса технических служб,
		уполномоченных проводить испытания
		для официального утверждения,
		и административных органов

12.1		Договаривающиеся стороны Соглашения 1958 года, применяющие настоящие Правила, сообщают в секретариат Организации Объединенных Наций названия и адреса технических служб, уполномоченных проводить испытания для официального утверждения, а также административных органов, которые предоставляют официальные утверждения и которым следует направлять выдаваемые в других странах регистрационные карточки официального утверждения, распространения официального утверждения, отказа в официальном утверждении, отмены официального утверждения или окончательного прекращения производства.

13.		Переходные положения

13.1		Начиная с даты вступления в силу поправок серии 01 к настоящим Правилам ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не отказывает в предоставлении официального утверждения на основании настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 01.

13.2		До истечения 60 месяцев после даты вступления в силу поправок серии 01 к настоящим Правилам в отношении изменений, внесенных на основании поправок серии 01 и касающихся процедур фотометрического испытания с использованием системы сферических координат и указанием значений силы света, а также в порядке обеспечения техническим службам возможности для обновления своего испытательного оборудования, ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не отказывает в предоставлении официального утверждения на основании настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 01, если используется имеющееся испытательное оборудование с надлежащим преобразованием значений к удовлетворению органа, ответственного за официальное утверждение типа.

13.3		По истечении 60 месяцев с даты вступления в силу поправок серии 01 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения только в том случае, если данная система соответствует требованиям настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 01.

13.4		Существующие официальные утверждения для систем, уже предоставленные на основании настоящих Правил до даты вступления в силу поправок серии 01, остаются в силе в течение неопределенного периода времени.

13.5		Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не отказывают в распространении официальных утверждений, предоставленных на основании предшествующих серий поправок к настоящим Правилам.

Приложение 1

Сообщение

(Максимальный формат: A4 (210 x 297 мм))

направленное:				Название административного органа:

1						 .....................….............…………….....

....................….............………………..

....................….............………………..

касающееся2:	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

ОТКАЗА В ОФИЦИАЛЬНОМ УТВЕРЖДЕНИИ

ОТМЕНЫ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

типа системы на основании Правил № 123

Официальное утверждение № …………….. Распространение №….………………

1.	Фабричная или торговая марка системы:

2.	Наименование, присвоенное типу системы изготовителем:

3.	Название и адрес изготовителя:

4.	В соответствующих случаях фамилия и адрес представителя изготовителя:

5.	Представлено на официальное утверждение (дата):

6.	Техническая служба, уполномоченная проводить испытания для официального утверждения:

7.	Дата протокола испытания, составленного этой службой:

8.	Номер протокола испытания, составленного этой службой:

9.	Краткое описание:

9.1	Категория, обозначенная соответствующей маркировкой3

9.2	Число и категория(и) сменных источников света

9.2.1	Число и конкретный(е) идентификационный(е) код(ы) источника СИД, если это применимо

9.2.2	Число и конкретный(е) идентификационный(е) код(ы) электронного(ых) механизма(ов) управления источником света, если это применимо

9.2.3	Общий номинальный световой поток, как это охарактеризовано 
в пункте 5.13, превышает 2 000 люмен: да/нет2

9.3	а)	Данные, указываемые в соответствии с пунктом 6.4.6 настоящих
Правил (какой(ие) световой(ые) модуль(и) обеспечивает(ют) светотеневую границу, определенную в приложении 8 к настоящим Правилам, которая проецируется в зону, находящуюся под углом от 6° влево до 4° вправо и вверх от горизонтальной линии, направленной под углом 0,8° вниз)

b)	Регулировка светотеневой границы была произведена на 
расстоянии 10 м/25 м2.

с)	Определение максимальной резкости светотеневой границы 
было произведено на расстоянии 10 м/25 м2

9.4	Транспортное(ые) средство(а), для которого(ых) предназначена система в качестве оригинального оборудования

9.5	Запрашивается ли официальное утверждение в отношении системы, которая не предназначена для включения в качестве части официального утверждения типа транспортного средства на основании Правил № 48: да/нет2

9.5.1	В случае утвердительного ответа: достаточная информация для идентификации транспортного(ых) средства(средств), для которого(ых) предназначена данная система

9.6	Данные, указываемые в соответствии с пунктом 6.4.7 настоящих Правил (какой(ие) режим(ы) луча ближнего света класса Е соответствует(ют) "набору данных", приведенному в таблице 6 приложения 3 
к настоящим Правилам)

9.7	Запрашивается ли официальное утверждение для системы, предназначенной для установки только на транспортных средствах и обеспечивающей возможность стабилизации/ограничения электропитания: да/нет2

9.8	Регулировка светотеневой границы была произведена на расстоянии 10 м/25 м2.

Определение максимальной резкости было произведено
на расстоянии 10 м/25 м2

10.	Местонахождение(я) знака(ов) официального утверждения:

11.	Причина(ы) распространения официального утверждения:

12.	Официальное утверждение предоставлено/распространено/в официальном утверждении отказано/официальное утверждение отменено2

13.	Место:

14.	Дата:

15.	Подпись:

16.	Перечень документов, переданных на хранение административной службе, предоставившей официальное утверждение, прилагается к настоящему сообщению и может быть получен по запросу.

17.	Система сконструирована для лучей ближнего света4:

17.1	Класса C   (	Класса V	(	Класса E	(	Класса W	(

17.2	в следующем(их) режиме(ах), определяемом(ых) посредством обозначения(й), когда это применимо5:

режим № C 1	режим № V …	режим № E …	режим № W …

режим № C …	режим № V …	режим № E …	режим № W …

режим № C …	режим № V …	режим № E …	режим № W …

17.3	когда световые модули, указанные ниже, находятся под напряжением4,5,6: предусмотренным для режима № …

a)	если подсветка поворотов не применяется:

левая сторона	№ 1 (	№ 3 (	№ 5 (	№ 7 (	№ 9 (	№ 11 (

правая сторона	№ 2 (	№ 4 (	№ 6 (	№ 8 (	№ 10 (	№ 12 (

b)	если применяется подсветка поворотов категории 1:

левая сторона	№ 1 (	№ 3 (	№ 5 (	№ 7 (	№ 9 (	№ 11 (

правая сторона	№ 2 (	№ 4 (	№ 6 (	№ 8 (	№ 10 (	№ 12 (

c)	если применяется подсветка поворотов категории 2:

левая сторона	№ 1 (	№ 3 (	№ 5 (	№ 7 (	№ 9 (	№ 11 (

правая сторона	№ 2 (	№ 4 (	№ 6 (	№ 8 (	№ 10 (	№ 12 (

Примечание: данные, указанные в соответствии с пунктами 17.3 a) − 17.3 с) выше, требуются дополнительно для каждого последующего режима.

17.4	обозначенные ниже световые модули находятся под напряжением, когда система установлена в нейтральное состояние4,6

левая сторона	№ 1 (	№ 3 (	№ 5 (	№ 7 (	№ 9 (	№ 11 (

правая сторона	№ 2 (	№ 4 (	№ 6 (	№ 8 (	№ 10 (	№ 12 (

17.5	обозначенные ниже световые модули находятся под напряжением, когда система обеспечивает функцию изменения направления движения4,5,6

a)	если подсветка поворотов не применяется:

левая сторона	№ 1 (	№ 3 (	№ 5 (	№ 7 (	№ 9 (	№ 11 (

правая сторона	№ 2 (	№ 4 (	№ 6 (	№ 8 (	№ 10 (	№ 12 (

b)	если применяется подсветка поворотов категории 1:

левая сторона	№ 1 (	№ 3 (	№ 5 (	№ 7 (	№ 9 (	№ 11 (

правая сторона	№ 2 (	№ 4 (	№ 6 (	№ 8 (	№ 10 (	№ 12 (

c)	если применяется подсветка поворотов категории 2:

левая сторона	№ 1 (	№ 3 (	№ 5 (	№ 7 (	№ 9 (	№ 11 (

правая сторона	№ 2 (	№ 4 (	№ 6 (	№ 8 (	№ 10 (	№ 12 (

18.	Система сконструирована для главного светового луча4,5,6:

18.1	Да    (     Нет    (

18.2	в следующем(их) режиме(ах), определенном(ых) обозначением(ями), если оно применяется(ются):

режим главного светового луча № M 1

режим главного светового луча № M …

режим главного светового луча № M …

18.3	когда указанные ниже световые модули находятся под напряжением, предусмотренным для режима № …

a)	если подсветка поворотов не применяется:

левая сторона	№ 1 (	№ 3 (	№ 5 (	№ 7 (	№ 9 (	№ 11 (

правая сторона	№ 2 (	№ 4 (	№ 6 (	№ 8 (	№ 10 (	№ 12 (

b)	если применяется подсветка поворотов:

левая сторона	№ 1 (	№ 3 (	№ 5 (	№ 7 (	№ 9 (	№ 11 (

правая сторона	№ 2 (	№ 4 (	№ 6 (	№ 8 (	№ 10 (	№ 12 (

Примечание: данные, указанные в соответствии с пунктами 18.3 a) − 18.3 b) выше, требуются дополнительно для каждого последующего режима.

18.4	Обозначенные ниже световые модули находятся под напряжением, когда система установлена в нейтральное состояние4,6

левая сторона	№ 1 (	№ 3 (	№ 5 (	№ 7 (	№ 9 (	№ 11 (

правая сторона	№ 2 (	№ 4 (	№ 6 (	№ 8 (	№ 10 (	№ 12 (

Приложение 2

Схема знаков официального утверждения

Пример 1

Встраиваемый модуль системы, на котором проставлен один из приведенных выше знаков официального утверждения, был официально утвержден в Нидерландах (E4) на основании настоящих Правил под номером официального утверждения 19243 в соответствии с требованиями настоящих Правил в их первоначальном виде (00). Луч ближнего света предназначен только для правостороннего движения. Буквы "CT" (рис. 1) указывают, что речь идет о луче ближнего света, используемом в режиме подсветки поворотов, а буквы "CWR" (рис. 2) указывают, что речь идет о луче ближнего света класса C и луче ближнего света класса W, а также о луче дальнего света.

Число 30 указывает, что максимальная сила света луча дальнего света составляет 123 625−145 125 кандел.

Примечание: Номер официального утверждения и дополнительные обозначения помещают поблизости от круга, в котором проставлена буква "E", а также над или под этой буквой "E" либо справа или слева от нее. Цифры номера официального утверждения должны находиться с одной и той же стороны от этой буквы "E" и должны проставляться в одном и том же направлении.

Следует избегать использования римских цифр в качестве номеров официального утверждения для недопущения любой путаницы с другими обозначениями.

Пример 2

Встраиваемый модуль системы, на котором проставлен указанный выше знак официального утверждения, соответствует требованиям настоящих Правил в отношении луча как ближнего, так и дальнего света и предназначен:

Рис. 3: луч ближнего света класса C с лучом ближнего света класса E: только для левостороннего движения.

Рис. 4a и 4b: луч ближнего света класса C с лучом ближнего света класса V: для обоих направлений движения после надлежащей корректировки регулировки оптического элемента или источника света на транспортном средстве и луча дальнего света. Луч ближнего света класса C, луч ближнего света класса V и луч дальнего света соответствуют положениям о подсветке поворотов, на что указывает буква "T". Горизонтальная черта над буквой "R" указывает, что функция луча дальнего света обеспечивается более чем одним встраиваемым модулем на этой стороне системы.

Пример 3

Встраиваемый модуль, на котором проставляется указанный выше знак официального утверждения, включает пластмассовый рассеиватель, соответствует требованиям настоящих Правил в отношении только луча ближнего света и предназначен:

Рис. 5: луч ближнего света класса C и луч ближнего света класса W: для обоих направлений движения.

Рис. 6: луч ближнего света класса C, используемый в режиме подсветки поворотов: только для правостороннего движения.

Пример 4

Рис. 7: встраиваемый модуль, на котором проставлен этот знак официального утверждения, соответствует требованиям настоящих Правил в отношении луча ближнего света класса C с лучом ближнего света класса V и предназначен только для левостороннего движения.

Рис. 8: встраиваемый модуль, на котором проставлен этот знак официального утверждения, является (отдельным) встраиваемым модулем системы и соответствует требованиям настоящих Правил в отношении только луча дальнего света.

Пример 5

Идентификация встраиваемого модуля, включающего пластмассовый рассеиватель и соответствующего требованиям настоящих Правил.

Рис. 9: что касается луча ближнего света класса C и луча ближнего света класса W, каждый из которых используется в режиме подсветки поворотов, а также луча дальнего света, то они предназначены только для правостороннего движения.

Луч ближнего света и режимы его использования не должны применяться одновременно с лучом дальнего света в другой совмещенной фаре.

Рис. 10: луч ближнего света класса E и луч ближнего света класса W, предназначенные только для правостороннего движения, а также луч дальнего света: Горизонтальная линия над буквами "E" и "W" указывает, что лучи ближнего света этих классов обеспечиваются на данной стороне системы не только этим встраиваемым модулем.

Пример 6

Упрощенная маркировка сгруппированных, комбинированных или совмещенных огней, когда они официально утверждены на основании не этих, а других правил (рис. 11) (вертикальные и горизонтальные линии схематически отражают форму устройства световой сигнализации. Они не являются частью знака официального утверждения).

Эти два примера соответствуют двум встраиваемым модулям на одной стороне системы, на которых проставлен знак официального утверждения, включающий (образец A и B):

Встраиваемый модуль 1

Передний габаритный огонь, официально утвержденный на основании поправок серии 02 к Правилам № 7;

Один или несколько световых модулей с лучом ближнего света класса C, используемым в режиме подсветки поворотов, предназначенный(ые) для функционирования вместе с одним или несколькими другими встраиваемыми модулями на одной и той же стороне системы (на это указывает горизонтальная черта над буквой "C") и с лучом ближнего света класса V, каждый из которых предназначен для правостороннего и левостороннего движения, а также с лучом дальнего света, максимальная сила которого составляет 123 625−145 125 кандел, официально утвержденный(ые) в соответствии с требованиями настоящих Правил в их первоначальном виде (00) и включающий(ие) пластмассовый рассеиватель;

Дневной ходовой огонь, официально утвержденный в соответствии с поправками серии 00 к Правилам № 87;

Передний указатель поворота категории 1a, официально утвержденный в соответствии с поправками серии 01 к Правилам № 6.

Встраиваемый модуль 3

Передняя противотуманная фара, официально утвержденная в соответствии с поправками серии 02 к Правилам № 19, либо луч ближнего света класса C, используемый в режиме подсветки поворотов и предназначенный для правостороннего и левостороннего движения, а также для функционирования с другим(и) встраиваемым(и) модулем(ями) с той же стороны системы (на это указывает горизонтальная черта над буквой "C").

Пример 7

Схема расположения знаков официального утверждения по отношению 
к системе (рис. 12)

Эти два примера соответствуют адаптивной системе переднего освещения, состоящей из двух встраиваемых модулей (обеспечивающих одинаковые функции) с каждой стороны системы (модули 1 и 3 предназначены для левой стороны, а модули 2 и 4 − для правой стороны).

Встраиваемый модуль 1 (или 2) системы, на котором проставлены указанные выше знаки официального утверждения, соответствует требованиям настоящих Правил (поправок серии 00) в отношении как луча ближнего света класса C для левостороннего движения, так и луча дальнего света с максимальной силой света в пределах 123 625−145 125 кандел (указываемых числом 30), сгруппированных с передним указателем поворота категории 1a, официально утвержденным на основании поправок серии 01 к Правилам № 6.

На примере 7a:  встраиваемый модуль 1 (или 2) системы создает луч ближнего света класса C, используемый в режиме подсветки поворотов, луч ближнего света класса W, луч ближнего света класса V и луч ближнего света класса E. Горизонтальная черта над буквой "C" указывает, что луч ближнего света класса C обеспечивается двумя встраиваемыми модулями на этой стороне системы.

Встраиваемый модуль 3 (или 4) предназначен для обеспечения второй части луча ближнего света класса C с этой стороны системы, на что указывает горизонтальная черта над буквой "C".

На примере 7b: встраиваемый модуль 1 (или 2) системы предназначен для обеспечения луча ближнего света класса C, луча ближнего света класса W и луча ближнего света класса E. Горизонтальная черта над буквой "W" указывает, что луч ближнего света класса W обеспечивается двумя встраиваемыми модулями на этой стороне системы. Буква "T" справа, следующая за перечисленными обозначениями (и слева от номера официального утверждения), указывает, что каждый из лучей: луч ближнего света класса C, луч ближнего света класса W,  луч ближнего света класса E и луч дальнего света − обеспечивают режим подсветки поворотов.

Встраиваемый модуль 3 (или 4) системы предназначен для обеспечения второй части луча ближнего света класса W с этой стороны системы (на это указывает горизонтальная черта над буквой W) и луч ближнего света класса V.

Пример 8

Схема расположения знаков официального утверждения по отношению к обеим сторонам системы (рис. 13)

Данный пример соответствует адаптивной системе переднего освещения, состоящей из двух встраиваемых модулей, находящихся на левой стороне транспортного средства, и одного встраиваемого модуля, находящегося на его правой стороне.

Рис. 13

Система, на которой проставлены приведенные выше знаки официального утверждения, соответствует требованиям настоящих Правил (первоначальный вариант Правил) в отношении как луча ближнего света для левостороннего движения, так и луча дальнего света с максимальной силой света в пределах 86 250−101 250 кандел (на это указывает число 30), сгруппированных с передним указателем поворота категории 1a, официально утвержденным в соответствии с поправками серии 01 к Правилам № 6, и с передним габаритным огнем, официально утвержденным на основании поправок серии 02 к Правилам № 7.

Встраиваемый модуль 1 системы (с левой стороны) сконструирован для усиления луча ближнего света класса C и луча ближнего света класса E. Горизонтальная черта над буквой "C" указывает, что с этой стороны луч ближнего света класса C усиливается более чем одним встраиваемым модулем. Буква "T" справа, следующая за перечисленными обозначениями, указывает, что как луч ближнего света класса C, так и луч ближнего света класса E обеспечивают режим подсветки поворотов.

Встраиваемый модуль 3 системы (с левой стороны) предназначен для обеспечения второй части луча ближнего света класса C с этой стороны (на это указывает горизонтальная линия над буквой "C") и луча ближнего света класса W.

Встраиваемый модуль 2 системы (правая сторона) предназначен для усиления луча ближнего света класса C и луча ближнего света класса E, каждый из которых используется в режиме подсветки поворотов, и луча ближнего света класса W.

Примечание: На приведенных выше примерах № 6 и 7 один и тот же номер официального утверждения наносят на различные встраиваемые модули системы.

Рис. 14
Модули СИД

MD E3 17325

Модуль СИД, на котором нанесен указанный выше идентификационный код модуля источника света, был официально утвержден вместе с АСПО, которая первоначально была официально утверждена в Италии (E3) под номером официального утверждения 17325.

Приложение 3

Фотометрические требования, касающиеся луча ближнего света*
* Примечание:  Процедура измерений, предписанная в приложении 9 
к настоящим Правилам.

Для целей настоящего приложения: 
"над" означает только положение вверх по вертикали;  
"под" означает только положение вниз по вертикали.
Угловые положения выражены в градусах над (U) или под (D) по отношению к линии H-H и соответственно справа (R) или слева (L) от линии V-V.

Рис. 1
		Фотометрические требования в отношении угловых положений луча ближнего света (для правостороннего движения)

# Таблица 1
Фотометрические требования, касающиеся луча ближнего света

|  | Положение/градусы | Луч ближнего света |
| --- | --- | --- |
| Предписанные требования в кд | горизонт. | верт. | класс С | класс V | класс E | класс W |
|  | № | Элемент | в/ | от | до |  | в |  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| Часть A | 1 | B50L4 | L | 3,43 |  |  | U | 0,57 |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 625 | 8 |  | 625 |  |
|  | 2 | HV4 | V |  |  |  | H |  |  | 625 |  |  | 625 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | BR4 | R | 2,5 |  |  | U | 1 |  | 1 750 |  |  | 880 |  |  | 1 750 |  |  | 2 650 |  |
|  | 4 | Сегмент BRR4 | R | 8 | R | 20 | U | 0,57 |  | 3 550 |  |  | 880 |  |  | 3 550 |  |  | 5 300 |  |
|  | 5 | Сегмент BLL4 | L | 8 | L | 20 | U | 0,57 |  | 625 |  |  | 880 |  |  | 880 |  |  | 880 |  |
|  | 6 | P | L | 7 |  |  | H |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |
|  | 7 | Зона III (указанная в таблице 3 настоящего приложения) |  |  |  |  |  |  |  | 625 |  |  | 625 |  |  | 880 |  |  | 880 |  |
|  | 8a | S50, S50LL, S50RR5 |  |  |  |  | U | 4 | 637 |  |  |  |  |  | 637 |  |  | 637 |  |  |
|  | 9a | S100, S100LL, S100RR5 |  |  |  |  | U | 2 | 1257 |  |  |  |  |  | 1257 |  |  | 1257 |  |  |
|  | 10 | 50 R | R | 1,72 |  |  | D | 0,86 |  |  |  | 5 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 75 R | R | 1,15 |  |  | D | 0,57 | 10 100 |  |  |  |  |  | 15 200 |  |  | 20 300 |  |  |
|  | 12 | 50 V | V |  |  |  | D | 0,86 | 5 100 |  |  | 5 100 |  |  | 10 100 |  |  | 10 100 |  |  |
|  | 13 | 50 L | L | 3,43 |  |  | D | 0,86 | 3 550 | 13 200 | 9 | 3 550 | 13 200 | 9 | 6 800 |  |  | 6 800 | 26 400 | 9 |
|  | 14 | 25 LL | L | 16 |  |  | D | 1,72 | 1 180 |  |  | 845 |  |  | 1 180 |  |  | 3 400 |  |  |
|  | 15 | 25 RR | R | 11 |  |  | D | 1,72 | 1 180 |  |  | 845 |  |  | 1 180 |  |  | 3 400 |  |  |
|  | 16 | Сегмент 20 и под ним | L | 3,5 | V |  | D | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 600 | 2 |
|  | 17 | Сегмент 10 и под ним | L | 4,5 | R | 2,0 | D | 4 |  | 12 300 | 1 |  | 12 300 | 1 |  | 12 300 | 1 |  | 7 100 | 2 |
|  | 18 | Emax3 |  |  |  |  |  |  | 16 900 | 44 100 |  | 8 400 | 44 100 |  | 16 900 | 79 300 | 8 | 29 530 | 70 500 | 2 |
| Часть B (режимы подсветки поворотов): Часть А таблицы 1 применяют при условии замены строк № 1, 2, 7, 13 и 18 следующими строками |
| Часть B | 1 | B50L4 | L | 3,43 |  |  | U | 0,57 |  | 530 |  |  | 530 |  |  |  |  |  | 790 |  |
|  | 2 | HV4 |  |  |  |  |  |  |  | 880 |  |  | 880 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Зона III (указанная в таблице 3 настоящего приложения) |  |  |  |  |  |  |  | 880 |  |  | 880 |  |  | 880 |  |  | 880 |  |
|  | 13 | 50L | L | 3,43 |  |  | D | 0,86 | 1 700 |  |  | 1 700 |  |  | 3 400 |  |  | 3 400 |  |  |
|  | 18 | Emax6 |  |  |  |  |  |  | 10 100 | 44 100 |  | 5 100 | 44 100 |  | 10 100 | 79 300 | 8 | 20 300 | 70 500 | 2 |

1	Максимум 15 900 кд, если система предназначена для обеспечения также луча ближнего света класса W.

2	Применяются также требования, соответствующие предписаниям, указанным в таблице 4 ниже.

3	Требования в отношении положения в соответствии с предписаниями таблицы 2 ниже ("Сегмент Emax").

4	Участие каждой стороны системы, определенное в соответствии с положениями приложения 9 настоящих Правил, не должно быть меньше, чем 85 кд.

5	Требования о положении в соответствии с предписаниями таблицы 5 ниже.

6	Требования о положении, указанные в пункте 6.2.6.2 настоящих Правил.

7	Одна пара габаритных огней, совмещенных с системой или предназначенных для установки вместе с системой, может активироваться в соответствии с указаниями
подателя заявки.

8	Требования в соответствии с положениями, указанными в таблице 6 ниже, применяются дополнительно.

9	Максимальное значение может умножаться на 1,4, если в соответствии с описанием изготовителя гарантируется, что это значение не будет превышено при
эксплуатации ни под воздействием самой системы, ни в результате соответствующей стабилизации/соответствующего ограничения электроснабжения системы,
если она эксплуатируется только на транспортных средствах, как указано в карточке сообщения.

# Таблица 2
Элементы, угловое положение или значения в градусах луча ближнего света и дополнительные требования

|  | Угловое положение/значение в градусах | Луч ближнего света класса С | Луч ближнего света класса V | Луч ближнего света класса Е | Луч ближнего света класса W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | обозначение части светового луча и требования | по горизонтали | по вер-тикали | по горизонтали | по вертикали | по горизонтали | по вертикали | по горизонтали | по вертикали |
| 2.1 | Точка Emax не должна находиться за пределами указанного прямоугольника (выше "сегмента Emax") | 0,5L 3R | 0,3D 1,72 D |  | 0,3D 1,72 D | 0,5L 3R | 0,1D 1,72 D | 0,5L 3R | 0,3D 1,72 D |
| 2.2 | Светотеневая граница и ее часть(и) должны: a) соответствовать требованиям пункта 1 приложения 8 к настоящим Правилам и |
|  | b) быть размещены таким образом, чтобы горизонтальная часть находилась |  | в точке V = 0,57 D |  | не выше 0,57D не ниже 1,3D |  | не выше 0,23D8 не ниже 0,57D |  | не выше 0,23D не ниже 0,57D |
| 8 Требования в соответствии с предписаниями, указанными в таблице 6 ниже применяют дополнительно. |

# Таблица 3
Зоны III луча ближнего света, определение угловых точек

| Угловое положение в градусах | Угловая точка № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона III a для луча ближнего света класса С или класса V | по горизонтали | 8 L | 8 L | 8 R | 8 R | 6 R | 1,5 R | V-V | 4 L |
|  | по вертикали | 1 U | 4 U | 4 U | 2 U | 1,5 U | 1,5 U | H-H | H-H |
| Зона III b для луча ближнего света класса W или класса E | по горизонтали | 8 L | 8 L | 8 R | 8 R | 6 R | 1,5 R | 0,5 L | 4 L |
|  | по вертикали | 1 U | 4 U | 4 U | 2 U | 1,5 U | 1,5 U | 0,34 U | 0,34 U |

# Таблица 4
Дополнительные положения, касающиеся луча ближнего света класса W, в кд

| 4.1 | Определения и требования в отношении сегментов E, F1, F2 и F3 (не указанных на рис. 1 выше) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Допускается не более 175 кд: a) на одном сегменте E под углом 10° U в пределах от 20° L до 20° R и b) на трех вертикальных сегментах F1, F2 и F3 в горизонтальных положениях под углами 10° L, V и 10° R, каждый из которых соответствует значению от 10° U 10 до 60° U. |  |
| 4.2 | Альтернативный/дополнительный набор требований в отношении Imax, сегмента 20 и сегмента 10: части A и B таблицы 1 применяют при условии замены максимальных требований, приведенных на строках № 16, 17 и 18, требованиями, указанными ниже. |  |
|  | Если согласно техническим требованиям подателя заявки, соответствующим пункту 2.2.2 e) настоящих Правил, луч ближнего света класса W предназначен для проецирования на сегменте 20 и ниже при значении освещенности не более 8 800 кд и на сегменте 10 и ниже при значении освещенности не более 3 550 кд, то номинальное значение для Imax этого пучка не должно превышать 88 100 кд. |  |

# Таблица 5
Требования, применимые к верхней части и к угловым положениям точек измерения

| Обозначение точки | S50LL | S50 | S50RR | S100LL | S100 | S100RR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловое положение в градусах | 4 U / 8 L | 4 U / V-V | 4 U / 8 R | 2 U / 4 L | 2 U / V-V | 2 U / 4 R |

# Таблица 6
Дополнительные положения, касающиеся луча ближнего света класса Е

| Части A и B таблицы 1 и таблицы 2 выше применяют при условии замены строк № 1 и 18 таблицы 1 и пункта 2.2 таблицы 2 следующими строками |
| --- |
| Пункт | Обозначение | Первая строка таблицы 1 выше, часть A или B | Строка 18 таблицы 1 выше, часть A или B | Пункт 2.2 таблицы 2 выше |
| № | Набор данных | EB50L в кд | Imax в кд | горизонтальная часть светотеневой границы, измеренная в градусах |
|  |  | макс. | макс. | не выше |
| 6.1 | E1 | 530 | 70 500 | 0,34 D |
| 6.2 | E2 | 440 | 61 700 | 0,45 D |
| 0 | E3 | 350 | 52 900 | 0,57 D |  |

Приложение 4

Испытания на устойчивость фотометрических характеристик функционирующих систем

Испытания на комплексных системах

После измерения фотометрических значений в соответствии с предписаниями настоящих Правил в точек Еmax в случае луча дальнего света и в точках HV, 50V и B50L (или R) в зависимости от конкретной ситуации в случае луча ближнего света проводят испытание образца комплектной системы на устойчивость фотометрических характеристик в процессе ее функционирования. Для целей настоящего приложения:

а)	"комплектная система" означает правую и левую сторону самой системы, включая электронный(е) механизм(ы) управления источником света и/или устройство(а) снабжения и управления, а также те прилегающие части кузова и огни, которые могут повлиять на характер рассеяния теплоты. Каждый встраиваемый модуль системы и огонь (огни) и/или модуль СИД (если они имеются) комплектной системы могут испытываться раздельно;

b)	"испытательный образец" в нижеследующем тексте означает соответственно либо "комплектную систему", либо "встраиваемый модуль", проходящие испытание;

с)	"источник света" означает также любую одиночную нить накала лампы накаливания, модули СИД либо светоиспускающие части модуля СИД.

Испытания проводят:

a)	в сухую и спокойную погоду при температуре окружающего воздуха 23°С ± 5°С, причем испытательный образец монтируется на основании таким образом, чтобы он соответствовал правильной установке на транспортном средстве;

b)	в случае сменных источников света: c использованием источника света с лампой накаливания массового производства со сроком эксплуатации не менее одного часа, либо газоразрядного источника света массового производства со сроком эксплуатации не менее 15 часов, либо модуля СИД массового производства со сроком эксплуатации не менее 48 часов, охлажденного до температуры окружающего воздуха до начала испытаний, указанных в настоящих Правилах.  Используют модули СИД, переданные подателем заявки.

Измерительное оборудование должно быть эквивалентным оборудованию, используемому в ходе испытаний на официальное утверждение испытываемых образцов системы. Систему или ее часть(и) до проведения последующих испытаний устанавливают в нейтральное состояние.

Испытываемый образец включают в режиме ближнего света без его снятия с испытательной опоры и без дополнительной регулировки относительно этой опоры. Используемый источник света должен относиться  к категории, которая указана для данной передней противотуманной фары.

1.		Испытание на устойчивость фотометрических характеристик

1.1		Чистый испытательный образец

Каждый испытательный образец включают на 12 часов в соответствии с предписаниями пункта 1.1.1 и проверяют в соответствии с предписаниями пункта 1.1.2.

1.1.1		Процедура испытания

1.1.1.1	Последовательность испытания

а)	В том случае, когда испытательный образец предназначен для обеспечения только одной световой функции (луча дальнего света или луча ближнего света), причем не более чем одного класса в случае луча ближнего света, соответствующий(е) источник(и) света включают на время1, указанное в пункте 1.1 выше.

b)	В том случае, когда испытательный образец обеспечивает более одной функции или луч ближнего света более одного класса в соответствии с настоящими Правилами: если податель заявки сообщает, что каждая указанная функция испытательного образца или его луч ближнего света каждого класса имеет собственный(е) источник(и) света, приводящийся(еся) в действие по очереди2, то испытание проводят в соответствии с этим условием посредством активирования1 наиболее энергоемкого режима каждой указанной функции или луча ближнего света каждого класса последовательно в течение одинакового (равно разделенного) промежутка времени, указанного в пункте 1.1.

Во всех других случаях1,2 испытательный образец должен подвергаться следующему испытательному циклу в каждом режиме использования луча ближнего света класса С, луча ближнего света класса V, луча ближнего света класса Е и луча ближнего света класса W в зависимости от используемого луча либо частично обеспечиваться испытательным образцом в течение одинакового (равно разделенного) промежутка времени, указанного в пункте 1.1:

вначале в течение 15 минут, например в случае луча ближнего света класса С, используемого в наиболее энергоемком режиме в рамках правостороннего движения;

в течение пяти минут тот же луч ближнего света в том же режиме, что и ранее, с задействованием, кроме того, всех источников света3 испытательного образца, которые можно использовать одновременно в соответствии с сообщением подателя заявки;

по истечении определенного (равно разделенного) промежутка времени, упомянутого в пункте 1.1, вышеуказанный испытательный цикл проводят с лучом ближнего света второго, третьего и четвертого класса, если это применимо, в обозначенном выше порядке.

с)	В том случае, когда испытательный образец обеспечивает другую(ие) функцию(и) сгруппированных огней, все индивидуальные функции включают одновременно в течение времени, указанного в подпунктах а) или b) выше по индивидуальным световым функциям, в соответствии с техническими требованиями изготовителя.

d)	В том случае, когда испытательный образец предназначен для испускания луча ближнего света в режиме подсветки поворотов вместе с включением дополнительного источника света, указанный источник света должен включаться одновременно на одну минуту и отключаться на девять минут во время использования только луча ближнего света, как указано в подпункте а) или b) выше.

1.1.1.2	Напряжение при испытании

Напряжение на клеммах испытательного образца должно быть следующим:

а)	В случае сменного(ых) источника(ов) света с лампой накаливания, функционирующего(их) непосредственно от системы напряжения транспортного средства: испытание проводят при напряжении соответственно 6,3 В, 13,2 В или 28,0 В, если податель заявки не указывает, что испытательный образец может использоваться при другом напряжении. В последнем случае источник света лампы накаливания подвергают испытанию при максимально возможном напряжении.

b)	В случае сменного(ых) газоразрядного(ых) источника(ов) света:  напряжение при испытании электронных механизмов управления источником света составляет 13,2 + 0,1 В для 12-вольтной системы напряжения транспортного средства либо в противном случае указывается в заявке на официальное утверждение.

с)	В случае несменного источника света, функционирующего непосредственно от системы напряжения транспортного средства:  все измерения на световых модулях, оборудованных несменными источниками света (источниками света с лампами накаливания и/или другими источниками света), проводят при 6,3 В, 13,2 В или 28,0 В либо при других значениях напряжения в соответствии с системой напряжения транспортного средства, указываемой подателем заявки.

d)	В случае сменных или несменных источников света, функционирующих независимо от напряжения источника питания транспортного средства и полностью контролируемых системой, либо в случае источников света, питаемых устройством снабжения и управления, указанные выше значения напряжения при испытании применяют на входных клеммах этого устройства.  Испытательная лаборатория может потребовать от изготовителя передачи устройства снабжения и управления либо специального устройства подачи энергии, необходимых для питания источника(ов) света.

е)	На модуле(ях) СИД измерения проводят при напряжении в 6,3 В, 13,2 В или 28,0 В, соответственно, если в настоящих Правилах не указано иное.  В случае модуля(ей) СИД с электронным механизмом управления источником света измерения проводят согласно процедуре, указанной подателем заявки.

f)	Если сгруппированные, комбинированные или совмещенные в испытательном образце сигнальные огни функционируют при напряжении, не являющемся номинальным напряжением в 6 В, 12 В или 24 В, соответственно, то напряжение корректируют согласно заявлению изготовителя для правильного фотометрического функционирования этого огня.

1.1.2		Результаты испытания

1.1.2.1	Визуальный осмотр:

После выдерживания испытательного образца при температуре окружающей среды рассеиватели испытательного образца и наружные рассеиватели, если таковые имеются, протирают чистой, сырой хлопчатобумажной тканью. Затем проводят визуальный осмотр;  наличие какого-либо искажения, деформации, трещин или изменения цвета как рассеивателя фары, так и наружных рассеивателей, если таковые имеются, недопустимо.

1.1.2.2	Фотометрическое испытание:

В соответствии с требованиями настоящих Правил фотометрические значения проверяют в следующих точках:

луч ближнего света класса С и луч ближнего света каждого другого указанного класса: 50V, B50L (или R) и HV, если это применимо,

луч дальнего света в нейтральном состоянии: точка Emax.

Другая регулировка может производиться с целью учета любой возможной деформации основания испытательного образца в результате теплового воздействия (аспекты отклонения светотеневой границы охватываются в пункте 2 настоящего приложения).

Между фотометрическими характеристиками и значениями, измеренными до начала испытания, допускается отклонение в 10%, включающее погрешности при фотометрическом измерении.

1.2		Грязный испытательный образец

После испытания в соответствии с положениями пункта 1.1 выше испытательный образец включают на один час в соответствии с положениями пункта 1.1.1 с учетом каждой функции или класса луча ближнего света4 после его подготовки в соответствии с предписаниями пункта 1.2.1 и проверки в соответствии с предписаниями пункта 1.1.2; после каждого испытания должен быть обеспечен достаточный период охлаждения.

1.2.1		Подготовка испытательного образца

Испытательная смесь

1.2.1.1	Для системы или ее частей с внешним рассеивателем из стекла смесь воды и загрязняющего вещества, наносимая на фару, должна состоять из:

девяти частей по весу силикатного песка, размер частиц которого составляет 0−100 мкм, в соответствии с характером распределения, предписанным в пункте 1.2.1.3,

одной части по весу угольной пыли органического происхождения (буковая древесина), размер частиц которой составляет 0−100 мкм,

0,2 части по весу NaCMC5, и

соответствующего количества дистиллированной воды, проводимость которой менее 1 мСм/м.

1.2.1.2	Для системы или ее частей с внешним рассеивателем из пластмассового материала смесь воды и загрязняющего вещества, наносимая на испытательный образец, должна состоять из:

девяти частей по весу силикатного песка, размер частиц которого составляет 0−100 мкм, в соответствии с характером распределения, предписанным в пункте 1.2.1.3,

одной части по весу угольной пыли органического происхождения (буковая древесина), размер частиц которой составляет 0−100 мкм,

0,2 части по весу NaCMC5,

пяти частей по весу хлористого натрия (99-процентного),

13 частей по весу дистиллированной воды, проводимость которой менее 1 мСм/м, и

2 + 1 части по весу поверхностно активного вещества.

1.2.1.3	Распределение размеров частиц

| Размер частиц (в мкм) | Распределение размеров частиц (%) |
| --- | --- |
| 0−5 | 12 ± 2 |
| 5−10 | 12 ± 3 |
| 10−20 | 14 ± 3 |
| 20−40 | 23 ± 3 |
| 40−80 | 30 ± 3 |
| 80−100 | 9 ± 3 |

1.2.1.4	Использования смеси, хранившейся более 14 дней, не допускается.

1.2.1.5	Нанесение испытательной смеси на испытательный образец

Испытательную смесь наносят ровным слоем на всю(е) светоиспускающую(ие) поверхность(и) испытательного образца и оставляют на ней до высыхания. Эту процедуру повторяют до тех пор, пока значение освещенности не упадет на 15−20% по сравнению со значениями, измеренными в каждой из следующих точек в соответствии с условиями, указанными в настоящем приложении:

точка Emsx луча дальнего света в нейтральном состоянии,

50V для луча ближнего света класса С и каждого указанного режима луча ближнего света.

2.		Испытание на отклонение по вертикали светотеневой границы под воздействием тепла

Данное испытание проводят для того, чтобы убедиться в том, что вертикальное смещение светотеневой границы под воздействием тепловых колебаний остается в пределах указанного значения для системы или частей, излучающих (основной) луч ближнего света класса С, или для каждого указанного режима луча ближнего света.

Если испытательный образец включает более одного светового модуля или более одного комплекта световых модулей, обеспечивающих светотеневую границу, то каждый из них рассматривается в качестве испытательного образца для целей настоящего испытания и должен испытываться отдельно.

Испытательный образец, испытанный в соответствии с пунктом 1, подвергает испытанию, описанному в пункте 2.1, без снятия его с испытательной арматуры или изменения его регулировки по отношению к ней.

Если испытательный образец имеет подвижную оптическую часть, то для этого испытания выбирают только положение, являющееся наиболее близким к среднему угловому значению и/или к первоначальному положению в нейтральном состоянии.

Данное испытание ограничивается только сигналами, соответствующими движению прямо.

2.1		Испытание

Для целей настоящего испытания напряжение регулируют в соответствии с предписаниями пункта 1.1.1.2 выше.

Испытательный образец функционирует и испытывается по лучу ближнего света класса С, лучу ближнего света класса V, лучу ближнего света класса Е и лучу ближнего света класса W в зависимости от ситуации.

Положение светотеневой границы в ее горизонтальной части между VV и вертикальной линией, проходящей через точку В50L (или R), проверяют спустя 3 минуты (r3) и 60 минут (r60), соответственно, после функционирования.

Отклонение светотеневой границы, указанное выше, измеряют любым способом, обеспечивающим достаточную точность и воспроизводимость результатов.

2.2		Результаты испытаний

2.2.1		Результат в миллирадианах (мрад) считают приемлемым для луча ближнего света испытательного образца только в том случае, когда абсолютное значение ∆ rI = ( r3 − r60 (, измеренное на этом испытательном образце, не превышает 1,0 мрад (∆ rI ( 1,0 мрад).

2.2.2		Однако если это значение превышает 1,0 мрад, но не превышает 1,5 мрад (1,0 мрад < ∆ rI ( 1,5 мрад), то проводят испытание второго испытательного образца в соответствии с предписаниями пункта 2.1 после трехразового последовательного прохождения цикла, указанного ниже, для стабилизации положения механических частей испытательного образца, установленного на основе в том положении, которое соответствует правильной установке на транспортном средстве, следующим образом:

огонь ближнего света включают на один час (напряжение корректируют в соответствии с предписаниями пункта 1.1.1.2 настоящего приложения);

отключение на один час.

Систему или ее часть считают приемлемой, если среднее значение абсолютных величин ∆ rI, измеренных на первом испытательном образце, и ∆ rII, измеренных на втором, не превышает 1,0 мрад.

Приложение 5

Минимальные требования, касающиеся процедур контроля за соответствием производства

1.	Общие положения

1.1	С точки зрения механических и геометрических характеристик требования в отношении соответствия считают выполненными, если различия не превышают неизбежных производственных отклонений в рамках предписаний настоящих Правил. Данное требование действует также в отношении цвета.

1.2	Что касается фотометрических характеристик, то соответствие серийных систем считают доказанным, если при фотометрическом испытании любой произвольно выбранной системы, оснащенной источником света под напряжением, и при правильной эксплуатации в соответствии с предписаниями пунктов 1 и 2 приложения 9 к настоящим Правилам:

1.2.1	ни одно из измеренных и исправленных в соответствии с предписаниями пункта 2 приложения 9 к настоящим Правилам значений не отличается в неблагоприятную сторону более чем на 20% от значения, предписанного в настоящих Правилах;

1.2.1.1	В случае указанных ниже значений луча ближнего света и режимов его использования допускаются соответственно следующие максимальные неблагоприятные отклонения:

a)	максимальные значения в точке В50L: 170 кд (эквивалентно 20%) и 255 кд (эквивалентно 30%);

b)	максимальные значения в зоне III, HV и на сегменте ВLL: 255 кд (эквивалентно 20%) и 380 кд (эквивалентно 30%);

c)	максимальные значения на сегментах Е, F1, F2 и F3: 170 кд (эквивалентно 20%) и 255 кд (эквивалентно 30%);

d)	минимальные значения в BR, P, S50, S50LL, S50RR, S100, S100LL, S100RR и минимальные значения, предписанные в сноске 4 к таблице 1 в приложении 3 к настоящим Правилам (B50L, HV, BR, BRR, BLL): половина от требуемого значения (эквивалентно 20%) и три четверти от требуемого значения (эквивалентно 30%);

1.2.1.2	в случае луча дальнего света HV находится в пределах изолюкса 0,75 Imax, причем для фотометрических значений в любой точке измерения, указанной в пункте 6.3.2 настоящих Правил, допуски составляют +20% для максимальных значений и −20% для минимальных значений.

1.2.2	Если результаты описанного выше испытания не соответствуют требованиям, то может быть изменена регулировка системы при условии, что ось луча не перемещается более чем на 0,5° вправо или влево и более чем на 0,2° вверх и вниз, причем всякий раз независимо и по отношению к первоначальной регулировке.

Эти положения не применяют к световым модулям, указанным в пункте 6.3.1.1 настоящих Правил.

1.2.3	Если результаты описанных выше испытаний не соответствуют требованиям, то испытания повторяют с использованием другого стандартного (эталонного) источника света и/или другого устройства снабжения и управления.

1.3	Для проверки изменения вертикального положения светотеневой границы луча ближнего света под воздействием тепла применяют следующую процедуру:

одну из отобранных систем испытывают в соответствии с процедурой, описанной в пункте 2.1 приложения 4, после того как она была три раза последовательно подвергнута циклу, описанному в пункте 2.2.2 приложения 4.

Систему считают приемлемой, если (r не превышает 1,5 мрад.

Если это значение превышает 1,5 мрад, но не превышает 2,0 мрад, то испытанию подвергают второй образец, после чего средний показатель зарегистрированных абсолютных значений по обоим образцам не должен превышать 1,5 мрад.

1.4	Должны быть выполнены требования относительно координат цветности.

2.	Минимальные требования, касающиеся проверки соответствия, проводимой изготовителем

В случае каждого типа системы держатель знака официального утверждения проводит через соответствующие промежутки времени по крайней мере нижеследующие испытания, которые должны соответствовать положениям настоящих Правил.

Если в ходе испытания определенного типа выявляется несоответствие какого-либо образца, то отбирают и испытывают новые образцы. Изготовитель принимает меры для обеспечения соответствия данного производства.

2.1	Характер испытаний

Испытания на соответствие, предусмотренные в настоящих Правилах, охватывают фотометрические характеристики и проверку изменения вертикального положения светотеневой границы луча ближнего света под воздействием тепла.

2.2	Методы, используемые при проведении испытаний

2.2.1	Испытания проводят обычно в соответствии с методами, изложенными в настоящих Правилах.

2.2.2	При любом испытании на соответствие, проведенном изготовителем, с согласия компетентного органа, ответственного за испытания на официальное утверждение, могут применяться эквивалентные методы. Изготовитель отвечает за обеспечение того, чтобы применяемые методы были равноценны методам, предусмотренным в настоящих Правилах.

2.2.3	Применение пунктов 2.2.1 и 2.2.2 требует регулярной калибровки испытательной аппаратуры и сопоставления регистрируемых с ее помощью данных с измерениями, проведенными компетентным органом.

2.2.4	Во всех случаях эталонными являются те методы, которые описаны в настоящих Правилах, особенно при проведении проверки и отборе образцов административным органом.

2.3	Характер отбора образцов

Образцы систем отбирают произвольно из партии готовых однородных изделий. Под партией однородных изделий подразумевается набор систем одного типа, определенного в соответствии с производственными методами, используемыми изготовителем.

В целом оценку проводят на серийной продукции отдельных предприятий. Вместе с тем изготовитель может собрать данные о производстве систем одного и того же типа на нескольких предприятиях при условии, что они руководствуются одинаковыми критериями качества системы и используют одинаковые методы управления качеством.

2.4	Измеряемые и регистрируемые фотометрические характеристики

Отобранные фонари подвергают фотометрическим испытаниям, предусмотренным в Правилах, причем измерения ограничиваются:

точками Emax, HV1, HL и HR2 в случае луча дальнего света,

точками B50L, HV, если это применимо, 50V, 75R, если это применимо, и 25LL в случае луча(ей) ближнего света (см. рис. 1 в приложении 3).

2.5	Критерии приемлемости

Изготовитель отвечает за проведение статистического анализа результатов испытаний и за определение, по согласованию с компетентным органом, критериев приемлемости своей продукции в целях выполнения предписаний в отношении проверки соответствия продукции, предусмотренных в пункте 9.1 настоящих Правил.

Критерии приемлемости являются таковыми, что при уровне уверенности в 95% минимальная вероятность успешного прохождения выборочной проверки в соответствии с требованиями приложения 7 (первый отбор образцов) должна составлять 0,95.

Приложение 6

Требования к системам, включающим рассеиватели из пластмассовых материалов: испытание образцов рассеивателей или материалов и комплектных систем или части(ей) систем

1.	Общие технические условия

1.1	Образцы, представленные в соответствии с пунктом 2.2.4 настоящих Правил, должны удовлетворять техническим условиям, указанным в пунктах 2.1−2.5 ниже.

1.2	Два образца комплектных систем или их частей, представленные в соответствии с пунктом 2.2.3 настоящих Правил, с рассеивателями из пластмассовых материалов должны удовлетворять техническим требованиям, указанным в пункте 2.6 ниже, в отношении материалов для рассеивателей.

1.3	Образцы рассеивателей из пластмассовых материалов или образцы материала вместе с отражателем, для установки на который они предназначены (когда это применимо), подвергают испытаниям на официальное утверждение в хронологической последовательности, указанной в таблице A, содержащейся в добавлении 1 к настоящему приложению.

1.4	Однако если изготовитель системы может доказать, что изделие уже прошло испытание, предусмотренное в пунктах 2.1−2.5 ниже, или эквивалентные испытания в соответствии с другими правилами, то эти испытания можно не проводить; обязательными являются только испытания, предписанные в таблице B в добавлении 1.

1.5	Если система или ее часть предназначена для использования только в рамках правостороннего движения или только в рамках левостороннего движения, то, по усмотрению подателя заявки, испытания в соответствии с настоящим приложением могут проводиться только на одном образце.

2.	Испытания

2.1	Стойкость к воздействию температурных изменений

2.1.1	Испытания

Три новых образца (рассеивателя) подвергают пяти циклам изменений температуры и влажности (ОВ = относительной влажности) в соответствии со следующей программой:

3 часа при 40 °C ± 2 °C и 85−95% ОВ;

1 час при 23 °C ± 5 °C и 60−75% ОВ;

15 часов при -30 °C ± 2 °C;

1 час при 23 °C ± 5 °C и 60−75% ОВ;

3 часа при 80 °C ± 2 °C;

1 час при 23 °C ± 5 °C и 60−75% ОВ.

Перед испытанием образцы необходимо выдержать по крайней мере в течение 4 часов при температуре 23 °C ± 5 °C и 60−75% ОВ.

Примечание: Одночасовые периоды времени при температуре 23 °С ( 5 °С включают время, требующееся для перехода с одного температурного режима на другой, что необходимо, чтобы избежать последствий теплового удара.

2.1.2	Фотометрические измерения

2.1.2.1	Метод измерения

Фотометрические измерения проводят на образцах до и после испытания.

Вышеуказанные измерения проводят в соответствии с приложением 9 к настоящим Правилам в следующих точках:

В50L и 50V – для луча ближнего света класса С;

Еmax – для луча дальнего света системы.

2.1.2.2	Результаты

Разница между фотометрическими значениями, полученными на каждом образце до и после испытания, не должна превышать 10%, включая погрешности фотометрических измерений.

2.2	Стойкость к воздействию атмосферной среды и химических веществ

2.2.1	Стойкость к воздействию атмосферной среды

Три новых образца (рассеиватели или образцы материала) подвергают облучению от источника с энергетическим спектром, подобным спектру черного тела при температуре 5 500 К − 6 000 К. Между источником и образцами помещают соответствующие фильтры, с тем чтобы уменьшить, насколько это возможно, излучение в диапазонах волн длиной менее 295 нм и более 2 500 нм. Образцы подвергают энергетическому облучению 1 200 Вт/м2 ± 200 Вт/м2 в течение такого периода времени, чтобы получаемая ими световая энергия составляла 4 500 МДж/м2 ± 200 МДж/м2. В пределах этого огражденного пространства температура, измеряемая на черном экране, помещенном на уровне образцов, должна составлять 50 °С ± 5 °С. Для обеспечения равномерного облучения образцы должны вращаться вокруг источника излучения со скоростью 1-5 об/мин-1.

На образцы разбрызгивают дистиллированную воду проводимостью не менее 1 мСм/м при температуре 23 °С ± 5 °С в соответствии со следующей цикличностью:

разбрызгивание: 5 мин.; сушка: 25 мин.

2.2.2	Стойкость к воздействию химических веществ

После испытания, проведенного в соответствии с пунктом 2.2.1 выше, и измерения, проведенного в соответствии с пунктом 2.2.3.1 ниже, наружную поверхность вышеуказанных трех образцов в соответствии с пунктом 2.2.2.2 подвергают обработке смесью, состав которой определен в пункте 2.2.2.1 ниже.

2.2.2.1	Испытательная смесь

В состав испытательной смеси входит: 61,5% н-гептана, 12,5% толуола, 7,5% тетрахлорэтила, 12,5% трихлорэтилена и 6% ксилола (объем в %).

2.2.2.2	Нанесение испытательной смеси

Кусок хлопчатобумажной ткани пропитывают до уровня насыщения (в соответствии с ISO 105) смесью, состав которой определен в пункте 2.2.2.1 выше, и в течение 10 секунд накладывают на 10 минут на наружную поверхность образца под давлением 50 Н/см2, что соответствует усилию в 100 Н, прилагаемому к испытательной поверхности 14 × 14 мм.

В течение данного 10-минутного периода этот кусок ткани вновь пропитывают смесью, с тем чтобы состав наносимой жидкости был постоянно идентичным составу указанной испытательной смеси.

Во время нанесения смеси разрешается регулировать прилагаемое к образцу давление для предотвращения образования трещин.

2.2.2.3	Очистка

По завершении процедуры нанесения испытательной смеси образцы необходимо высушить на открытом воздухе, а затем промыть раствором, состав которого указан в пункте 2.3 (Стойкость к воздействию детергентов) при температуре 23 °С ( 5 °С. После этого образцы тщательно промывают дистиллированной водой, содержащей не более 0,2% примесей, при температуре 23 °С ( 5 °С, а затем вытирают мягкой тканью.

2.2.3	Результаты

2.2.3.1	После испытания на стойкость к воздействию атмосферной среды на наружной поверхности образцов не должно быть трещин, царапин, зазубрин и деформации и среднее отклонение пропускной способности ∆t = (T2 − T3)/T2, измеренное на трех образцах в соответствии с процедурой, описанной в добавлении 2 к настоящему приложению, не должно превышать 0,020 (∆ tm ( 0,020).

2.2.3.2	После испытания на устойчивость к воздействию химических веществ на образцах не должно быть никаких следов химического воздействия, которое могло бы привести к изменению рассеивания потока света, средняя величина которого ∆d = (T5 − T4)/T2, измеренная при помощи процедуры, описанной в добавлении 2 к настоящему приложению, на трех образцах, не должна превышать 0,020 (∆ dm ( 0,020).

2.2.4	Стойкость к облучению источником света

При необходимости проводят следующее испытание:

Плоские образцы каждого светопропускающего пластмассового элемента системы подвергают воздействию света от источника света. Такие параметры, как углы и расстояние между образцами, должны быть такими же, что и в системе. Эти образцы должны иметь одинаковый цвет, и при необходимости их поверхность должна быть обработана таким же образом, как и части системы.

После непрерывного воздействия на них в течение 1 500 часов колориметрические характеристики пропускаемого света должны обеспечиваться при помощи нового источника света, а на поверхности образцов не должно быть трещин, царапин, расслаивания или деформации.

Проверка ультрафиолетовой сопротивляемости внутренних материалов при их облучении источником света не требуется, если источники света соответствуют Правилам № 37 и/или если применяются газоразрядные источники света с низким уровнем ультрафиолетового излучения и/или модули СИД с низким уровнем ультрафиолетового излучения либо если обеспечивается защита соответствующих элементов системы от ультрафиолетового излучения, например с помощью стеклянных фильтров.

2.3	Стойкость к воздействию детергентов и углеводородов

2.3.1	Стойкость к воздействию детергентов

Наружную поверхность трех образцов (рассеивателей или образцов материала) нагревают до 50 °С ( 5 °С и затем на пять минут погружают в смесь, температура которой поддерживается на уровне 23 °С ( 5 °С и которая состоит из 99 частей дистиллированной воды, содержащей не более 0,02% примесей, и одной части алкиларилсульфоната.

По завершении испытания образцы высушивают при температуре 50 °С ( 5 °С. Поверхность образцов очищают влажной тканью.

2.3.2	Стойкость к воздействию углеводородов

После этого наружную поверхность этих трех образцов необходимо слегка потереть в течение одной минуты хлопчатобумажной тканью, пропитанной смесью, в состав которой входит 70% н-гептана и 30% толуола (объем в %), а затем высушить на открытом воздухе.

2.3.3	Результаты

После успешного завершения двух вышеупомянутых испытаний средняя величина отклонения при пропускании излучения ∆t = (T2 − T3)/T2 измеренная в соответствии с процедурой, описанной в добавлении 2 к настоящему приложению, на трех образцах, не должна превышать 0,010 (∆tm ( 0,010).

2.4		Стойкость к механическому износу

2.4.1		Способ проверки стойкости к механическому износу

Наружную поверхность трех новых образцов (рассеивателей) подвергают единообразному испытанию на стойкость к механическому износу на основе способа, описанного в добавлении 3 к настоящему приложению.

2.4.2		Результаты

После этого испытания отклонения:

при пропускании излучения:			∆t = (T2 − T3)/T2

и рассеивания: 					∆d = (T5 − T4)/T2

измеряют в соответствии с процедурой, описанной в добавлении 2, в зоне, указанной в пункте 2.2.4.1.1 настоящих Правил.  Их средняя величина на трех образцах должна быть такой, чтобы:

∆ tm ( 0,100;  ∆ dm ( 0,050.

2.5		Испытание на сцепление покрытий, если таковые имеются

2.5.1		Подготовка образца

На поверхности покрытия рассеивателя размером 20 мм × 20 мм при помощи лезвия бритвы или иглы вырезают сетку из квадратов размером примерно 2 мм × 2 мм. Нажим лезвия или иглы должен быть достаточным, чтобы разрезать по крайней мере слой покрытия.

2.5.2		Описание испытания

Используют клейкую ленту с силой сцепления 2 Н/(см ширины) ( 20%, измеренной в стандартных условиях, указанных в добавлении 4 к настоящему приложению. Эту клейкую ленту, ширина которой должна быть минимум 25 мм, прижимают по крайней мере в течение пяти минут к поверхности, подготовленной в соответствии с пунктом 2.5.1.

Затем конец клейкой ленты подвергают воздействию нагрузки таким образом, чтобы сила сцепления с рассматриваемой поверхностью уравновешивалась силой, перпендикулярной этой поверхности. На данном этапе лента должна отрываться с постоянной скоростью 1,5 м/сек ( 0,2 м/сек.

2.5.3		Результаты

Значительного повреждения сетчатого участка произойти не должно. Повреждения на пересечениях между квадратами или на краях разрезов допускаются при условии, что поврежденный участок не превышает 15% сетчатой поверхности.

2.6		Испытания комплектной системы с рассеивателем из пластмассового материала

2.6.1			Стойкость поверхности рассеивателя к механическому износу

2.6.1.1	Испытания

Рассеиватель № 1 системы подвергают испытанию, описанному в пункте 2.4.1 выше.

2.6.1.2	Результаты

После испытания результаты фотометрических измерений, произведенных на системе в соответствии с настоящими Правилами, не должны превышать более чем на 30% максимальные значения, предусмотренные в точках В 50 L и НV, и не должны быть более чем на 10% ниже минимальных значений, предусмотренных в точке 75 R, если это применимо.

2.6.2		Испытание на сцепление покрытий, если таковые имеются

Образец рассеивателя № 2 встраиваемого модуля подвергают испытанию, описанному в пункте 2.5 выше.

3.		Проверка соответствия производства

3.1	Применительно к материалам, используемым для изготовления рассеивателей, встраиваемые модули той или иной серии признают соответствующими настоящим Правилам, если:

3.1.1		после испытания на стойкость к воздействию химических веществ и после испытания на стойкость к воздействию детергентов и углеводородов на наружной поверхности образцов не обнаружено трещин, зазубрин или деформации, видимых невооруженным глазом (см. пункты 2.2.2, 2.3.1 и 2.3.2);

3.1.2		после испытания, описанного в пункте 2.6.1.1, фотометрические значения в точках измерения, указанные в пункте 2.6.1.2, не выходят за пределы, предусмотренные для соответствия производства настоящими Правилами.

3.2		Если результаты испытания не удовлетворяют требованиям, то испытания необходимо повторить на другом образце систем, выбранном наугад.

Приложение 6

Добавление 1

Хронологическая последовательность испытаний для официального утверждения

А.	Испытания пластмассовых материалов (рассеивателей или образцов
материала, представленных в соответствии с пунктом 2.2.4 
настоящих Правил)

| Образцы | Рассеиватели или образцы материала | Рассеиватели |
| --- | --- | --- |
| Испытания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 | Ограниченная фотометрия (пункт 2.1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |
| 1.1.1 | Изменение температуры (пункт 2.1.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |
| 1.2 | Ограниченная фотометрия (пункт 2.1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |
| 1.2.1 | Измерение степени пропускания излучения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Измерение степени рассеивания | Х | Х | Х |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Атмосферная среда (пункт 2.2.1) | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Измерение степени пропускания излучения | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Химические вещества (пункт 2.2.2) | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Измерение степени рассеивания | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Детергенты (пункт 2.3.1) |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Углеводороды (пункт 2.3.2) |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Измерение степени пропускания излучения |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Степень износа (пункт 2.4.1) |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Измерение степени пропускания излучения |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | Измерение степени рассеивания |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Степень сцепления (пункт 2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.9 | Стойкость к облучению источником света (пункт 2.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |

В.	Испытания комплексных систем или их части(ей) (представленных
в соответствии с пунктом 2.2.3 настоящих Правил)

| Испытания | Комплексные системы |
| --- | --- |
|  | Образец № |
|  | 1 | 2 |
| 2.1 Степень износа (пункт 2.6.1.1) | X |  |
| 2.2 Фотометрия (пункт 2.6.1.2) | X |  |
| 2.3 Степень сцепления (пункт 2.6.2) |  | X |

Приложение 6

Добавление 2

Метод измерения степени рассеивания и пропускания света

1.	Оборудование (см. рис. 1 ниже)

Луч коллиматора К с полуотклонением β/2 = 17,4 х 10-4рад ограничен диафрагмой Dτ с отверстием 6 мм, напротив которого помещают стенд для испытания образца.

Диафрагма Dτ соединена с приемником R посредством конвергентного бесцветного рассеивателя L2, скорректированного для сферических отклонений; диаметр рассеивателя L2 должен быть таким, чтобы он не диафрагмировал свет, рассеиваемый образцом, в конусе с половинчатым верхним углом β/2 = 14°.

Кольцевую диафрагму DD с углами αо/2 = 1˚ и αmax/2 = 12˚ помещают в воображаемую плоскость фокуса рассеивателя L2.

Непрозрачная центральная часть диафрагмы необходима для того, чтобы не пропускать свет, поступающий непосредственно от источника света. Должна быть обеспечена возможность перемещения центральной части диафрагмы из светового луча таким образом, чтобы она могла вернуться точно в свое первоначальное положение.

Расстояние L2 Dτ и длину фокуса F2 рассеивателя L2 выбирают таким образом, чтобы отображение Dτ полностью покрывало приемник R.

В случае L2 рекомендуют использовать фокусное расстояние около 80 мм.

Если первоначальный падающий поток принимают за единицу, то абсолютная точность каждого показания должна быть более 0,001.

# Рис. 1
Оптическая система измерения и изменяющейся степени рассеивания
и пропускания света

2.		Измерения

Необходимо снять следующие показания:

| Показания | С образцом | С центральной частью DD | Полученная величина |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | нет | нет | Падающий поток при первоначальном показании |
| T2 | да (до испытания) | нет | Поток, пропускаемый новым материалом на участке 24 ºС |
| T3 | да (до испытания) | нет | Поток, пропускаемый материалом, проходящим испытание, на участке 24 ºС |
| T4 | да (до испытания) | да | Рассеивание потока новым материалом |
| T5 | да (до испытания) | да | Рассеивание потока материалом, проходящим испытание |

Приложение 6

Добавление 3

Способ испытания разбрызгиванием

1.	Оборудование для испытания

1.1	Пульверизатор

Используемый пульверизатор должен быть оснащен форсункой диаметром 1,3 мм, обеспечивающей скорость потока жидкости
0,24 ± 0,02 л/мин при рабочем давлении 6,0 – 0/ + 0,5 бар.

В таких рабочих условиях полученный рисунок веерообразной формы должен иметь диаметр 170 мм ( 50 мм на подверженной износу поверхности на расстоянии 380 мм ( 10 мм от форсунки.

1.2	Испытательная смесь

Испытательная смесь состоит из:

силикатного песка твердостью 7 по шкале Мора с величиной зерен 0–0,2 мм и практически нормальным распределением и угловым коэффициентом 1,8–2;

воды, имеющей жесткость не более 205 г/м3, для смеси, содержащей 25 г песка на литр воды.

2.	Испытание

Наружную поверхность рассеивателей фары не менее одного раза подвергают воздействию струи песка, подаваемой в соответствии с содержащимся выше описанием. Струю необходимо разбрызгивать почти перпендикулярно к испытываемой поверхности.

Степень износа проверяют при помощи одного или более образцов стекла, помещаемых в качестве эталона рядом с рассеивателями, которые проходят испытание. Смесь разбрызгивают до тех пор, пока отклонения величин рассеивания света на образце или образцах, измеренного при помощи описанного в добавлении 2 способа, не достигнет:

d = (T5 − T4)/ T2 = 0,0250 ± 0,0025.

Для проверки однородности износа всей поверхности, подвергаемой испытанию, можно использовать несколько эталонных образцов.

Приложение 6

Добавление 4

Испытание на силу сцепления с клейкой лентой

1.	Цель

Настоящий метод позволяет в обычных условиях определить линейную силу сцепления клейкой ленты со стеклянной пластиной.

2.	Принцип

Измерение силы, необходимой для открепления клейкой ленты от стеклянной пластины под углом 90°.

3.	Указанные атмосферные условия

Температура окружающей среды должна составлять 23 ° С ( 5 °С, а относительная влажность – 65% ( 15%.

4.	Испытательные образцы

Перед испытанием используемый в качестве образца рулон клейкой ленты необходимо выдержать в течение 24 часов в указанных атмосферных условиях (см. пункт 3 выше).

С каждого рулона для испытания берут пять испытательных образцов длиной 400 мм каждый. Эти испытательные образцы отрезают от рулона после первых трех витков.

5.	Процедура

Испытания проводят в атмосферных условиях, указанных в пункте 3.

Берут пять испытательных образцов, ленту отматывают радиально со скоростью приблизительно 300 мм/сек., а затем в течение 15 секунд их наклеивают следующим образом:

ленту наклеивают постепенно легким растирающим движением пальца вдоль ленты без чрезмерного нажатия таким образом, чтобы между лентой и стеклянной пластиной не осталось пузырьков воздуха.

Это устройство выдерживают в указанных атмосферных условиях в течение 10 минут.

Около 25 мм испытательного образца отклеивают от пластины в плоскости, перпендикулярной оси испытательного образца.

Пластину закрепляют и свободный конец ленты загибают под углом 90°. Усилие прилагают таким образом, чтобы разделительная линия между лентой и пластиной была перпендикулярна этому усилию и перпендикулярна пластине.

Ленту оттягивают и отклеивают со скоростью 300 мм/сек. ± 30 мм/сек., и потребовавшееся для этого усилие регистрируют.

6.	Результаты

Пять полученных величин регистрируют в хронологической последовательности, и среднюю величину принимают за результат измерения. Это значение выражается в ньютонах на сантиметр ширины ленты.

Приложение 7

Минимальные требования, касающиеся отбора образцов, производимого инспектором

1.	Общие положения

1.1	Требования в отношении соответствия с точки зрения механических и геометрических характеристик считают выполненными, если различия не превышают неизбежных производственных отклонений в рамках предписаний настоящих правил. Данное требование действует также в отношении цвета.

1.2	Что касается фотометрических характеристик, то соответствие серийных систем считают доказанным, если при фотометрическом испытании любой произвольно выбранной системы, оснащенной источником света под напряжением, и при правильной эксплуатации в соответствии с предписаниями пунктов 1 и 2 приложения 9 к настоящим Правилам:

1.2.1	ни одно из значений не отличается в неблагоприятную сторону более чем 20% от значения, предписанного в настоящих Правилах;

1.2.1.1	в случае указанных ниже значений луча ближнего света и режимов его использования допускаются соответственно следующие максимальные неблагоприятные отклонения:

a)	максимальные значения в точке В50L: 170 кд, что эквивалентно 20%, и 255 кд, что эквивалентно 30%;

b)	максимальные значения в зоне III, HV и на сегменте ВLL: 255 кд, что эквивалентно 20%, и 380 кд, что эквивалентно 30%;

c)	максимальные значения на сегментах Е, F1, F2 и F3: 170 кд, что эквивалентно 20%, и 255 кд, что эквивалентно 30%;

d)	минимальные значения в BR, P, S50, S50LL, S50RR, S100, S100LL, S100RR и минимальные значения, предписанные в сноске 4 к таблице 1 в приложении 3 к настоящим Правилам (B50L, HV, BR, BRR, BLL): половина от требуемого значения, что эквивалентно 20%, и три четверти от требуемого значения, что эквивалентно 30%;

1.2.1.2	в случае луча дальнего света HV находится в пределах изолюкса 0,75 Iмакс., причем для фотометрических значений в любой точке измерения, указанной в пункте 6.3.2 настоящих Правил, допуски составляют +20% для максимальных значений и -20% для минимальных значений.

1.2.2	Если результаты описанного выше испытания не соответствуют требованиям, то может быть изменена регулировка системы при условии, что ось луча не перемещается более чем на 0,5° вправо или влево и более чем на 0,2° вверх и вниз, причем всякий раз независимо и по отношению к первоначальной регулировке. Эти положения не применяют к световым модулям, указанным в пункте 6.3.1.1 настоящих Правил.

1.2.3	Если результаты описанных выше испытаний не соответствуют требованиям, то испытания повторяют с использованием другого стандартного (эталонного) источника света и/или другого устройства снабжения и управления.

1.2.4	Системы с явными дефектами не учитывают.

1.2.5	Установочную метку не учитывают.

2.	Первый отбор образцов

В ходе первого отбора образцов произвольно выбирают четыре системы. Первые два образца обозначают буквой A, а вторые два образца – буквой B.

2.1	Соответствие считают доказанным

2.1.1	После проведения процедуры отбора образцов, указанной на рис. 1 настоящего приложения, соответствие производства серийных систем считают доказанным, если отклонения измеренных значений для систем в неблагоприятную сторону составляют:

2.1.1.1	образец A

A1:	для одной системы		  0%

для другой системы 	не более	20%

A2:	для обеих систем 	более 	  0%

но не более 	20%

перейти к образцу B

2.1.1.2	образец B

B1:	для обеих систем		 0%

2.1.2	или если выполнены условия в отношении образца A, изложенные в пункте 1.2.2.

2.2	Соответствие не считают доказанным

2.2.1	После проведения процедуры отбора образцов, указанной на рис. 1 настоящего приложения, соответствие производства серийных систем не считают доказанным и изготовителю предлагается обеспечить соответствие производства предъявляемым требованиям (привести его в соответствие с этими требованиями), если отклонения измеренных значений для систем составляют:

2.2.1.1	образец A

A3:	для одной системы 	не более	20%

для другой системы 	более	20%

но не более	30%

2.2.1.2	образец B

B2:	в случае A2

для одной системы 	более	  0%

но не более	20%

для другой системы 	не более	20%

B3:	в случае A2

для одной системы		  0%

для другой системы 	более	20%

но не более	30%

2.2.2	или если не выполнены условия в отношении образца A, изложенные в пункте 1.2.2.

2.3	Отмена официального утверждения

Соответствие не считают доказанным и применяют положения пункта 10 в том случае, если после проведения процедуры отбора образцов, указанной на рис. 1 настоящего приложения, отклонения измеренных значений для систем составляют:

2.3.1		образец A

A4:	для одной системы 	не более	20%

для другой системы 	более		30%

A5:	для обеих систем 		более		20%

2.3.2		образец B

B4:	в случае A2

для одной системы 	более		 0%

но не более	20%

для другой системы 	более		20%

B5:	в случае A2

для обеих систем 		более		20%

B6:	в случае A2

для одной системы			0%

для другой системы 	более		30%

2.3.3		или если не выполнены условия в отношении образцов A и B, изложенные в пункте 1.2.2.

3.		Повторный отбор образцов

В случаях А3, В2 и В3 в течение двух месяцев после уведомления необходимо провести повторный отбор образцов: из партии продукции, изготовленной после приведения производства в соответствие с предъявляемыми требованиями, отбирают третий образец С двух систем и четвертый образец D двух систем.

3.1		Соответствие считают доказанным

3.1.1		После проведения процедуры отбора образцов, указанной на рис. 1 настоящего приложения, соответствие производства серийных систем считают доказанным, если отклонения измеренных значений для систем составляют:

3.1.1.1	образец C

C1:	для одной системы			0%

для другой системы	не более	20%

C2:	для обеих систем 		более		0%

но не более	20%

перейти к образцу D

3.1.1.2	образец D

D1:	в случае C2

для обеих систем				0%

3.1.2		или если выполнены условия в отношении образца C, изложенные в пункте 1.2.2.

3.2		Соответствие не считают доказанным

3.2.1		После проведения процедуры отбора образцов, указанной на рис. 1 настоящего приложения, соответствие производства серийных систем не считают доказанным, и изготовителю предлагается обеспечить соответствие производства предъявляемым требованиям (привести его в соответствие с этими требованиями), если отклонения измеренных значений для систем составляют:

3.2.1.1	образец D

D2:	в случае C2

для одной системы 	более	 	0%

но не более	20%

для другой системы 	не более	20%

3.2.1.2	или если не выполнены условия в отношении образца C, изложенные в пункте 1.2.2.

3.3		Отмена официального утверждения

Соответствие не считают доказанным и применяют положения пункта 10, если после проведения процедуры отбора образцов, указанной на рис. 1 настоящего приложения, отклонения измеренных значений для систем составляют:

3.3.1		образец C

C3:	для одной системы 	не более	20%

для другой системы 	более		20%

C4:	для обеих систем		более		20%

3.3.2		образец D

D3:	в случае C2					0%

для одной системы 	или более	0%

для другой системы 	более		20%

3.3.3		или если не выполнены условия в отношении образцов C и D, изложенные в пункте 1.2.2.

4.		Вертикальное отклонение светотеневой границы для луча ближнего света

Для проверки вертикального отклонения светотеневой границы под воздействием тепла применяют следующую процедуру:

После проведения процедуры отбора образцов, указанной на рис. 1 настоящего приложения, одну из систем образца A испытывают в соответствии с процедурой, описанной в пункте 2.1 приложения 4, после трехразового последовательного прохождения цикла, описанного в пункте 2.2.2 приложения 4.

Систему считают приемлемой, если Δr не превышает 1,5 мрад.

Если эта величина превышает 1,5 мрад, но не превышает 2,0 мрад, то испытанию подвергают вторую систему из образца A, причем среднее значение абсолютных значений, измеренных на обоих образцах, не должно превышать 1,5 мрад.

Однако если эта величина 1,5 мрад не выдерживается для образца A, то обе системы образца B подвергают одинаковой процедуре, и значение Δr для каждой из них не должно превышать 1,5 мрад.

Рис. 1
Примечание: "устройство" на этом рисунке означает "систему".

Приложение 8

Положения, касающиеся светотеневой границы и регулировки луча ближнего света

1.		Определение светотеневой границы

Светотеневая граница, проецируемая на измерительный экран, должна быть достаточно резкой для обеспечения регулировки; она должна соответствовать нижеследующим требованиям.

1.1		Форма, см. рис. 1

Светотеневая граница должна обеспечивать:

a)	прямой "горизонтальный участок" с левой стороны;

b)	наклонную часть "изгиб-наклон" с правой стороны.

В каждом случае граница участка "изгиб-наклон" должна быть резкой.

2.		Процедуры визуальной регулировки

2.1		До проведения последующих процедур испытания система должна быть установлена в нейтральное состояние.  Изложенные ниже указания касаются лучей тех световых модулей, которые, согласно сообщению подателя заявки, подлежат регулировке.

2.2		Световой луч визуально регулируют с помощью светотеневой границы (см. ниже рис. 1).  Для регулировки луча используют плоский вертикальный экран, расположенный на расстоянии 10 м или 25 м (как показано в разделе 9 приложения 1) под прямыми углами к ее осям Н-V.  Экран должен быть достаточно широким, для того чтобы можно было проверить и скорректировать светотеневую границу луча ближнего света на участке в пределах не менее 5° с каждой стороны линии V-V.

2.3		вертикальная установка: горизонтальный участок светотеневой границы поднимают вверх из-под линии B и устанавливают в его номинальное положение на расстоянии, составляющем 1% (25 см), ниже линии H-H;

Рис. 1

Примечание:  Вертикальные и горизонтальные линии выполнены в разном масштабе.

2.4		Горизонтальная регулировка: участок "изгиб-наклон" светотеневой границы передвигают:

в случае правостороннего движения:

a)	справа налево и устанавливают горизонтально после перемещения таким образом, чтобы:

i)	ее наклон над линией 0,2° D не выходил за линию А с левой стороны, и

ii)	ее наклон не пересекал линию А на участке линии 0,2° D или ниже, и

iii)	угол изгиба в основном находился в пределах +/−0,5º влево или вправо от линии V-V;

или

в случае левостороннего движения:

b)	слева направо и устанавливают горизонтально после перемещения таким образом, чтобы:

i)	ее наклон над линией 0,2° D не выходил за линию А с правой стороны, и

ii)	ее наклон не пересекал линию А на участке линии 0,2° D или ниже, и

iii)	угол изгиба в основном находился в пределах +/−0,5º влево или вправо от линии V-V.

2.5		Если установленная вышеуказанным образом фара не отвечает требованиям, изложенным в приложении 3, то ее регулировку можно изменить при условии, что ось светового луча не перемещается:

по горизонтали от линии А более чем на:  0,5( влево или 0,75( вправо;

по вертикали не более чем 0,25( вверх или вниз от линии В.

2.6		Однако если повторная вертикальная установка в требуемое положение в пределах допусков, указанных выше в пункте 2.5, невозможна, то для проверки соответствия требуемому минимальному уровню качества светотеневой границы (в соответствии с определением в пункте 2.7) и осуществления вертикальной и горизонтальной регулировки луча света используют метод испытания с помощью приборов, описанный в пункте 3.

2.7		Измерение качества светотеневой границы

Для определения минимальной резкости измерение производят путем вертикального сканирования горизонтального участка светотеневой границы через каждые 0,05° на каждом расстоянии измерения:

a)	10 м с помощью детектора диаметром приблизительно 10 мм или

b)	25 м с помощью детектора диаметром приблизительно 30 мм.

Расстояние измерения, на котором производилось испытание, заносят в позицию 9.8 карточки сообщения (см. приложение 1 к настоящим Правилам).

Для определения максимальной резкости измерение производят методом вертикального сканирования горизонтального участка светотеневой границы через каждые 0,05° только на расстоянии измерения, составляющем 25 м, и с помощью детектора диаметром приблизительно 30 мм.

Качество светотеневой границы считают приемлемым, если требования пунктов 2.1–2.3 ниже соблюдаются как минимум в случае одного комплекса измерений.

2.7.1		Должно быть не более одной видимой светотеневой границы1

2.7.2		Резкость светотеневой границы

Коэффициент резкости G определяют методом вертикального сканирования горизонтального участка светотеневой границы на расстоянии 2,5° от линии V-V, где:

G = (log Eβ - log E(β + 0,1°)), где β = вертикальное положение в градусах.

Значение G должно быть не менее 0,13 (минимальная резкость) и не более 0,40 (максимальная резкость).

2.7.3		Линейность

Горизонтальный участок светотеневой границы, который служит для вертикальной корректировки, должен быть горизонтальным в пределах 1,5−3,5° от линии V-V (см. рис. 1 в пункте 3 ниже).

a)	Точки перегиба градиента светотеневой границы на вертикальных линиях при 1,5°, 2,5° и 3,5° определяют по формуле:

(d2 (log E) / dβ2 = 0).

b)	Максимальное вертикальное расстояние между определен	ными таким образом точками перегиба должно составлять не 	более 0,2°.

2.8		Если частичный световой луч обеспечивает только горизонтальную светотеневую границу, то при отсутствии указаний подателя заявки никаких особых требований к горизонтальной регулировке не применяют.

2.9		Любая светотеневая граница светового модуля, который не предназначен для отдельной регулировки в соответствии с указаниями подателя заявки, должна отвечать соответствующим требованиям.

2.10		Световые модули при регулировке с использованием метода, указанного подателем заявки в соответствии с положениями пунктов 5.2 и 6.2.1.1 настоящих Правил:  форма и положение светотеневой границы должны удовлетворять соответствующим требованиям таблицы 2 в приложении 3 к настоящим Правилам.

2.11		Для каждого последующего режима луча ближнего света: форма и положение светотеневой границы должны автоматически удовлетворять соответствующим требованиям таблицы 2 в приложении 3 к настоящим Правилам.

2.12		В случае световых модулей, предназначенных для отдельной установки, могут применяться требования о раздельной первоначальной регулировке и/или корректировка в соответствии с указаниями подателя заявки.

3.	Вертикальная и горизонтальная регулировка

Если светотеневая граница соответствует требованиям качества, указанным в пункте 2 настоящего приложения, корректировку луча света можно производить с помощью приборов.

Рис. 1
Измерение качества светотеневой границы

Примечание: Вертикальные и горизонтальные линии выполнены в разном масштабе.

3.1	Вертикальная регулировка

Вертикальное сканирование производят путем перемещения вверх от точки, расположенной ниже линии B (см. рис. 2 ниже), по горизонтальному участку светотеневой границы на расстоянии 2,5° от линии V-V. Точку перегиба (где d2 (log E) / dv2 = 0) определяют и устанавливают на линии B, расположенной ниже линии H-H на 1%.

3.2	Горизонтальная регулировка

Податель заявки должен указать один из следующих методов горизонтальной установки:

a)	Метод "линии 0,2 D" (см. рис. 2 ниже)

После установки огня по вертикали производят сканирование только по одной горизонтальной линии на расстоянии 0,2° D в пределах от 5° слева до 5° справа. Максимальный градиент G, определенный по формуле G = (log Eβ − log E(β + 0,1°)), где β − горизонтальное положение в градусах, должен составлять не менее 0,08.

Точку перегиба, определенную на линии 0,2 D, устанавливают на линии A.

Рис. 2
Вертикальная и горизонтальная регулировка с помощью приборов −
метод сканирования горизонтальной линии

Примечание: Вертикальные и горизонтальные линии выполнены в разном масштабе.

b)	Метод "трех линий" (см. рис. 3 ниже)

После вертикальной регулировки сканируют три вертикальных линии, проходящие через точки 1°R, 2°R и 3°R в пределах от 2° D  до 2° U . Соответствующие максимальные градиенты G, определенные по формуле:

G = (log Eβ – log E(β + 0,1°)),

где β − вертикальное положение в градусах, должны составлять не менее 0,08. По трем точкам перегиба на трех линиях строят прямую линию. Точка пересечения этой линии и линии B, определенной в ходе осуществления вертикальной регулировки, должна располагаться на линии V.

Рис. 3
Регулировка по вертикали и горизонтали с помощью приборов −
метод сканирования по трем линиям

Примечание: Вертикальные и горизонтальные линии выполнены в разном масштабе.

Приложение 9

Положения, касающиеся фотометрических измерений

1.		Общие положения

1.1		Систему или ее часть(и) монтируют на гониометре с зафиксированной горизонтальной осью и подвижной осью, проходящей перпендикулярно зафиксированной горизонтальной оси.

1.2		Значения силы света определяют посредством фотодатчика, находящегося в пределах квадрата со стороной 65 м на расстоянии не менее 25 м перед исходным центром каждого светового модуля перпендикулярно измерительной оси со стороны гониометра.

1.3		В процессе фотометрических измерений следует при помощи маскирования не допускать паразитных отражений.

1.4		Силу света измеряют на номинальном расстоянии 25 м.

1.5		Угловые координаты указывают в градусах на сфере, вертикальная полярная ось которой отвечает требованиям публикации МКО № 70, Вена, 1987 год, т.е. в соответствии с установкой гониометра, при которой горизонтальную ось ("подъема") фиксируют по поверхности земли, а вторая, подвижная, ось ("поворота") перпендикулярна зафиксированной горизонтальной оси. (См. диаграмму 1).

Диаграмма 1

E25m= l(h,v)x cos γ/r2

1.6		Допускается применение любого эквивалентного фотометрического метода при обеспечении надлежащей корреляции.

1.7		Следует избегать любого смещения исходного центра каждого светового модуля по отношению к осям поворота гониометра. В особенности это относится к вертикальному направлению и к световым модулям, дающим светотеневую границу.

Используют измерительный экран, который может размещаться ближе, чем фотодатчик.

1.8		Фотометрические требования к каждой одиночной точке измерения (угловое положение) для световой функции или режима, как указано в настоящих Правилах, применяют в отношении половины суммы соответствующих измеренных значений на всех световых модулях системы с учетом данной функции или данного режима либо на всех световых модулях, указанных в соответствующем требовании;

1.8.1		однако в тех случаях, когда соответствующее предписание применяют только к одной стороне, упомянутая выше сумма не делится пополам. Это касается пунктов 6.2.5.3, 6.2.8.1, 6.3.2.1.1, 6.3.2.1.2, 6.4.6 и примечания 4 к таблице 1 в приложении 3.1.9.

1.9		Измерения на световых модулях системы проводят индивидуально; однако могут проводиться и одновременные измерения на двух или более световых модулях встраиваемого модуля, оборудованных источниками света одинакового типа − в плане их энергообеспечения (как управляемого, так и неуправляемого), − если их размеры и положение являются такими, что их освещающие поверхности полностью вписываются в прямоугольник, длина которого по горизонтали составляет не более 300 мм, а ширина по вертикали − не более 150 мм, и общий исходный центр указан изготовителем.

1.10		До проведения последующих процедур испытания систему устанавливают в нейтральное состояние.

1.11		Систему или ее часть(и) регулируют до начала измерений таким образом, чтобы положение ее светотеневой границы соответствовало требованиям, указанным на таблице 2 в приложении 3 к настоящим Правилам. Части системы, на которых проводят индивидуальные измерения и которые не дают светотеневой границы, устанавливают на гониометре в условиях (положение установки), указанных подателем заявки.

2.		Условия измерения по отношению к источникам света

2.1		В случае сменных ламп накаливания, функционирующих непосредственно от системы напряжения транспортного средства:

Систему или ее части проверяют при помощи бесцветной(ых) стандартной(ых) (эталонной(ых)) лампы (ламп), рассчитанной(ых) на 12-вольтное номинальное напряжение. При проверке системы или ее части напряжение на клеммах ламп(ы) накаливания регулируют таким образом, чтобы можно было получить исходный световой поток 13,2 В, указанный в соответствующих спецификациях Правил № 37.

В ходе этих измерений световой поток этой лампы накаливания может отличаться от исходного светового потока при 13,2 В, указанного в Правилах № 37. В этом случае силу света корректируют в соответствии с индивидуальным коэффициентом стандартной (эталонной) лампы накаливания (F = Φ obj. / Φ(напряжение)).

Систему или ее части считают приемлемой(ыми), если выполняются требования пункта 6 настоящих Правил в случае по меньшей мере одной стандартной (эталонной) лампы накаливания, которая может быть представлена вместе с системой.

2.2		В случае сменного газоразрядного источника света:

Напряжение на контактах пускорегулирующего(их) устройства (устройств) составляет 13,2 В +/- 0,1 для 12-вольтных систем.

Система или ее части, в которой(ых) используется сменный газоразрядный источник света, должна(ы) удовлетворять фотометрическим требованиям, изложенным в соответствующих пунктах настоящих Правил, по меньшей мере в случае одного стандартного (эталонного) источника света, прошедшего кондиционирование в течение не менее 15 циклов, как это указано в Правилах № 99. Световой поток этого газоразрядного источника света может отличаться от номинального светового потока, указанного в Правилах № 99.

В этом случае замеренные фотометрические значения соответствующим образом корректируют.

2.3		В случае несменного источника света, функционирующего непосредственно от системы напряжения транспортного средства:

Все измерения на огнях, оснащенных несменными источниками света (лампами накаливания либо иными лампами), производят при 6,3 В, 13,2 В или 28,0 В либо при напряжении, указанном подателем заявки в отношении любой другой системы напряжения транспортного средства.

2.4		В случае как сменного, так и несменного источника света, функционирующего независимо от системы напряжения транспортного средства и полностью контролируемого этой системой, либо в случае источника света, функционирующего от особого источника энергообеспечения, испытательное напряжение, указанное в пункте 2.3 выше, подают на входные клеммы этой системы/источника энергоснабжения. Испытательная лаборатория может потребовать от изготовителя обеспечить питание источников света именно таким образом.

2.5		На модуле(ях) СИД измерения проводят при напряжении 6,3 В, 13,2 В или 28,0 В, соответственно, если в настоящих Правилах не указано иное. В случае модуля(ей) СИД с электронным механизмом управления источником света измерения проводят согласно процедуре, указанной подателем заявки.

3.		Условия измерений в режиме подсветки поворотов

3.1		В случае системы или ее части(ей), обеспечивающей(их) режим подсветки поворотов, предписания пунктов 6.2 (луч ближнего света) и/или 6.3 (луч дальнего света) настоящих Правил применяют ко всем состояниям в зависимости от радиуса поворота транспортного средства. Для проверки луча ближнего света и луча дальнего света применяют следующую процедуру:

3.1.1		Систему испытывают в нейтральном состоянии (центральное положение руля/движение по прямой линии) и, кроме того, в состоянии(ях), соответствующем(их) наименьшему радиусу поворота транспортного средства в обоих направлениях, с использованием генератора сигнала, если это применимо.

3.1.1.1	Соответствие предписаниям пунктов 6.2.5.2, 6.2.5.3 и 6.2.5.5.1 настоящих Правил проверяют по способам подсветки поворотов как категории 1, так и категории 2 без дополнительной горизонтальной перерегулировки.

3.1.1.2	Соответствие предписаниям пунктов 6.2.5.1 и 6.3 настоящих Правил при необходимости проверяют:

а)	в случае способа подсветки поворотов категории 2: без дополнительной горизонтальной перерегулировки;

b) 	в случае способа подсветки поворотов категории 1 или способа подсветки поворотов лучом дальнего света: после горизонтальной перерегулировки соответствующего встраиваемого модуля (при помощи, например, гониометра) в надлежащем противоположном направлении.

3.1.2		При испытании способа подсветки поворотов категории 1 или категории 2 с радиусом поворота транспортного средства, не соответствующим предписаниям пункта 3.1.1 выше: должно обеспечиваться в целом единообразное распределение света и не должно допускаться чрезмерного ослепления. Если этого добиться нельзя, то должна быть произведена проверка соблюдения предписаний, указанных на таблице 1 в приложении 3 к настоящим Правилам.

Приложение 10

Бланки описания

Максимальный формат: A4 (210 x 297 мм)

Бланк описания адаптивной системы переднего освещения № 1
Сигналы управления АСПО, относящиеся к световым функциям, и режимы функций, обеспечиваемые 
системой

| Сигналы управления АСПО | Функция/режим(ы), на которые воздействует сигнал1 | Технические характеристики2 (при необходимости используйте отдельный лист) |
| --- | --- | --- |
|  | Луч ближнего света | Луч дальнего света |  |
|  |  | Класса C |  | Класса V |  | Класса E |  | Класса W |  |  |  |
| Отсутствие / невыполнение |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сигнал V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сигнал E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сигнал W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сигнал T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие сигналы3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 	В соответствующей(их) клетке(ах) укажите крестиком (X) используемую(ые) комбинацию(и).

2 	Укажите следующее:

а)	физический характер (электрический ток/напряжение, оптические, механические, гидравлические, пневматические характеристики...);

b)	тип информирования (постоянный/аналоговый, бинарный, в цифровой кодировке...);

c)	зависящие от времени качества (постоянная времени, разрешающая способность...);

d)	статус сигнала при выполнении условий, предусмотренных в пункте 6.22.7.4 Правил № 48;

e)	статус сигнала в случае сбоя (со ссылкой на системный ввод).

3	Согласно описанию подателя заявки; при необходимости используйте отдельный лист.

Бланк описания адаптивной системы переднего освещения № 2
Статус светотеневой границы, корректирующие устройства и процедуры корректировки,
относящиеся к световым модулям

| Световой модуль №1 | Статус светотеневой границы2 | Корректирующее устройство | Характеристики и дополнительные положения (если предусмотрены)5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Световой модуль, созданный или участвующий в создании одной или более светотеневых границ луча ближнего света | По вертикали | По горизонтали |  |
|  | В соответствии с определениями, содержащимися в приложении 8 к настоящим Правилам3 | Применяют положения пункта 6.4.6 настоящих Правил3 | Индивидуальное ("основное")3,6 | Подсоединенное к "основному" модулю №4 | Индивидуальное ("основное")3,6 | Подсоединенное к "основному" модулю №4 |  |
| 1 | да / нет | да / нет | да / нет | . . . . | да / нет | . . . . |  |
| 2 | да / нет | да / нет | да / нет | . . . . | да / нет | . . . . |  |
| 3 | да / нет | да / нет | да / нет | . . . . | да / нет | . . . . |  |
| 4 | да / нет | да / нет | да / нет | . . . . | да / нет | . . . . |  |
| 5 | да / нет | да / нет | да / нет | . . . . | да / нет | . . . . |  |
| 6 | да / нет | да / нет | да / нет | . . . . | да / нет | . . . . |  |
| 7 | да / нет | да / нет | да / нет | . . . . | да / нет | . . . . |  |

1	Обозначение каждого индивидуального светового модуля системы указано в приложении 1 к настоящим Правилам и на чертежах в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящих Правил; при необходимости используйте отдельный(е) лист(ы).

2	В соответствии с положениями пункта 6.22.6.1.2 Правил № 48.

3	Ненужное вычеркнуть.

4	Указать соответствующий(е) номер(а) светового(ых) модуля(ей), если это применимо.

5	Такая информация, как, например, порядок корректировки световых модулей или комплектов световых модулей, любые дополнительные положения, касающиеся корректировки.

6	Корректировка "основного" светового модуля может также использоваться для корректировки другого(их) светового(ых) модуля(ей).

Приложение 11

Требования, касающиеся модулей СИД и адаптивных систем переднего освещения (АСПО), содержащих модули СИД

1.	Общие предписания

1.1	Каждый представленный образец модуля СИД, подвергаемый испытанию вместе с предоставленным(и) электронным(и) механизмом(ами) управления источником света, если таковой(ые) предусмотрен(ы), должен отвечать соответствующим предписаниям настоящих Правил.

1.2	Модуль(и) СИД должен (должны) быть сконструирован(ы) таким образом, чтобы в обычных условиях эксплуатации они были и оставались в хорошем рабочем состоянии. Кроме того, у них не должно быть конструктивных или производственных дефектов. Модуль СИД считают вышедшим из строя при выходе из строя любого из его СИД.

1.3	Модуль(и) СИД должен (должны) быть защищены от неправильного обращения.

1.4	Конструкция съемного(ых) модуля(ей) СИД должна быть такой, чтобы:

1.4.1	при снятии модуля СИД и его замене другим модулем, предоставленным подателем заявки и обозначенным тем же идентификационным кодом модуля источника света, фотометрические характеристики АСПО отвечали установленным требованиям;

1.4.2	модули СИД с различными идентификационными кодами модуля источника света, установленные в одном и том же корпусе фары, не были взаимозаменяемыми.

2.	Изготовление

2.1	СИД, установленный(е) в модуле СИД, должен (должны) быть оснащен(ы) соответствующими элементами крепления.

2.2	Элементы крепления должны быть прочными и надежно крепиться к СИД и модулю СИД.

3.	Условия проведения испытания

3.1	Применение

3.1.1	Все образцы должны подвергаться испытаниям, предусмотренным в пункте 4 ниже.

3.1.2	В качестве источников света, установленных в МОДУЛЕ СИД, должны применяться светоизлучающие диоды (СИД), соответствующие определению, приведенному в пункте 2.7.1 Правил № 48, в частности в том, что касается элемента видимого излучения. Использование других типов источников света не допускается.

3.2	Условия работы

3.2.1	Условия работы модуля СИД

Все образцы подвергают испытанию в условиях, предусмотренных в пункте 2.5 приложения 9 к настоящим Правилам. Если в настоящем приложении не указано иное, то модули СИД подвергают испытанию внутри АСПО, предоставленной изготовителем.

3.2.2	Температура окружающего воздуха

Для измерения электрических и фотометрических характеристик АСПО должна работать в сухой и спокойной атмосфере при температуре окружающего воздуха 23 ºС ± 5 ºС.

3.3	Старение

По просьбе подателя заявки до начала испытаний, предусмотренных в настоящих Правилах, модуль СИД включают на 15 часов и затем охлаждают до температуры окружающего воздуха.

4.	Конкретные требования и испытания

4.1	Цветопередача

4.1.1	Красная составляющая

Помимо измерений, описанных в пункте 7 настоящих Правил:

в точке 50 V проверяют минимальную красную составляющую света, испускаемого модулем СИД или АСПО, содержащей модуль(и) СИД, которая должна быть такой, чтобы:

,

где:

Ee(λ)	(единица: Вт) − спектральное распределение излучения;

V(λ) 	(единица: 1) − спектральная светоотдача;

(λ) 	(единица: нм) − длина волны.

Это значение рассчитывают через интервалы, равные одному нанометру.

4.2	Ультрафиолетовое излучение

Ультрафиолетовое излучение модуля СИД низкого уровня УФ-излучения должно быть таким, чтобы:

,

где:

S(() (единица: 1) − функция спектрального взвешивания;

kм = 683 лм/Вт − максимальное значение световой эффективности излучения.

(Определение других обозначений см. в пункте 4.1.1 выше.)

Это значение рассчитывают через интервалы, равные одному нанометру. Значение ультрафиолетового излучения взвешивают по значениям, указанным в таблице ультрафиолетового излучения ниже:

Таблица ультрафиолетового излучения
Значения, соответствующие "Руководству МАЗР/МКНИИ по предельным значениям воздействия ультрафиолетового излучения".  Выбранные 
длины волн (в нанометрах) являются репрезентативными;  другие 
значения следует определять методом интерполяции

| ( | S(() |  | ( | S(() |  | ( | S(() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 0,430 |  | 305 | 0,060 |  | 355 | 0,000 16 |
| 255 | 0,520 |  | 310 | 0,015 |  | 360 | 0,000 13 |
| 260 | 0,650 |  | 315 | 0,003 |  | 365 | 0,000 11 |
| 265 | 0,810 |  | 320 | 0,001 |  | 370 | 0,000 09 |
| 270 | 1,000 |  | 325 | 0,000 50 |  | 375 | 0,000 077 |
| 275 | 0,960 |  | 330 | 0,000 41 |  | 380 | 0,000 064 |
| 280 | 0,880 |  | 335 | 0,000 34 |  | 385 | 0,000 530 |
| 285 | 0,770 |  | 340 | 0,000 28 |  | 390 | 0,000 044 |
| 290 | 0,640 |  | 345 | 0,000 24 |  | 395 | 0,000 036 |
| 295 | 0,540 |  | 350 | 0,000 20 |  | 400 | 0,000 030 |
| 300 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |

4.3	Температурная стабильность

4.3.1	Освещенность

4.3.1.1	Применительно к каждому существующему классу луча ближнего света и луча дальнего света производят фотометрические измерения по истечении одной минуты функционирования соответствующих осветительных приборов в следующих испытательных точках:

луч ближнего света:	50V,
луч дальнего света:	HV.

4.3.1.2	После этого осветительные приборы, упомянутые в пункте 4.3.1.1 выше, должны оставаться включенными до обеспечения стабильности фотометрических характеристик; считают, что это условие выполнено, если колебания значений освещенности в испытательных точках, указанных в пункте 4.3.1.1 выше, за любой 
15-минутный период не достигают 3%. После обеспечения стабильности фотометрических характеристик производят корректировку установки испытательного устройства для снятия полных фотометрических показаний и определяют фотометрические значения во всех требующихся испытательных точках.

4.3.1.3	Рассчитывают соотношение между фотометрическими значениями по истечении одной минуты функционирования и значениями, измеренными после обеспечения стабильности фотометрических характеристик, в точках, указанных в пункте 4.3.1.1 выше. Это соотношение затем применяют ко всем другим используемым испытательным точкам для определения их фотометрических значений после функционирования в течение одной минуты.

4.3.1.4	Значения освещенности, измеренные через одну минуту и после обеспечения фотометрической стабильности, должны соответствовать применяемым фотометрическим требованиям.

4.3.2		Цвет

Колориметрические параметры испускаемого света, измеренные через одну1 минуту и после обеспечения фотометрической стабильности, как это указано в пункте 4.3.1.2 настоящего приложения, в обоих случаях должны находиться в пределах предписанных цветовых границ.

5.		Измерение величины номинального светового потока модуля(ей) СИД, создающего(их) основной луч ближнего света, производят следующим образом:

5.1		Компоновка модуля(ей) СИД должна соответствовать техническим характеристикам, указанным в пункте 2.2.2 настоящих Правил.  По просьбе подателя заявки техническая служба с помощью надлежащих инструментов производит демонтаж оптических элементов (вторичной оптики).  Эту процедуру и условия, при которых проводят описанные ниже измерения, фиксируют в протоколе испытания.

5.2		Подателем заявки представляются три модуля СИД каждого типа вместе с соответствующим механизмом управления источником света, если таковой предусмотрен, и с достаточно подробными инструкциями.

Для имитации температурного режима, аналогичного применяемому при испытании АСПО, может предусматриваться использование соответствующего устройства термической регулировки (например, теплопоглотителя).

До начала испытания каждый модуль СИД подвергают кондиционированию в течение по крайней мере 72 часов при тех же условиях, что и при испытании соответствующей АСПО.

В случае использования светомерного шара этот шар должен иметь диаметр не менее одного метра и по крайней мере десятикратно превосходить максимальный размер самого крупного модуля СИД в зависимости от того, какое значение является наибольшим. Измерение параметров потока может также проводиться комплексно с использованием гониофотометра. Надлежит учитывать содержащиеся в публикации МКО № 84 (1989 год) предписания в отношении комнатной температуры, размещения и т.д.

Модуль СИД должен выдерживаться в течение приблизительно одного часа во включенном состоянии в замкнутом шаре или гониофотометре.

Измерение параметров светового потока производят после обеспечения стабильности, как это указано в пункте 4.3.1.2 приложения 10 к настоящим Правилам.

За номинальный световой поток принимают среднее значение измерений, полученных для трех образцов модуля СИД каждого типа.

# Footnotes

* 	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

В соответствии с определениями, содержащимися в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ TRANS/WP.29/78/ Rev.1/Amend.2 с последними поправками, внесенными на основании Amend.4).

Только для разъяснения. Положения, касающиеся классов лучей ближнего света, соответствуют следующим условиям: С − базовый луч ближнего света; V − луч, используемый в освещенных зонах, например в городах; Е − луч, используемый на обычных дорогах и автомагистралях; W − луч, используемый в неблагоприятных условиях, например на мокрой дороге.

Указывается на бланке, соответствующем образцу, содержащемуся в приложении 1.

Указывается на бланке, соответствующем образцу, приведенному в приложении 10.

1 − Германия, 2 − Франция, 3 − Италия, 4 − Нидерланды, 5 − Швеция, 6 − Бельгия, 
7 − Венгрия, 8 − Чешская Республика, 9 − Испания, 10 − Сербия, 11 − Соединенное Королевство, 12 − Австралия, 13 − Люксембург, 14 − Швейцария, 15 (не присвоен), 
16 − Норвегия, 17 − Финляндия, 18 − Дания, 19 − Румыния, 20 − Польша, 21 − Португалия, 22 − Российская Федерация, 23 − Греция, 24 − Ирландия, 25 − Хорватия, 26 − Словения, 27 − Словакия, 28 − Беларусь, 29 − Эстония, 30 (не присвоен), 
31 − Босния и Герцеговина, 32 − Латвия, 33 (не присвоен), 34 − Болгария, 
35 (не присвоен), 36 − Литва, 37 − Турция, 38 (не присвоен), 39 − Азербайджан, 
40 − бывшая югославская Республика Македония, 41 (не присвоен), 42 − Европейское сообщество (официальные утверждения предоставляются его государствами-членами с использованием их соответствующего обозначения ЕЭК), 43 − Япония, 44 (не присвоен), 45 − Австралия, 46 − Украина, 47 − Южная Африка, 48 − Новая Зеландия, 49 − Кипр, 50 - Мальта, 51 − Республика Корея, 52 − Малайзия, 53 − Таиланд, 54 и 55 (не присвоены), 56 − Черногория. 57 (не присвоен) и 58 − Тунис. Последующие порядковые номера присваиваются другим странам в хронологическом порядке ратификации ими Соглашения о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний или в порядке их присоединения к этому Соглашению, и присвоенные им таким образом номера будут сообщаться Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Договаривающимся сторонам Соглашения.

1 	Отличительный номер страны, которая предоставила/распространила/отменила официальное утверждение или отказала в нем (см. положения Правил, касающиеся официального утверждения).

2 	Ненужное вычеркнуть.

3 	Указать надлежащую маркировку, предусмотренную в соответствии с настоящими Правилами для каждого встраиваемого модуля или комплекта встраиваемых модулей.

4 	Пометить крестиком в тех случаях, где это применимо.

5 	Продолжить в случае дополнительных режимов.

6 	Продолжить в случае дополнительных модулей.

1 	Если "испытательный образец" сгруппирован и/или совмещен с сигнальными лампами, то последние включают на весь период испытания, кроме дневного ходового огня.  В случае указателя поворота его включают в мигающем режиме при приблизительно равной продолжительности включенного/отключенного состояний.

2 	В случае одновременного включения дополнительных источников света при использовании фары в мигающем режиме, такой режим не рассматривают как нормальное одновременное использование источников света.

3 	Даже если официального утверждения в соответствии с настоящими Правилами не запрашивают, должны учитываться все источники освещения, обеспечивающие световые функции, за исключением источников, указанных в сноске 2.

4 	Луч ближнего света класса W, если он предусмотрен, не учитывают в случае световых модулей, обеспечивающих или усиливающих луч ближнего света любого другого класса или световую функцию.

5 	NaCMC означает натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы, обычно обозначаемой СМС. NaCMC, используемая в загрязняющей смеси, должна иметь показатель замещения (DS) 0,6−0,7 и вязкости 200−300 ПЗ для двухпроцентного раствора при температуре 20 °С.

1 	В тех случаях, когда луч дальнего света совмещен с лучом ближнего света, HV в случае луча дальнего света является той же точкой измерения, что и в случае луча ближнего света.

2 	HL и HR: точки на HH расположенные под углом 2,6( влево и вправо к точке HV, соответственно.

1 	Этот пункт необходимо будет изменить после разработки объективного метода испытания.

# Text boxes

00

12493

a / 3

a

a / 2

E4

Рис. 1

a / 3

X CER

a / 3

a / 3

X CT

00

19243

a ( 8 мм (стеклянный рассеиватель)

a ( 5 мм (пластмассовый 
	рассеиватель)

Рис. 2

30

E4

X CWR

00

19243

30

E4

00

12493

Рис. 4a

Рис. 3

30

E4

00

12493

_

00 XCVRT

30

E4

12493

Рис. 4b

_

X CVRT

X CW PL

E4

Рис. 5

12493

00

X CT PL

E4

Рис. 6

12493

00 X R

E4

30

Рис. 8

Рис. 7

12493

00

X CV

E4

12493

00

X CWT/R PL

E4

30

Рис. 9

Рис. 10

12493

12493

00

E4

10

X EW R PL

Рис. 12

Пример 7a

встраиваемый модуль 1 (2)  системы

E2

30

1a

01

00

X CTWVER 14711

_

встраиваемый модуль 3 (4)  системы

00

X C 14711

_

## Пример 7b

встраиваемый модуль 1 (2)  системы

E2

30

1a

01

00

X CW ERT 12345

_

встраиваемый модуль 3 (4)  системы

00

X WV 12345

_

E3

A1

A2

A3

A4

A5

2 устройства

Первая выборка

4 произвольно выбранных устройства
разделяются на образцы А и В

A

2 устройства

B

ОКОНЧАНИЕ

(20

0

перейти к образцу В

>0

(20

>0

(20

B1

B2

B3

ОКОНЧАНИЕ

0

0

Приведение 
в соответствие

Изготовителю предписывается привести производство
 в соответствие
 с требованиями

>0

(20

(20

>20

(30

(20

Возможные результаты по образцу А

0

>20

(30

Возможные результаты по образцу B

Повторная выборка

4 произвольно выбранных устройства 
разделяют на образцы C и D

2 устройства

2 устройства

C

D

Возможные результаты
 по образцу D

C1

(20

0

ОКОНЧАНИЕ

перейти к образцу D

C2

>0

(20

>0

(20

Возможные результаты
 по образцу C

D1

0

0

ОКОНЧАНИЕ

D2

перейти к приведению в соответствие

>0

(20

(20

C3

D3

>20

(0

>20

(20

Отмена
официального
утверждения

>20

Максимальное отклонение [в%] в неблагоприятную сторону по отношению к предельным значениям

C4

X

>30

0

>20

>20

>20

>0

(20

B4

B5

B6

>20

>30

(20

>20

>20

Допуск на установку по горизонтали

Допуск на установку по вертикали

Наклон

Светотеневая
граница

Номинальное положение
светотеневой границы

Изгиб

ВВЕРХ

Согласно стандартам МКО:

h:  продольные плоскости вокруг полярной оси

v:  поперечные плоскости, перпендикулярные
     полярной оси

Полярная ось

фотометрическая ось луча

Сферическая координатная сетка

лампа

горизонт

ВНИЗ

ВПРАВО

ВЛЕВО