|  |  | E/ECE/324/Rev.2/Add.124/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.124/Amend.2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 October 2010 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 124: Правила № 125

Поправка 2

Дополнение 2 к первоначальному варианту Правил – Дата вступления в силу:
19 августа 2010 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения механических транспортных средств в отношении поля обзора водителя спереди

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 5.1.3.1 изменить следующим образом:

"5.1.3.1	Помеха, создаваемая ободом рулевого колеса и приборной доской внутри рулевого колеса, допускается, если плоскость, проходящая через точку V2 перпендикулярно плоскости x - z и по касательной к самой верхней части обода рулевого колеса, отклоняется не менее чем на 1( от горизонтальной плоскости вниз.

Рулевое колесо, если оно регулируется, устанавливается в нормальное положение, указанное изготовителем, или в противном случае в среднее положение диапазона (диапазонов) его регулировки".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.