| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.77/Rev.1/Corr.2* |
| --- | --- | --- |

24 June 2008

СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ
ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ
ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ
УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ
ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ
УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ
ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ**

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

________

Добавление 77:  Правила № 78

Пересмотр 1 - Исправление 2

Исправление к поправкам серии 03 в соответствии с уведомлением депозитария С.N.249.2008.TREATIES-1 от 8 апреля 2008 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИЙ L1, L2, L3, L4 и L5

В ОТНОШЕНИИ ТОРМОЖЕНИЯ

________

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 5.1.6 исправить следующим образом (исключив ссылку на пункт 4):

"5.1.6	Трехколесные транспортные средства … требования, предписанные в приложении 3".

Пункт 5.1.10 a), подпункт a, изменить нумерацию на 5.1.10 b).

Пункт 5.3.3 исправить следующим образом:

"5.3.3	Непрерывная регистрация показателя замедления:

Для процедуры приработки … органа тормозного управления до полной остановки транспортного средства".

Приложение 3, пункт 10.4 исправить следующим образом:

"10.4		Требования к эффективности торможения:

При испытании тормозов в соответствии с процедурой испытания, изложенной в пункте 10.3:

a)	система должна соответствовать предписаниям в отношении предупреждающего сигнала в случае неисправности, указанным в пункте 5.1.11 настоящих Правил;  и

b)	тормозной путь (S) должен быть ≤ 0,1 V + 0,0117 V2 (где V - заданная испытательная скорость в км/ч, а S - предписанный тормозной путь в метрах) либо СЗПЗ должно быть ≥  3,3 м/с2".

-----

# Footnotes

* 	Переиздано по техническим причинам.  Несколько экземпляров настоящего документа по ошибке изданы под условным обозначением E/ECE/324/Rev.1/Add.77/Rev.1/Corr.1;  E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.77/Rev.1/Corr.1 от 24.07.08, и их следует считать недействительными.

** 	Прежнее название Соглашения:  Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

# Text boxes

GE.08-24347    (R)    310708    310708