E/ECE/324                      Rev.2/Add.107/Amend.1

E/ECE/TRANS/505

18 décembre 2003

# ACCORD

CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX PIECES SUSCEPTIBLES D'ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHICULE A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS (/

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_________

### Additif 107 : Règlement No 108

## Amendement 1

# Complément 1 à la version originale du Règlement - Date d'entrée en vigueur : 30 octobre 2003

### PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DE LA FABRICATION DE PNEUMATIQUES RECHAPES POUR LES VEHICULES AUTOMOBILES ET LEURS REMORQUES

_________

### NATIONS UNIES

Paragraphe 1.2, modifier comme suit :

"… catégorie de vitesse est inférieure à 120 km/h ou supérieure à 300 km/h."

Paragraphe 2.26, et la note de bas de page 5/, modifier comme suit :

"……….

……… of Australia (TRAA) 4/:
"Standards Manual"

f)	The Associaçao Latino Americana de Pneus e Aros (ALAPA) 5/:
"Manual de Normas Technicas"

g)	The Scandinavian………

____________________

………………..

……………………………………Australie

5/ ALAPA, Av. Paulista, 2444 - 12° andar, conj. 124, 01310 Sao Paulo, SP Brésil

6/ ………………………"

Paragraphe 2.34.2, tableau, modifier comme suit :

| Code de vitesse | Vitesse maximale correspondante (km/h) |
| --- | --- |
| … | … |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |

"

Paragraphe 2.35.2, modifier comme suit :

"2.35.2	Pour une vitesse supérieure à 210 km/h, mais ne dépassant pas 300 km/h, la limite de charge maximale ne peut être supérieure au pourcentage de la valeur liée à l’indice de capacité de charge du pneumatique indiquée dans le tableau ci-dessous, en regard de la vitesse dont est capable le véhicule sur lequel le pneumatique est destiné à être monté.

| Code de vitesse du pneumatique | Vitesse maximale (km/h) | Limite de charge maximale (%) |
| --- | --- | --- |
| V | 210 | 100,0 |
|  | 215 | 98,5 |
|  | 220 | 97,0 |
|  | 225 | 95,5 |
|  | 230 | 94,0 |
|  | 235 | 92,5 |
|  | 240 | 91,0 |
| W | 240 | 100,0 |
|  | 250 | 95,0 |
|  | 260 | 90,0 |
|  | 270 | 85,0 |
| Y | 270 | 100,0 |
|  | 280 | 95,0 |
|  | 290 | 90,0 |
|  | 300 | 85,0 |

Pour des vitesses maximales intermédiaires, des interpolations linéaires de la limite de charge maximale sont permises."

Ajouter un nouveau paragraphe 6.1.1, libellé comme suit :

"6.1.1	Les pneumatiques à code de vitesse élevé qui n’ont que l’inscription "ZR" dans la désignation de leur taille et qui ne portent pas de description de service ne doivent pas être rechapés."

Paragraphe 6.6.10, modifier comme suit :

"… avec un maximum de 300 km/h (symbole de vitesse "Y")."

Annexe 7,

Paragraphe 1.2, tableau, ajouter une rangée avec "W et Y" dans la rubrique "catégorie de vitesse" et les valeurs "3.2" pour la rubrique "Pneumatiques radiaux-Normal" et "3.6" pour la rubrique "Pneumatiques radiaux-Renforcé".

Paragraphe 2.2.2, modifier comme suit:

"2.2.2	La limite de charge maximale liée à une vitesse maximale (voir le paragraphe 2.35.2 du présent Règlement) de :

    - 240 km/h pour les pneumatiques avec symbole de vitesse "V",

    - 270 km/h pour les pneumatiques avec symbole de vitesse "W",

    - 300 km/h pour les pneumatiques avec symbole de vitesse "Y"."

___________

# Footnotes

(/	Ancien titre de l'Accord

Accord concernant l'Adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958.