| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.2/Add.107/Corr.2 |
| --- | --- | --- |
| 24 juin 2008 |  |  |

# ACCORD

CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX PIECES SUSCEPTIBLES D'ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHICULE A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS (/

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_________

### Additif 107 : Règlement No 108

## Rectificatif 2

# Rectificatif 2 à la version originale du Règlement, faisant l'objet de la Notification dépositaire C.N.256.2008.TREATIES-1 du 9 avril 2008

Prescriptions uniformes relatives à l'homologation de la fabrication de pneumatiques réchappés pour les véhicules automobiles et leurs remorques

_________

### NATIONS UNIES

Annexe 7, insérer un nouveau paragraphe 2.5.7, libellé comme suit:

«2.5.7	Toutefois, pour les pneumatiques dont la vitesse maximale est de 300 km/h (“Y”), la durée de l’essai est de vingt minutes au premier palier de vitesse et de dix minutes au dernier palier de vitesse.».

-----

# Footnotes

(/	Ancien titre de l'Accord

Accord concernant l'Adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958.

GE.08-