| ECE/TRANS/180/Add.1/Amend.2 |
| --- |
|  | 23 août 2017 |

Registre mondial

Élaboré le 18 novembre 2004 conformément à l’article 6 de l’Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues (ECE/TRANS/132 et Corr.1) en date, à Genève, du 25 juin 1998

Additif 1: Règlement technique mondial no 1

Serrures et organes de fixation des portes

Amendement 2

Établi au Registre mondial le 21 juin 2017

Partie A, titre, lire :

« I.	Argumentation et justification technique »

Partie I (anciennement partie A),

Section IV c), lire :

« Les forces à exercer … conversions d’unités

D’autres possibilités d’assurer une protection suffisante contre l’ouverture accidentelle de la porte arrière lorsque le véhicule est en mouvement sont présentées. ».

Section IV d) viii), lire :

« Les États-Unis d’Amérique … dispositif de sécurité principal.

La même approche théorique de la sortie que celle exposée ci-dessus a été appliquée pour les portes arrière, ce qui permettra l’utilisation de systèmes dans lesquels la porte arrière ne peut s’ouvrir que lorsque le véhicule est à l’arrêt. Lorsqu’un véhicule est à l’arrêt, une seule manœuvre permettra l’ouverture des portes arrière, évitant ainsi “le risque d’expulser accidentellement” un passager d’un véhicule en mouvement. ».

Partie B, titre, lire :

« II.	Texte du Règlement technique mondial »

Partie II (anciennement partie B),

Ajouter un nouveau paragraphe 5.3.3.1, libellé comme suit :

« 5.3.3.1	Le dispositif de verrouillage peut être :

a)	Un système de verrouillage de sécurité pour enfants ;

b)	Un dispositif de verrouillage/déverrouillage situé à l’intérieur du véhicule et facilement accessible ; ou

c)	Un système qui rend la poignée intérieure ou toute autre commande intérieure d’ouverture de cette porte inopérante lorsque la vitesse du véhicule atteint ou dépasse 4 km/h ; ou

d)	Toute combinaison des éléments a), b) ou c) ci-dessus. ».