|  |  | ECE/TRANS/180/Add.2/Amend.2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 28 October 2011 |

Глобальный регистр

Создан 18 ноября 2004 года в соответствии со статьей 6 Соглашения о введении глобальных технических правил для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах (ECE/TRANS/132 и Corr.1); совершено в Женеве 25 июня 1998 года

Добавление 2: Глобальные технические правила № 2

Процедура измерения для двухколесных мотоциклов, оснащенных двигателем с принудительным зажиганием или двигателем с воспламенением от сжатия, в отношении выбросов газообразных загрязняющих веществ, 
выбросов СО2 и расхода топлива

Поправка 2

Введена в Глобальный регистр 22 июня 2011 года

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Часть А (изложение технических соображений и обоснования)

Пункт 2 изменить следующим образом:

"2.		Справочная информация процедурного характера

Работа над гтп началась в мае 2000 года… АС.3 также одобрил… в виде проекта гтп.

Гтп № 2 были одобрены АС.3 в июне 2005 года. Поправка 1 к гтп № 2 была одобрена АС.3 в ноябре 2007 года.

Проект текста поправки 2 к гтп № 2 о введении требований об эффективности (предельные значения для выбросов загрязняющих веществ транспортными средствами, оснащенными бензиновыми двигателями) был одобрен GRPE в январе 2011 года при условии принятия АС.3 окончательных решений относительно формата этого текста".

Пункт 4 изменить следующим образом:

"4.	Обсуждение вопросов, охватываемых гтп

…

На каждом из перечисленных этапов поднимались, обсуждались и решались конкретные технические вопросы. Эта информация содержится в техническом докладе. Кроме того, другие вопросы, рассматриваемые в настоящих гтп, изложены ниже.

…

d)	Предписания в отношении эффективности

Основные предельные значения выбросов (пункт 5.2 текста правил) представляют собой наиболее жесткие требования, применяемые в настоящее время в рамках национального или регионального законодательства к процедурам испытаний, изложенным в настоящих гтп. Транспортные средства, удовлетворяющие основным требованиям о предельных значениях выбросов, изложенным в пункте 5.2, по этой причине считаются соответствующими альтернативным требованиям, изложенным в пункте 5.3.

В пункте 5.3 обозначены альтернативные предельные значения выбросов, уровень жесткости которых предложен Договаривающимися сторонами в соответствии со статьями 4.2 и 7.2 Соглашения 1998 года.

Может быть указано несколько причин для введения альтернативных предельных значений выбросов, а именно:

i)	различие в экологических приоритетах для разных газообразных загрязняющих веществ, СО2 и экономия энергии/топлива или соображения рентабельности;

ii)	различие в дорожных условиях или особенности транспортных средств (эффективность, классификация);

iii)	отдельные или комбинированные пределы для НС и NOx;

iv)	различные виды эталонного топлива с учетом ситуации на топливном рынке.

Договаривающиеся стороны могут признавать мотоциклы, удовлетворяющие одному или нескольким из этих альтернативных требований к эффективности (пункт 5.3), в дополнение к мотоциклам, отвечающим основным требованиям (пункт 5.2).

Если какая-либо Договаривающаяся сторона вводит эти глобальные технические правила таким образом, что они включают любое из конкретных альтернативных требований к эффективности, то национальное или региональное законодательство должно обеспечивать соответствие мотоцикла, удовлетворяющего основным требованиям к эффективности в рамках этих гтп, положениям национального или регионального законодательства. Это обеспечит изготовителям определенную уверенность в смысле планирования их деятельности. Соблюдение основных или альтернативных требований к эффективности − по выбору Договаривающейся стороны − будет определяться национальным или региональным органом, предоставляющим сертификацию либо официальное утверждение типа.

Предполагается, что в гтп будут вноситься поправки для обновления основных предельных значений выбросов в момент принятия в рамках национального или регионального законодательства новых более жестких предельных значений. Может также возникнуть необходимость во внесении изменений в альтернативные предельные значения выбросов из-за того, что страны отдадут предпочтение таким альтернативам.

Предполагается также, что различные Договаривающиеся стороны приступят к применению основных предельных значений выбросов в различное время с учетом периода, необходимого для введения более жестких норм. Может также возникнуть необходимость во введении ранее принятых основных предельных значений выбросов в качестве одного из альтернативных решений.

е)	Эталонное топливо

Основные требования к эффективности, изложенные в пункте 5.2 настоящих гтп, основываются на использовании эталонного топлива, указанного в приложении 2.1 к гтп № 2. Применение этого унифицированного эталонного топлива для определения степени соблюдения предельных значений выбросов, указанных в пункте 5.2, считается идеальным условием для обеспечения воспроизводимости результатов предписанных испытаний на выбросы, и Договаривающимся сторонам настоятельно рекомендуется использовать такое топливо при проведении испытаний на соответствие установленным требованиям.

Договаривающиеся стороны могут использовать альтернативное эталонное топливо для выполнения основных требований к эффективности, предусмотренных в пункте 5.2, при условии, что доказана его эквивалентность эталонному топливу, предусмотренному в приложении 2.1, с точки зрения выбросов.

Альтернативные требования к эффективности, содержащиеся в пункте 5.3, применимы к соответствующим видам эталонного топлива.

f)	Положения, касающиеся требований к устойчивости и/или срока эксплуатации, в настоящее время выходят за рамки сферы применения настоящих гтп. По этой причине Договаривающиеся стороны могут изложить требования к устойчивости и/или положения о сроке эксплуатации в рамках своего национального или регионального законодательства в связи с предельными значениями выбросов, установленными в разделе 5 настоящих гтп".

Пункт 5 изменить следующим образом:

"5.	Воздействие на нормотворческую деятельность и экономическая эффективность

…

b)	Потенциальная рентабельность

Конкретные оценки рентабельности по настоящим гтп не производились. Предполагается, что каждая Договаривающаяся сторона сможет подготовить такую информацию, включив настоящие гтп в национальное или региональное законодательство. Конкретные оценки рентабельности могут весьма различаться в зависимости от национальных или региональных экологических потребностей и ситуации на рынке. Хотя в данном случае никакого расчета издержек на тонну выбросов не производилось, неофициальная группа ВЦИМ считает, что выгоды, связанные с внесением поправки 2 в гтп № 2, вполне очевидны".

Часть В (текст правил)

Пункт 5 изменить следующим образом:

"5.		Требования к эффективности для транспортных средств, оснащенных 	бензиновыми двигателями

Включить новые пункты 5.1−5.3.3 следующего содержания (включив также сноски 1, 2):

5.1		Оптимальные требования к эффективности

Основные требования к эффективности изложены в пункте 5.2. Договаривающиеся стороны могут также согласиться с соблюдением одного или нескольких альтернативных требований к эффективности, изложенных в пункте 5.3.

5.2		Основные требования к эффективности

Величины газообразных выбросов по каждому классу транспортного средства, определенного в пункте 6.3, фиксируемые при проведении испытаний по циклам, указанным в пункте 6.5.4.1, не должны превышать значений, приведенных в таблице 5-1.

Таблица 5-1
Предельные значения для газообразных выбросов СО, НС и NOх

|  | CO | HC | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс транспортного средства | класс 1 и класс 2 | класс 3 | класс 1 и класс 2 | класс 3 | класс 1 и класс 2 | класс 3 |
| Предельные значения LA в мг/км | 2200 | 2620 | 450 | 270 | 160 | 210 |

5.3		Альтернативные требования к эффективности

5.3.1		Альтернативные требования к эффективности А

Что касается альтернативных требований к эффективности, то величины газообразных выбросов по каждому классу транспортного средства, определенного в пункте 6.3, обозначенные в ходе испытания по циклам, указанным в пункте 6.5.4.1, помимо предписаний в отношении транспортных средств класса 2.1, которые подвергаются испытанию по циклам, предписанным для класса 1, не должны превышать значений, указанных в таблице 5-2.

Таблица 5-2
Предельные значения для газообразных выбросов CO, HC + NOx

|  | CO | HC + NOx |
| --- | --- | --- |
| Класс транспортного средства | класс 1 и класс 2.1 | класс 2.2 и класс 3 | класс 1 и класс 2.1 | класс 2.2 | класс 3 |
| Предельные значения LB в мг/км | 1870 | 2620 | 1080 | 920 | 550 |

5.3.2		Альтернативные требования к эффективности B

Величины газообразных выбросов по каждому классу транспортного средства, определенного в пункте 6.3, обозначенные в ходе испытания по циклам, указанным в пункте 6.5.4.1, не должны превышать значений, указанных в таблице 5-3.

Таблица 5-3
Предельные значения для газообразных выбросов CO, HC, HC + NOx

|  | CO | HC | HC + NOx |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс транспортного средства | все | класс 1 и класс 2 | класс 3 |
| Предельные значения LB в мг/км | 12000 | 1000 | 800 |

5.3.3		Альтернативные требования к эффективности C

Величины газообразных выбросов по каждому классу транспортного средства, определенного в пункте 6.3, обозначенные в ходе испытания по циклам, указанным в пункте 6.5.4.1, не должны превышать значений, указанных в таблице 5-4.

Таблица 5-4
Предельные значения для газообразных выбросов CO, HC и NOx

|  | CO | HC | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс транспортного средства | все | класс 1 и класс 2 | класс 3 | класс 1 и класс 2 | класс 3 |
| Предельные значения LA в мг/км | 2620 | 750 | 330 | 170 | 220 |

"

Пункт 6.3.1 изменить следующим образом:

"6.3.1		Класс 1

Транспортные средства, которые отвечают нижеследующим техническим требованиям, принадлежат к классу 1:

50 см³ < мощность двигателя < 150 см³ и vmax ≤ 50 км/ч

или	Класс 1

мощность двигателя < 150 см³ и 50 км/ч < vmax < 100 км/ч".

Пункт 6.4 изменить следующим образом:

"6.4		Эталонное топливо

В таблице 6-1 указываются технические требования к эталонному топливу для соблюдения соответствующих требований к эффективности, указанных в пункте 5.

Таблица 6-1
Технические требования к эталонному топливу

| Требования к эффективности | Технические требования к эталонному топливу |
| --- | --- |
| Основные требования в пункте 5.2 | См. приложение 2 (A.2.1) |
| Альтернатива A в пункте 5.3.1 | См. приложение 2 (A.2.1) |
| Альтернатива B в пункте 5.3.2 | См. Кодекс федеральных правил Соединенных Штатов Америки, титул 40, часть 86, раздел 86.513-2004 "Технические требования к топливу и смазочным средствам для двигателя" (40 CFR 86.513-2004) |
| Альтернатива C в пункте 5.3.3 | См. приложение 2 (A.2.1) |

"

Пункт 6.5.7 изменить следующим образом:

"6.5.7		Погрешности при измерениях

Измерения должны производиться с использованием оборудования, которое отвечает требованиям в отношении погрешностей, указанным в таблице 6-2 ниже:

Таблица 6-2
Предписанная погрешность при измерениях

…"

Пункт 8.1.1.5.1 изменить следующим образом:

"8.1.1.5.1	Испытываемые транспортные средства (мотоциклы), оснащенные двигателем с принудительным зажиганием, работающим на бензине

Уравнение 8-14,

где:

…

D  −  плотность топлива, используемого в ходе испытания, в кг/л при 15 °C. В случае газообразных видов топлива речь идет о плотности при 20 °C".

Приложение 2.1 изменить следующим образом (включить следующую новую сноску 7 в таблицу):

"Приложение 2.1

Технические характеристики эталонного топлива, применяемого для испытания транспортных средств, оснащенных двигателем с принудительным зажиганием (неэтилированный бензин)7

…

7 Японское эталонное топливо, указанное в Законе о дорожных транспортных средствах, в Правилах безопасности дорожного транспорта, в заявлении с изложением подробных предписаний Правил по безопасности дорожных транспортных средств, приложение 44, может использоваться Договаривающимися сторонами в качестве альтернативного топлива в контексте пункта 6.4 для соблюдения основных предельных значений выбросов, указанных в пункте 5.2. Договаривающиеся стороны могут также использовать другие виды эталонного топлива для выполнения основных требований к эффективности, предусмотренных в пункте 5.2, при условии, что доказана их эквивалентность эталонному топливу, упомянутому в приложении 2.1, с точки зрения выбросов".

# Footnotes

Предельные значения, указанные в таблице 5-1, представляют собой наиболее жесткие национальные или региональные пределы выбросов, применяемые Договаривающейся стороной в момент принятия последних поправок к настоящим гтп. Предполагается, что в настоящие гтп будут вноситься поправки для обновления этих предельных значений в момент принятия новых более жестких стандартов в контексте национального или регионального законодательства с целью представления этих новых предельных значений.

Для использования дополнительных альтернатив, по просьбе любой Договаривающейся стороны, в пункт 5.3 могут быть включены другие подпункты, если это будет необходимо.