ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Экономический 
и Социальный Совет

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Совместное совещание Комиссии МПОГ
по вопросам безопасности  и Рабочей группы
по перевозкам опасных грузов

(шестьдесят восьмая сессия,
Женева, 13–24 марта 2000 года)

ДОКЛАД О РАБОТЕ СЕССИИ,

состоявшейся в Женеве 13–24 марта 2000 года

Добавление 5

Главы 4.3, 4.4 и 4.5 ДОПОГ с измененной структурой

Настоящий текст представляет собой сводный вариант глав 4.3, 4.4 и 4.5 ДОПОГ с измененной структурой, подготовленный с учетом результатов обсуждений на Совместном совещании МПОГ/
ДОПОГ/ВОПОГ, состоявшемся 13–24 марта 2000 года в Женеве.

Глава 4.5 не обсуждалась и должна быть рассмотрена Рабочей группой по перевозкам опасных грузов на ее шестьдесят восьмой сессии (Женева, 15–19 мая 2000 года).

Соответствующие главы 4.3 и 4.4 МПОГ будут распространены Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) под условным обозначением OCTI/RID/GT-III/2000-A/Add.5.

ГЛАВА  4.3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСТРОЕННЫХ ЦИСТЕРН (АВТОЦИСТЕРН), СЪЕМНЫХ ЦИСТЕРН, СЪЕМНЫХ КУЗОВОВ-ЦИСТЕРН И КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН, 
КОРПУСА КОТОРЫХ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, 
А ТАКЖЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ–БАТАРЕЙ И МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ 
ГАЗОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ (МЭГК)

Примечание: В отношении использования переносных цистерн см. главу 4.2; в отношении использования цистерн из армированных волокном пластмасс (волокнита) см. главу 4.4; в отношении использования вакуумных цистерн для отходов см. главу 4.5.

4.3.1	Область применения

4.3.1.1	Положения, напечатанные по всей ширине страницы, применяются как к встроенным цистернам (автоцистернам), съемным цистернам и транспортным средствам–батареям, так и к контейнерам-цистернам, съемным кузовам-цистернам и МЭГК. Положения, изложенные только в одной колонке, применяются исключительно к:

–	встроенным цистернам (автоцистернам), съемным цистернам и транспортным средствам–батареям (левая колонка);

–	контейнерам-цистернам, съемным кузовам-цистернам и МЭГК (правая колонка).

4.3.1.2	Настоящие положения применяются к:

| встроенным цистернам (автоцистернам), съемным цистернам и транспортным средствам–батареям, | контейнерам-цистернам, съемным кузовам-цистернам и МЭГК, |
| --- | --- |

которые используются для перевозки газообразных, жидких, порошкообразных или гранулированных веществ.

4.3.1.3	В разделе 4.3.2 изложены положения, применяемые к встроенным цистернам (автоцистернам), съемным цистернам, контейнерам-цистернам и съемным кузовам-цистернам, предназначенным для перевозки веществ всех классов, а также транспортным средствам–батареям и МЭГК, предназначенным для перевозки газов класса 2. В разделах 4.3.3 и 4.3.4 содержатся специальные положения, дополняющие или изменяющие положения раздела 4.3.2.

4.3.1.4	В отношении требований, касающихся конструкции, оборудования, официального утверждения типа, испытаний и маркировки, см. главу 6.8.

4.3.1.5	В отношении переходных мер, касающихся применения этой главы, см. разделы

| 1.6.3 | 1.6.4 |
| --- | --- |

4.3.2	Положения, применимые ко всем классам

4.3.2.1	Использование

4.3.2.1.1	Вещество, подпадающее под действие ДОПОГ, может перевозиться в встроенных цистернах (автоцистернах), съемных цистернах, транспортных средствах–батареях, контейнерах-цистернах, съемных кузовах-цистернах и МЭГК только в том случае, если в колонке 12 таблицы A, приведенной в главе 3.2, предусмотрен код цистерны в соответствии с пунктами 4.3.3.1.1 и 4.3.4.1.1.

4.3.2.1.2	Требуемый тип цистерны, транспортного средства–батареи и МЭГК приведен в закодированном виде в колонке 12 таблицы А, содержащейся в главе 3.2. Указанные в ней идентификационные коды состоят из букв и номеров, расположенных в определенном порядке. Объяснения, помогающие расшифровать четыре части кода, изложены в пункте 4.3.3.1.1 (когда перевозимое вещество относится к классу 2) и пункте 4.3.4.1.1 (когда перевозимое вещество относится к классам 3–9).

4.3.2.1.3	Требуемый тип цистерны, упомянутый в пункте 4.3.2.1.2, соответствует наименее строгим требованиям в отношении конструкции, которые приемлемы для рассматриваемого опасного вещества, если в настоящей главе или в главе 6.8 не предусмотрено иное. Можно использовать цистерны, соответствующие кодам, которые предписывают более высокое минимальное расчетное давление, или более строгим требованиям, касающимся отверстий для налива или опорожнения или предохранительных клапанов/устройств (см. пункт 4.3.3.1.1 для класса 2 и пункт 4.3.4.1.1 для классов 3–9).

4.3.2.1.4	Для некоторых веществ к цистернам, транспортным средствам–батареям или МЭГК предъявляются дополнительные требования, которые указаны как специальные положения в колонке 13 таб-
лицы А, содержащейся в главе 3.2.

4.3.2.1.5	Цистерны, транспортные средства–батареи и МЭГК должны загружаться только теми опасными веществами, к перевозке которых они допущены в соответствии с пунктом 6.8.2.3.1 и которые при контакте с материалами, из которых изготовлены корпус, прокладки, оборудование и защитное покрытие, не могут вступать с ними в опасную реакцию (см. термин "опасная реакция" в разделе 1.2.1), образовывать опасные продукты или значительно снижать прочность материала.

4.3.2.1.6	Пищевые продукты могут перевозиться в цистернах, использовавшихся для перевозки опасных веществ, лишь в том случае, если приняты необходимые меры для предотвращения нанесения какого бы то ни было вреда здоровью людей.

4.3.2.2	Степень наполнения

4.3.2.2.1	Указанные ниже значения степени наполнения не должны превышаться в цистернах, предназначенных для перевозки жидкостей при температуре окружающей среды:

а)	для легковоспламеняющихся веществ, не представляющих дополнительных опасностей (как, например, токсичность или коррозионная активность), перевозимых в цистернах с вентиляционной системой или предохранительными клапанами (даже в том случае, если перед ними установлена разрывная мембрана):

b)	для токсичных или коррозионных веществ (легковоспламеняющихся или невоспламеняющихся), перевозимых в цистернах с вентиляционной системой или предохранительными клапанами (даже в том случае, если перед ними установлена разрывная мембрана):

с)	для легковоспламеняющихся и слаботоксичных или слабокоррозионных веществ, перевозимых в герметически закрывающихся цистернах без предохранительного устройства:

d)	для сильнотоксичных, токсичных, сильнокоррозионных или коррозионных веществ (легковоспламеняющихся или невоспламеняющихся), перевозимых в герметически закрывающихся цистернах без предохранительного устройства:

        - В этих формулах означает среднюю величину коэффициента объемного термического расширения жидкости в пределах между 15°C и 50°C, т. е. при максимальном изменении температуры 
на 35°C.

( вычисляется по формуле:

где d15 и d50 – относительная плотность жидкости при температурах, соответственно, 15°C и 50°C; tF – средняя температура жидкости во время наполнения.

4.3.2.2.3	Положения пунктов 4.3.2.2.1 а)–d), выше, не применяются к цистернам, температура содержимого которых при перевозке поддерживается при помощи нагревательного устройства на уровне выше 50°C. В подобных случаях степень наполнения при загрузке должна быть такой, чтобы в любой момент во время перевозки цистерна не была наполнена более чем на 95% ее вместимости, а температура должна быть отрегулирована так, чтобы в любой момент во время перевозки она не превышала температуру наполнения.

4.3.2.2.4	Если корпуса цистерн, предназначенных для перевозки жидкостей, не разделены с помощью перегородок или волноуспокоителей на отсеки максимальной вместимостью 7500 л, они должны наполняться по меньшей мере на 80% или не более чем на 20% их вместимости.

4.3.2.3	Эксплуатация

4.3.2.3.1	Толщина стенок корпуса в течение всего периода его эксплуатации должна оставаться не ниже минимальной величины, предписанной в пунктах

6.8.2.1.18 и 6.8.2.1.19	|	6.8.2.1.18–6.8.1.21

| 4.3.2.3.2 | Во время перевозки контейнеры-цистерны/МЭГК должны быть погружены на перевозящее их транспортное средство таким образом, чтобы они были в достаточной степени защищены оборудованием перевозящего их транспортного средства или самого контейнера-цистерны/МЭГК от боковых и продольных ударов и от опрокидывания. Если конструкция цистерн, включая сервисное оборудование, такова, что они могут выдерживать удары и устойчивы к опрокидыванию, то в подобной защите нет необходимости. |
| --- | --- |

4.3.2.3.3	В ходе наполнения и опорожнения цистерн, транспортных средств–батарей и МЭГК должны приниматься надлежащие меры для предотвращения высвобождения опасных количеств газов и паров. Цистерны, транспортные средства–батареи и МЭГК должны закрываться таким образом, чтобы содержимое не могло бесконтрольно проливаться или просыпаться наружу. Отверстия корпусов, опорожняемых снизу, должны закрываться винтовыми пробками, глухими фланцами или другими столь же эффективными приспособлениями. Герметичность затворов цистерн, а также транспортных средств–батарей и МЭГК должна проверяться ответственным за наполнение после загрузки цистерны. Это касается, в частности, верхней части погружной трубы.

4.3.2.3.4	Если имеется несколько запорных систем, размещенных последовательно одна за другой, то система, находящаяся ближе других к перевозимому веществу, должна закрываться в первую очередь.

4.3.2.3.5	При перевозке не допускается наличия остатков загруженного вещества на наружной поверхности цистерны.

4.3.2.3.6	Вещества, способные вступать в опасную реакцию друг с другом, не должны перевозиться в смежных отсеках цистерн.

Вещества, способные вступать в опасную реакцию друг с другом, могут перевозиться в смежных отсеках цистерн при условии, что между этими отсеками имеется перегородка, толщина которой равна или превышает толщину стенок самой цистерны.  Они могут также перевозиться в смежных отсеках, если между загруженными отсеками имеется незаполненное пространство или порожний отсек.

4.3.2.4	Порожние неочищенные цистерны, транспортные средства–батареи и МЭГК

Примечание: К порожним неочищенным цистернам, транспортным средствам–батареям и МЭГК могут применяться специальные положения TU1, TU2, TU4 и TU16.

4.3.2.4.1	При перевозке не допускается наличия остатков загруженного вещества на наружной поверхности цистерны.

4.3.2.4.2	Порожние неочищенные цистерны, транспортные средства–батареи и МЭГК допускаются к перевозке при условии, что они закрыты таким же образом и обеспечивают такую же герметичность, как и в наполненном состоянии.

4.3.2.4.3	Если порожние неочищенные цистерны, транспортные средства–батареи и МЭГК не закрыты таким же образом и не обеспечивают такую же герметичность, как и в наполненном состоянии, и если положения ДОПОГ не могут быть выполнены, они должны быть перевезены – с должным соблюдением требований достаточной безопасности – в ближайшее подходящее место, где можно произвести их очистку.

Перевозка является достаточно безопасной, если приняты соответствующие меры для обеспечения эквивалентного уровня безопасности, соизмеримого с требованиями ДОПОГ, и для предотвращения бесконтрольного высвобождения опасных грузов.

4.3.2.4.4	Порожние неочищенные встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны, транспортные средства–батареи, контейнеры-цистерны, съемные кузова-цистерны и МЭГК могут также допускаться к перевозке по истечении сроков, установленных в пунктах 6.8.2.4.2 и 6.8.2.4.3 для прохождения проверок.

4.3.3	Специальные положения, применимые к классу 2

4.3.3.1	Кодирование и иерархия цистерн

4.3.3.1.1	Кодирование цистерн, транспортных средств–батарей и МЭГК

Четыре части кода (кода цистерн), указанного в колонке 12 таблицы А в главе 3.2, имеют следующие значения:

| Часть | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| 1 | Типы цистерн, транспортных средств–батарей и МЭГК | C = цистерна, транспортное средство–батарея или МЭГК для сжатых газов |
|  |  | P = цистерна, транспортное средство–батарея или МЭГК для сжиженных газов или газов, растворенных под давлением |
|  |  | R = цистерна для охлажденных сжиженных газов |
| 2 | Расчетное давление | Х = величина соответствующего минимального испытательного давления согласно таблице в пункте 4.3.3.2.5 или 22 = минимальное расчетное давление в барах |
| 3 | Отверстия (см. пункты 6.8.2.2 и 6.8.3.2) | B = цистерна с отверстиями для наполнения или опорожнения снизу, с тремя затворами или транспортное средство–батарея или МЭГК с отверстиями, расположенными ниже уровня жидкости, или для сжатых газов |
|  |  | C = цистерна с отверстиями для наполнения или опорожнения сверху, с тремя затворами, имеющая ниже уровня жидкости только отверстия для очистки |
|  |  | D = цистерна с отверстиями для наполнения или опорожнения сверху, с тремя затворами или транспортное средство–батарея или МЭГК, не имеющие отверстий, расположенных ниже уровня жидкости |
| 4 | Предохранительные клапаны/устройства | N = цистерна, транспортное средство–батарея или МЭГК с предохранительным клапаном в соответствии с пунктами 6.8.3.2.9 или 6.8.3.2.10, которые не закрываются герметически |
|  |  | H = цистерна, транспортное средство–батарея или МЭГК, закрывающиеся герметически (см. раздел 1.2.1) |

Примечание 1:   Специальное положение TU17, указанное для некоторых газов в колонке 13 таблицы А в главе 3.2, означает, что газ может перевозиться только в транспортном средстве–батарее или МЭГК.

Примечание 2:   Давление, указанное на самой цистерне или на табличке, должно быть не меньше величины "Х" или минимального расчетного давления.

4.3.3.1.2	Иерархия цистерн

Код	Другие коды цистерн, допущенных для веществ 
цистерны 	под данным кодом цистерны

C*BN		C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH

C*BH		C#BH, C#CH, C#DH

C*CN		C#CN, C#DN, C#CH, C#DH

C*CH		C#CH, C#DH

C*DN		C#DN, C#DH

C*DH		C#DH

P*BN		P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH

P*BH		P#BH, P#CH, P#DH

P*CN		P#CN, P#DN, P#CH, P#DH

P*CH		P#CH, P#DH

P*DN		P#DN, P#DH

P*DH		P#DH

R*BN		R#BN, R#CN, R#DN

R*CN		R#CN, R#DN

R*DN		R#DN

Цифра, обозначенная как #, должна равняться цифре, представленной значком *, или превышать ее.

Примечание:  В этой иерархии не учтены какие-либо специальные положения (см. разделы 4.3.5 и 6.8.4) для каждой позиции.

4.3.3.2	Условия наполнения и значения испытательного давления

4.3.3.2.1	Испытательное давление для корпусов цистерн, предназначенных для перевозки сжатых газов, имеющих критическую температуру ниже –50°С, должно по крайней мере в 1,5 раза превышать давление наполнения при 15°С.

4.3.3.2.2	Испытательное давление для цистерн, предназначенных для перевозки:

–	сжатых газов, имеющих критическую температуру –50°С или выше;

–	сжиженных газов, имеющих критическую температуру ниже 70°С; и

–	газов, растворенных под давлением,

должно быть таким, чтобы при максимальном наполнении корпуса по массе содержимого на литр вместимости давление вещества внутри корпуса при 55°С для корпусов с теплоизоляцией или при 65°C для корпусов без теплоизоляции не превышало испытательного давления.

4.3.3.2.3	Испытательное давление для цистерн, предназначенных для перевозки сжиженных газов, имеющих критическую температуру 70°C или выше, должно быть:

а)	если корпус оборудован теплоизоляцией – по меньшей мере равным давлению паров жидкости при температуре 60°C, уменьшенному на 0,1 МПа (1 бар), но составлять не менее 1 МПа (10 бар);

b)	если корпус не оборудован теплоизоляцией – по меньшей мере равным давлению паров жидкости при температуре 65°C, уменьшенному на 0,1 МПа (1 бар), но составлять не менее 1 МПа (10 бар).

Значение максимальной допустимой массы содержимого на литр вместимости рассчитывается следующим образом:

максимально допустимая масса содержимого на литр вместимости = 0,95 × плотность жидкой фазы при температуре 50°C (в кг/л); кроме того, газообразная фаза не должна исчезать при температуре ниже 60°C.

Если диаметр корпусов не превышает 1,5 м, применяются значения испытательного давления и максимальной допустимой массы содержимого на литр вместимости, указанные в инструкции по упаковке Р200, приведенной в пункте 4.1.4.1.

4.3.3.2.4	Испытательное давление для цистерн, предназначенных для перевозки сжиженных охлажденных газов, должно по меньшей мере в 1,3 раза превышать максимально допустимое рабочее давление, указанное на цистерне, но составлять не менее 300 кПа (3 бара) (манометрическое давление); для цистерн с вакуумной изоляцией испытательное давление должно по меньшей мере в 1,3 раза превышать максимально допустимое рабочее давление, увеличенное на 100 кПа (1 бар).

4.3.3.2.5	Таблица с перечнем газов и смесей газов, которые могут перевозиться в встроенных цистернах (автоцистернах), транспортных средствах–батареях, съемных цистернах, контейнерах-цистернах и МЭГК, с указанием минимального испытательного давления для цистерн и при необходимости максимальной допустимой массы содержимого на литр вместимости

В случае газов и смесей газов, отнесенных к позициям "н.у.к.", величины испытательного давления и максимальной допустимой массы содержимого на литр вместимости должны предписываться экспертом, утвержденным компетентным органом.

Если корпуса цистерн, предназначенных для перевозки сжатых и сжиженных газов, имеющих критическую температуру –50°C или выше, но ниже 70°C, подвергались меньшему испытательному давлению, чем то, которое указано в таблице, и если эти корпуса оборудованы теплоизоляцией, то эксперт, утвержденный компетентным органом, может предписать более низкую максимальную нагрузку при условии, что давление вещества в корпусе при 55°C не превышает испытательного давления, указанного на корпусе штамповкой.

| № ООН | Наименование | Классифика- ционный код | Минимальное испытательное давление для цистерн | Минимальная допустимая масса содержимого на литр вместимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с тепло- изоляцией | без теплоизоляции |  |
|  |  |  | МПа | бар | МПа | бар | кг |
| 1001 | Ацетилен растворенный | 4 F | только в транспортных средствах–батареях или МЭГК, состоящих из сосудов |
| 1002 | Воздух сжатый | 1 A | см. 4.3.3.2.1 |  |
| 1003 | Воздух охлажденный cжиженный | 3 O | см. 4.3.3.2.4 |
| 1005 | Аммиак безводный | 2 TC | 2,6 | 26 | 2,9 | 29 | 0,53 |
| 1006 | Аргон сжатый | 1 A | см. 4.3.3.2.1 |
| 1008 | Бора трифторид сжатый | 1 TC | 22,5 30 | 225 300 | 22,5 30 | 225 300 | 0,715 0,86 |
| 1009 | Бромтрифторметан (газ рефрижераторный R13B1) | 2 A | 12 | 120 | 4,2 12 25 | 42 120 250 | 1,50 1,13 1,44 1,60 |
| 1010 | Бутадиен-1,3 ингибированный, или бутадиен-1,2 ингибированный, или бутадиена-1,3 и углеводородов смеси ингибированные | 2 F | 1 1 1 | 10 10 10 | 1 1 1 | 10 10 10 | 0,55 0,59 0,50 |
| 1011 | Бутан | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,51 |
| 1012 | Бутилен-1, или транс-2-бутилен, или цис-2-бутилен, или смеси бутиленов | 2 F | 1 1 1 1 | 10 10 10 10 | 1 1 1 1 | 10 10 10 10 | 0,53 0,54 0,55 0,50 |
| 1013 | Углерода диоксид | 2 A | 19 22,5 | 190 225 | 19 25 | 190 250 | 0,73 0,78 0,66 0,75 |
| 1014 | Углерода диоксида и кислорода смесь сжатая | 1 O | см. 4.3.3.2.1 |  |
| 1015 | Углерода диоксида и закиси азота смесь | 2 A | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |
| 1016 | Углерода монооксид сжатый | 1 TF | см. 4.3.3.2.1 |  |
| 1017 | Хлор | 2 TC | 1,7 | 17 | 1,9 | 19 | 1,25 |
| 1018 | Хлордифторметан (газ рефрижераторный R22) | 2 A | 2,4 | 24 | 2,6 | 26 | 1,03 |
| 1020 | Хлорпентафторэтан (газ рефрижераторный R115) | 2 A | 2 | 20 | 2,3 | 23 | 1,08 |
| 1021 | 1-хлор-1,2,2,2-тетрафторэтан (газ рефрижераторный R124) | 2 A | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 1,2 |
| 1022 | Хлортрифторметан (газ рефрижераторный R13) | 2 A | 12 22,5 | 120 225 | 10 12 19 25 | 100 120 190 250 | 0,96 1,12 0,83 0,90 1,04 1,10 |
| 1023 | Газ каменноугольный сжатый | 1 TF | см. 4.3.3.2.1 |  |
| 1026 | Циан | 2 TF | 10 | 100 | 10 | 100 | 0,70 |
| 1027 | Циклопропан | 2 F | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 0,53 |
| 1028 | Дихлорфторметан (газ рефрижераторный R12) | 2 A | 1,5 | 15 | 1,6 | 16 | 1,15 |
| 1029 | Дихлорфторметан (газ рефрижераторный R21) | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,23 |
| 1030 | 1,1-дифторэтан (газ рефрижераторный R152a) | 2 F | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 0,79 |
| 1032 | Диметиламин безводный | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,59 |
| 1033 | Эфир диметиловый | 2 F | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 0,58 |
| 1035 | Этан | 2 F | 12 | 120 | 9,5 12 30 | 95 120 300 | 0,32 0,25 0,29 0,39 |
| 1036 | Этиламин | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,61 |
| 1037 | Этилхлорид | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,8 |
| 1038 | Этилен охлажденный сжиженный | 3 F | см. 4.3.3.2.4 |
| 1039 | Эфир этилметиловый | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,64 |
| 1040 | Этилена оксид с азотом при общем давлении до 1 МПа (10 бар) и температуре 50°C | 2 TF | 1,5 | 15 | 1,5 | 15 | 0,78 |
| 1041 | Этилена оксида и углерода диоксида смесь, содержащая более 9%, но более 87% этилена оксида | 2 F | 2,4 | 24 | 2,6 | 26 | 0,73 |
| 1046 | Гелий сжатый | 1 A | см. 4.3.3.2.1 |  |
| 1048 | Водород бромистый безводный | 2 TC | 5 | 50 | 5,5 | 55 | 1,54 |
| 1049 | Водород сжатый | 1 F | см. 4.3.3.2.1 |  |
| 1050 | Водород хлористый безводный | 2 ТС | 12 | 120 | 10 12 15 20 | 100 120 150 200 | 0,69 0,30 0,56 0,67 0,74 |
| 1053 | Сероводород | 2 TF | 4,5 | 45 | 5 | 50 | 0,67 |
| 1055 | Изобутилен | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,52 |
| 1056 | Криптон сжатый | 1 A | см. 4.3.3.2.1 |  |
| 1058 | Газы сжиженные невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух | 2 A | 1,5 ( давление при наполнении см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |
| 1060 | Метилацетилена и пропадиена смесь стабилизированная: | 2 F | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |
|  | смесь P1 смесь P2 пропадиен, содержащий 1–4% метилацетилена |  | 2,5 2,2 2,2 | 25 22 22 | 2,8 2,3 2,2 | 28 23 22 | 0,49 0,47 0,50 |
| 1061 | Метиламин безводный | 2 F | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 0,58 |
| 1062 | Метилбромид | 2 T | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,51 |
| 1063 | Метилхлорид (газ рефрижераторный R40) | 2 F | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 0,81 |
| 1064 | Метилмеркаптан | 2 TF | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,78 |
| 1065 | Неон сжатый | 1 A | см. 4.3.3.2.1 |  |
| 1066 | Азот сжатый | 1 A | см. 4.3.3.2.1 |  |
| 1067 | Диазота тетраоксид (азота диоксид) | 2 TOC | только в транспортных средствах–батареях или МЭГК, состоящих из сосудов |
| 1070 | Азота закись | 2 O | 22,5 | 225 | 18 22,5 25 | 180 225 250 | 0,78 0,68 0,74 0,75 |
| 1071 | Газ нефтяной сжатый | 1 TF | см. 4.3.3.2.1 |  |
| 1072 | Кислород сжатый | 1 O | см. 4.3.3.2.1 |  |
| 1073 | Кислород охлажденный сжиженный | 3 O | см. 4.3.3.2.4 |
| 1076 | Фосген | 2 TC | только в транспортных средствах–батареях или МЭГК, состоящих из сосудов |
| 1077 | Пропилен | 2 F | 2,5 | 25 | 2,7 | 27 | 0,43 |
| 1078 | Газы рефрижераторные, н.у.к., такие как: смесь F1 смесь F2 смесь F3 | 2 A | 1 1,5 2,4 | 10 15 24 | 1,1 1,6 2,7 | 11 16 27 | 1,23 1,15 1,03 |
|  | смеси прочие |  | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |
| 1079 | Серы диоксид | 2 TC | 1 | 10 | 1,2 | 12 | 1,23 |
| 1080 | Серы гексафторид | 2 A | 12 | 120 | 7 14 16 | 70 140 160 | 1,34 1,04 1,33 1,37 |
| 1082 | Трифторхлорэтилен ингибированный | 2 TF | 1,5 | 15 | 1,7 | 17 | 1,13 |
| 1083 | Триметиламин безводный | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,56 |
| 1085 | Винилбромид ингибированный | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,37 |
| 1086 | Винилхлорид ингибированный | 2 F | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 0,81 |
| 1087 | Эфир винилметиловый ингибированный | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,67 |
| 1612 | Гексаэтил тетрафосфата и газа сжатого смесь | 1 T | см. 4.3.3.2.2 |  |
| 1749 | Хлора трифторид | 2 TOC | 3 | 30 | 3 | 30 | 1,40 |
| 1859 | Кремния тетрафторид сжатый | 1 TC | 20 30 | 200 300 | 20 30 | 200 300 | 0,74 1,10 |
| 1860 | Винила фторид ингибированный | 2 F | 12 22,5 | 120 225 | 25 | 250 | 0,58 0,65 0,64 |
| 1912 | Метила хлорида и метилена хлорида смесь | 2 F | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 0,81 |
| 1913 | Неон охлажденный сжиженный | 3 A | см. 4.3.3.2.4 |
| 1951 | Аргон охлажденный сжиженный | 3 A | см. 4.3.3.2.4 |
| 1952 | Этилена оксида и углерода диоксида смесь, содержащая не более 9% этилена оксида | 2 A | 19 25 | 190 250 | 19 25 | 190 250 | 0,66 0,75 |
| 1953 | Газ сжатый токсичный воспламеняющийся, н.у.к.* | 1 TF | см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |
| 1954 | Газ сжатый воспламеняющийся, н.у.к. | 1 F | см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |
| 1955 | Газ сжатый токсичный, н.у.к.* | 1 T | см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |
| 1956 | Газ сжатый, н.у.к. | 1 A | см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |
| 1957 | Дейтерий сжатый | 1 F | см. 4.3.3.2.1 |  |
| 1958 | 1,2-дихлор-1,1,2,2-тетрафторэтан (газ рефрижераторный R114) | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,3 |
| 1959 | 1,1-дифторэтилен (газ рефрижераторный R1132a) | 2 F | 12 22,5 | 120 225 | 25 | 250 | 0,66 0,78 0,77 |
| 1961 | Этан охлажденный сжиженный | 3 F | см. 4.3.3.2.4 |
| 1962 | Этилен сжатый | 1 F | 12 22,5 | 120 225 | 22,5 30 | 225 300 | 0,25 0,36 0,34 0,37 |
| 1963 | Гелий охлажденный сжиженный | 3 A | см. 4.3.3.2.4 |
| 1964 | Газов углеводородных смесь сжатая, н.у.к. | 1 F | см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |
| 1965 | Газов углеводородных смесь сжиженная, н.у.к. смесь A смесь A01 смесь A02 смесь A0 смесь A1 смесь B1 смесь B2 смесь B смесь C | 2 F | 1 1,2 1,2 1,2 1,6 2 2 2 2,5 | 10 12 12 12 16 20 20 20 25 | 1 1,4 1,4 1,4 1,8 2,3 2,3 2,3 2,7 | 10 14 14 14 18 23 23 23 27 | 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 |
|  | смеси прочие |  | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |
| 1966 | Водород охлажденный сжиженный | 3 F | см. 4.3.3.2.4 |
| 1967 | Газ инсектицидный токсичный, н.у.к.* | 2 T | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |
| 1968 | Газ инсектицидный, н.у.к. | 2 A | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |
| 1969 | Изобутан | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,49 |
| 1970 | Криптон охлажденный сжиженный | 3 A | см. 4.3.3.2.4 |
| 1971 | Метан сжатый или природный газ сжатый с высоким содержанием метана | 1 F | см. 4.3.3.2.1 |  |
| 1972 | Метан охлажденный сжиженный или природный газ охлажденный сжиженный с высоким содержанием метана | 3 F | см. 4.3.3.2.4 |
| 1973 | Хлордифторметана и хлорпентафторэтана смесь с фиксированной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторметана (газ рефрижераторный R502) | 2 A | 2,5 | 25 | 2,8 | 28 | 1,05 |
| 1974 | Хлордифторбромметан (газ рефрижераторный R12B1) | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,61 |
| 1976 | Октафторциклобутан (газ рефрижераторный RC318) | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,34 |
| 1977 | Азот охлажденный сжиженный | 3 A | см. 4.3.3.2.4 |
| 1978 | Пропан | 2 F | 2,1 | 21 | 2,3 | 23 | 0,42 |
| 1979 | Газов редких смесь сжатая | 1 A | см. 4.3.3.2.1 |  |
| 1980 | Газов редких и кислорода смесь сжатая | 1 A | см. 4.3.3.2.1 |  |
| 1981 | Газов редких и азота смесь сжатая | 1 A | см. 4.3.3.2.1 |  |
| 1982 | Тетрафторметан (газ рефрижераторный R14) сжатый | 1 A | 20 30 | 200 300 | 20 30 | 200 300 | 0,62 0,94 |
| 1983 | 1-хлор-2,2,2-трифторэтан (газ рефрижераторный R133a) | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,18 |
| 1984 | Трифторметан (газ рефрижераторный R23) | 2 A | 19 25 | 190 250 | 19 25 | 190 250 | 0,92 0,99 0,87 0,95 |
| 2034 | Водорода и метана смесь сжатая | 1 F | см. 4.3.3.2.1 |  |
| 2035 | 1,1,1-трифторэтан (газ рефрижераторный R143a) | 2 F | 2,8 | 28 | 3,2 | 32 | 0,79 |
| 2036 | Ксенон сжатый | 1 A | 12 | 120 | 13 | 130 | 1,30 1,24 |
| 2044 | 2,2-диметилпропан | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,53 |
| 2073 | Аммиака раствор с относительной плотностью менее 0,88 при температуре 15°С с массовой долей аммиака более 35%, но не более 40% с массовой долей аммиака более 40%, но не более 50% | 4 A | 1 1,2 | 10 12 | 1 1,2 | 10 12 | 0,80 0,77 |
| 2187 | Углерода диоксид охлажденный сжиженный | 3 A | см. 4.3.3.2.4 |
| 2189 | Дихлорсилан | 2 TFC | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,90 |
| 2191 | Серы фторид | 2 T | 5 | 50 | 5 | 50 | 1,1 |
| 2193 | Гексафторэтан (газ рефрижераторный R116) сжатый | 1 A | 16 20 | 160 200 | 20 | 200 | 1,28 1,34 1,10 |
| 2197 | Водород йодистый безводный | 2 TC | 1,9 | 19 | 2,1 | 21 | 2,25 |
| 2200 | Пропадиен ингибированный | 2 F | 1,8 | 18 | 2,0 | 20 | 0,50 |
| 2201 | Азота закись охлажденная сжиженная | 3 O | см. 4.3.3.2.4 |
| 2203 | Силан сжатый | 1 F | 22,5 25 | 225 250 | 22,5 25 | 225 250 | 0,32 0,41 |
| 2204 | Карбонилсульфид сжатый | 2 TF | 2,7 | 27 | 3,0 | 30 | 0,84 |
| 2417 | Карбонилфторид сжатый | 1 TC | 20 30 | 200 300 | 20 30 | 200 300 | 0,47 0,70 |
| 2419 | Бромтрифторэтилен | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,19 |
| 2420 | Гексафторацетон | 2 TC | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 1,08 |
| 2422 | Октафторбутен-2 (газ рефрижераторный R1318) | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,34 |
| 2424 | Октафторпропан (газ рефрижераторный R218) | 2 A | 2,1 | 21 | 2,3 | 23 | 1,07 |
| 2451 | Азота трифторид сжатый | 1 O | 20 30 | 200 300 | 20 30 | 200 300 | 0,50 0,75 |
| 2452 | Этилацетилен ингибированный | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,57 |
| 2453 | Этилфторид (газ рефрижераторный r161) | 2 F | 2,1 | 21 | 2,5 | 25 | 0,57 |
| 2454 | Метилфторид (газ рефрижераторный R41) | 2 F | 30 | 300 | 30 | 300 | 0,36 |
| 2517 | 1-хлор-1,1-дифторэтан (газ рефрижераторный R142b) | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,99 |
| 2591 | Ксенон охлажденный сжиженный | 3 A | см. 4.3.3.2.4 |
| 2599 | Хлортрифторметана и трифторметана азеотропная смесь, содержащая приблизительно 60% хлортрифторметана (газ рефрижераторный R503) | 2 A | 3,1 4,2 10 | 31 42 100 | 3,1 4,2 10 | 31 42 100 | 0,11 0,21 0,76 0,20 0,66 |
| 2600 | Углерода монооксида и водорода смесь сжатая | 1 TF | см. 4.3.3.2.1 |  |
| 2601 | Циклобутан | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,63 |
| 2602 | Дихлордифторметана и 1,1-дифторэтана азеотропная смесь, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана (газ рефрижераторный R500) | 2 A | 1,8 | 18 | 2 | 20 | 1,01 |
| 2901 | Брома хлорид | 2 TOC | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,50 |
| 3057 | Хлорангидрид трифторуксусной кислоты | 2 TC | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 1,17 |
| 3070 | Этилена оксида и дихлордифторметана смесь, содержащая не более 12,5% этилена оксида | 2 A | 1,5 | 15 | 1,6 | 16 | 1,09 |
| 3083 | Перхлорилфторид | 2 TO | 2,7 | 27 | 3,0 | 30 | 1,21 |
| 3136 | Трифторметан охлажденный сжиженный | 3 A | см. 4.3.3.2.4 |
| 3138 | Этилена, ацетилена и пропилена смесь охлажденная сжиженная, содержащая не менее 71,5% этилена, не более 22,5% ацетилена и не более 6% пропилена | 3 F | см. 4.3.3.2.4 |
| 3153 | Эфир перфтор(метилвиниловый) | 2 F | 1,4 | 14 | 1,5 | 15 | 1,14 |
| 3154 | Эфир перфтор(этилвиниловый) | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,98 |
| 3156 | Газ сжатый окисляющий, н.у.к. | 1 O | см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |
| 3157 | Газ сжиженный окисляющий, н.у.к. | 2 O | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |
| 3158 | Газ охлажденный сжиженный, н.у.к. | 3 A | см. 4.3.3.2.4 |
| 3159 | 1,1,1,2-тетрафторэтан (газ рефрижераторный R134a) | 2 A | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 1,04 |
| 3160 | Газ сжиженный токсичный воспламеняющийся, н.у.к.* | 2 TF | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |
| 3161 | Газ сжиженный воспламеняющийся, н.у.к. | 2 F | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |
| 3162 | Газ сжиженный токсичный, н.у.к.* | 2 T | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |
| 3163 | Газ сжиженный, н.у.к. | 2 A | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |
| 3220 | Пентафторэтан (газ рефрижераторный R125) | 2 A | 4,1 | 41 | 4,9 | 49 | 0,95 |
| 3252 | Дифторметан (газ рефрижераторный R32) | 2 F | 3,9 | 39 | 4,3 | 43 | 0,78 |
| 3296 | Гептафторпропан (газ рефрижераторный R227) | 2 A | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 1,20 |
| 3297 | Этилена оксида и хлортетрафторэтана смесь, содержащая не более 8,8% этилена оксида | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,16 |
| 3298 | Этилена оксида и пентафторэтана смесь, содержащая не более 7,9% этилена оксида | 2 A | 2,4 | 24 | 2,6 | 26 | 1,02 |
| 3299 | Этилена оксида и тетрафторэтана смесь, содержащая не более 5,6% этилена оксида | 2 A | 1,5 | 15 | 1,7 | 17 | 1,03 |
| 3300 | Этилена оксида и углерода диоксида смесь, содержащая более 87% этилена оксида | 2 TF | 2,8 | 28 | 2,8 | 28 | 0,73 |
| 3303 | Газ сжатый токсичный окисляющий, н.у.к.* | 1 TO | см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |
| 3304 | Газ сжатый токсичный коррозионный, н.у.к.* | 1 TC | см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |
| 3305 | Газ сжатый токсичный воспламеняющийся коррозионный, н.у.к.* | 1 TFC | см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |
| 3306 | Газ сжатый токсичный окисляющий коррозионный, н.у.к.* | 1 TOC | см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |
| 3307 | Газ сжиженный токсичный окисляющий, н.у.к.* | 2 TO | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |
| 3308 | Газ сжиженный токсичный коррозионный, н.у.к.* | 2 TC | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |
| 3309 | Газ сжиженный токсичный воспламеняющийся коррозионный, н.у.к.* | 2 TFC | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |
| 3310 | Газ сжиженный токсичный окисляющий коррозионный, н.у.к.* | 2 TOC | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |
| 3311 | Газ охлажденный сжиженный окисляющий, н.у.к. | 3 O | см. 4.3.3.2.4 |
| 3312 | Газ охлажденный сжиженный воспламеняющийся, н.у.к. | 3 F | см. 4.3.3.2.4 |
| 3318 | Аммиака растворы в воде с относительной плотностью менее 0,880 при 15°С с массовой долей аммиака более 50% | 4 TC | см. 4.3.3.2.2 |
| 3337 | Газ рефрижераторный R404А | 2 A | 2,8 | 28 | 3,2 | 32 | 0,84 |
| 3338 | Газ рефрижераторный R407А | 2 A | 2,8 | 28 | 3,2 | 32 | 0,95 |
| 3339 | Газ рефрижераторный R407B | 2 A | 3,0 | 30 | 3,3 | 33 | 0,95 |
| 3340 | Газ рефрижераторный R407С | 2 A | 2,7 | 27 | 3,0 | 30 | 0,95 |
| 3354 | Газ инсектицидный воспламеняющийся, н.у.к. | 2 F | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |
| 3355 | Газ инсектицидный токсичный воспламеняющийся, н.у.к.* | 2 TF | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |

*	(Разрешается, если ЛК50 равно или превышает 200 млн–1.)

4.3.3.3	Эксплуатация

4.3.3.3.1	Если цистерны, транспортные средства–батареи или МЭГК утверждены для перевозки различных газов, то перед наполнением другим газом их надлежит при необходимости предварительно опорожнить, продуть и вакуумировать для обеспечения их безопасной эксплуатации.

4.3.3.3.2	При передаче цистерн, транспортных средств–батарей и МЭГК для перевозки должны быть видны лишь те указанные в пункте 6.8.3.5.6 надписи, которые касаются загруженного или только что выгруженного газа; все надписи, касающиеся других газов, должны быть закрыты (см. карточку МСЖД 573 OR).

4.3.3.3.3	В элементах транспортного средства–батареи или МЭГК должен содержаться один и тот же газ.

4.3.3.4	Зарезервирован

4.3.4	Положения, применимые к классам 3–9

4.3.4.1	Кодирование, рационализированный подход и иерархия цистерн

4.3.4.1.1	Кодирование цистерн

Четыре части кода (кода цистерн), указанного в колонке 12 таблицы А в главе 3.2, имеют следующие значения:

| Часть | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| 1 | Типы корпусов | L = цистерна для веществ в жидком состоянии (жидкостей или твердых веществ, передаваемых для перевозки в расплавленном состоянии) |
|  |  | S = цистерна для веществ в твердом состоянии (порошкообразных или гранулированных) |
| 2 | Расчетное давление | G = минимальное расчетное давление в соответствии с общими требованиями пункта 6.8.2.1.15 или |
|  |  | 1,5; 4; 10; 15 или 21 = минимальное расчетное давление в барах (см. пункт 6.8.2.1.15) |
| 3 | Отверстия (см. пункт 6.8.2.2.3) | A = цистерна с отверстиями для наполнения и опорожнения снизу, с двумя затворами |
|  |  | B = цистерна с отверстиями для наполнения и опорожнения снизу, с тремя затворами |
|  |  | C = цистерна с отверстиями для наполнения и опорожнения сверху, имеющая ниже уровня жидкости только отверстия для очистки |
|  |  | D = цистерна с отверстиями для наполнения и опорожнения сверху, не имеющая отверстий, расположенных ниже уровня жидкости |
| 4 | Предохранительные клапаны/устройства | V = цистерна с вентиляционной системой, но без пламегасительного устройства; или цистерна, не устойчивая к давлению взрыва |
|  |  | F = цистерна с вентиляционной системой, оснащенной пламегасительным устройством, в соответствии с пунктом 6.8.2.2.6 и ТЕ1, раздел 6.8.4; или цистерна, устойчивая к давлению взрыва |
|  |  | N = цистерна с предохранительным клапаном в соответствии с пунктами 6.8.2.2.7 или 6.8.2.2.8, которая не закрывается герметически; такая цистерна может быть оборудована клапанами для сброса давления или клапанами выравнивания давления, приводимыми в действие усилием |
|  |  | H = герметически закрывающаяся цистерна (см. раздел 1.2.1) |

4.3.4.1.2	Рационализированный подход к назначению кодов цистерн ДОПОГ группам веществ и иерархия цистерн

Примечание: В рамках рационализированного подхода не учтены некоторые вещества и группы веществ: см. пункт 4.3.4.1.3.

| Рационализированный подход | Иерархия цистерн |
| --- | --- |
| Код цистерны | Группа допущенных веществ | Другие коды цистерн, допущенных для веществ под данным кодом цистерны |
|  | Класс | Классифика- ционный код | Группа упаковки |  |
| ЖИДКОСТИ LGAV | 3 | F2 | III | LGAH, LGBV, LGBF, LGBH, L1,5AH, L1,5BN, L1,5BH, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH, L15CH, L21DH |
|  | 9 | M9 | III |  |
| LGBV | 4.1 | F2 | нет | LGBF, LGBH, L1,5BN, L1,5BH, L4BN, L4BH, L4BV, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH, L15CH, L21DH |
|  | 5.1 | O1 | III |  |
|  | 9 | M6 | III |  |
|  | 9 | M11 | III |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодом LGAV |  |
| LGBF | 3 | F1 | II давл. паров при 50°C ≤ 1,1 бара | LGBH, L1,5BN, L1,5BH, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH, L15CH, L21DH |
|  | 3 | F1 | III |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами LGAV и LGBV |  |
| L1,5BN | 3 | F1 | I, II 1,1 бара < давл. паров при 50°C ≤ 1,75 бара | L1,5BH, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH, L15CH, L21DH |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами LGAV, LGBV и LGBF |  |
| L4BV | 5.1 | O1 | – | – |
| L4BN | 3 | F1 | I давл. паров при 50°C > 1,75 бара | L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH, L15CH, L21DH |
|  | 3 | FC | III |  |
|  | 5.1 | O1 | I, II |  |
|  | 8 | C1 | II, III |  |
|  | 8 | C3 | II, III |  |
|  | 8 | C4 | II, III |  |
|  | 8 | C5 | II, III |  |
|  | 8 | C7 | II, III |  |
|  | 8 | C8 | II, III |  |
|  | 8 | C9 | II, III |  |
|  | 8 | C10 | II, III |  |
|  | 8 | CF1 | II |  |
|  | 8 | CF2 | II |  |
|  | 8 | CS1 | II |  |
| L4BN | 8 | CS2 | II |  |
|  | 8 | CW1 | II |  |
|  | 8 | CW2 | II |  |
|  | 8 | CO1 | II |  |
|  | 8 | CO2 | II |  |
|  | 8 | CT1 | II, III |  |
|  | 8 | CT2 | II, III |  |
|  | 8 | CFT | II |  |
|  | 8 | M11 | III |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF и L1,5BN |  |
| L4BH | 3 | FT1 | II, III | L4DH, L10BH, L10CH, L10DH, L15CH, L21DH |
|  |  | FT2 | II |  |
|  |  | FC | II |  |
|  |  | FTC | II |  |
|  | 6.1 | T1 | II, III |  |
|  |  | T2 | II, III |  |
|  |  | T3 | II, III |  |
|  |  | T4 | II, III |  |
|  |  | T6 | II, III |  |
|  |  | T7 | II, III |  |
|  |  | TF1 | II |  |
|  |  | TF2 | II, III |  |
|  |  | TF3 | II |  |
|  |  | TS | II |  |
|  |  | TW1 | II |  |
|  |  | TO1 | II |  |
|  |  | TC1 | II |  |
|  |  | TC2 | II |  |
|  |  | TC3 | II |  |
|  |  | TFC | II |  |
|  | 6.2 | группа опасности 2 |  |  |
|  | 9 | M2 | II |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN и L4BN |  |
| L4DH | 4.2 | S1 | II, III | L10DH, L21DH |
|  |  | S3 | II, III |  |
|  |  | ST1 | II, III |  |
|  |  | ST3 | II, III |  |
|  |  | SC1 | II, III |  |
|  |  | SC3 | II, III |  |
|  | 4.3 | W1 | II, III |  |
|  |  | WF1 | II, III |  |
|  |  | WT1 | II, III |  |
|  |  | WC1 | II, III |  |
|  | 8 | CT1 | II, III |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN и L4BH |  |
| L10BH | 8 | С1 | I | L10CH, L10DH, L15CH, L21DH |
|  |  | С3 | I |  |
|  |  | С4 | I |  |
|  |  | С5 | I |  |
|  |  | С7 | I |  |
|  |  | С8 | I |  |
|  |  | C9 | I |  |
|  |  | C10 | I |  |
|  |  | СF1 | I |  |
|  |  | □F2 | I |  |
|  |  | CS1 | I |  |
|  |  | □W1 | I |  |
|  |  | CO2 | I |  |
|  |  | CT1 | I |  |
|  |  | CT2 | I |  |
|  |  | COT | I |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN и L4BH |  |
| L10CH | 3 | FT1 | I | L10DH, L15CH, L21DH |
|  |  | FT2 | I |  |
|  |  | FC | I |  |
|  |  | FTC | I |  |
|  | 6.1 | T1 | I |  |
|  |  | T2 | I |  |
|  |  | T3 | I |  |
| L10CH |  | T4 | I |  |
|  |  | T6 | I |  |
|  |  | T7 | I |  |
|  |  | TF1 | I |  |
|  |  | TF2 | I |  |
|  |  | TF3 | I |  |
|  |  | TS | I |  |
|  |  | TW1 | I |  |
|  |  | TO1 | I |  |
|  |  | TC1 | I |  |
|  |  | TC2 | I |  |
|  |  | TC3 | I |  |
|  |  | TC4 | I |  |
|  |  | TFC | I |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH и L10BH |  |
| L10DH | 4.3 | W1 | I | L21DH |
|  |  | WF1 | I |  |
|  |  | WT1 | I |  |
|  |  | WC1 | I |  |
|  |  | WFC | I |  |
|  | 5.1 | OTC | I |  |
|  | 8 | CT1 | I |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH и L10CH |  |
| L15CH | 3 | FT1 | I | L21DH |
|  | 6.1 | TF1 | I |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L10BH и L10CH |  |
| L21DH | 4.2 | S1 | I |  |
|  |  | S3 | I |  |
|  |  | SW | I |  |
|  |  | ST3 | I |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH и L15CH |  |
| ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА SGAV | 4.1 | F1 | III | SGAN, SGAH, S4AH, S10AN, S10AH |
|  |  | F3 | III |  |
|  | 4.2 | S2 | III |  |
|  | 5.1 | O2 | II, III |  |
|  | 8 | C2 | II, III |  |
|  |  | C4 | III |  |
|  |  | C6 | III |  |
|  |  | C8 | III |  |
|  |  | C10 | II, III |  |
|  |  | □T2 | III |  |
|  | 9 | M7 | III |  |
|  |  | M11 | II, III |  |
| SGAN | 4.1 | F1 | II | SGAH, S4AH, S10AN, S10AH |
|  |  | F3 | II |  |
|  |  | FT1 | II, III |  |
|  |  | FT2 | II, III |  |
|  |  | FC1 | II, III |  |
|  |  | FC2 | II, III |  |
|  | 4.2 | S2 | II, III |  |
|  |  | S4 | II, III |  |
|  |  | ST2 | II, III |  |
|  |  | ST4 | II, III |  |
|  |  | SC2 | II, III |  |
|  |  | SC4 | II, III |  |
|  | 4.3 | W2 | II, III |  |
|  |  | WS | II, III |  |
|  |  | WT2 | II, III |  |
|  |  | WC2 | II, III |  |
|  | 5.1 | O2 | II, III |  |
|  |  | OT2 | II, III |  |
|  |  | OC2 | II, III |  |
|  | 8 | C2 | II |  |
|  |  | □4 | II |  |
|  |  | □6 | II |  |
|  |  | □8 | II |  |
|  |  | □10 | II |  |
|  |  | CF2 | II |  |
| SGAN |  | CS2 | II |  |
|  |  | CW2 | II |  |
|  |  | CO2 | II |  |
|  |  | CT2 | II |  |
|  | 9 | M3 | III |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодом SGAV |  |
| SGAH | 6.1 | T2 | II, III | S4AH, S10AH |
|  |  | T3 | II, III |  |
|  |  | T5 | II, III |  |
|  |  | T7 | II, III |  |
|  |  | T9 | II, III |  |
|  |  | TF3 | II |  |
|  |  | TS | II |  |
|  |  | TW2 | II |  |
|  |  | TO2 | II |  |
|  |  | TC2 | II |  |
|  |  | TC4 | II |  |
|  | 9 | M1 | II, III |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами SGAV и SGAN |  |
| S4AH | 9 | M2 | II | S10AH |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами SGAV, SGAN и SGAH |  |
| S10AN | 8 | C2 | I | S10AH |
|  |  | C4 | I |  |
|  |  | C6 | I |  |
|  |  | C8 | I |  |
|  |  | C10 | I |  |
|  |  | CF2 | I |  |
|  |  | CS2 | I |  |
|  |  | CW2 | I |  |
|  |  | CO2 | I |  |
|  |  | CT2 | I |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами SGAV и SGAN |  |
| S10AH | 6.1 | T2 | I |  |
|  |  | T3 | I |  |
|  |  | T5 | I |  |
|  |  | T7 | I |  |
|  |  | TS | I |  |
| S10AH |  | TW2 | I |  |
|  |  | TO2 | I |  |
|  |  | TC2 | I |  |
|  |  | TC4 | I |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами SGAV, SGAN, SGAH и S10AN |  |

Примечание: Этот иерархический порядок не учитывает какие-либо специальные положения 
(см. разделы 4.3.5 и 6.8.4) для каждой позиции.

4.3.4.1.3	На перечисленные ниже вещества и группы веществ распространяются специальные положения, если против них проставлен знак (+) в колонке 12 таблицы А в главе 3.2. В этом случае перепрофилирование цистерн на другие вещества или группы веществ невозможно и иерархия, приведенная в пунк-
те 4.3.4.1.2, не применяется (см. также раздел 6.8.4).

Требования, касающиеся этих цистерн, указаны с помощью нижеследующих кодов цистерн, которые 
дополняются соответствующими специальными положениями, указанными в колонке 13 таблицы А в 
главе 3.2.

а)	Класс 4.1:

№ ООН 2448 сера расплавленная: код LGBV

b)	Класс 4.2:

№ ООН 1381 фосфор белый или желтый сухой, под водой или в растворе; № ООН 2447 фосфор белый или желтый расплавленный: код L10DH

c)	Класс 4.3:

№ ООН 1389 амальгама щелочных металлов, № ООН 1391 металл щелочной диспергированный или металл щелочноземельный диспергированный, № ООН 1392 амальгама щелочноземельных металлов, № ООН 1415 литий, № ООН 1420 калия металлические сплавы, № ООН 1422 калия-натрия сплавы, № ООН 1428 натрий, № ООН 2257 калий, № ООН 1421 щелочных металлов сплав жидкий, н.у.к.: код L10BN;

№ ООН 1407 цезий и № ООН 1423 рубидий: код L10CH

d)	Класс 5.1:

№ ООН 1873 кислота хлорная 50–72%: код L4DN

№ ООН 2015 водорода пероксид с содержанием водорода пероксида более 70%: 
код L4DV

№ ООН 2015 водорода пероксид с содержанием водорода пероксида 60–70%: тип L4BV

№ ООН 2014 водорода пероксида водный раствор с содержанием водорода пероксида 20–60%, 
№ ООН 3149 водорода пероксида и кислоты надуксусной смесь стабилизированная: код L4BV

e)	Класс 5.2:

№ ООН 3109 органический пероксид типа F жидкий и № ООН 3119 органический 
пероксид типа F жидкий с регулируемой температурой: код L4BN

№ ООН 3110 органический пероксид типа F твердый и № ООН 3120 органический 
пероксид типа F твердый с регулируемой температурой: код S4BN

f)	Класс 6.1:

№ ООН 1613 водорода цианида водный раствор и № ООН 3294 водорода цианида спиртовой раствор: код L15DH

g)	Класс 7:

Независимо от общих требований этого пункта, цистерны, используемые для радиоактивного материала, могут также использоваться для перевозки других грузов при условии соблюдения требований пункта 5.1.3.2;

все вещества: специальные цистерны

h)	Класс 8:

№ ООН 1052 водород фтористый безводный и № ООН 1790 кислоты фтористоводородной раствор, содержащий более 85% фтористого водорода: код L21DH

№ ООН 1744 бром или № ООН 1744 брома раствор: код L21DH

№ ООН 1791 гипохлорита раствор и № ООН 1908 хлорита раствор: код L4BV

4.3.4.2	Общие положения

4.3.4.2.1	В случае загрузки веществ в горячем состоянии температура наружной поверхности цистерны или теплоизоляции во время перевозки не должна превышать 70°C.

| 4.3.4.2.2 | Соединительные трубопроводы между отдельными, но связанными между собой цистернами транспортной единицы во время перевозки должны быть порожними. Гибкие шланги для наполнения и опорожнения, которые не соединены с корпусом постоянным креплением, во время перевозки должны быть порожними. |  |
| --- | --- | --- |

4.3.4.2.3	Зарезервирован.

4.3.5	Специальные положения

Приведенные ниже специальные положения применяются в том случае, если они указаны для какой-либо позиции в колонке 13 таблицы А в главе 3.2:

TU1		Цистерны должны предъявляться к перевозке только после полного затвердения вещества и покрытия его слоем инертного газа. Неочищенные порожние цистерны, содержавшие эти вещества, должны наполняться инертным газом.

TU2		Это вещество должно находиться под слоем инертного газа. Неочищенные порожние цистерны, содержавшие эти вещества, должны наполняться инертным газом.

TU3		Внутренняя часть корпуса и все части, которые могут войти в соприкосновение с веществом, должны содержаться в чистоте. Для смазки насосов, клапанов и других устройств не должны использоваться материалы, способные образовывать опасные соединения с перевозимым веществом.

TU4		Во время перевозки эти вещества должны находиться под слоем инертного газа при давлении не менее 50 кПа (0,5 бара) (манометрическое давление).

При предъявлении к перевозке неочищенные порожние цистерны, содержавшие эти вещества, должны наполняться инертным газом при давлении не менее 50 кПа 
(0,5 бара) (манометрическое давление).

TU5		(зарезервировано)

TU6		Не допускаются к перевозке в цистернах, транспортных средствах–батареях и МЭГК, если ЛК50 меньше 200 частей на миллион.

TU7		Вещества, используемые для обеспечения герметичности соединений или для обслуживания затворов, должны быть совместимы с содержимым.

TU8		Цистерна из алюминиевого сплава не должна использоваться для перевозки, за исключением тех случаев, когда эта цистерна предназначена исключительно для такой перевозки, при условии, что ацетальдегид не содержит кислоты.

TU9		№ ООН 1203 бензин (газолин) с давлением паров при 50°С более 110 кПа (1,1 бара), но не более 150 кПа (1,5 бара) может также перевозиться в цистернах, которые рассчитаны в соответствии с пунктом 6.8.2.1.15 а) и оборудование которых соответствует требованиям пункта 6.8.2.2.6.

TU10		(зарезервировано)

TU11		При наполнении температура этого вещества не должна превышать 60°C. Температура, не превышающая 80°C, допускается при условии, что в ходе наполнения не возникнет точечного возгорания и цистерны будут герметически закрыты. После наполнения в корпусах необходимо создать избыточное давление (например, при помощи сжатого воздуха) для проверки их герметичности. Надлежит убедиться, что во время перевозки не произойдет понижения давления. Перед опорожнением надлежит удостовериться в том, что давление в цистернах по-прежнему превышает атмосферное. В противном случае перед опорожнением в них закачивается инертный газ.

TU12		В случае перепрофилирования корпуса и их оборудование надлежит тщательно очистить от всех остатков до и после перевозки этого вещества.

TU13		Во время наполнения в цистернах не должно содержаться никаких примесей. Сервисное оборудование, такое как затворы и наружные трубопроводы, должно опорожняться после наполнения или опорожнения.

TU14		Во время перевозки затворы цистерн должны быть защищены запирающимися колпаками.

TU15		Цистерны не должны использоваться для перевозки продуктов питания, других предметов потребления или кормов для животных.

TU16		При предъявлении к перевозке неочищенные порожние цистерны должны:

–	наполняться азотом; или

–	наполняться водой не менее чем на 96% и не более чем на 98% их вместимости; в период с 1 октября по 31 марта в воде должно содержаться достаточное количество антифриза, не допускающего ее замерзания во время перевозки; антифриз должен быть лишен коррозионной активности и не должен вступать в реакцию с фосфором.

TU17		Разрешается перевозка только в транспортных средствах–батареях или МЭГК, элементами которых являются сосуды.

TU18		Степень наполнения должна быть ниже уровня, при котором – в случае, если температура содержимого достигла бы величины, когда упругость пара равна давлению срабатывания предохранительного клапана, – объем жидкости составил бы 95% вместимости цистерны при данной температуре. Положение пункта 4.3.2.3.4 не применяется.

TU19		Цистерны могут наполняться на 98% их вместимости при температуре и давлении наполнения. Положение пункта 4.3.2.3.4 не применяется.

TU20		(зарезервировано)

TU21		При использовании воды в качестве защитного агента вещество должно покрываться при наполнении слоем воды толщиной не менее 12 см; степень наполнения при температуре 60°С не должна превышать 98%. Если в качестве защитного агента используется азот, то степень наполнения при температуре 60°С не должна превышать 98%. Остающееся пространство должно заполняться азотом таким образом, чтобы давление никогда, даже после охлаждения, не опускалось ниже атмосферного. Цистерна должна герметически закрываться, чтобы не происходило утечки газа.

TU22		Цистерны должны наполняться не более чем на 90% их вместимости; при средней температуре жидкости 50°C должно оставаться свободное пространство, составляющее 5%.

TU23		При наполнении по массе степень наполнения не должна превышать 0,93 кг на литр вместимости. При наполнении по объему степень наполнения не должна превышать 85%.

TU24		При наполнении по массе степень наполнения не должна превышать 0,95 кг на литр вместимости. При наполнении по объему степень наполнения не должна превышать 85%.

TU25		При наполнении по массе степень наполнения не должна превышать 1,14 кг на литр вместимости. При наполнении по объему степень наполнения не должна превышать 85%.

TU26		Степень наполнения не должна превышать 85%.

TU27		Цистерны должны наполняться не более чем на 98% их вместимости.

TU28		Цистерны должны наполняться не более чем на 95% их вместимости при стандартной температуре 15°C.

TU29		Цистерны должны наполняться не более чем на 97% их вместимости, и максимальная температура после наполнения не должна превышать 140°C.

TU30		Цистерны должны наполняться в соответствии с протоколом официального утверждения типа цистерны, но не более чем на 90% их вместимости.

TU31		Цистерны должны наполняться из расчета не более 1 кг на литр вместимости.

TU32		Цистерны должны наполняться не более чем на 88% их вместимости.

TU33		Цистерны должны наполняться не менее чем на 88%, но не более чем на 92% их вместимости или из расчета не более 2,86 кг на литр вместимости.

TU34		Цистерны должны наполняться из расчета не более 0,84 кг на литр вместимости.

ГЛАВА 4.4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИСТЕРН ИЗ АРМИРОВАННЫХ ВОЛОКНОМ ПЛАСТМАСС 
(ВОЛОКНИТА)

4.4.1	Общие положения

Перевозка опасных веществ в цистернах из волокнита разрешается только при соблюдении следующих условий:

а)	вещество отнесено к классам 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 или 9;

b)	максимальное давление паров (абсолютное давление) вещества при 50°С не превышает 110 кПа (1,1 бара);

с)	перевозка вещества в металлических цистернах  разрешена согласно пункту 4.3.2.1.1;

d)	расчетное давление, конкретно указанное для этого вещества в части 2 кода цистерн, приведенного в колонке 12 таблицы А в части 3.2, не превышает 4 баров (см. также пункт 4.3.4.1.1); и

е)	цистерна соответствует положениям главы 6.9, применимым к перевозке данного вещества.

4.4.2	Эксплуатация

4.4.2.1	Применяются положения пунктов 4.3.2.1.5–4.3.2.2.4, 4.3.2.3.3–4.3.2.3.6, 4.3.2.4.1–4.3.2.4.2 
и 4.3.4.2.

4.4.2.2	Температура перевозимого вещества при наполнении не должна превышать максимальную рабочую температуру, указанную на прикрепленной к цистерне табличке, упомянутой в разделе 6.9.6.

4.4.2.3	В случае перевозки в металлических цистернах применяются также специальные  положения (TU) раздела 4.3.5, указанные в колонке 13 таблицы А в главе 3.2.

ГЛАВА 4.5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАКУУМНЫХ ЦИСТЕРН ДЛЯ ОТХОДОВ

4.5.1	Использование

4.5.1.1	Вещества классов 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 и 9 могут перевозиться в вакуумных цистернах для отходов, отвечающих требованиям главы 6.10, если положениями главы 4.3 разрешается иx перевозка во встроенных или съемных цистернах.

4.5.2	Эксплуатация

4.5.2.1	К перевозке в вакуумных цистернах для отходов применяются положения главы 4.3, которые дополняются положениями пунктов 4.5.2.2–4.5.2.4, ниже.

4.5.2.2	В случае перевозки жидкостей, классифицированных как легковоспламеняющиеся, вакуумные цистерны для отходов заполняются через наливную арматуру, выходные отверстия которой расположены внутри цистерны на низком уровне. Должны быть приняты меры к тому, чтобы свести к минимуму образование брызг.

4.5.2.3	При выгрузке легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки ниже 23°С с помощью сжатого воздуха максимально допустимое давление должно составлять 100 кПа (1 бар).

4.5.2.4	Применение цистерн, оборудованных поршневым выталкивателем, используемым в качестве разделительной перегородки, допускается лишь в том случае, если вещества по обе стороны перегородки (выталкивателя) не вступают в опасную реакцию друг с другом (см. пункт 4.3.2.3.6).

_____________

# Footnotes

Исключение составляют цистерны, предназначенные для перевозки веществ классов 5.2 
или 7 (см. пункт 4.3.4.1.4).

Может оказаться необходимым проконсультироваться с изготовителем вещества и компетентным органом по поводу совместимости вещества с материалами цистерны, транспортного средства–батареи или МЭГК.

Для целей настоящего положения в качестве жидкостей должны рассматриваться вещества, кинематическая вязкость которых при 20°С составляет менее 2680 мм2/с.

Примеры защиты корпусов:

–	защита от боковых ударов может состоять, например, из продольных балок, защищающих корпус с обеих боковых сторон на уровне средней линии;

–	защита от опрокидывания может состоять, например, из усиливающих колец или балок, закрепленных поперек рамы;

–	защита от удара сзади может состоять, например, из бампера или рамы.

# Text boxes

E

Distr.

GENERAL

TRANS/WP.15/AC.1/80/Add. 5

14 April 2000

RUSSIAN

Original: ENGLISH and FRENCH

# Russian