##### COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE	INF.21

FRANÇAIS

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports

de marchandises dangereuses

(Soixante et onzième session,

Genève, 5-9 novembre 2001)

Point 2 (a) de l'agenda

Corrections à la notification dépositaire C.N. 1078-TREATIES-3 du 1er janvier 2001

(déjà incluses dans le rectificatif 3 à la publication ECE/TRANS/140, Vol. I et II)

2.2.1.1.7.7	Remplacer "ATTACHES PYROTECHNIQUES EXPLOSIBLES" par "ATTACHES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES".

2.2.1.1.7.7	Remplacer "COMPOSANTS DE CHAINES PYROTECHNIQUES, N.S.A." par "COMPOSANTS DE CHAINE PYROTECHNIQUE, N.S.A.".

Sous la définition de "CORDEAU DÉTONANT à enveloppe métallique", remplacer "une enveloppe textile tissée" par "une enveloppe en métal mou".

2.2.3.3	Dans la liste, sous le code de classification F1, pour le No ONU 1999, ajouter ", y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux".

2.2.7.4.6 a) et b) Remplacer le titre de la norme ISO 2919:1980 "Sources radioactives scellées - Classification" par "Radioprotection - Sources radioactives scellées – Prescriptions générales et classification".

2.2.7.7.2.6	Biffer le paragraphe, qui apparaît déjà une première fois à la page 205.

2.2.7.8.4	Dans le tableau 2.2.7.8.4, dans la colonne de l'indice de transport, ajouter un renvoi à la note de bas de tableau "a" après "Plus de 0 mais pas plus de 1" et, dans la même ligne, dans la colonne de l'intensité de rayonnement remplacer "0,5 Sv/h" par "0,5 mSv/h".

Tableau A du chapitre 3.2

| No ONU | Colonne No. | Corrections |
| --- | --- | --- |
| 1408 | 17 | Ajouter "VV1 VV7" |
| 1614, 1700, 2009, 2545 groupe d'emballage I, 3095 groupe d'emballage I, 3240, 3319, 3323 | 20 | Biffer le contenu de la case |
| 2009, 3095 groupe d'emballage I et 3319 | 14 | Biffer "AT" |
| 2480 | 8 | Remplacer "PR1" par "PR5" |
| 2623 | 2 | Remplacer "imprègnes" par "imprégnés" |
| 2965 | 8 | Biffer "PR2" |
| 3111 à 3120 | 15 | Remplacer "2" par "1" |
| 3131, groupe d'emballage I | 8 | Remplacer "P402" par "P403" |
| 3170, groupe d'emballage II | 17 | Ajouter "VV3" |
| 3170, groupe d'emballage III | 17 | Ajouter "VV7" |
| 3257 | 2 | Ajouter à la fin "et inférieure à son point d'éclair" |
| 3280 et 3282, groupe d'emballage II, rubrique liquide | 7 | Remplacer "LQ18" par "LQ17" |
| 3280 et 3282, groupe d'emballage III, rubrique liquide | 7 | Remplacer "LQ9" par "LQ19" |
| 3281, groupe d'emballage II, rubrique solide | 7 | Remplacer "LQ17" par "LQ18" |
| 3281, groupe d'emballage III, rubrique solide | 7 | Remplacer "LQ19" par "LQ9" |
| 3319 | 2 | Ajouter après "SOLIDE," "N.S.A." |

3.3.1	DS 172b) Remplacer "risque subsidiaire prédominant" par "risque subsidiaire prépondérant".

3.3.1	DS290	Dans la première phrase, remplacer "telles" par "tels" et "risque subsidiaire prédominant" par "risque subsidiaire prépondérant".

4.1.4.1	P002	Dans la note de tableau "b", insérer "pas" avant "être utilisés".

4.1.4.1	P502	La disposition spéciale PP28 reçoit la teneur suivante:

"Pour le No ONU 1873, seuls sont autorisés les emballages intérieurs en verre en cas d'utilisation d'emballages combinés et les récipients intérieurs en verre en cas d'utilisation d'emballages composites.".

4.1.4.1	P602 3) c) i) Remplacer "la perte de la fermeture" par "le relâchement de la fermeture".

4.1.4.1	R001	Biffer "(voir 4.1.3.3)".

4.1.4.2	IBC520 Pour le No ONU 3109, à la quatrième rubrique, remplacer "d'isopropyle et de cumyle" par "d'isopropylcumyle".

Pour le No ONU 3119, à la neuvième rubrique, biffer "en dispersion stable dans l'eau" après "dans un diluant de type A".

4.1.4.4	PR3	Remplacer la deuxième phrase par la suivante "Les récipients en acier d'une contenance ne dépassant pas 150 litres doivent avoir des parois d'une épaisseur minimale de 3 mm, tandis que les récipients en acier d'une plus grande contenance ou en un autre matériau doivent avoir des parois suffisamment épaisses pour présenter une résistance mécanique équivalente.".

4.1.9.1.1.	Insérer "au" après "indiquées".

4.2.4.2.5	Remplacer "épaisseur de paroi" par "épaisseur du réservoir".

4.3.4.1.2	Dans la quatrième colonne du tableau, "Groupe d'emballage", pour le code-citerne SGAH, classe 6.1, code de classification T9, biffer ", III".

4.3.4.1.3	Remplacer "dans la colonne (2)" par "dans la colonne (12)".

5.2.2.2.1.1	Remplacer "symboles" par "signes conventionnels".

6.1.2.7	Dans la deuxième colonne du tableau, sous "4. Caisses", remplacer "Bois scié" par "Bois naturel".

Dans la troisième colonne du tableau, sous 6.P, remplacer "dans une harasse ou caisse extérieure en acier " par "avec harasse ou caisse extérieure en acier".

6.1.4.10.1	Dans la quatrième phrase, remplacer "résistant à l'eau" par "résistante à l'eau".

6.1.4.12.1	Dans l'avant-dernière phrase, insérer ", rupture en surface" après "sans fissuration".

6.1.5.1.7 g)	Dans la première phrase, insérer "d'emballage" après "du groupe".

6.3.2.9 a)	Remplacer la référence au "6.3.2.6" par "6.3.2.3".

6.4.5.2 b)	Remplacer "en tous points" par "en tout point".

6.4.6.1	Remplacer "du document ISO" par "de la norme ISO", et "intitulé" par "intitulée".

6.4.6.2 a) et 6.4.6.4 a)

Remplacer "le document ISO" par "la norme ISO".

6.5.2.2.1	Dans la première colonne du tableau, remplacer "visite" par "inspection".

6.5.4.3.5	Dans la première colonne du tableau, sous "Composite" remplacer "1HZ2" par "31HZ2".

6.7.3.6.1	Dans la dernière phrase, remplacer "la citerne est remplie" par "le réservoir est rempli".

6.7.3.8.1.1	Dans la note de bas de page 5, remplacer "soupapes de décompression" par "dispositifs de décompression".

6.7.3.11.2	Ajouter à la fin "mobile".

6.7.4.1	Remplacer "la citerne, y compris son équipement de service," par "le réservoir et son équipement de service".

6.7.4.4.3	Au début, remplacer "Pour les réservoirs" par "Dans le cas des réservoirs".

6.7.4.14.3	Dans la deuxième phrase, insérer "l'accord de" avant "autorité compétente".

_______________________