| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2002/13 2 January 2002 RUSSIAN Original: FRENCH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам

опасных грузов

(Берн, 18-22 марта 2002 года)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р200

КОНТРОЛЬ ПРИ НАПОЛНЕНИИ

Представлено правительством Франции(

Данное предложение является обновленным вариантом предложения TRANS/WP.15/AC.1/1998/43, которое снимается с обсуждения и заменяется настоящим предложением.

Контроль, осуществляемый до, в процессе и после наполнения сосудов для газов, имеет, на наш взгляд, столь же важное значение, что и предписанные правилами периодические проверки;  такой контроль особенно необходим для выявления любого возможного повреждения в процессе перевозки или эксплуатации в период между двумя периодическими проверками, способного снизить уровень безопасности.

Для обеспечения безопасности в процессе перевозки и эксплуатации, по нашему мнению, необходимо предусмотреть следующее:

1.	Наполнение может осуществляться только в специально оборудованных центрах, применяющих надлежащие процедуры и располагающих квалифицированным персоналом.

2.	Каждый сосуд для газов должен подвергаться процедуре контроля до, в процессе и после наполнения.  В отношении каждого сосуда такой контроль должен включать, как минимум, следующие проверки:

-	проверку соответствия действующим правилам;

-	проверку соблюдения сроков проведения периодической проверки;

-	проверку совместимости (включая вспомогательное оборудование) с подлежащим перевозке продуктом;

-	проверку исправности состояния сосуда и вспомогательного оборудования;

-	проверку герметичности при наполнении;

-	проверку герметичности после наполнения;

-	проверку соблюдения установленных значений коэффициента наполнения в зависимости от конкретного случая;

-	проверку соответствия маркировки.

В настоящее время существует ряд стандартов по перечисленным выше вопросам, и было бы желательно включить в МПОГ/ДОПОГ ссылки на эти стандарты.

Таким образом, мы предлагаем включить в раздел 4.1.4, инструкция по упаковке Р200, следующие положения:

Предложение

1.	В инструкции Р200 изменить второй заголовок следующим образом:

"Испытательное давление, коэффициент наполнения и требования, касающиеся наполнения".

2.	В конце этого раздела добавить пункт (7) следующего содержания:

"(7)	Наполнение сосудов для газов может осуществляться только в специально оборудованных центрах, применяющих надлежащие процедуры, и только квалифицированным персоналом.

Указанные процедуры должны включать следующие проверки:

-	проверку соответствия сосудов и вспомогательного оборудования действующим правилам,

-	проверку их совместимости с подлежащим перевозке продуктом;

-	проверку отсутствия повреждений, способных снизить уровень безопасности;

-	проверку соблюдения значений коэффициента и давления наполнения в зависимости от конкретного случая;

-	проверку соответствия маркировки и идентификационных знаков, действующим правилам".

3.	Перенумеровать пункт (10) в пункт (11) и добавить в него следующие ссылки:

| Соответствующие требования | Обозначение стандарта | Название документа |
| --- | --- | --- |
| (7) | EN 1919 : 2000 | Переносные газовые баллоны - Баллоны для сжиженных газов - Контроль в процессе наполнения |
| (7) | EN 1920 : 2000 | Переносные газовые баллоны - Баллоны для сжатых газов - Контроль в процессе наполнения |
| (7) | EN 12754 : 2001 | Переносные газовые баллоны - Баллоны для растворенного ацетилена - Контроль в процессе наполнения |

______________

# Footnotes

( 	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2002/13.

# Text boxes

GE.02-20080   (R)    170102    170102