| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2002/33 25 June 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

###### Совместное совещание Комиссии МПОГ

###### по вопросам безопасности и Рабочей группы

###### по перевозкам опасных грузов

(Женева, 9-13 сентября 2002 года)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВКИ В ТЕКСТ МПОГ/ДОПОГ

ЧАСТЬ 6 - подраздел 6.8.3.5 "Маркировка"

Передано Европейской ассоциацией по промышленным газам (ЕАПГ)*

РЕЗЮМЕ

Существо предложения:	Настоящее предложение является дополнением к предложению, представленному ЕКС Рабочей группе WP.15, относительно согласования требований о нанесении кодов цистерн на транспортные средства для класса 2 и на транспортные средства для других классов.  Состоявшееся в Рабочей группе WP.15 обсуждение показало, что на сессии Совместного совещания следует представить новое предложение, предусматривающее исключение требования о нанесении кода цистерны на транспортные средства, перевозящие грузы класса 2.

Предлагаемые решения:	Исключить из пункта 6.8.3.5.6 а) первый подпункт, начинающийся с тире.

Справочные документы:

________________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2002/33.

Введение

На майской сессии 2002 года члены Рабочей группы WP.15 обсудили предложение ЕКС (TRANS/WP.15/2002/13) о приведении требований подраздела 6.8.3.5, касающихся нанесения кода цистерны на транспортные средства для класса 2, в соответствие с требованиями подраздела 6.8.2.5, касающимися транспортных средств, предназначенных для других классов.

В ходе обсуждения ряд делегатов (см. документ INF.29, представленный Швецией) указали, что требование о нанесении кода цистерны на транспортные средства для класса 2 является излишним с учетом требования об указании надлежащих отгрузочных наименований всех газов, разрешенных для перевозки в соответствующих транспортных средствах.

Был сделан вывод о том, что требование о нанесении кода цистерны может быть исключено как в случае автоцистерн, так и в случае контейнеров-цистерн.  Поскольку эта рекомендация будет касаться как ДОПОГ, так и МПОГ, было предложено представить соответствующее предложение на следующей сессии Совместного совещания.

###### Предложение

Исключить из пункта 6.8.3.5.6 а) первый подпункт, начинающийся с тире.

###### Обоснование

Безопасность:			Существующий уровень безопасности не изменится.

### Практическая осуществимость:	Со стороны операторов не требуется принятия каких-либо мер.

### Возможность контроля:	Со стороны компетентных органов не требуется принятия каких-либо мер.

-----

# Text boxes

GE.02-22450   (R)     110702     120702