| NATIONS UNIES | E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.15/AC.2/2002/1/Add.4 9 novembre 2001 Original : FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports

de marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé

à l’Accord européen relatif au transport international

des marchandises dangereuses par voies

de navigation intérieures (ADN)

(Cinquième session, 21-25 janvier 2002)

RESTRUCTURATION DU RÈGLEMENT ANNEXÉ À L’ADN

#### Additif 4

Partie 3, Chapitre 3.2**/

Note du secrétariat

Conformément aux travaux effectués pour la restructuration de l’ADNR, le secrétariat propose le texte qui suit en tant que chapitre 3.2 du Règlement annexé à l’ADN restructuré.

NOTA : Seule une page du tableau A est reproduite à titre d'exemple. Le tableau A sera reproduit en français seulement.

Le tableau B qui est une liste des marchandises dangereuses par ordre alohabétique n'est pas reproduit.

Le tableau C a la teneur du tableau de l'appendice 4 de l'annexe B.2 actuelle tel que modifié par le document TRANS/WP.15/AC.2/9/Add.1. Les autres modifications seront proposées séparément.

CHAPITRE 3.2

LISTE DES MARCHANDISES DANGEREUSES

3.2.1	Liste des marchandises dangereuses  par ordre numérique

Explications concernant le tableau A:

En règle générale, chaque ligne du tableau A concerne la ou les matières/ l'objet ou les objets correspondant à un numéro ONU spécifique ou à un numéro d’identification de la matière. Toutefois, si des matières ou des objets du même numéro ONU ou du même numéro d’identification de la matière ont des propriétés chimiques, des propriétés physiques ou des conditions de transport différentes, plusieurs lignes consécutives peuvent être utilisées pour ce numéro ONU ou ce numéro d’identification de la matière.

Chaque colonne du tableau A est consacrée à un sujet spécifique comme indiqué dans les notes explicatives ci-après. À l'intersection des colonnes et des lignes (case) on trouve des informations concernant la question traitée dans cette colonne, pour la ou les matières, l'objet ou les objets de cette ligne :

-	les quatre premières cases indiquent la ou les matières ou l'objet ou les objets appartenant à cette ligne (un complément d'information à ce sujet peut être donné par les dispositions spéciales indiquées dans la colonne 6);

-	les cases suivantes indiquent les dispositions spéciales applicables, sous forme d'information complète ou de code. Les codes renvoient à des informations détaillées qui figurent dans les numéros indiqués dans les notes explicatives ci-après. Une case vide indique qu'il n'y a pas de disposition spéciale et que seules les prescriptions générales sont applicables ou que la restriction de transport indiquée dans les notes explicatives est en vigueur.

Les prescriptions générales applicables ne sont pas mentionnées dans les cases correspondantes.

Notes explicatives pour chaque colonne:

Colonne (1)	"Numéro ONU/Numéro d’identification de la matière"

Contient le numéro ONU ou le numéro d’identification de la matière:

- de la matière ou de l'objet dangereux si un numéro ONU spécifique ou un numéro d’identification de la matière a été affecté à cette matière ou cet objet , ou

-    de la rubrique générique ou n.s.a. à laquelle les matières ou objets dangereux non    nommément mentionnés doivent être affectés conformément aux critères ("diagrammes de décision") de la partie 2.

Colonne (2)	"Nom et description"

Contient, en majuscules, le nom de la matière ou de l'objet si un numéro ONU spécifique ou un numéro d’identification de la matière a été affecté à cette matière ou cet objet, ou de la rubrique générique ou n.s.a. à laquelle les matières ou objets dangereux ont été affectés conformément aux critères ("diagrammes de décision") de la partie 2. Ce nom doit être utilisé comme désignation officielle de transport ou, le cas échéant, comme partie de la désignation officielle de transport  (voir complément d'informations sur la désignation officielle de transport au 3.1.2).

Un texte descriptif en minuscules est ajouté après la désignation officielle de transport pour préciser le champ d'application de la rubrique si la classification ou les conditions de transport de la matière ou de l'objet peuvent être différents dans certaines conditions.

Colonne (3a)	"Classe"

Contient le numéro de la classe dont le titre correspond à la matière ou à l'objet dangereux. Ce numéro de classe est attribué conformément aux procédures et aux critères de la partie 2.

Colonne (3b)	"Code de classification"

Contient le code de classification de la matière ou de l'objet dangereux.

- Pour les matières ou objets dangereux de la classe 1, le code se compose du numéro de division et de la lettre de groupe de compatibilité qui sont affectés conformément aux procédures et aux critères du 2.2.1.1.4.

- Pour les matières ou objets dangereux de la classe 2, le code se compose d'un chiffre et d'une ou des lettres représentant le groupe de propriétés dangereuses qui sont expliqués aux 2.2.2.1.2 et 2.2.2.1.3.

- Pour les matières ou objets dangereux des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9, les codes sont expliqués au 2.2.x.1.2 ).

- Les matières ou objets dangereux de la classe 7 n'ont pas de code de classification.

Colonne (4)	"Groupe d'emballage"

Indique le ou les numéros de groupe d'emballage (I, II ou III) affectés à la matière dangereuse. Ces numéros de groupes d'emballage sont attribués en fonction des procédures et des critères de la partie 2. Il n'est pas attribué de groupe d'emballage à certains objets ni à certaines matières.

Colonne (5)	"Étiquettes"

Indique le numéro du modèle d'étiquettes/de plaques-étiquettes (voir 5.2.2.2. et 5.3.1.7) qui doivent être apposées sur les colis, conteneurs, conteneurs-citernes, citernes mobiles, CGEM et véhicules.

Toutefois :

-	Pour les matières ou objets de la classe 7, 7X indique le modèle d'étiquette No 7A, 7B ou 7C selon le cas en fonction de la catégorie (voir 2.2.7.8.4 et 5.2.2.1.11.1) ou la plaque-étiquette No 7D (voir 5.3.1.1.3 et 5.3.1.7.2);

-	Les étiquettes du modèle No 11 ne sont pas indiquées dans cette colonne; dans tous les cas il faut consulter le 5.2.2.1.12.

Les dispositions générales en matière d'étiquetage et de placardage (par exemple le numéro des étiquettes ou leur emplacement) sont indiquées au 5.2.2.1 pour les colis et au 5.3.1 pour les conteneurs, conteneurs citernes, CGEM, citernes mobiles et véhicules.

NOTA : Des dispositions spéciales indiquées dans la colonne (6) peuvent modifier les dispositions ci dessus sur l'étiquetage.

Colonne(6)	"Dispositions spéciales"

Indique les codes numériques des dispositions spéciales qui doivent être respectées. Ces dispositions portent sur une vaste gamme de questions ayant trait principalement au contenu des colonnes (1) à (5) (par exemple interdictions de transport, exemptions de certaines prescriptions, explications concernant la classification de certaines formes de marchandises dangereuses concernées et dispositions supplémentaires sur l'étiquetage ou le marquage), et sont énumérées dans 3.3 dans l'ordre numérique. Si la colonne 6 est vide, aucune disposition spéciale ne s'applique au contenu des colonnes (1) à (5) pour les marchandises dangereuses en question.  Les dispositions spéciales particulières à la navigation intérieure commencent à 800.

Colonne (7)	"Quantités limitées"

Contient un code alphanumérique ayant la signification suivante :

-	"LQ0" signifie qu'il n'y a aucune exemption aux dispositions de l'ADN pour les marchandises dangereuses emballées en quantités limitées;

-	Tous les autres codes alphanumériques commençant par les lettres "LQ" signifient que les dispositions de l'ADN ne sont pas applicables si les conditions indiquées au chapitre 3.4 sont satisfaites (conditions générales du 3.4.1 et conditions des 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 ou 3.4.6 comme il convient pour le code correspondant).

Colonne (8)	"Transport admis"

Cette colonne contient les codes alphanumériques relatifs à la manière de transport admise en bateaux de navigation intérieure.

Si la colonne (8) est vide le transport de la matière ou de l’objet n’est autorisé qu’en colis.

Si la colonne 8 contient le code "B", le transport en colis et en vrac est admis (voir 7.1.1.11).

Si la colonne (8) contient le code "T", le transport en colis et en bateaux-citernes est admis. En cas de transport en bateaux-citernes les prescriptions du tableau C sont applicables (voir 7.2.1.21).

Si la colonne (8) contient "interdit", le transport n’est pas admis.

Si la colonne (8) contient "libre", la matière n’est pas soumise aux prescriptions de l’ADN.

Colonne (9)	"Equipement exigé"

Cette colonne contient les codes alphanumériques relatifs à l’équipement exigé pour le transport de la matière dangereuse ou de l’objet dangereux (voir 8.1.5).

Colonne (10)	"Ventilation"

Cette colonne contient les codes alphanumériques des prescriptions spéciales relatives à la ventilation applicables au transport ayant la signification suivante :

-	les codes alphanumériques commençant par les lettres "VE" signifient que des prescriptions spéciales additionnelles sont applicables au transport. Celles-ci figurent au 7.1.6.12 et fixent les exigences particulières.

Colonne (11)	"Dispositions relatives au chargement, au déchargement et au transport"

Cette colonne contient les codes alphanumériques des prescriptions spéciales applicables au transport ayant la signification suivante :

-	les codes alphanumériques commençant par "CO", "ST" et "RA" signifient que des prescriptions spéciales additionnelles sont applicables au transport en vrac. Celles-ci figurent au 7.1.6.11 et fixent les exigences particulières :

- les codes alphanumériques commençant par "LO" signifient que des prescriptions spéciales additionnelles sont applicables avant le chargement. Celles-ci figurent au 7.1.6.13 et fixent les exigences particulières.

- les codes alphanumériques commençant par "HA" signifient que des prescriptions spéciales additionnelles sont applicables à la manutention et à l’arrimage de la cargaison. Celles-ci figurent au 7.1.6.14 et fixent les exigences particulières.

-	les codes alphanumériques commençant par "IN" signifient que des prescriptions spéciales additionnelles sont applicables au contrôle des cales pendant le transport. Celles-ci figurent au 7.1.6.16 et fixent les exigences particulières

Colonne (12)	"Nombre de cônes/feux bleus"

Cette colonne contient le nombre de cônes/feux devant constituer la signalisation du bateau lors du transport de cette matière dangereuse ou de cet objet dangereux (voir 7.1.5).

Colonne (13)	"Exigences supplémentaires/Observations"

Cette colonne contient des exigences supplémentaires ou des observations concernant le transport de cette matière dangereuse ou de cet objet dangereux.

Tableau A

Liste des marchandises dangereuses  par ordre numérique

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.2.1 | 8.1.5 | 7.1.6 | 7.1.6 | 7.1.5 | 3.2.1 |
| N° d'identification de la matière/N° ONU | Nom et description | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Transport admis | Equipement exigé | Ventilation | Mesures pendant chargement / déchargement / transport | Nombre de cônes, feux | Observations |
| 1999 | GOUDRONS LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1999 | GOUDRONS LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1999 | GOUDRONS LIQUIDES (non visqueux) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1999 | GOUDRONS LIQUIDES (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2000 | CELLULOÏD (en blocs, barres, rouleaux, feuilles, tubes, etc) | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 502 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2001 | NAPHTÉNATES DE COBALT EN POUDRE | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2002 | DÉCHETS DE CELLULOÏD | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 526 592 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2003 | MÉTAUX-ALKYLES HYDRORÉACTIFS, N.S.A. ou MÉTAUX-ARYLES, HYDRORÉACTIFS, N.S.A. | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274 527 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2004 | DIAMIDEMAGNÉSIUM | 4.2 | S4 | II | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2005 | DIPHÉNYLMAGNÉSIUM | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2006 | MATIÈRES PLASTIQUES À BASE DE NITROCELLULOSE, AUTO-ÉCHAUFFANTES, N.S.A. | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 274 528 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2008 | ZIRCONIUM EN POUDRE SEC | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 524 540 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2008 | ZIRCONIUM EN POUDRE SEC | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 524 540 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2008 | ZIRCONIUM EN POUDRE SEC | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 540 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2009 | ZIRCONIUM SEC, sous forme de feuilles, de betes ou de fil | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 524 592 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2010 | HYDRURE DE MAGNÉSIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2011 | PHOSPHURE DE MAGNÉSIUM | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 2 |  |

3.2.2	Tableau B

Liste des marchandises dangereuses  par ordre alphabétique

3.2.3	Tableau C

Liste des marchandises dangereuses admises au transport en bateaux-citernes par ordre numérique

Explications concernant le tableau C

En règle générale, chaque ligne du tableau C concerne la ou les matières correspondant à un numéro ONU spécifique ou à un numéro d’identification de la matière. Toutefois, si des matières ou des objets du même numéro ONU ou du même numéro d’identification de la matière ont des propriétés chimiques, des propriétés physiques ou des conditions de transport différentes, plusieurs lignes consécutives peuvent être utilisées pour ce numéro ONU ou ce numéro d’identification de la matière .

Chaque colonne du tableau C est consacrée à un sujet spécifique comme indiqué dans les notes explicatives ci-après. À l'intersection des colonnes et des lignes (case) on trouve des informations concernant la question traitée dans cette colonne, pour la ou les matières de cette ligne :

-	les quatre premières cases indiquent la ou les matières appartenant à cette ligne;

-	les cases suivantes indiquent les dispositions spéciales applicables, sous forme d'information complète ou de code. Les codes renvoient à des informations détaillées qui figurent dans les numéros indiqués dans les notes explicatives ci-après. Une case vide indique qu'il n'y a pas de disposition spéciale et que seules les prescriptions générales sont applicables ou que la restriction de transport indiquée dans les notes explicatives est en vigueur.

Les prescriptions générales applicables ne sont pas mentionnées dans les cases correspondantes.

Notes explicatives pour chaque colonne

Colonne (1)	"Numéro ONU/Numéro d’identification de la matière"

Contient le numéro ONU ou le numéro d’identification :

-	de la matière dangereuse si un numéro ONU spécifique ou un numéro d’identification de la matière a été affecté à cette matière, ou

-	de la rubrique générique ou n.s.a. à laquelle les matières dangereuses non nommément mentionnées doivent être affectées conformément aux critères ("diagrammes de décision") de la partie 2.

Colonne (2)	"Nom et description"

Contient, en majuscules, le nom de la matière si un numéro ONU spécifique ou un numéro d’identification de la matière a été affecté à cette matière ou de la rubrique générique ou n.s.a. à laquelle les matières dangereuses ont été affectées conformément aux critères ("diagrammes de décision") de la partie 2. Ce nom doit être utilisé comme désignation officielle de transport ou, le cas échéant, comme partie de la désignation officielle de transport  (voir complément d'informations sur la désignation officielle de transport au 3.1.2).

Un texte descriptif en minuscules est ajouté après la désignation officielle de transport pour préciser le champ d'application de la rubrique si la classification ou les conditions de transport de la matière peuvent être différents dans certaines conditions.

Colonne (3a)	"Classe"

Contient le numéro de la classe dont le titre correspond à la matière dangereuse. Ce numéro de classe est attribué conformément aux procédures et aux critères de la partie 2.

Colonne (3b)	"Code de classification"

Contient le code de classification de la matière dangereuse.

-	Pour les matières dangereuses de la classe 2, le code se compose d'un chiffre et d'une ou des lettres représentant le groupe de propriétés dangereuses qui sont expliqués aux 2.2.2.1.2 et 2.2.2.1.3.

-	Pour les matières dangereuses des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9, les codes sont expliqués au 2.2.x.1.2 )

Colonne (4)	"Groupe d'emballage"

Indique le ou les numéros de groupe d'emballage (I, II ou III) affectés à la matière dangereuse. Ces numéros de groupes d'emballage sont attribués en fonction des procédures et des critères de la partie 2. Il n'est pas attribué de groupe d'emballage à certaines matières.

Colonne (5)	"Dangers"

Cette colonne contient des informations concernant les dangers de la matière dangereuse. Ils sont repris sur la base des étiquettes de danger du tableau A, colonne 5. Lorsqu’il s’agit d’une matière chimiquement instable ces indications sont complétées par le code "inst".

Colonne (6)	"Type de bateau-citerne"

Contient le type de bateau-citerne, Type G, C ou N

Colonne (7)	"Etat de la citerne à cargaison"

Contient des informations concernant l’état de la citerne à cargaison.

1.	citerne à cargaison à pression

2.	citerne à cargaison fermée

3.	citerne à cargaison ouverte avec coupe-flammes

4.	citerne à cargaison ouverte

Colonne (8)	"Type de citerne à cargaison"

Contient des informatoins concernant le type de la citerne à cargaison.

1.	citerne à cargaison indépendante

2.	citerne à cargaison intégrale

3.	citerne à cargaison avec parois indépendantes de la coque extérieure

Colonne (9)	"Equipement de la citerne à cargaison"

Contient des informations concernant l’équipement de la citerne à cargaison.

1.	installation de réfrigération

2.	installation de chauffage

3.	installation de pulvérisation d’eau

Colonne (10)	"Pression d’ouverture de la soupape de dégagement grande vitesse en kPa"

Contient des informations concernant la pression d’ouverture de la soupape de dégagement à grande vitesse en kPa

Colonne (11)	"Degré maximum de remplissage en %"

Contient des informations concernant le degré maximum de remplissage des citernes à cargaison en %.

Colonne (12)	"Densité"

Contient des informations concernant la densité de la marchandise à 20 ºC. Les données relatives à la densité n’ont qu’un caractère informatif.

Colonne (13)	"Type de dispositif de prise d’échantillons"

Contient des informations concernant  le type de dispositif de prise d’échantillons prescrit.

1.	dispositif de prise d’échantillons fermé

2.	dispositif de prise d’échantillons fermé partiellement

3.	dispositif de prise d’échantillons ouvert

Colonne (14)	"Chambre de pompes admise sous pont"

Contient l’indication si une chambre de pompes sous pont est admise.

Oui	Chambre de pompes sous pont admise

Non	Chambre de pompes sous pont n’est pas admise

Colonne (15)	"Classe de température"

Contient la classe de température de la matière.

Colonne (16)	"Groupe d’explosion"

Contient le groupe d’explosion de la matière.

Colonne (17)	"Protection contre les explosions exigée"

Contient un code, relatif à la protection contre les explosions.

-	protection contre les explosions est exigée

-	protection contre les explosions n’est pas exigée

Colonne (18)	"Equipement exigé"

Cette colonne contient les codes alphanumériques relatifs à l’équipement exigé pour le transport de la matière dangereuse (voir 8.1.5).

Colonne (19)	"Nombre de cônes/feux bleus"

Cette colonne contient le nombre de cônes/feux devant constituer la signalisation du bateau lors du transport de cette matière dangereuse ou de cet objet dangereux.

Colonne (20)	"Exigences supplémentaires/Observations"

Cette colonne contient les exigences supplémentaires/observations applicables au bateau.

Les exigences supplémentaires ou observations sont:

[Voir Appendice 4 de l’ADN, avec les modificaitons du document TRANS/WP.15/AC.2/9/Add.1 – Les modifications supplémentaires feront l’objet d’un doucment séparé.]

Ajouter:

"28.	a)	En cas de transport de UN 2448  soufre fondu la ventilation forcée des citernes à cargaison doit  être mise en service au plus tard lorsque la concentration de sulfure d’hydrogène atteint 1,0vol%.

b)	Lorsque pendant le transport de UN 2448 soufre fondu la concentration de sulfure d’hydrogène dépasse 1,85%, le conducteur doit en aviser immédiatement l’autorité compétente la plus proche.

Lorsqu’une augmentation significative de la concentration de sulfure d’hydrogène dans un espace de cale laisse supposer une fuite de soufre, les citernes à cargaison doivent être déchargées dans les plus brefs délais. Un nouveau chargement ne pourra être pris à bord qu’après une nouvelle inspection par l’autorité qui a délivré le certificat d’agrément.

c)	En cas de transport de UN soufre fondu la concentration de sulfure de soufre doit être mesurée dans la phase gazeuse des citernes à cargaison et celles de dioxyde de soufre et de sulfure de soufre dans les espaces de cales.

d)	Les mesures prescrites à la lettre c) doivent être effectuées toutes les huit heures. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit.

29.	Lorsque des indications relatives à la pression de vapeur ou au point d’ébullition sont données à la colonne 2, la désignation officielle dans le document de transport doit être complétée en conséquence

par exemple :

UN1224 CETONES,N.S.A.,110kPa<pv50 ( 175kPa ou

UN2929 LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.,p.e.( 60 °C

30.	En cas de transport de ces matières les espaces de cales de bateaux-citernes du type N ouvert peuvent contenir des installations auxiliaires.

31.	En cas de transport de ces matières le bateau doit être équipé d’une vanne de sectionnement rapide placée directement au raccordement à terre."

Tableau C

Liste des matières dangereuses admises au transport en bateaux-citernes par ordre numérique

(Idem appendice 4 de l'annexe B.2 ).

__________________

# Footnotes

*/	Cette réunion est organisée conjointement par la Commission économique pour l’Europe et la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

**/	Diffusé en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin sous la cote CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2002/1.

)	x  =	 le numéro de classe de la matière ou de l'objet dangereux, sans point de séparation le cas échéant.

)	x  =	le numéro de classe de la matière ou de l'objet dangereux, sans point de séparation le cas échéant.