| N° ONU ou ID | Nom et description | Classe | Code de clas- sification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Transport admis | Equipe- ment exigé | Venti- lation | Mesures pendant chargement / déchargement / transport | Nom- bre de cônes, feux | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.2.1 | 8.1.5 | 7.1.6 | 7.1.6 | 7.1.5 | 3.2.1 |
| (1) | (2) | (3 a) | (3 b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1011 | BUTANE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1012 | BUTYLÈNES EN MÉLANGE ou BUTYLÈNE-1 ou cis-BUTYLÈNE-2 ou trans-BUTYLÈNE-2 | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1013 | DIOXYDE DE CARBONE | 2 | 2A |  | 2.2 | 584 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1014 | OXYGÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE COMPRIMÉ | 2 | 1O |  | 2.2+5.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1015 | DIOXYDE DE CARBONE ET PROTOXYDE D'AZOTE EN MÉLANGE | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1016 | MONOXYDE DE CARBONE COMPRIMÉ | 2 | 1TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1017 | CHLORE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1018 | CHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 22) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1020 | CHLOROPENTAFLUORÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 115) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 | T | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1021 | CHLORO-1 TÉTRAFLUORO-1,2,2,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 124) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1022 | CHLOROTRIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 13) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1023 | GAZ DE HOUILLE COMPRIMÉ | 2 | 1TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1026 | CYANOGÈNE | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1027 | CYCLOPROPANE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1028 | DICHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 12) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1029 | DICHLOROFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 21) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1030 | DIFLUORO-1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 152a) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1032 | DIMÉTHYLAMINE ANHYDRE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1033 | ÉTHER MÉTHYLIQUE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1035 | ÉTHANE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1036 | ÉTHYLAMINE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1037 | CHLORURE D'ÉTHYLE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1038 | ÉTHYLÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1039 | ÉTHER MÉTHYLÉTHYLIQUE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1040 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1040 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE AVEC DE L'AZOTE jusqu'à une pression totale de 1 MPa (10 bar) à 50 °C | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1041 | OYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE, contenant plus de 9% mais pas plus de 87% d'oxyde d'éthylène | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1043 | ENGRAIS EN SOLUTION contenant de l'ammoniac non combiné | 2 |  |  |  |  |  | interdit |  |  |  |  |  |  |
| 1044 | EXTINCTEURS contenant un gaz comprimé ou liquéfié | 2 | 6A |  | 2.2 | 225 594 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1045 | FLUOR COMPRIMÉ | 2 | 1TOC |  | 2.3+5.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1046 | HÉLIUM COMPRIMÉ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1048 | BROMURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1049 | HYDROGÈNE COMPRIMÉ | 2 | 1F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1050 | CHLORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1051 | CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3% d'eau | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 603 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1052 | FLUORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1053 | SULFURE D'HYDROGÈNE | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1055 | ISOBUTYLÈNE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1056 | KRYPTON COMPRIMÉ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1057 | BRIQUETS ou RECHARGES POUR BRIQUETS (pour cigarettes) contenant un gaz inflammable | 2 | 6F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1058 | GAZ LIQUÉFIÉS ininflammables, additionnés d'azote, de dioxyde de carbone ou d'air | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1060 | MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ comme le mélange P1, le mélange P2 | 2 | 2F |  | 2.1 | 581 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1061 | MÉTHYLAMINE ANHYDRE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1062 | BROMURE DE MÉTHYLE contenant au plus 2% de chloropicrine | 2 | 2T |  | 2.3 | 23 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1063 | CHLORURE DE MÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 40) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1064 | MERCAPTAN MÉTHYLIQUE | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1065 | NÉON COMPRIMÉ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1066 | AZOTE COMPRIMÉ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1067 | TÉTROXYDE DE DIAZOTE (DIOXYDE D'AZOTE) | 2 | 2TOC |  | 2.3+5.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1069 | CHLORURE DE NITROSYLE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1070 | PROTOXYDE D'AZOTE | 2 | 2O |  | 2.2+5.1 | 584 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1071 | GAZ DE PÉTROLE COMPRIMÉ | 2 | 1TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1072 | OXYGÈNE COMPRIMÉ | 2 | 1O |  | 2.2+5.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1073 | OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3O |  | 2.2+5.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1075 | GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS | 2 | 2F |  | 2.1 | 274 583 639 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1076 | PHOSGÈNE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1077 | PROPYLÈNE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1078 | GAZ FRIGORIFIQUE, N.S.A., comme le mélange F1, le mélange F2, le mélange F3 | 2 | 2A |  | 2.2 | 274 582 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1079 | DIOXYDE DE SOUFRE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1080 | HEXAFLUORURE DE SOUFRE | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1081 | TÉTRAFLUORÉTHYLÈNE STABILISÉ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1082 | TRIFLUOROCHLORÉTHYLÈNE STABILISÉ | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1083 | TRIMÉTHYLAMINE ANHYDRE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1085 | BROMURE DE VINYLE STABILISÉ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1086 | CHLORURE DE VINYLE STABILISÉ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1087 | ÉTHER MÉTHYLVINYLIQUE STABILISÉ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1088 | ACÉTAL | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1089 | ACÉTALDÉHYDE | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1090 | ACÉTONE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1091 | HUILES D'ACÉTONE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1092 | ACROLÉINE STABILISÉE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1093 | ACRYLONITRILE STABILISÉ | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1098 | ALCOOL ALLYLIQUE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1099 | BROMURE D'ALLYLE | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1100 | CHLORURE D'ALLYLE | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1104 | ACÉTATES D'AMYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1105 | PENTANOLS | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1105 | PENTANOLS | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1106 | AMYLAMINES | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1106 | AMYLAMINES | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1107 | CHLORURES D'AMYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1108 | PENTÈNE-1 (n-AMYLENE) | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1109 | FORMIATES D'AMYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1110 | n-AMYLMÉTHYLCÉTONE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1111 | MERCAPTAN AMYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1112 | NITRATES D'AMYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1113 | NITRITES D'AMYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1114 | BENZÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1120 | BUTANOLS | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1120 | BUTANOLS | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1123 | ACÉTATES DE BUTYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1123 | ACÉTATES DE BUTYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1125 | n-BUTYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1126 | BROMO-1 BUTANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1127 | CHLOROBUTANES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1128 | FORMIATE DE n-BUTYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1129 | BUTYRALDÉHYDE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1130 | HUILE DE CAMPHRE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1131 | DISULFURE DE CARBONE | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1133 | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1133 | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1133 | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1133 | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1133 | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1133 | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1133 | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1133 | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1134 | CHLOROBENZÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1135 | MONOCHLORHYDRINE DU GLYCOL | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1136 | DISTILLATS DE GOUDRON DE HOUILLE, INFLAMMABLES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1136 | DISTILLATS DE GOUDRON DE HOUILLE, INFLAMMABLES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1139 | SOLUTION D'ENROBAGE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1139 | SOLUTION D'ENROBAGE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1139 | SOLUTION D'ENROBAGE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1139 | SOLUTION D'ENROBAGE (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1139 | SOLUTION D'ENROBAGE | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1139 | SOLUTION D'ENROBAGE (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1139 | SOLUTION D'ENROBAGE (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1139 | SOLUTION D'ENROBAGE (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1143 | ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1144 | CROTONYLÈNE | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1145 | CYCLOHEXANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1146 | CYCLOPENTANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1147 | DECAHYDRO-NAPHTALÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1148 | DIACÉTONE-ALCOOL | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1148 | DIACÉTONE-ALCOOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1149 | ÉTHERS BUTYLIQUES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1150 | DICHLORO-1-2 ÉTHYLÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1152 | DICHLOROPENTANES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1153 | ÉTHER DIÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | [T] | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1153 | ÉTHER DIÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1154 | DIÉTHYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1155 | ÉTHER DIÉTHYLIQUE | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1156 | DIÉTHYLCÉTONE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1157 | DIISOBUTYLCÉTONE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1158 | DIISOPROPYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1159 | ÉTHER ISOPROPYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1160 | DIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1161 | CARBONATE DE MÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1162 | DIMÉTHYLDICHLORO-SILANE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1163 | DIMÉTHYLHYDRAZINE ASYMÉTRIQUE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1164 | SULFURE DE MÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1165 | DIOXANNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1166 | DIOXOLANNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1167 | ÉTHER VINYLIQUE STABILISÉ | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1169 | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1169 | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1169 | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1169 | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1169 | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1169 | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1169 | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1169 | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1170 | ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE) ou ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION) | 3 | F1 | II | 3 | 144 | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1170 | ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE) ou ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION) | 3 | F1 | III | 3 | 144 | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1171 | ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1172 | ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1173 | ACÉTATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1175 | ÉTHYLBENZÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1176 | BORATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1177 | ACÉTATE DE 2-ÉTHYLBUTYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1178 | ALDÉHYDE ÉTHYL-2 BUTYRIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1179 | ÉTHER ÉTHYLBUTYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1180 | BUTYRATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1181 | CHLORACÉTATE D'ÉTHYLE | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1182 | CHLOROFORMIATE D'ÉTHYLE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1183 | ÉTHYLDICHLOROSILANE | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 1 |  |
| 1184 | DICHLORURE D'ÉTHYLÈNE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1185 | ÉTHYLÈNEIMINE STABILISÉE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1188 | ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1189 | ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1190 | FORMIATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1191 | ALDÉHYDES OCTYLIQUES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1192 | LACTATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1193 | ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE (MÉTHYLÉTHYL-CÉTONE) | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1194 | NITRITE D'ÉTHYLE EN SOLUTION | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1195 | PROPIONATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1196 | ÉTHYLTRICHLORO-SILANE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1197 | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1197 | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1197 | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1197 | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1197 | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1197 | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1197 | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1197 | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1198 | FORMALDÉHYDE EN SOLUTION INFLAMMABLE | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1199 | FURALDÉHYDES | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1201 | HUILE DE FUSEL | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1201 | HUILE DE FUSEL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1202 | CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE (point d'éclair ne dépassant pas 61 °C) | 3 | F1 | III | 3 | 640K | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1202 | CARBURANT DIESEL conforme à la norme EN 590:1993 ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE (LÉGÈRE) à point d'éclair défini dans la norme EN 590:1993 | 3 | F1 | III | 3 | 640L | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1202 | CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE (point d'éclair compris entre 61 °C et 100 °C) | 3 | F1 | III | 3 | 640M | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1203 | ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES | 3 | F1 | II | 3 | 534 | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1204 | NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec au plus 1% de nitroglycérine | 3 | D | II | 3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1206 | HEPTANES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1207 | HEXALDÉHYDE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1208 | HEXANES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1210 | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 163 640A | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1210 | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 163 640B | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1210 | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 640C | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1210 | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 640D | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1210 | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables | 3 | F1 | III | 3 | 163 640E | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1210 | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640F | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1210 | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640G | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1210 | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640H | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1212 | ISOBUTANOL (ALCOOL ISOBUTYLIQUE) | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1213 | ACÉTATE D'ISOBUTYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1214 | ISOBUTYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1216 | ISOOCTÈNES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1218 | ISOPRÈNE STABILISÉ | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1219 | ISOPROPANOL (ALCOOL ISOPROPYLIQUE) | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1220 | ACÉTATE D'ISOPROPYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1221 | ISOPROPYLAMINE | 3 | FC | I | 3+8 |  | LQ3 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1222 | NITRATE D'ISOPROPYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1223 | KÉROSÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1224 | CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1224 | CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1224 | CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1228 | MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou MERCAPTANS EN MÉLANGE, LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1228 | MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou MERCAPTANS EN MÉLANGE, LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 802 | LQ7 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1229 | OXYDE DE MÉSITYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1230 | MÉTHANOL | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 279 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1231 | ACÉTATE DE MÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1233 | ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1234 | MÉTHYLAL | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1235 | MÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1237 | BUTYRATE DE MÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1238 | CHLOROFORMIATE DE MÉTHYLE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1239 | ÉTHER MÉTHYLIQUE MONOCHLORÉ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1242 | MÉTHYLDICHLOROSILANE | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 1 |  |
| 1243 | FORMIATE DE MÉTHYLE | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1244 | MÉTHYLHYDRAZINE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1245 | MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1246 | MÉTHYLISOPROPENYLCÉTONE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1247 | MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1248 | PROPIONATE DE MÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1249 | MÉTHYLPROPYLCÉTONE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1250 | MÉTHYLTRICHLOROSILANE | 3 | FC | I | 3+8 |  | LQ3 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1251 | MÉTHYLVINYLCÉTONE, STABILISÉE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1259 | NICKEL-TÉTRACARBONYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1261 | NITROMÉTHANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1262 | OCTANES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1263 | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 163 640A | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1263 | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 163 640B | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1263 | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 640C | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1263 | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 640D | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1263 | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640E | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1263 | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640F | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1263 | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640G | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1263 | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640H | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1264 | PARALDÉHYDE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1265 | PENTANES, liquides | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1265 | PENTANES, liquides | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1266 | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1266 | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1266 | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1266 | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1266 | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1266 | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1266 | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1266 | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1267 | PÉTROLE BRUT (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1267 | PÉTROLE BRUT (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1267 | PÉTROLE BRUT (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1267 | PÉTROLE BRUT (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1267 | PÉTROLE BRUT | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 274 640E | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 274 640F | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640G | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640H | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1272 | HUILE DE PIN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1274 | n-PROPANOL (ALCOOL PROPYLIQUE NORMAL) | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1274 | n-PROPANOL (ALCOOL PROPYLIQUE NORMAL) | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1275 | ALDÉHYDE PROPIONIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1276 | ACÉTATE DE n-PROPYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1277 | PROPYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1278 | CHLORURE DE PROPYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1279 | DICHLORO-1,2 PROPANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1280 | OXYDE DE PROPYLÈNE | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1281 | FORMIATES DE PROPYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1282 | PYRIDINE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1286 | HUILE DE COLOPHANE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1286 | HUILE DE COLOPHANE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1286 | HUILE DE COLOPHANE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1286 | HUILE DE COLOPHANE (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1286 | HUILE DE COLOPHANE | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1286 | HUILE DE COLOPHANE (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1286 | HUILE DE COLOPHANE (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1286 | HUILE DE COLOPHANE (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1287 | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1287 | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1287 | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1287 | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1287 | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1287 | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1287 | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1287 | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1288 | HUILE DE SCHISTE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1288 | HUILE DE SCHISTE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1289 | MÉTHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION dans l'alcool | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1289 | MÉTHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION dans l'alcool | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1292 | SILICATE DE TÉTRAÉTHYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1293 | TEINTURES MÉDICINALES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1293 | TEINTURES MÉDICINALES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1294 | TOLUÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1295 | TRICHLOROSILANE | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 1 |  |
| 1296 | TRIÉTHYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1297 | TRIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 50% (masse) de triméthylamine | 3 | FC | I | 3+8 |  | LQ3 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1297 | TRIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 50% (masse) de triméthylamine | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1297 | TRIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 50% (masse) de triméthylamine | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1298 | TRIMÉTHYLCHLOROSILANE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1299 | ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1300 | SUCCÉDANÉ D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1300 | SUCCÉDANÉ D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1301 | ACÉTATE DE VINYLE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1302 | ÉTHER ÉTHYLVINYLIQUE STABILISÉ | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1303 | CHLORURE DE VINYLIDÈNE STABILISÉ | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1304 | ÉTHER ISOBUTYLVINYLIQUE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1305 | VINYLTRICHLOROSILANE STABILISÉ | 3 | FC | I | 3+8 |  | LQ3 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1306 | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1306 | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1306 | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1306 | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1306 | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1306 | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1307 | XYLÈNES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1307 | XYLÈNES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1308 | ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1308 | ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1308 | ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1308 | ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1308 | ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1309 | ALUMINIUM EN POUDRE, ENROBE | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1309 | ALUMINIUM EN POUDRE, ENROBE | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1310 | PICRATE D'AMMONIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 10% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1312 | BORNÉOL | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1313 | RÉSINATE DE CALCIUM | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1314 | RÉSINATE DE CALCIUM, FONDU | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1318 | RÉSINATE DE COBALT, PRÉCIPITÉ | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1320 | DINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 15% (masse) d'eau | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1321 | DINITROPHÉNATES HUMIDIFIÉS avec au moins 15% (masse) d'eau | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1322 | DINITRORÉSORCINOL HUMIDIFIÉ avec au moins 15% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1323 | FERROCÉRIUM | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 249 | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1324 | FILMS À SUPPORT NITROCELLULOSIQUE avec couche de gélatine | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1325 | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 274 | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1325 | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 274 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1326 | HAFNIUM EN POUDRE HUMIDIFIÉ avec au moins 25% d’eau | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 586 | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1327 | Bhusa ou Foin ou Paille | 4.1 | F1 |  |  | NON SOUMIS À L'ADN |  |  |  |  |  |  |
| 1328 | HEXAMÉTHYLÈNETÉTRAMINE | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1330 | RÉSINATE DE MANGANESE | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1331 | ALLUMETTES NON «DE SÛRETÉ» | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1332 | MÉTALDÉHYDE | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1333 | CÉRIUM, plaques, barres, lingots | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1334 | NAPHTALÈNE BRUT ou NAPHTALÈNE RAFFINÉ | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 501 | LQ9 | B | PP |  | CO01 |  |  | 0 |  |
| 1336 | NITROGUANIDINE HUMIDIFIÉE avec au moins 20% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1337 | NITROAMIDON HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1338 | PHOSPHORE AMORPHE | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1339 | HEPTASULFURE DE PHOSPHORE exempt de phosphore blanc ou jaune | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1340 | PENTASULFURE DE PHOSPHORE ne contenant pas de phosphore jaune et blanc | 4.3 | WF2 | II | 4.3+4.1 | 602 | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 1 |  |
| 1341 | SESQUISULFURE DE PHOSPHORE exempt de phosphore blanc ou jaune | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1343 | TRISULFURE DE PHOSPHORE exempt de phosphore blanc ou jaune | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1344 | TRINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1345 | CHUTES DE CAOUTCHOUC ou DÉCHETS DE CAOUTCHOUC, sous forme de poudre ou de grains | 4.1 | F1 | II | 4.1 |  | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1346 | SILICIUM EN POUDRE AMORPHE | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 32 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1347 | PICRATE D'ARGENT HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1348 | DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 15% (masse) d'eau | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1349 | PICRAMATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1350 | SOUFRE | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 242 | LQ9 | B | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1352 | TITANE EN POUDRE HUMIDIFIÉ avec au moins 25% d'eau | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 586 | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1353 | FIBRES ou TISSUS IMPRÉGNÉS DE NITROCELLULOSE FAIBLEMENT NITRÉE, N.S.A. | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 274 502 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1354 | TRINITROBENZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1355 | ACIDE TRINITROBENZOÏQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1356 | TRINITROTOLUÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1357 | NITRATE D'URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 | 227 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1358 | ZIRCONIUM EN POUDRE HUMIDIFIÉ avec au moins 25% d'eau | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 586 | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1360 | PHOSPHURE DE CALCIUM | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 1361 | CHARBON d'origine animale ou végétale | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1361 | CHARBON d'origine animale ou végétale | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1362 | CHARBON ACTIF | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 646 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1363 | COPRAH | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | LQ0 | B | PP |  |  |  | IN01, IN02 | 0 | IN01 et IN02 ne s’appliquent qu’en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1364 | DÉCHETS HUILEUX DE COTON | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | LQ0 | B | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1365 | COTON HUMIDE | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | LQ0 | B | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1366 | DIÉTHYLZINC | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1369 | p-NITROSO-DIMÉTHYLANILINE | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1370 | DIMÉTHYLZINC | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1372 | Fibres d’origine animale ou fibres d’origine végétale brûlées, mouillées ou humides | 4.2 | S2 | NON SOUMIS À L’ADN |
| 1373 | FIBRES ou TISSUS D'ORIGINE ANIMALE ou VÉGÉTALE ou SYNTHÉTIQUE, imprégnés d'huile, N.S.A. | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 274 | LQ0 | B | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1374 | FARINE DE POISSON (DÉCHETS DE POISSON) NON STABILISÉE | 4.2 | S2 | II | 4.2 | 300 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1376 | OXYDE DE FER RÉSIDUAIRE ou TOURNURE DE FER RÉSIDUAIRE provenant de la purification du gaz de ville | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 592 | LQ0 | B | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1378 | CATALYSEUR MÉTALLIQUE HUMIDIFIÉ avec un excès visible de liquide | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1379 | PAPIER TRAITÉ AVEC DES HUILES NON SATURÉES, incomplètement séché (comprend le papier carbone) | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | LQ0 | B | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1380 | PENTABORANE | 4.2 | ST3 | I | 4.2+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1381 | PHOSPHORE BLANC ou JAUNE, RECOUVERT D'EAU ou EN SOLUTION | 4.2 | ST3 | I | 4.2+6.1 | 503 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1381 | PHOSPHORE BLANC ou JAUNE, SEC | 4.2 | ST4 | I | 4.2+6.1 | 503 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1382 | SULFURE DE POTASSIUM ANHYDRE ou SULFURE DE POTASSIUM avec moins de 30% d'eau de cristallisation | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1383 | MÉTAL PYROPHORIQUE, N.S.A. ou ALLIAGE PYROPHORIQUE, N.S.A. | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1384 | DITHIONITE DE SODIUM (HYDROSULFITE DE SODIUM) | 4.2 | S4 | II | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1385 | SULFURE DE SODIUM ANHYDRE ou SULFURE DE SODIUM avec moins de 30% d'eau de cristallisation | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1386 | TOURTEAUX contenant plus de 1,5% en masse d'huile et ayant 11% en masse d'humidité au maximum | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 800 | LQ0 | B | PP |  |  |  | IN01, IN02 | 0 | IN01 et IN02 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1387 | Déchets de laine mouillées | 4.2 | S2 | NON SOUMIS À L’ADN |
| 1389 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 182 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1390 | AMIDURES DE MÉTAUX ALCALINS | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 182 274 505 | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1391 | DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS ou DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182 183 274 282 506 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1392 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 183 274 506 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1393 | ALLIAGE DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, N.S.A. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 183 274 506 | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1394 | CARBURE D'ALUMINIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1395 | ALUMINO-FERRO-SILICIUM EN POUDRE | 4.3 | WT2 | II | 4.3+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 1396 | ALUMINIUM EN POUDRE, NON ENROBÉ | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ12 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1396 | ALUMINIUM EN POUDRE, NON ENROBÉ | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | LQ12 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1397 | PHOSPHURE D'ALUMINIUM | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 507 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 1398 | SILICO-ALUMINIUM EN POUDRE, NON ENROBÉ | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 37 | LQ12 | B | PP, EX, A | VE01, VE03 | LO03 | HA07, HA08 | IN01, IN03 | 0 | VE03, LO03, HA07, IN01 et IN03 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1400 | BARYUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1401 | CALCIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1402 | CARBURE DE CALCIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1402 | CARBURE DE CALCIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1403 | CYANAMIDE CALCIQUE contenant plus de 0,1% en masse de carbure de calcium | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 38 | LQ12 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1404 | HYDRURE DE CALCIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1405 | SILICIURE DE CALCIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1405 | SILICIURE DE CALCIUM | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | LQ12 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1407 | CÉSIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1408 | FERROSILICIUM contenant 30% (masse) ou plus, mais moins de 90% en masse de silicium | 4.3 | WT2 | III | 4.3+6.1 | 39 802 | LQ12 | B | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02, VE03 | LO03 | HA07, HA08 | IN01, IN02, IN03 | 0 | VE03, LO03, HA07, IN01, IN02 et IN03 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1409 | HYDRURES MÉTALLIQUES HYDRORÉACTIFS, N.S.A. | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 508 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1409 | HYDRURES MÉTALLIQUES HYDRORÉACTIFS, N.S.A. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 508 | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1410 | HYDRURE DE LITHIUM-ALUMINIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1411 | HYDRURE DE LITHIUM-ALUMINIUM DANS L'ÉTHER | 4.3 | WF1 | I | 4.3+3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 1 |  |
| 1413 | BOROHYDRURE DE LITHIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1414 | HYDRURE DE LITHIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1415 | LITHIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1417 | SILICO-LITHIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1418 | MAGNÉSIUM EN POUDRE ou ALLIAGES DE MAGNÉSIUM EN POUDRE | 4.3 | WS | I | 4.3+4.2 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1418 | MAGNÉSIUM EN POUDRE ou ALLIAGES DE MAGNÉSIUM EN POUDRE | 4.3 | WS | II | 4.3+4.2 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1418 | MAGNÉSIUM EN POUDRE ou ALLIAGES DE MAGNÉSIUM EN POUDRE | 4.3 | WS | III | 4.3+4.2 |  | LQ12 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1419 | PHOSPHURE DE MAGNÉSIUM-ALUMINIUM | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 1420 | ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1421 | ALLIAGE LIQUIDE DE MÉTAUX ALCALINS, N.S.A. | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1422 | ALLIAGES DE POTASSIUM ET SODIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1423 | RUBIDIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1426 | BOROHYDRURE DE SODIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1427 | HYDRURE DE SODIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1428 | SODIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1431 | MÉTHYLATE DE SODIUM | 4.2 | SC4 | II | 4.2+8 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1432 | PHOSPHURE DE SODIUM | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 1433 | PHOSPHURES STANNIQUES | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 1435 | CENDRES DE ZINC | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | LQ12 | B | PP, EX, A | VE01, VE03 | LO03 | HA07, HA08 | IN01, IN03 | 0 | VE03, LO03, HA07, IN01 et IN03 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1436 | ZINC EN POUDRE ou ZINC EN POUSSIÈRE | 4.3 | WS | I | 4.3+4.2 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1436 | ZINC EN POUDRE ou ZINC EN POUSSIÈRE | 4.3 | WS | II | 4.3+4.2 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1436 | ZINC EN POUDRE ou ZINC EN POUSSIÈRE | 4.3 | WS | III | 4.3+4.2 |  | LQ12 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1437 | HYDRURE DE ZIRCONIUM | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1438 | NITRATE D'ALUMINIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1439 | DICHROMATE D'AMMONIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1442 | PERCHLORATE D'AMMONIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 152 | LQ10 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1444 | PERSULFATE D'AMMONIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1445 | CHLORATE DE BARYUM | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1446 | NITRATE DE BARYUM | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1447 | PERCHLORATE DE BARYUM | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1448 | PERMANGANATE DE BARYUM | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1449 | PEROXYDE DE BARYUM | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1450 | BROMATES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 604 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1451 | NITRATE DE CAESIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1452 | CHLORATE DE CALCIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1453 | CHLORITE DE CALCIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1454 | NITRATE DE CALCIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 208 | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1455 | PERCHLORATE DE CALCIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1456 | PERMANGANATE DE CALCIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1457 | PEROXYDE DE CALCIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1458 | CHLORATE ET BORATE EN MÉLANGE | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1458 | CHLORATE ET BORATE EN MÉLANGE | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1459 | CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1459 | CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1461 | CHLORATES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 605 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1462 | CHLORITES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 509 606 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1463 | TRIOXYDE DE CHROME ANHYDRE | 5.1 | OC2 | II | 5.1+8 | 510 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1465 | NITRATE DE DIDYME | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1466 | NITRATE DE FER III | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1467 | NITRATE DE GUANIDINE | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1469 | NITRATE DE PLOMB | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1470 | PERCHLORATE DE PLOMB | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1471 | HYPOCHLORITE DE LITHIUM SEC ou HYPOCHLORITE DE LITHIUM EN MÉLANGE | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1472 | PEROXYDE DE LITHIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1473 | BROMATE DE MAGNÉSIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1474 | NITRATE DE MAGNÉSIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1475 | PERCHLORATE DE MAGNÉSIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1476 | PEROXYDE DE MAGNÉSIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1477 | NITRATES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 511 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1477 | NITRATES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 511 | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1479 | SOLIDE COMBURANT, N.S.A. | 5.1 | O2 | I | 5.1 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1479 | SOLIDE COMBURANT, N.S.A. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1479 | SOLIDE COMBURANT, N.S.A. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1481 | PERCHLORATES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1481 | PERCHLORATES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1482 | PERMANGANATES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 608 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1482 | PERMANGANATES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 608 | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1483 | PEROXYDES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1483 | PEROXYDES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1484 | BROMATE DE POTASSIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1485 | CHLORATE DE POTASSIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1486 | NITRATE DE POTASSIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1487 | NITRATE DE POTASSIUM ET NITRITE DE SODIUM EN MÉLANGE | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 607 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1488 | NITRITE DE POTASSIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1489 | PERCHLORATE DE POTASSIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1490 | PERMANGANATE DE POTASSIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1491 | PEROXYDE DE POTASSIUM | 5.1 | O2 | I | 5.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1492 | PERSULFATE DE POTASSIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1493 | NITRATE D'ARGENT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1494 | BROMATE DE SODIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1495 | CHLORATE DE SODIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1496 | CHLORITE DE SODIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1498 | NITRATE DE SODIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1499 | NITRATE DE SODIUM ET NITRATE DE POTASSIUM EN MÉLANGE | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1500 | NITRITE DE SODIUM | 5.1 | OT2 | III | 5.1+6.1 | 802 | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1502 | PERCHLORATE DE SODIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1503 | PERMANGANATE DE SODIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1504 | PEROXYDE DE SODIUM | 5.1 | O2 | I | 5.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1505 | PERSULFATE DE SODIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1506 | CHLORATE DE STRONTIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1507 | NITRATE DE STRONTIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1508 | PERCHLORATE DE STRONTIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1509 | PEROXYDE DE STRONTIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1510 | TÉTRANITROMÉTHANE | 5.1 | OT1 | I | 5.1+6.1 | 609 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1511 | URÉE-PEROXYDE D'HYDROGÈNE | 5.1 | OC2 | III | 5.1+8 |  | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1512 | NITRITE DE ZINC AMMONIACAL | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1513 | CHLORATE DE ZINC | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1514 | NITRATE DE ZINC | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1515 | PERMANGANATE DE ZINC | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1516 | PEROXYDE DE ZINC | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1517 | PICRAMATE DE ZIRCONIUM, HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1541 | CYANHYDRINE D'ACÉTONE STABILISÉE | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1544 | ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. ou SELS D'ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1544 | ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. ou SELS D'ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1544 | ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. ou SELS D'ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 43 274 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1545 | ISOTHIOCYANATE D'ALLYLE STABILISÉ | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 802 | LQ17 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1546 | ARSÉNIATE D'AMMONIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1547 | ANILINE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1548 | CHLORHYDRATE D'ANILINE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1549 | COMPOSÉ INORGANIQUE SOLIDE DE L'ANTIMOINE, N.S.A. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 45 274 512 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1550 | LACTATE D'ANTIMOINE | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1551 | TARTRATE D'ANTIMOINE ET DE POTASSIUM | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1553 | ACIDE ARSÉNIQUE LIQUIDE | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1554 | ACIDE ARSÉNIQUE SOLIDE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1555 | BROMURE D'ARSENIC | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1556 | COMPOSÉ LIQUIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique (Arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.) | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 43 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1556 | COMPOSÉ LIQUIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique (Arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.) | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1556 | COMPOSÉ LIQUIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique (Arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.) | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 43 274 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1557 | COMPOSÉ SOLIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique (Arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.) | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 43 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1557 | COMPOSÉ SOLIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique (Arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.) | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1557 | COMPOSÉ SOLIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique (Arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.) | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 43 274 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1558 | ARSENIC | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1559 | PENTOXYDE D'ARSENIC | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1560 | TRICHLORURE D'ARSENIC | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1561 | TRIOXYDE D'ARSENIC | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1562 | POUSSIÈRE ARSENICALE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1564 | COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 177 274 513 587 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1564 | COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 177 274 513 587 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1565 | CYANURE DE BARYUM | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1566 | COMPOSÉ DU BERYLLIUM, N.S.A. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 514 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1566 | COMPOSÉ DU BERYLLIUM, N.S.A. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 514 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1567 | BERYLLIUM EN POUDRE | 6.1 | TF3 | II | 6.1+4.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1569 | BROMACÉTONE | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1570 | BRUCINE | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1571 | AZOTURE DE BARYUM HUMIDIFIÉ avec au moins 50% (masse) d'eau | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 568 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1572 | ACIDE CACODYLIQUE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1573 | ARSÉNIATE DE CALCIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1574 | ARSÉNIATE DE CALCIUM ET ARSÉNITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SOLIDE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1575 | CYANURE DE CALCIUM | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1577 | CHLORODINITROBENZÈNES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1577 | CHLORODINITROBENZÈNES, SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1578 | CHLORONITROBENZÈNES, liquides | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1578 | CHLORONITROBENZÈNES, solides | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1579 | CHLORHYDRATE DE CHLORO-4 o-TOLUIDINE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1580 | CHLOROPICRINE | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1581 | BROMURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE contenant plus de 2% de chloropicrine | 2 | 2T |  | 2.3 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1582 | CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE | 2 | 2T |  | 2.3 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1583 | CHLOROPICRINE EN MÉLANGE, N.S.A. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 515 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1583 | CHLOROPICRINE EN MÉLANGE, N.S.A. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 515 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1583 | CHLOROPICRINE EN MÉLANGE, N.S.A. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 515 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1585 | ACÉTOARSÉNITE DE CUIVRE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1586 | ARSÉNITE DE CUIVRE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1587 | CYANURE DE CUIVRE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1588 | CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 47 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1588 | CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 47 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1588 | CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 47 274 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1589 | CHLORURE DE CYANOGÈNE STABILISÉ | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1590 | DICHLORANILINES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1590 | DICHLORANILINES, SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1591 | o-DICHLOROBENZÈNE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1593 | DICHLOROMÉTHANE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 516 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1594 | SULFATE DE DIÉTHYLE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1595 | SULFATE DE DIMÉTHYLE | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1596 | DINITRANILINES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1597 | DINITROBENZÈNES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1597 | DINITROBENZÈNES, SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1598 | DINITRO-o-CRÉSOL | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1599 | DINITROPHÉNOL EN SOLUTION | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, A |  |  |  |  | 2 |  |
| 1599 | DINITROPHÉNOL EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, A |  |  |  |  | 0 |  |
| 1600 | DINITROTOLUÈNES FONDUS | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1601 | DÉSINFECTANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1601 | DÉSINFECTANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1601 | DÉSINFECTANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1602 | COLORANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1602 | COLORANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1602 | COLORANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1603 | BROMACÉTATE D'ÉTHYLE | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1604 | ÉTHYLÈNEDIAMINE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1605 | DIBROMURE D'ÉTHYLÈNE | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1606 | ARSÉNIATE DE FER III | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1607 | ARSÉNITE DE FER II | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1608 | ARSÉNIATE DE FER II | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1611 | TÉTRAPHOSPHATE D'HEXAÉTHYLE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1612 | TÉTRAPHOSPHATE D'HEXAÉTHYLE ET GAZ COMPRIMÉ EN MÉLANGE | 2 | 1T |  | 2.3 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1613 | CYANURE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE (ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE) contenant au plus 20% de cyanure d'hydrogène | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 48 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1614 | CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3% d'eau et absorbé dans un matériau poreux inerte | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 603 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1616 | ACÉTATE DE PLOMB | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1617 | ARSÉNIATES DE PLOMB | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1618 | ARSÉNITES DE PLOMB | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1620 | CYANURE DE PLOMB | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1621 | POURPRE DE LONDRES | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1622 | ARSÉNIATE DE MAGNÉSIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1623 | ARSÉNIATE DE MERCURE II | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1624 | CHLORURE DE MERCURE II | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1625 | NITRATE DE MERCURE II | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1626 | CYANURE DOUBLE DE MERCURE ET DE POTASSIUM | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1627 | NITRATE DE MERCURE I | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1629 | ACÉTATE DE MERCURE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1630 | CHLORURE DE MERCURE AMMONIACAL | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1631 | BENZOATE DE MERCURE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1634 | BROMURES DE MERCURE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1636 | CYANURE DE MERCURE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1637 | GLUOCONATE DE MERCURE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1638 | IODURE DE MERCURE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1639 | NUCLÉINATE DE MERCURE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1640 | OLÉATE DE MERCURE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1641 | OXYDE DE MERCURE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1642 | OXYCYANURE DE MERCURE DÉSENSIBILISÉ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1643 | IODURE DOUBLE DE MERCURE ET DE POTASSIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1644 | SALICYLATE DE MERCURE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1645 | SULFATE DE MERCURE II | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1646 | THIOCYANATE DE MERCURE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1647 | BROMURE DE MÉTHYLE ET DIBROMURE D'ÉTHYLÈNE EN MÉLANGE LIQUIDE | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1648 | ACÉTONITRILE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1649 | MÉLANGE ANTIDÉTONANT POUR CARBURANTS | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 162 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1650 | bêta-NAPHTYLAMINE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1651 | NAPHTYLTHIO-URÉE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1652 | NAPHTYLURÉE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1653 | CYANURE DE NICKEL | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1654 | NICOTINE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1655 | COMPOSÉ SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1655 | COMPOSÉ SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1655 | COMPOSÉ SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 43 274 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1656 | CHLORHYDRATE DE NICOTINE, liquide ou CHLORHYDRATE DE NICOTINE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1656 | CHLORHYDRATE DE NICOTINE, solide | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1657 | SALICYLATE DE NICOTINE, solide | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1658 | SULFATE DE NICOTINE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, A |  |  |  |  | 2 |  |
| 1658 | SULFATE DE NICOTINE SOLIDE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1659 | TARTRATE DE NICOTINE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1660 | MONOXYDE D'AZOTE COMPRIMÉ | 2 | 1TOC |  | 2.3+5.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1661 | NITRANILINES (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1662 | NITROBENZÈNE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1663 | NITROPHÉNOLS (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 802 | LQ9 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1664 | NITROTOLUÈNES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1664 | NITROTOLUÈNES, SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 | T | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1665 | NITROXYLÈNES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1665 | NITROXYLÈNES, SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1669 | PENTACHLORÉTHANE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1670 | MERCAPTAN MÉTHYLIQUE PERCHLORÉ | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1671 | PHÉNOL SOLIDE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1672 | CHLORURE DE PHÉNYLCARBYLAMINE | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1673 | PHÉNYLÈNEDIAMINES (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1674 | ACÉTATE DE PHÉNYLMERCURE | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 802 | LQ18 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1677 | ARSÉNIATE DE POTASSIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1678 | ARSÉNITE DE POTASSIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1679 | CUPROCYANURE DE POTASSIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1680 | CYANURE DE POTASSIUM | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1683 | ARSÉNITE D'ARGENT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1684 | CYANURE D'ARGENT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1685 | ARSÉNIATE DE SODIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1686 | ARSÉNITE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 43 802 | LQ17 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1686 | ARSÉNITE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 43 802 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1687 | AZOTURE DE SODIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1688 | CACODYLATE DE SODIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1689 | CYANURE DE SODIUM | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1690 | FLUORURE DE SODIUM | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 | B | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1691 | ARSÉNITE DE STRONTIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1692 | STRYCHNINE ou SELS DE STRYCHNINE | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1693 | MATIÈRE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, LIQUIDE, N.S.A. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1693 | MATIÈRE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, LIQUIDE, N.S.A. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1693 | MATIÈRE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, SOLIDE, N.S.A. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1693 | MATIÈRE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, SOLIDE, N.S.A. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1694 | CYANURES DE BROMOBENZYLE, LIQUIDES | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 138 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1694 | CYANURES DE BROMOBENZYLE, SOLIDES | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 138 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1695 | CHLORACÉTONE, STABILISÉE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1697 | CHLORACÉTOPHÉNONE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1698 | DIPHÉNYLAMINE-CHLORARSINE | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1699 | DIPHÉNYLCHLORARSINE, LIQUIDE | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1699 | DIPHÉNYLCHLORARSINE, SOLIDE | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1700 | CHANDELLES LACRYMOGÈNES | 6.1 | TF3 | II | 6.1+4.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1701 | BROMURE DE XYLYLE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1702 | 1,1,2,2-TÉTRACHLORÉTHANE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1704 | DITHIOPYROPHOSPHATE DE TÉTRAÉTHYLE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1707 | COMPOSÉ DU THALLIUM, N.S.A. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1708 | TOLUIDINES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1708 | TOLUIDINES, SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 802 | LQ18 | T | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1709 | m-TOLUYLÈNEDIAMINE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1710 | TRICHLORÉTHYLÈNE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1711 | XYLIDINES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1711 | XYLIDINES, SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1712 | ARSÉNIATE DE ZINC ou ARSÉNITE DE ZINC ou ARSÉNIATE DE ZINC ET ARSÉNITE DE ZINC EN MÉLANGE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1713 | CYANURE DE ZINC | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1714 | PHOSPHURE DE ZINC | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 1715 | ANHYDRIDE ACÉTIQUE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1716 | BROMURE D'ACÉTYLE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1717 | CHLORURE D'ACÉTYLE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1718 | PHOSPHATE ACIDE DE BUTYLE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1719 | LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A. | 8 | C5 | II | 8 | 274 | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1719 | LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A. | 8 | C5 | III | 8 | 274 | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1722 | CHLOROFORMIATE D'ALLYLE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1723 | IODURE D'ALLYLE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1724 | ALLYLTRICHLOROSILANE STABILISÉ | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1725 | BROMURE D'ALUMINIUM ANHYDRE | 8 | C2 | II | 8 | 588 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1726 | CHLORURE D'ALUMINIUM ANHYDRE | 8 | C2 | II | 8 | 588 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1727 | HYDROGÉNODIFLUORURE D'AMMONIUM SOLIDE | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1728 | AMYLTRICHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1729 | CHLORURE D'ANISOYLE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1730 | PENTACHLORURE D'ANTIMOINE LIQUIDE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1731 | PENTACHLORURE D'ANTIMOINE EN SOLUTION | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1731 | PENTACHLORURE D'ANTIMOINE EN SOLUTION | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1732 | PENTAFLUORURE D'ANTIMOINE | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | 802 | LQ22 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1733 | TRICHLORURE D'ANTIMOINE | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1736 | CHLORURE DE BENZOYLE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1737 | BROMURE DE BENZYLE | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1738 | CHLORURE DE BENZYLE | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1739 | CHLOROFORMIATE DE BENZYLE | 8 | C9 | I | 8 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1740 | HYDROGÉNODIFLUORURES ACIDES N.S.A. | 8 | C2 | II | 8 | 274 517 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1740 | HYDROGÉNODIFLUORURES ACIDES N.S.A. | 8 | C2 | III | 8 | 274 517 | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1741 | TRICHLORURE DE BORE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1742 | COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D'ACIDE ACÉTIQUE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1743 | COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D'ACIDE PROPIONIQUE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1744 | BROME ou BROME EN SOLUTION | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1745 | PENTAFLUORURE DE BROME | 5.1 | OTC | I | 5.1+6.1+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1746 | TRIFLUORURE DE BROME | 5.1 | OTC | I | 5.1+6.1+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1747 | BUTYLTRICHLORO-SILANE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1748 | HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC EN MÉLANGE, contenant plus de 39% de chlore actif (8,8% d'oxygène actif) | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 589 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1749 | TRIFLUORURE DE CHLORE | 2 | 2TOC |  | 2.3+5.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1750 | ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1751 | ACIDE CHLORACÉTIQUE SOLIDE | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1752 | CHLORURE DE CHLORACÉTYLE | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1753 | CHLOROPHÉNYL-TRICHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1754 | ACIDE CHLORO-SULFONIQUE contenant ou non du trioxyde de soufre | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1755 | ACIDE CHROMIQUE EN SOLUTION | 8 | C1 | II | 8 | 518 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1755 | ACIDE CHROMIQUE EN SOLUTION | 8 | C1 | III | 8 | 518 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1756 | FLUORURE DE CHROME III SOLIDE | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1757 | FLUORURE DE CHROME III EN SOLUTION | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1757 | FLUORURE DE CHROME III EN SOLUTION | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1758 | CHLORURE DE CHROMYLE | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1759 | SOLIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C10 | I | 8 | 274 | LQ21 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1759 | SOLIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C10 | II | 8 | 274 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1759 | SOLIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C10 | III | 8 | 274 | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1760 | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C9 | I | 8 | 274 | LQ20 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1760 | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C9 | II | 8 | 274 | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1760 | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C9 | III | 8 | 274 | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1761 | CUPRIÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | 802 | LQ22 |  | PP, EP, A |  |  |  |  | 2 |  |
| 1761 | CUPRIÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, A |  |  |  |  | 0 |  |
| 1762 | CYCLOHÉXÉNYLTRICHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1763 | CYCLOHEXYLTRICHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1764 | ACIDE DICHLORACÉTIQUE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1765 | CHLORURE DE DICHLORACÉTYLE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1766 | DICHLOROPHÉNYLTRICHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1767 | DIÉTHYLDICHLOROSILANE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1768 | ACIDE DIFLUOROPHOSPHORIQUE ANHYDRE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1769 | DIPHÉNYLDICHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1770 | BROMURE DE DIPHÉNYLMÉTHYLE | 8 | C10 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1771 | DODECYLTRICHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1773 | CHLORURE DE FER III ANHYDRE | 8 | C2 | III | 8 | 590 | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1774 | CHARGES D'EXTINCTEURS, liquide corrosif | 8 | C11 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1775 | ACIDE FLUOROBORIQUE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1776 | ACIDE FLUOROPHOSPHORIQUE ANHYDRE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1777 | ACIDE FLUOROSULFONIQUE | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1778 | ACIDE FLUOROSILICIQUE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1779 | ACIDE FORMIQUE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1780 | CHLORURE DE FUMARYLE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1781 | HEXADÉCYLTRICHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1782 | ACIDE HEXAFLUOROPHOSPHORIQUE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1783 | HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION | 8 | C7 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1783 | HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1784 | HEXYLTRICHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1786 | ACIDE FLUORHYDRIQUE ET ACIDE SULFURIQUE EN MÉLANGE | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 802 | LQ20 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1787 | ACIDE IODHYDRIQUE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1787 | ACIDE IODHYDRIQUE | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1788 | ACIDE BROMHYDRIQUE | 8 | C1 | II | 8 | 519 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1788 | ACIDE BROMHYDRIQUE | 8 | C1 | III | 8 | 519 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1789 | ACIDE CHLORHYDRIQUE | 8 | C1 | II | 8 | 520 | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1789 | ACIDE CHLORHYDRIQUE | 8 | C1 | III | 8 | 520 | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1790 | ACIDE FLUORHYDRIQUE contenant plus de 60% de fluorure d'hydrogène mais pas plus de 85% de fluorure d'hydrogène | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 640J 802 | LQ20 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1790 | ACIDE FLUORHYDRIQUE contenant plus de 85% de fluorure d'hydrogène | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 640I 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1790 | ACIDE FLUORHYDRIQUE ne contenant pas plus de 60% de fluorure d'hydrogène | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | 802 | LQ22 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1791 | HYPOCHLORITE EN SOLUTION | 8 | C9 | II | 8 | 521 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1791 | HYPOCHLORITE EN SOLUTION | 8 | C9 | III | 8 | 521 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1792 | MONOCHLORURE D'IODE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1793 | PHOSPHATE ACIDE D'ISOPROPYLE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1794 | SULFATE DE PLOMB contenant plus de 3% d'acide libre | 8 | C2 | II | 8 | 591 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1796 | ACIDE SULFONITRIQUE ne contenant pas plus de 50% d'acide nitrique | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1796 | ACIDE SULFONITRIQUE contenant plus de 50% d'acide nitrique | 8 | CO1 | I | 8+5.1 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1798 | ACIDE CHLORHYDRIQUE ET ACIDE NITRIQUE EN MÉLANGE | 8 | COT |  |  |  |  | interdit |  |  |  |  |  |  |
| 1799 | NONYLTRICHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1800 | OCTADECYLTRICHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1801 | OCTYLTRICHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1802 | ACIDE PERCHLORIQUE en solution aqueuse ne contenant pas plus de 50% (masse) d'acide | 8 | CO1 | II | 8+5.1 | 522 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1803 | ACIDE PHÉNOLSULFONIQUE LIQUIDE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1804 | PHÉNYLTRICHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1805 | ACIDE PHOSPHORIQUE, LIQUIDE | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1805 | ACIDE PHOSPHORIQUE, SOLIDE | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1806 | PENTACHLORURE DE PHOSPHORE | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1807 | PENTOXYDE DE PHOSPHORE | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1808 | TRIBROMURE DE PHOSPHORE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1809 | TRICHLORURE DE PHOSPHORE | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1810 | OXYCHLORURE DE PHOSPHORE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1811 | HYDROGÉNODIFLUORURE DE POTASSIUM | 8 | CT2 | II | 8+6.1 | 802 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1812 | FLUORURE DE POTASSIUM | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 | B | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1813 | HYDROXYDE DE POTASSIUM, SOLIDE | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1814 | HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1814 | HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1815 | CHLORURE DE PROPIONYLE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1816 | PROPYLDICHLOROSILANE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1817 | CHLORURE DE PYROSULFURYLE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1818 | TÉTRACHLORURE DE SILICIUM | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1819 | ALUMINATE DE SODIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1819 | ALUMINATE DE SODIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1823 | HYDROXYDE DE SODIUM, SOLIDE | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1824 | HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1824 | HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1825 | MONOXYDE DE SODIUM | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1826 | ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE ne contenant pas plus de 50% d'acide nitrique | 8 | C1 | II | 8 | 113 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1826 | ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50% d'acide nitrique | 8 | CO1 | I | 8+5.1 | 113 | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1827 | CHLORURE D'ÉTAIN IV ANHYDRE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1828 | CHLORURES DE SOUFRE | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1829 | TRIOXYDE DE SOUFRE STABILISÉ | 8 | C1 | I | 8 | 623 | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1830 | ACIDE SULFURIQUE contenant plus de 51% d'acide | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1831 | ACIDE SULFURIQUE FUMANT | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 802 | LQ20 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1832 | ACIDE SULFURIQUE RÉSIDUAIRE | 8 | C1 | II | 8 | 113 | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1833 | ACIDE SULFUREUX | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1834 | CHLORURE DE SULFURYLE | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1835 | HYDROXYDE DE TÉTRAMÉTHYL-AMMONIUM | 8 | C7 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1836 | CHLORURE DE THIONYLE | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1837 | CHLORURE DE THIOPHOSPHORYLE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1838 | TÉTRACHLORURE DE TITANE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1839 | ACIDE TRICHLORACÉTIQUE | 8 | C4 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1840 | CHLORURE DE ZINC EN SOLUTION | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1841 | ALDÉHYDATE D'AMMONIAQUE | 9 | M11 | III | 9 |  | LQ27 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1843 | DINITRO-o-CRÉSATE D'AMMONIUM | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1845 | Dioxyde de carbone solide (Anhydride carbonique, Neige carbonique) | 9 | M11 |  |  |  |  | libre |  |  |  |  |  |  |  |
| 1846 | TÉTRACHLORURE DE CARBONE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1847 | SULFURE DE POTASSIUM HYDRATE contenant au moins 30% d'eau de cristallisation | 8 | C6 | II | 8 | 523 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1848 | ACIDE PROPIONIQUE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1849 | SULFURE DE SODIUM HYDRATE contenant au moins 30% d'eau | 8 | C6 | II | 8 | 523 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1851 | MÉDICAMENT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 221 274 601 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1851 | MÉDICAMENT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 221 274 601 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1854 | ALLIAGES PYROPHORIQUES DE BARYUM | 4.2 | S4 | I | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1855 | CALCIUM PYROPHORIQUE ou ALLIAGES PYROPHORIQUES DE CALCIUM | 4.2 | S4 | I | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1856 | Chiffons huileux | 4.2 | S2 | NON SOUMIS A L’ADN |
| 1857 | Déchets textiles mouillés | 4.2 | S2 | NON SOUMIS A L’ADN |
| 1858 | HEXAFLUORO-PROPYLÈNE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1216) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1859 | TÉTRAFLUORURE DE SILICIUM | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1860 | FLUORURE DE VINYLE STABILISÉ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1862 | CROTONATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1863 | CARBURÉACTEUR (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1863 | CARBURÉACTEUR (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1863 | CARBURÉACTEUR (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1863 | CARBURÉACTEUR (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1863 | CARBURÉACTEUR | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1865 | NITRATE DE n-PROPYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1866 | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1866 | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1866 | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1866 | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1866 | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1866 | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1866 | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1866 | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1868 | DÉCABORANE | 4.1 | FT2 | II | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1869 | MAGNÉSIUM ou ALLIAGES DE MAGNÉSIUM, contenant plus de 50% de magnésium, sous forme de granulés, de tournures ou de rubans | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 59 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1870 | BOROHYDRURE DE POTASSIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1871 | HYDRURE DE TITANE | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1872 | DIOXYDE DE PLOMB | 5.1 | OT2 | III | 5.1+6.1 | 802 | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1873 | ACIDE PERCHLORIQUE en solution aqueuse contenant plus de 50% (masse) mais au maximum 72% (masse) d'acide | 5.1 | OC1 | I | 5.1+8 | 60 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1884 | OXYDE DE BARYUM | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1885 | BENZIDINE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1886 | CHLORURE DE BENZYLIDÈNE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1887 | BROMOCHLORO-MÉTHANE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1888 | CHLOROFORME | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1889 | BROMURE DE CYANOGÈNE | 6.1 | TC2 | I | 6.1+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1891 | BROMURE D'ÉTHYLE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1892 | ÉTHYLDICHLORARSINE | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1894 | HYDROXYDE DE PHÉNYLMERCURE | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1895 | NITRATE DE PHÉNYLMERCURE | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1897 | TÉTRACHLORÉTHYLÈNE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1898 | IODURE D'ACÉTYLE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1902 | PHOSPHATE ACIDE DE DIISOOCTYLE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1903 | DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C9 | I | 8 | 274 | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1903 | DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C9 | II | 8 | 274 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1903 | DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C9 | III | 8 | 274 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1905 | ACIDE SÉLÉNIQUE | 8 | C2 | I | 8 |  | LQ21 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1906 | ACIDE RÉSIDUAIRE DE RAFFINAGE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1907 | CHAUX SODÉE contenant plus de 4% d'hydroxyde de sodium | 8 | C6 | III | 8 | 62 | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1908 | CHLORITE EN SOLUTION | 8 | C9 | II | 8 | 521 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1908 | CHLORITE EN SOLUTION | 8 | C9 | III | 8 | 521 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1910 | Oxyde de calcium | 8 | C6 | NON SOUMIS A L’ADN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1911 | DIBORANE | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1912 | CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLORURE DE MÉTHYLÈNE EN MÉLANGE | 2 | 2F |  | 2.1 | 228 | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1913 | NÉON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3A |  | 2.2 | 593 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1914 | PROPIONATES DE BUTYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1915 | CYCLOHEXANONE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1916 | ÉTHER DICHLORO-2,2' DIÉTHYLIQUE | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1917 | ACRYLATE D'ÉTHYLE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1918 | ISOPROBYLBENZÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1919 | ACRYLATE DE MÉTHYLE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1920 | NONANES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1921 | PROPYLÈNEIMINE STABILISÉE | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1922 | PYRROLIDINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1923 | DITHIONITE DE CALCIUM (HYDROSULFITE DE CALCIUM) | 4.2 | S4 | II | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1928 | BROMURE DE MÉTHYLMAGNÉSIUM DANS L'ÉTHER ÉTHYLIQUE | 4.3 | WF1 | I | 4.3+3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 1 |  |
| 1929 | DITHIONITE DE POTASSIUM (HYDROSULFITE DE POTASSIUM) | 4.2 | S4 | II | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1931 | DITHIONITE DE ZINC | 9 | M11 | III | 9 |  | LQ27 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1932 | DÉCHETS DE ZIRCONIUM | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 524 592 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1935 | CYANURE EN SOLUTION, N.S.A. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 274 525 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1935 | CYANURE EN SOLUTION, N.S.A. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 274 525 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1935 | CYANURE EN SOLUTION, N.S.A. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 274 525 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1938 | ACIDE BROMACÉTIQUE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1939 | OXYBROMURE DE PHOSPHORE | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1940 | ACIDE THIOGLYCOLIQUE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1941 | DIBROMODIFLUORO-MÉTHANE | 9 | M11 | III | 9 |  | LQ28 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1942 | NITRATE D'AMMONIUM contenant au plus 0,2% de matière combustible totale (y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone), à l'exclusion de toute autre matière | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 611 306 | LQ12 | B | PP |  | ST01, CO02 | HA09 |  | 0 | CO02 et HA09 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1944 | ALLUMETTES DE SÛRETÉ (à frottoir, en carnets ou pochettes) | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1945 | ALLUMETTES-BOUGIES | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1950 | AÉROSOLS asphyxiants | 2 | 5A |  | 2.2 | 190 625 | LQ2 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1950 | AÉROSOLS corrosifs | 2 | 5C |  | 2.2+8 | 190 625 | LQ2 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1950 | AÉROSOLS corrosifs, comburants | 2 | 5CO |  | 2.2+5.1+8 | 190 625 | LQ2 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1950 | AÉROSOLS inflammables | 2 | 5F |  | 2.1 | 190 625 | LQ2 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1950 | AÉROSOLS inflammables, corrosifs | 2 | 5FC |  | 2.1+8 | 190 625 | LQ2 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1950 | AÉROSOLS comburants | 2 | 5O |  | 2.2+5.1 | 190 625 | LQ2 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1950 | AÉROSOLS toxiques | 2 | 5T |  | 2.2+6.1 | 190 625 | LQ1 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1950 | AÉROSOLS toxiques, corrosifs | 2 | 5TC |  | 2.2+6.1+8 | 190 625 | LQ1 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1950 | AÉROSOLS toxiques, inflammables | 2 | 5TF |  | 2.1+6.1 | 190 625 | LQ1 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1950 | AÉROSOLS toxiques, inflammables, corrosifs | 2 | 5TFC |  | 2.1+6.1+8 | 190 625 | LQ1 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1950 | AÉROSOLS toxiques, comburants | 2 | 5TO |  | 2.2+6.1+ 5.1 | 190 625 | LQ1 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1950 | AÉROSOLS toxiques, comburants, corrosifs | 2 | 5TOC |  | 2.2+6.1+ 5.1+8 | 190 625 | LQ1 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1951 | ARGON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3A |  | 2.2 | 593 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1952 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant au plus 9% d'oxyde d'éthylène | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1953 | GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 2 | 1TF |  | 2.3+2.1 | 274 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1954 | GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A. | 2 | 1F |  | 2.1 | 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1955 | GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, N.S.A. | 2 | 1T |  | 2.3 | 274 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1956 | GAZ COMPRIMÉ, N.S.A | 2 | 1A |  | 2.2 | 274 567 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1957 | DEUTÉRIUM COMPRIMÉ | 2 | 1F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1958 | DICHLORO-1,2 TÉTRAFLUORO-1,1,2,2, ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 114) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1959 | DIFLUORO-1,1 ÉTHYLÈNE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1132a) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1961 | ÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1962 | ÉTHYLÈNE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1963 | HÉLIUM LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3A |  | 2.2 | 593 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1964 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE COMPRIMÉ, N.S.A. | 2 | 1F |  | 2.1 | 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1965 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A. comme mélange A, A01, A02, A1, B1, B2, B ou C | 2 | 2F |  | 2.1 | 274 583 | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1966 | HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1967 | GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, N.S.A. | 2 | 2T |  | 2.3 | 274 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1968 | GAZ INSECTICIDE, N.S.A. | 2 | 2A |  | 2.2 | 274 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1969 | ISOBUTANE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1970 | KRYPTON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3A |  | 2.2 | 593 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1971 | MÉTHANE COMPRIMÉ ou GAZ NATUREL COMPRIMÉ (à haute teneur en méthane) | 2 | 1F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1972 | MÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ ou GAZ NATUREL LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ (à haute teneur en méthane) | 2 | 3F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1973 | CHLORODIFLUOROMÉTHANE ET CHLOROPENTAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE à point d'ébullition fixe, contenant environ 49% de chlorodifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 502) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1974 | BROMOCHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 12B1) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1975 | MONOXYDE D'AZOTE ET TETROXYDE DE DIAZOTE EN MÉLANGE (MONOXYDE D'AZOTE ET DIOXYDE D'AZOTE EN MÉLANGE) | 2 | 2TOC |  | 2.3+5.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1976 | OCTAFLUOROCYCLO-BUTANE (GAZ RÉFRIGÉRANT RC 318) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1977 | AZOTE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3A |  | 2.2 | 593 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1978 | PROPANE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1979 | GAZ RARES EN MÉLANGE COMPRIMÉ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1980 | GAZ RARES ET OXYGÈNE EN MÉLANGE COMPRIMÉ | 2 | 1A |  | 2.2 | 567 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1981 | GAZ RARES ET AZOTE EN MÉLANGE COMPRIMÉ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1982 | TÉTRAFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 14) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1983 | CHLORO-1 TRIFLUORO-2,2,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 133a) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1984 | TRIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 23) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1986 | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 274 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1986 | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1986 | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 802 | LQ7 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1987 | ALCOOLS INFLAMMABLES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1987 | ALCOOLS INFLAMMABLES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1987 | ALCOOLS INFLAMMABLES, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1988 | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1988 | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1988 | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 802 | LQ7 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1989 | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, N.S.A. | 3 | F1 | I | 3 | 274 640A | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1989 | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 274 640B | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1989 | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1989 | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1989 | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1990 | BENZALDÉHYDE | 9 | M11 | III | 9 |  | LQ28 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1991 | CHLOROPRÈNE STABILISÉ | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1992 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 274 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1992 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1992 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 802 | LQ7 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 274 640A | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 274 640B | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3 | 274 640E | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 274 640F | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 274 640G | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 274 640H | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1994 | FER PENTACARBONYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1999 | GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs butimineux (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1999 | GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs butimineux (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1999 | GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs butimineux (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1999 | GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs butimineux (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1999 | GOUDRONS LIQUIDES, y compris liants routiers et les cut backs butimineux (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2000 | CELLULOÏD (en blocs, barres, rouleaux, feuilles, tubes, etc) | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 502 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2001 | NAPHTÉNATES DE COBALT EN POUDRE | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2002 | DÉCHETS DE CELLULOÏD | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 526 592 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2003 | MÉTAUX-ALKYLES HYDRORÉACTIFS, N.S.A. ou MÉTAUX-ARYLES, HYDRORÉACTIFS, N.S.A. | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274 527 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2004 | DIAMIDEMAGNÉSIUM | 4.2 | S4 | II | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2005 | DIPHÉNYLMAGNÉSIUM | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2006 | MATIÈRES PLASTIQUES À BASE DE NITROCELLULOSE, AUTO-ÉCHAUFFANTES, N.S.A. | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 274 528 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2008 | ZIRCONIUM EN POUDRE SEC | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 524 540 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2008 | ZIRCONIUM EN POUDRE SEC | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 524 540 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2008 | ZIRCONIUM EN POUDRE SEC | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 540 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |