|  | E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/GRE/2002/28/Rev.1 25 octobre 2004 FRANÇAIS Original: ANGLAIS ANGLAIS et FRANÇAIS SEULEMENT |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

Groupe de travail de l’éclairage et de 
la signalisation lumineuse (GRE)
(Cinquante-quatrième session, 5-8 avril 2005,
point 2.5 de l’ordre du jour)

PROPOSITION DE PROJET D’AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT No 48

(Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)

Transmis par le secrétariat

Note: Le texte reproduit ci-après, établi par le secrétariat, fait suite à l’examen du document TRANS/WP.29/GRE/2002/28 à la cinquante-troisième session (TRANS/WP.29/GRE/53, par. 9). Il concerne l’allumage des feux-stop en cas d’utilisation de systèmes de freinage à commande automatique (ralentisseurs). Les modifications au texte actuel apparaissent en caractères gras.

____________

PROPOSITION

Paragraphe 2.7.12, modifier comme suit:

«2.7.12	“Feu-stop” désigne le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent derrière ce véhicule que le mouvement longitudinal du véhicule est intentionnellement freiné.»

Paragraphe 6.7.7, modifier comme suit:

«6.7.7	Branchement électrique

6.7.7.1	Tous les feux-stop doivent s’allumer simultanément lorsque le système de freinage donne le signal voulu, défini dans les Règlements nos 13 et 13.H.

6.7.7.2	Il n’est pas nécessaire que les feux-stop puissent s’allumer lorsque le dispositif de mise en marche et/ou d’arrêt du moteur se trouve dans une position empêchant le moteur de fonctionner.».

-----

# Text boxes

NATIONS UNIES