Distr. 
	GÉNÉRALE

TRANS/WP.29/GRE/2002/8
	24 janvier 2002

FRANÇAIS
	Original: ANGLAIS

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE)

(Quarante-huitième session, 9-12 avril 2002,

point 1.5 de l’ordre du jour)

PROPOSITION DE PROJET D’AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT No 48

(Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)

Communication de l’expert du Japon

Note: Le texte reproduit ci-après, établi par l’expert du Japon, vise à aligner les prescriptions du Règlement relatives aux véhicules de la catégorie N1 sur celles qui s’appliquent aux véhicules de la catégorie M1. Les propositions d’amendements concernent la présence obligatoire de feux stop S3 et la hauteur de montage des feux-brouillard avant.

________

_________________

Note: Le présent document est distribué uniquement aux experts de l’éclairage et de la signalisation lumineuse.

A.	PROPOSITION

Paragraphe 6.3.4.2, modifier comme suit:

«6.3.4.2	En hauteur:

au minimum:	250 mm au-dessus du sol

au maximum:	pour les véhicules des catégories M1 et N1, 800 mm au-dessus du sol; pour toutes les autres catégories de véhicule, aucune limite vers le haut.

Cependant, aucun point de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence ne doit se trouver plus haut que le point le plus élevé de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence du feu-croisement;»

Paragraphe 6.7.1, modifier comme suit:

«6.7.1	Présence

Dispositifs des catégories S1 ou S2: obligatoires sur toutes les catégories de véhicule

Dispositifs de la catégorie S3: 	obligatoires sur les véhicules des catégories M1 et N1; facultatifs sur les autres catégories de véhicule.»

*    *    *

B.	MOTIFS

Paragraphe 6.3.4.2:

À sa quarante-deuxième session, en avril 1999, le GRE a adopté le document TRANS/WP.29/GRE/1999/2, afin que les prescriptions d’installation des feux applicables aux véhicules de la catégorie M1 puissent s’appliquer aussi aux véhicules de la catégorie N1. Cette proposition a été entérinée par le WP.29 en novembre 1999 (complément 2 à la série 02 d’amendements). Toutefois, la prescription relative à la hauteur de montage des feux-brouillard avant sur les véhicules de la catégorie M1 ne s’appliquait pas aux véhicules de la catégorie N1. Eu égard à cette situation et dans le but d’y remédier, le Japon propose le présent amendement.

Paragraphe 6.7.1:

Comme indiqué dans le tableau ci-joint, les chocs arrière ont augmenté au cours des dernières années, tant en nombre absolu qu’en pourcentage. Il est donc devenu nécessaire de prendre des mesures de prévention. À cet égard, les données de la NHTSA montrent l’efficacité des feux stop surélevés. Dans le même ordre d’idées, le Japon propose que les feux stop S3 soient obligatoires sur les véhicules des catégories tant N1 que M1, puisque les véhicules de la catégorie N1 forment le parc le plus important après celui des véhicules de la catégorie M1.

Référence: Le parc automobile japonais peut être divisé en véhicules de la catégorie M1 (72 %), véhicules de la catégorie N1 (23 %) et autres véhicules (5 %).

Nombre d’accidents de véhicule par type

| Type d’accident | Nombre absolu d’accidents | Pourcentage (%) |
| --- | --- | --- |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Véhicule contre piéton | 73 950 | 72 258 | 70 246 | 68 448 | 70 061 | 13,8 | 13,6 | 13,3 | 12,7 | 12,4 |
| Choc frontal | 25 798 | 25 132 | 23 465 | 23 119 | 23 130 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,3 | 4,1 |
| Choc arrière | 160 962 | 165 694 | 168 462 | 180 082 | 192 914 | 30,0 | 31,2 | 31,8 | 33,3 | 34,2 |
| Choc latéral | 118 078 | 116 999 | 115 933 | 116 774 | 120 489 | 22,0 | 22,0 | 21,9 | 21,6 | 21,4 |
| Choc au cours d’un virage à gauche | 21 045 | 19 857 | 20 094 | 20 300 | 21 637 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Choc au cours d’un virage à droite | 58 620 | 54 183 | 53 126 | 52 856 | 54 019 | 10,9 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,6 |
| Autre collision entre véhicules | 44 485 | 43 675 | 44 484 | 45 859 | 48 201 | 8,3 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,5 |
| Collision entre un véhicule et un obstacle | 33 559 | 32 891 | 33 150 | 33 084 | 33 655 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,1 | 6,0 |
| Total | 536 497 | 530 689 | 528 960 | 540 522 | 564 106 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

-----