| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.1/2003/5 17 January 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по безопасности дорожного движения

(Сорок первая сессия, 31 марта - 3 апреля 2003 года,

пункт 2 а) повестки дня)

ПОПРАВКИ К КОНВЕНЦИЯМ 1968 ГОДА О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ

И О ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ И СИГНАЛАХ И К ДОПОЛНЯЮЩИМ ИХ

ЕВРОПЕЙСКИМ СОГЛАШЕНИЯМ 1971 ГОДА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭТИХ ДОКУМЕНТОВ

Сводные предложения по поправкам к дополнительному Протоколу о дорожной разметке к Европейскому соглашению, дополняющему Венскую конвенцию о дорожных знаках и сигналах

Записка секретариата

Настоящий документ представляет собой подборку принятых Рабочей группой по безопасности дорожного движения (WP.1) предложений по поправкам к дополнительному Протоколу о дорожной разметке к Европейскому соглашению, дополняющему Венскую конвенцию о дорожных знаках и сигналах (см. документы TRANS/WP.1/2002/23 и TRANS/WP.1/2002/23/Rev.1).  Предлагаемые изменения выделены жирным шрифтом и сопровождаются пояснительным меморандумом.

*   *   *

Часть I  -	Предложение по поправкам к Дополнительному протоколу о дорожной разметке к Европейскому соглашению, дополняющему Венскую

конвенцию о дорожных знаках и сигналах

I.	Приложение

Изменить пункт 6 следующим образом:

"6.	К статье 29 Конвенции

## Пункт 2

Изменить данный пункт следующим образом:

"Разметка проезжей части дороги должна быть белой.  Термин "белый" включает оттенки серебряного или светло-серого цветов.  Однако:

-	разметка, обозначающая места, где стоянка обусловлена некоторыми требованиями или ограничениями, может быть синего цвета";

(остальной текст без изменений)".

Часть II  -  Пояснительный меморандум

Предложение направлено на согласование текста с предлагаемыми новыми положениями пункта 2 статьи 29 Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах.

__________

# Text boxes

GE.03-20327   (R)   140203   140203