|  | E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.1/2003/5/Rev.2 18 juillet 2003 FRANÇAIS Original : FRANÇAIS et ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail de la sécurité et de la circulation routières
(Quarante-troisième session, 22 -25 septembre 2003,
point 3 de l’ordre du jour)

APPLICATION DES CONVENTIONS DE 1968 SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE AINSI QUE DES ACCORDS EUROPÉENS DE 1971 LES COMPLÉTANT, ET AMENDEMENTS CONCERNANT CES INSTRUMENTS

Récapitulation des propositions d’amendement au Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention de Vienne
sur la signalisation routière

Note du secrétariat

Le présent document regroupe, sur la base du document TRANS/WP.1/2003/5/Rev.1, les propositions d’amendement concernant l’Annexe au Protocole de 1973 sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen de 1971 complétant la Convention de 1968 sur la signalisation routière telles qu’adoptées par le Groupe de travail de la sécurité et de la circulation routières (WP.1)  jusqu’à sa quarante-deuxième session incluse.

Les propositions sont accompagnées d’un mémorandum explicatif. Les nouvelles modifications apportées par rapport au document TRANS/WP.1/2003/5/Rev.1 apparaissent en italiques soulignés.

________

I -   	Propositions d’amendement à l’annexe au Protocole de 1973 sur les marques routières, Additionnel à  l’Accord européen de 1971 complétant la Convention de 1968 sur la signalisation routière

6. (	Ad article 29 de la Convention

Paragraphe 2

Modifier le premier tiret, après la phrase introductive, comme suit :

“-	les marques indiquant les emplacements où le stationnement est soumis à certaines conditions ou restrictions pourront être de couleur bleue;”

## Paragraphes additionnels à insérer immédiatement après le paragraphe 2 de cet article

Remplacer le texte actuel par le suivant:

«Paragraphe additionnel à  insérer immédiatement après le paragraphe 2 de cet  article

Ce paragraphe se lira comme suit:

"Si l’on emploie une ligne jaune pour indiquer une interdiction ou des restrictions à l’arrêt ou au stationnement, et s’il existe déjà une ligne blanche indiquant le bord de la chaussée, la ligne jaune devra être accolée à la ligne blanche, du côté extérieur de celle-ci "».

II -   	MEMORANDUM EXPLICATIF  (Justification des amendements proposés)

Paragraphe 6 (Ad article 29 de la Convention)

Les propositions d’amendement visent à mettre en cohérence les textes afférents à ces paragraphes de l’Annexe au Protocole avec les nouvelles dispositions proposées, en parallèle, d’une part à l’article 29, paragraphe 2, d’autre part au nouvel article 29 bis de la Convention de 1968 sur la signalisation routière.

____________

# Footnotes

( Ce chiffre, et celui qui le suit, désignent les numéros des paragraphes modifiés de l’annexe à l’Accord européen.

# Text boxes

NATIONS UNIES