| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2003/48 14 May 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам

опасных грузов

(Женева, 1-10 сентября 2003 года)

СОВМЕСТНАЯ УПАКОВКА ГРУЗОВ КЛАССА 1 В СООТВЕТСТВИИ

С РАЗДЕЛОМ 4.1.10

Передано правительством Германии

Секретариат получил от Центрального бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) приведенное ниже предложение.

РЕЗЮМЕ

Существо предложения:	Для грузов класса 1 в колонке 9b таблицы А главы 3.2 в некоторых случаях указаны два разных специальных положения МР, которые частично противоречат друг другу.  Цель настоящего документа состоит в том, чтобы устранить это противоречие.

Предлагаемое решение:	Адаптировать специальные предложения МР20, МР22 и МР23 подраздела 4.1.10.4.

Справочные документы:	Нет.

Введение

Для некоторых грузов класса 1 в колонке 9b таблицы А главы 3.2 указаны два разных специальных положения МР, которые частично противоречат друг другу.  Речь в данном случае идет о комбинациях специальных положений МР20/МР24, МР22/МР24 и МР23/МР24.  Во всех этих случаях специальное положение МР24 должно рассматриваться как дополнительное правило или изъятие из обычно применимого специального положения.  Для того чтобы учесть этот факт и устранить противоречие, существующее между указанными специальными положениями МР, а также добиться большей ясности правил, касающихся соответствующих опасных грузов, было сформулировано нижеследующее предложение.

Предложение

МР20:

Изменить формулировку второго предложения следующем образом:

"Запрещается упаковывать вместе с грузами класса 1, имеющими иные номера ООН, за исключением грузов, которым назначено специальное положение МР24, если специальное положение МР24 также указано [в колонке 9b таблицы А главы 3.2].".

МР22:

Добавить во второе предложение новый подпункт следующего содержания:

"с)	грузы, которым назначено специальное положение МР24, если специальное положение МР24 также указано [в колонке 9b таблицы А главы 3.2].".

МР23:

Изменить формулировку второго предложения следующим образом:

"Запрещается упаковывать вместе с грузами класса 1, имеющими иные номера ООН;  исключением являются:

а)	собственные средства инициирования, если исключена возможность срабатывания этих средств в обычных условиях перевозки;

b)	грузы, которым назначено специальное положение МР24, если специальное положение МР24 также указано [в колонке 9b таблицы А главы 3.2].".

Обоснование

Безопасность:			Никаких проблем не возникнет, поскольку данное предложение направлено лишь на обеспечение правильного применения специального положения МР и не предусматривает изменения существующих специальных положений МР.

Осуществимость:		Никаких проблем не возникнет.

Практическое применение:	С учетом того, что в противном случае специальные положения МР взаимно исключали бы друг друга, данное изменение, направленное на пояснение смысла, является необходимым.

---------

# Text boxes

GE.03-21811   (R)    030603   030603