INLAND TRANSPORT COMMITTEE

Working Party on the Transport of Dangerous Goods

Joint Meeting of the RID Safety Committee and the

Working Party on the Transport of Dangerous Goods

(Bern, 24-28 March 2003)

INTERDICTION DE TRANSPORT DU PHOSGÈNE (UN 1076) EN CITERNES

Propositions pour une modification des dispositions RID/ADR

Introduction

Le phosgène fait partie des gaz toxiques les plus dangereux. Même en faible concentration il peut être mortel. Le transport de phosgène (no ONU 1076) en citernes n’est pas prévu dans le Règlement type ONU. De plus, les dispositions concernant le phosgène dans le RID/ADR se contredisent. Il est donc nécessaire de les corriger.

Explications

La tabelle 4.3.3.2.5 donne pour le phosgène (no ONU 1076) les indications suivantes : « seulement en wagon-batterie/véhicule-batterie et CGEM composé de récipients ».

Chapitre 3.2 Tabelle A

- Colonne (12): code-citerne P22DH

- Colonne (13): disposition spéciale TU17. TU17 spécifie: « ne doit être transporté qu’en wagons-batteries/véhicules-batteries ou CGEM dont les éléments sont composés de récipients ».

Chapitre 4.1 : instruction d’emballage P200 : d’après les indications de la table 2 les tubes (> 150 l) ne sont pas autorisés pour le phosgène (no ONU 1076).

Le transport de phosgène en wagons-batteries/véhicules-batteries ou CGEM, dont les éléments sont des citernes, est donc clairement interdit. Ces éléments ne peuvent être que des bouteilles d’une contenance inférieure ou égale à 150 l. L’indication d’un code-citerne P22DH et la disposition spéciale TM6 n’ont pas de sens.

Proposition de modification

Chapitre 3.2 tableau A no ONU 1076 :

- Supprimer le code-citerne P22DH dans la colonne 12 : Le phosgène ne peut être transporté que dans des récipients.

- Introduire un code (M) dans la colonne 12 : le transport du phosgène est également autorisé en wagons-batteries/véhicules-batteries ou CGEM.

- Supprimer la disposition spéciale TM6 dans la colonne 13 : la bande orange apposée sur le wagon n’est pas applicable.

4.3.3.1.1 NOTA 1 :

Rajouter « … dont les éléments sont des bouteilles » à la fin de la phrase.

Justification

- Ces corrections permettent de faire concorder 4.3.5 (TU17), 4.3.3.1.1 et 4.3.3.2.5.

- Le transport de phosgène (no ONU 1076) en citernes vrac n’est pas prévu dans le Règlement type ONU.

____________