INF.30/Add.5 F

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune de la Commission de sécurité du RID et du
Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses
(Berne, 24-28 mars 2003)

HARMONISATION AVEC LE RÈGLEMENT TYPE DE L’ONU

POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Projet de proposition de modification au RID/ADR/ADN

Préparé par le secrétariat de la CEE-ONU

NOTA :	Cette proposition est basée sur le document ST/AG/AC.10/29/Add.1.

Les portions de texte biffé signifient que les modifications n’apparaissent pas comme pertinentes pour le RID/ADR/ADN.

Les portions de texte souligné présentent une modification de rédaction proposée par le secrétariat.

Les portions de texte entre crochets signifient que leur pertinence pour le RID/ADR/ADN doit encore être discutée par le groupe de travail de la Réunion commune.

PARTIE 5

Chapitre 5.1

5.1.2.1 a)	Insérer "le mot "SUREMBALLAGE", " après  "indiquant".

5.1.2.2	Ajouter la phrase suivante après " dispositions applicables du RID/de l’ADR/de l’ADN": "La marque "suremballage" est une indication de conformité à la présente prescription.".

5.1.5.1.2 	f)	Supprimer "pour les formes spéciales" après "certificat d'approbation".

Chapitre 5.2

5.2.1. 7.4	a)	Remplacer "colis industriel du type 1", "colis industriel du type 2" et "colis industriel du type 3" par "colis du type IP-1", "colis du type IP-2" et "colis du type IP-3" respectivement.

c)	Remplacer "colis industriel du type 1, colis industriel du type 3" par "colis du type IP-1, colis du type IP-3".

5.2.2.1.6	Modifier le début du paragraphe comme suit: "Sous réserve des dispositions du 5.2.2.2.1.2, toutes les étiquettes:".

5.2.2.1.13	Ajouter un nouveau paragraphe comme suit:

"5.2.2.1.13	[L'étiquette d'orientation ci-dessous] [Une étiquette conforme au modèle No 11]* doit être apposée sur les deux côtés opposés des récipients cryogéniques conçus pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés. Cette étiquette doit être de forme rectangulaire, format A7 (74 ( 105 mm). Si les dimensions du colis l'exigent, les dimensions de l'étiquette peuvent être réduites à condition qu'elle reste clairement visible.

*

Chapitre 5.3

Chapitre 5.4

[ 5.4.1.1.6	Dans le titre, insérer ", conteneurs pour vrac" après "Emballages" ].

5.4.1.2.5.1 k)	Modifier comme suit:

"h)	pour les envois de plusieurs colis, les informations requises au 5.4.1.1.1 et aux points a) à j) ci-dessus doivent être fournies pour chaque colis. Pour les colis dans un suremballage, un conteneur ou un wagon/véhicule/moyen de transport, une déclaration détaillée du contenu de chaque colis se trouvant dans le suremballage, le conteneur ou le wagon/véhicule/moyen de transport et, le cas échéant, de chaque suremballage, conteneur ou moyen de wagon/véhicule/transport doit être jointe. Si des colis doivent être retirés du suremballage, du conteneur ou du wagon/véhicule/moyen de transport à un point de déchargement intermédiaire, des documents de transport appropriés doivent être fournis;".

[ 5.4.1.1.17	Ajouter un nouveau paragraphe comme suit:

" 5.4.1.1.17	Dispositions spéciales pour le transport de matières solides en vrac dans des conteneurs [conformément au 6.11.4]

,Lorsque des matières solides sont transportées en vrac dans des conteneurs conformément au 6.11.4.6, l'indication ci-après doit figurer sur le document de transport (voir 6.11.4.6):

"Conteneur pour vrac BK(x) agréé par l'autorité compétente de …"."

Chapitre 5.5

5.5.1	Biffer « des groupes de risques 3 et 4 ».

5.5.1.2	Remplacer le texte existant par « (Réservé) ».

_____________________

# Footnotes

* Note du secrétariat: Faut-il modifier la description de l’étiquette No 11 ? Il faut toutefois remarquer que le modèle No 11 existant dans le RID/ADR/ADN a été choisi à partir de la norme ISO 780:1983, selon laquelle le symbole n’a pas besoin d’être encadré et où la couleur utilisée est le noir.

# Text boxes

Deux flèches noires ou rouges sur un fond de couleur blanche ou d'une autre couleur suffisamment contrastée.

ou