| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.15/178/Add.1 25 mai 2004 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS ET FRANÇAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE (ADR)

Projet d’amendements aux annexes A et B de l’ADR

Additif 1

Note du secrétariat

Le présent document contient une liste supplémentaire d'amendements aux annexes A et B de l'ADR adoptés par le Groupe de travail à sa soixante-seizième session (3 au 7 mai 2004) en vue de leur soumission pour acceptation aux Parties contractantes de l'ADR et leur entrée en vigueur au 1er janvier 2005 (voir TRANS/WP.15/179).

PARTIE 1

### Chapitre 1.1

1.1.3.2 f)	Dans la version anglaise, remplacer «pressure tanks» par «pressure vessels».

### Chapitre 1.6

1.6.3.30	Modifier le nouveau paragraphe selon TRANS/WP.15/178 pour lire comme suit:

«Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables à déchets opérant sous vide construites avant le 1er juillet 2005 conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2004 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.10.3.9 applicables à partir du 1er janvier 2005 pourront encore être utilisées.».

1.6.4.20	Modifier le nouveau paragraphe selon TRANS/WP.15/178 pour lire comme suit:

«Les conteneurs-citernes à déchets opérant sous vide construits avant le 1er juillet 2005 conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2004 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.10.3.9 applicables à partir du 1er janvier 2005 pourront encore être utilisés.».

1.6.5.9	Ajouter la nouvelle mesure transitoire suivante:

"1.6.5.9	Les véhicules-citernes à citernes fixes de capacité supérieure à 3 m3 destinées au transport des marchandises dangereuses à l'état liquide ou fondu et éprouvées à une pression de moins de 4 bar qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 9.7.5.2, immatriculés pour la première fois avant le 1 juillet 2004, peuvent encore être utilisés.".

PARTIE 5

Chapitre 5.3

5.3.1.1.2	Remplacer «unités de transport» par «véhicules» et «unité de transport» par «véhicule».

-----------------------------------------