| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/2004/14 5 November 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Семьдесят пятая сессия,

Женева, 19-23 января 2004 года

Пункт 5 с) повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ А И В

К ДОПОГ

Конструкция и допущение к перевозке транспортных средств ЕХ/II

Передано правительством Соединенного Королевства

| РЕЗЮМЕ |
| --- |
| Существо предложения: | Требования, касающиеся свидетельства ДОПОГ (В.3), создают трудности для предприятий по производству взрывчатых веществ и изделий и транспортно-экспедиторских предприятий при перевозке пиротехнических средств. |
| Предлагаемое решение: | Включить в часть 9 новое положение. |
| Справочные документы: | Нет. |

Введение

После того как в 1999 году были включены требования в отношении свидетельств В.3 для транспортных средств ЕХ/II, транспортно-экспедиторские предприятия, а также предприятия по производству взрывчатых веществ и изделий столкнулись с серьезными проблемами при перевозке взрывчатых веществ и изделий в пределах количеств, разрешенных в пункте 7.5.5.2.1.  Грузоподъемность парка транспортных средств ЕХ/II в некоторых странах является недостаточной для удовлетворения спроса.  В Соединенном Королевстве спрос на эти транспортные средства особенно высок в ноябре в сезон фейерверков.  Для удовлетворения этого спроса нехватка транспортных средств обычно компенсировалась за счет их аренды.  Арендуемые транспортные средства представляют собой транспортные средства общего назначения, и за имеющееся время очень трудно добиться их сертификации в качестве транспортных средств ЕХ/II.

Предложение

1.	Включить новое положение следующего содержания:

"9.1.2.1.6

В отступление от требований пункта 9.1.2.1.2 компетентное лицо, действующее под контролем [оператора] транспортного средства, может выдавать свидетельство о допущении к перевозке.

Это свидетельство не подлежит передаче, и в случае передачи транспортного средства другому оператору потребуется выдача нового свидетельства.

Свидетельство будет такого же формата, как и формат, указанный в пункте 9.1.2.1.5, за исключением того, что оно будет иметь название "Заявление о соответствии транспортных средств, перевозящих определенные опасные грузы".

Обоснование

Требования, касающиеся транспортного средства типа ЕХ/II, содержатся в главах 9.2 и 9.3 издания ДОПОГ 2003 года.

Недавно изготовленное дизельное транспортное средство с закрытым кузовом и мотором, расположенным спереди, могло бы после визуального осмотра быть признано соответствующим общим требованиям в отношении конструкции, указанным выше.  Более конкретные требования в отношении воспламеняемости материалов, из которых изготовлена кабина, могли бы быть проверены на основе представленных спецификаций транспортного средства.  Требование IP54 касается лишь низкого уровня пыленепроницаемости, в чем в действительности нет необходимости, в особенности если речь идет о взрывчатых изделиях в запечатанных упаковках, соответствующих требованиям ООН.

Правительство Соединенного Королевства считает, что оператор мог бы производить технический осмотр транспортных средств ЕХ/II с целью подтверждения того, что они удовлетворяют соответствующим требованиям глав 9.2 и 9.3.  Свидетельство о соответствии, подписанное оператором, должно храниться на транспортном средстве.

------

# Text boxes

GE.03-24296   (R)	181103    181103