| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2004/2 10 December 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать вторая сессия,

9-12 марта 2004 года, пункт 4.2.1 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 9 К ПОПРАВКАМ

СЕРИИ 02 К ПРАВИЛАМ № 3

(Светоотражающие приспособления)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRЕ)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRЕ на ее пятьдесят первой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1.  В его основе лежит документ TRANS/WP.29/ GRЕ/2003/2/Rev.1 без поправок (TRANS/WP.29/GRЕ/51, пункт 28).

________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя.  Документы можно получить также через систему ИНТЕРНЕТ:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Оглавление, "ПРИЛОЖЕНИЯ",

Название добавления к приложению 5 изменить следующим образом:

"Приложение 5 - Добавление - Светоотражатели для прицепов -

класс IIIA и IIIB ….".

Название приложения 16 изменить следующим образом:

"Приложение 16 - Процедура испытания приспособлений класса IВ и IIIB".

Текст Правил,

Пункт 2.15 изменить следующим образом:

"2.15		Светоотражающие приспособления подразделяются в зависимости от своих фотометрических характеристик на следующие три класса:  класс IA или IB, класс IIIA или IIIB и класс IVA".

Пункт 2.16 изменить следующим образом:

"2.16		Светоотражающие приспособления класса IB и IIIB - это приспособления, сгруппированные с другими сигнальными фонарями, которые не являются водонепроницаемыми по смыслу пункта 1.1 приложения 8 и которые встроены в корпус транспортного средства".

Пункт 3.1.1 изменить следующим образом:

"3.1.1	достаточно подробные для идентификации данного типа чертежи в трех экземплярах, указывающие геометрическое положение (геометрические положения), в котором (которых) светоотражающее приспособление может устанавливаться на транспортном средстве, а в случае светоотражателей класса IB или IIIB - условия установки.  На чертежах должно быть указано место, предусмотренное для номера официального утверждения и указателя категории, по отношению к кругу знака официального утверждения".

Пункт 5.5.1.3 изменить следующим образом:

"5.5.1.3	группы обозначений "IA, IB, IIIA, IIIB или IVA", указывающие класс официально утвержденного светоотражающего приспособления".

Пункт 7.1 изменить следующим образом:

"7.1		и механических свойств.  Процедуры испытаний описаны в приложении 4 (класс IА, IIIА), в приложении 14 (класс IVA) и в приложении 16 (класс IB, IIIB)".

Приложение 2, пункт 9 изменить следующим образом:

"9.		Краткое описание:

Используется отдельно/в качестве части комплекта устройств 2/:  ………..

Цвет испускаемого света:  белый/красный/автожелтый 2/:  ………………..

Устанавливается в качестве составной части фонаря, встроенного в корпус транспортного средства:  да/нет 2/

Геометрические параметры установки и соответствующие варианты, если таковые допускаются:  ……………………………………………………………………………….".

Приложение 3, примечание изменить следующим образом:

"…  Компетентные органы не используют для официального утверждения номера IA, IB, IIIA, IIIB и IVA, которые можно принять за обозначения классов IA, IB, IIIA, IIIB и IVA.

На этих рисунках …".

Приложение 5,

Пункт 2 изменить следующим образом:

"2.		ФОРМА И РАЗМЕРЫ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ КЛАССА IIIA И IIIB (см. добавление к настоящему приложению)".

Пункт 2.1, изменить "класса IIIA" на "класса IIIA и IIIB".

Пункт 2.6, изменить "класса IIIA " на "класса IIIA и IIIB".

Приложение 5, добавление изменить следующим образом:

"СВЕТООТРАЖАТЕЛИ ДЛЯ ПРИЦЕПОВ - КЛАСС IIIA И IIIB"

Приложение 7,

Пункт 2 изменить следующим образом:

"для этих испытаний.  Что касается класса IIIA, IIIB и класса IVA, то в расчет должна …".

Пункт 3.1 изменить следующим образом:

"3.1		Класс IA, класс IB, класс IIIA и класс IIIB".

Пункт 3.1.1, таблица, в графе "Класс", третья строка, исправить "IIIA" на "IIIA, IIIB".

Приложение 8, пункт 1.2 изменить следующим образом:

"1.2		Альтернативная процедура испытания приспособлений класса IB и IIIB.

В качестве альтернативы по просьбе …".

Приложение 16 изменить следующим образом:

"Приложение 16

ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ КЛАССА IВ И IIIB

Светоотражающие приспособления класса IB и IIIB испытываются в соответствии с процедурами испытания, указанными в приложении 4, в хронологической последовательности испытаний, приведенной в приложении 12, за исключением испытания в соответствии с пунктом 1 приложения 8, которое в случае приспособлений класса IB и IIIB может заменяться испытанием, указанным в пункте 1.2 приложения 8".

________

# Text boxes

GE.03-24628   (R)    191203    191203