| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2004/17 2 December 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WР.29)

(Сто тридцать вторая сессия, 9-12 марта 2004 года,

пункт 4.2.16 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 3 К ПРАВИЛАМ № 106

(Шины для сельскохозяйственных транспортных средств)

Передано Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRRF на ее пятьдесят четвертой сессии и передается на рассмотрение WР.29 и АС.1.  В его основу положен текст документа TRANS/WP.29/GRRF/2003/24 c поправками, внесенными на основании документа TRANS/WP.29/GRRF/54, приложение 2.

_________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через систему ИНТЕРНЕТ:

http://www.unece.org./trans/main/welcwp29.html

Пункт 3.1.7, исключить слова «или "F-3"».

Пункт 3.1.8 изменить следующим образом:

"3.1.8	надписи "LS-1", "LS-2", "LS-3" или "LS-4" в случае…"

Пункт 3.1.11 следует исключить.

Пункт 3.1.12 (прежний) пронумеровать как пункт 3.1.11.

Приложение 5

Таблица 1, примечание 1, изменить следующим образом:

"… проставляемых на боковинах шины:  "F-1" или "F-2".

Таблица 2 (2-я из 3-х) "Шины для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов - шины нормального сечения", применительно к обозначению размера шины 14.9-20 заменить значение "1265" в колонке Габаритный диаметр (D) на "1165".

Приложение 7, часть В, текст, исключить слова "или F-3".

Приложение 10, таблица, включить две новые строчки следующего содержания:

| Классификационный код | Номенклатура |
| --- | --- |
| ……. | …….. |
| 1-6 | Шины для сельскохозяйственных машин: гладкий протектор |
| LS-1 | Шины для лесопогрузчиков и лесных тракторов: обычный протектор |
| LS-2 | …….. |
| LS-3 | …….. |
| LS-4 | Шины для лесопогрузчиков и лесных тракторов: неглубокий протектор |
| ……. | ……. |

"

Приложение 11 изменить следующим образом:

"Приложение 11

ПРИМЕР ПИКТОГРАММЫ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА ПРОСТАВЛЯТЬСЯ НА ОБЕИХ БОКОВИНАХ ШИНЫ ДЛЯ ЧЕТКОГО УКАЗАНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНЕ, КОТОРОЕ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬСЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

НАДЛЕЖАЩЕЙ ПОСАДКИ БОРТА НА ОБОДЕ ПРИ МОНТАЖЕ ШИН

а = 	мин. 2 мм (высота маркировки)

b = 	мин. 12 мм для шин, имеющих высоту профиля ≤120 мм

мин. 18 мм для шин, имеющих высоту профиля >120 мм

с =	мин. 14 мм (ширина маркировки)

Пиктограмма должна быть проставлена на обеих боковинах.

Значение давления воздуха в шине (2,5 бара на приведенном примере) должно соответствовать указанному в пункте 4.1.14 настоящих Правил".

_________

# Text boxes

GE.03-24670   (R)	080104   080104

2,5 бара МАКС.