| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | ST |
| --- | --- |

| 1 | Секретариат | Distr. ST/SG/AC.10/32/Add.3/Corr.1 1 June 2005 RUSSIAN Original: and FRENCH |
| --- | --- | --- |

КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ И СОГЛАСОВАННОЙ НА ГЛОБАЛЬНОМ

УРОВНЕ СИСТЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ И

МАРКИРОВКИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

ДОКЛАД КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ О РАБОТЕ ЕГО ВТОРОЙ СЕССИИ

(Женева, 10 декабря 2004 года)

Исправление 1

Глава 1.5

Включить новую поправку следующего содержания:

"1.5.3.3.3		Изменить следующим образом:

"Руководство по подготовке ИКБ в соответствии с требованиями СГС содержится в приложении 4.  Оно было разработано Подкомитетом по СГС после изучения основных признанных на международном уровне стандартов, которые регламентируют подготовку ИКБ, включая стандарт МОТ, принятый в Рекомендации 177 о безопасности при использовании химических веществ на производстве, международный стандарт 11014 Международной организации по стандартизации (ИСО), директиву 91/155/ЕЕС Европейского союза об информационных карточках безопасности и стандарт Z 400.1 Американского национального института стандартов (ANSI).".

1.5.3.3.4		Исключить поправку к этому пункту.

Глава 2.8

Заменить поправки к пунктам 2.8.2.1 b) и 2.8.2.2 следующим текстом:

"2.8.2.1 b)		Изменить следующим образом:

b)	они являются окисляющими жидкостями или твердыми веществами в соответствии с критериями, указанными в главах 2.13 или 2.14, за исключением того, что смеси окисляющих веществ, в которых содержание горючих органических веществ составляет 5% или более, должны классифицироваться как самореактивные вещества в соответствии с процедурой, изложенной в ПРИМЕЧАНИИ ниже;".

В конце пункта после существующего подпункта е) включить ПРИМЕЧАНИЕ следующего содержания:

"ПРИМЕЧАНИЕ:  Смеси окисляющих веществ, которые отвечают критериям классификации в качестве окисляющих веществ, содержат 5,0% или более горючих органических веществ и не отвечают критериям, упомянутым в подпунктах а), с), d) или е) выше, подвергаются процедуре классификации самореактивных веществ.

Смесь, демонстрирующая свойства самореактивных веществ типов B-F (см. пункт 2.8.2.2), должна классифицироваться как самореактивное вещество"."

Главы 3.1, 3.7 и 3.8

Исправления к пунктам 3.1.4, 3.7.4, 3.7.6, 3.8.2.1.9 или 3.8.4 не касаются текста на русском языке.

Глава 3.10

В схеме принятия решения 3.10.1:

| Заменить (четыре раза): |  | на: |  |
| --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заменить поправки к таблице для взрывчатых веществ и изделий следующим текстом:

"Заменить таблицу для взрывчатых веществ и изделий следующей таблицей:

| взрывчатые веществА и изделия |
| --- |
| Неустойчивые взрывчатые вещества и изделия | Подкласс 1.1 | Подкласс 1.2 | Подкласс 1.3 | Подкласс 1.4 | Подкласс 1.5 | Подкласс 1.6 |
| Опасно Неустойчивое взрывчатое вещество и изделие | Опасно Взрывчатое вещество; опасность взрыва массой | Опасно Взрывчатое вещество; крайне высокая опасность разбрасывания | Опасно Взрывчатое вещество; опасность загорания, взрыва или разбрасывания | Осторожно Опасность загорания или разбрасывания | Без пиктограммы 1.5 на оранжевом фоне Опасно Возможность взрыва массой при загорании | Без пиктограммы 1.6 на оранжевом фоне Без сигнального слова Без обозначения опасности |
| Пиктограмма не преду-смотрена в Типовых правилах ООН (Перевозка не разрешена) |  |  |  |  |  |  |
| Примечания, касающиеся цветового оформления элементов пиктограмм Типовых правил Рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов: Для подклассов 1.1, 1.2 и 1.3: символ - (взрывающаяся бомба) - черной; фон - оранжевый; номер подкласса (1.1, 1.2 или 1.3 в зависимости от конкретного случая) и группа совместимости (*) в нижней половине и цифра "1" в нижнем углу - черные. (2) Для подклассов 1.4, 1.5 и 1.6: фон - оранжевый; цифры - черные; группа совместимости (*) в нижней половине и цифра "1" в нижнем углу - черные. (3) Пиктограмма для подклассов 1.1, 1.2 и 1.3 также назначается веществам, характеризующимся дополнительной опасностью взрывчатого вещества, но без указания номера подкласса и группы совместимости (см. также "Самореактивные вещества" и "Органические пероксиды"). |

В поправке, касающейся замены пиктограммы для самореактивных веществ и смесей и органических пероксидов типа В:

| Заменить: |  | на: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Включить новые поправки следующего содержания:

В таблице для самореактивных веществ и смесей изменить примечание 2 следующим образом:

"(2)	Цвета пиктограмм в соответствии с Типовыми правилами ООН:

-	Пиктограмма для самореактивных веществ:  символ и цифра - черные;  фон - белый с семью вертикальными красными полосами.

-	Пиктограмма для взрывчатых веществ и изделий:  символ (взрывающаяся бомба) - черный;  фон - оранжевый;  цифра "1" в нижнем углу - черная".

«В таблице для органических пероксидов изменить примечание 2 следующим образом:

"(2)	Цвета пиктограмм в соответствии с Типовыми правилами ООН:

-	Пиктограмма для органических пероксидов:  символ (пламя) - черный или белый;  фон:  верхняя половина - красный, нижняя половина - желтый;  цифра "5.2" в нижнем углу - черная.

-	Пиктограмма для взрывчатых веществ:  символ (взрывающаяся бомба) - черный;  фон - оранжевый;  цифра "1" в нижнем углу - черная".»

"Заменить таблицу для веществ, обладающих токсичностью (острой) для водной среды, следующим текстом:

| ВЕЩЕСТВА, ОБЛАДАЮЩИЕ ТОКСИЧНОСТЬЮ (ОСТРОЙ) ДЛЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ |
| --- |
| Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | - | Примечание |
| Осторожно Очень токсично для водных организмов | Без символа Без сигнального слова Токсично для водных организмов | Без символа Без сигнального слова Вредно для водных организмов |  | Для категории 1 пиктограмма не требуется в соответствии с Типовыми правилами Рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов, если вещество представляет любые другие виды опасности, охватываемые Типовыми правилами ООН. При отсутствии других видов опасности (т.е. № ООН 3077 и 3082 класса 9 Типовых правил ООН) эта пиктограмма требуется в качестве маркировочного знака в дополнение к знаку класса 9 Типовых правил ООН. |
|  | Не требуется в соответствии с Типовыми правилами Рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов |  |  |

"

"Заменить таблицу для веществ, обладающих токсичностью (хронической) для водной среды, следующим текстом:

| ВЕЩЕСТВА, ОБЛАДАЮЩИЕ ТОКСИЧНОСТЬЮ (ХРОНИЧЕСКОЙ) ДЛЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ |
| --- |
| Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 | Примечание |
|  |  | Без пиктограммы | Без пиктограммы | Для категорий 1 и 2 пиктограмма не требуется в соответствии с Типовыми правилами Рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов, если вещество представляет любые другие виды опасности, охватываемые Типовыми правилами ООН. При отсутствии других видов опасностей (т.е. № ООН 3077 и 3082 класса 9 Типовых правил ООН) эта пиктограмма требуется в качестве маркировочного знака в дополнение к знаку класса 9 Типовых правил ООН. |
| Осторожно Очень токсично для водных организмов с долговременными последствиями | Без сигнального слова Токсично для водных организмов с долговременными последствиями | Без сигнального слова Вредно для водных организмов с долговременными последствиями | Без сигнального слова Может оказывать долговременное вредное воздействие на водные организмы |  |
|  |  | Не требуется в соответствии с Типовыми правилами Рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов |  |

"

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

А2.22	Данное исправление не касается текста на русском языке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

А3.4.4	Данное исправление не касается текста на русском языке.

А3.6		В таблицах предупреждений согласовать тексты, касающиеся сигнальных слов и обозначений опасности, с текстами тех же элементов указания на опасность, содержащимися в частях 2, 3 и 4 СГС.

| Таблица | Раздел | Исправление |
| --- | --- | --- |
| "Взрывчатые вещества и изделия": |
| - | Подкласс 1.4 | Символ | Заменить "Нет" на "Взрывающаяся бомба" |
|  |  |  | Добавить: |
| - | Подкласс 1.5 | Сигнальное слово | Заменить "Осторожно" на "Опасно" |
|  |  | Обозначение опасности | Заменить "Возможность взрыва при загорании" на "Возможность взрыва массой при загорании" |
| "Воспламеняющиеся твердые вещества": |
| - | Категория опасности 2 | Сигнальное слово | Заменить "Опасно" на "Осторожно" |
| "Вещества, обладающие острой токсичностью при кожном воздействии": |
| - | Категория опасности 4 | Символ | Заменить "Череп и скрещенные кости" на "Восклицательный знак" |
| "Вещества, обладающие системной токсичностью/токсичностью для отдельных органов-мишеней (однократное воздействие)": |
| - | Категории опасности 1 и 2 | Обозначение опасности | Заменить: "повреждение <…> в случае <<…>>" на "повреждение органов <…> <<…>>" и "(указать все поражаемые органы или использовать общую формулировку, если не имеется точных данных об отсутствии поражения других органов" на "(или указать все поражаемые органы, если таковые известны)" |
| "Вещества, обладающие системной токсичностью/токсичностью для отдельных органов-мишеней (многократное воздействие)": |
| - | Категории опасности 1 и 2 | Обозначение опасности | Заменить: "<…> поражение органов в результате" на "поражение органов <…> в результате" и "(указать все поражаемые органы или использовать общую формулировку, если не имеется точных данных об отсутствии воздействия на другие органы" на "(указать все поражаемые органы, если таковые известны)" |

А3.7		Данное исправление не касается текста на русском языке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

А4.3.2	В последнем предложении заменить "А4.1.4.3" на "А4.2.4.3".

А4.3.11.6	В первом предложении заменить "(см. А4.1.2.3)" на "(см. А4.2.2.3)".

--------

# Text boxes

GE.05-21485   (R)   280605   280605

1.1

1.2

1.3