| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.15/2006/17 4 août 2006 Original: FRANCAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

# Groupe de travail du transport des marchandises dangereuses

# Quatre-vingt-unième session

# Genève, 25-27 octobre 2006

# Point 7 de l’ordre du jour

QUESTIONS DIVERSES

Application du paragraphe 1.8.5.2

Transmis par le Gouvernement de la Belgique

- Accident dans le port d’Anvers le 04 mars 2004

- - tracteur + semi-remorque châssis;
- transport d'un conteneur-citerne de capacité de 8.000 litres et contenant du brome No ONU 
  1744, liquide de densité 3,1;
- taux de remplissage 90%.

- circonstances :

- perte d'équilibre du véhicule dans un virage à 90°(vitesse 32 km/h);

- les boulons fixant le conteneur sur le châssis sont arrachés;
- le couvercle de protection des accessoires (chargement/déchargement par le haut) ne peut

pas résister au choc.

- conséquences :

- écoulement de brome par les accessoires et perte d'environ 6.000 litres;
- évacuation d'un nombre important de personnes;
- fermeture du réseau routier et circulation dans le port complètement bloquée;
- pollution du sol.

- cause de l'accident :

- vitesse du véhicule trop élevée (32km/h);
- utilisation d'une semi-remorque à 2 axes et hauteur de plancher 1,40m.

- des calculs comparatifs de stabilité entre les semi-remorques 2 axes et 3 axes ont été effectués par un constructeur belge dans les conditions suivantes :

- les 2 semi-remorques ont la même hauteur de plancher;  
- elles portent un même conteneur-citerne d’une capacité de 8.000 litres avec revêtement en

plomb;
- ces 2 conteneurs sont chargés de 19 120kg de brome No ONU 1744 de densité 3,1,  ce  qui

correspond à une charge de 6 000kg (tare du conteneur) + 19 120kg de brome soit 25120kg,

résultat:

1) le centre de gravité de la semi-remorque chargée passe de 2 006mm  (2  axes)  à  1 943mm

(3 axes) et la stabilité latérale selon le Règlement 111 de 0,375g (2 axes) à 0,448g (3 axes).

2) si la semi-remorque avec 3 axes est chargée de 23 560kg de  brome  (taux  de  remplissage

maximum de 95%) le  centre  de  gravité  est  à  1 964mm  et la stabilité latérale de  0,442g

(valeurs critiques plus confortables que dans le cas de 2 axes).

- mesures proposées:

- utilisation de porteur de conteneurs plus stables (hauteur maximum :  ± 1,10m + 3 axes);
- formation particulière pour les chauffeurs dans le cas de transport de liquide à haute densité.

- - - - - - -